ПО-TEHNIKA

# АТСКЭ КВАНТ

Справочное пособие

по наладке и эксплуатации АТС

(МИКРО-ИТО)

Настоящее пособие разработано Орловым Л.П. в 1992 г. в Риге.

Подготовлено для печати ООО "Квант-Интерком"  в 2000 г.

Содержание

Лист

Инструкция по  включению АТС	  3

Инструкция по заводу программы	  3

Оперативный контроль ЦУУ	  5

Тест памяти ЗУ ("Комбайн")	  6

Функциональный тест процессора	  6

Стартовые адреса программ УФП-2	  8

Текст программы "выравнивание"	  8

Текст программы загрузчика ("Микрокентавр")	  9

Автономный тест 2-машинной работы	  9

Автономный тест СФД	  9

Автономный тест УПД 	 10

Автономный тест АМД	 10

Автономный тест КВВ	 11

Автономный тест ЗУ (Николаева)	 12

Автономный тест ЗУ ("Быстрик"). Картинки МПП, МП32	 13

Вывод РВПО с ПИНА на ГМД или кассету МЛ	 14

Подключение и проверка ТГА	 14

Тест УПД (из "Кентавра")	 14

Информация о табло выносной сигнализации	 15

Директивы операционной системы и отладки ПО	 15

Установочные операции. Директивы	 19

Контроль и диагностика каналов УСК и ПУУ	 20

Контроль и диагностика тлф переферии 	 22

Таблица ДТП (неисправностей КС)	 23

Таблица ДТП (неисправностей комплектов)	 28

Таблица ДТП (неисправностей регистрового оборудования)	 36

Таблица (неисправностей ИТ)	 41

Таблица ДТП (неисправностей КУП01)	 43

Вспомогательные директивы ремонта и наладки ТП	 46

Вспомогательные директивы технической эксплуатации. Имитатор нагрузки	 48

## Учет телетрафика (УТТ). Директивы. Таблица	 48

Распечатки УТТ	 49 Статистический выборочный контроль абонентов	 50

Счетчики суточной статистики ДВО	 51

Процедуры ДВО	 51

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ АТС

1. Перевести в исходное состояние блоки БВ и БП:

- автоматы защиты блоков ввода БВ01-60, БВ02-60, БВ09-60 – положение "ВЫКЛ";

- переключатели "27В" блоков БВ – в положение "ВЫКЛ";

- переключатели "СЕТЬ" всех блоков БП – в положение "ВЫКЛ";

- переключатели "МЕСТ.-ДИСТ." и "АВТ.-ДИСТ." – в положение "МЕСТ." и "АВТ.";

- переключатели "СЕТЬ" и "АВТ.-РУЧ." на УУВЭ – в положение "ОТКЛ." и "РУЧ.".

2. Включить первичное питание ~220 В (на ТГА и НГМД) и "– 60 В" на щите, ВУК или ВУТ.

3. Автоматы защиты всех блоков БВ01-60 перевести в положение "СЕТЬ".

4. Включить блоки питания БП28-5М на блоках БП01  и ПМП.

5. Включить блоки питания БП31-12М на блоке Б3У1.

6. Включить блоки питания БП31-15М и БП30-27М на блоке ПМП.

7. Завести программу (см. "Инструкцию по заводу программы").

8. Включить питание периферийной части КВВ:

- включить блоки БП28-5М на блоках БК1;

- включить блоки БП28-5М на блоках ВВК;

- включить блоки БП28-5М на блоках ОКС.

9. Объединичить УСК директивой  00(2,1-

10. Включить питание телефонной периферии АТС:

- включить блоки питания БП31-15М и БП30-27М на блоках ВВП, ВИП, ОКС; переключатели "27В" на блоках БВ01-60 включить;

- объединичить и протестировать УСК 00(2,18-

- включить автоматы защиты блоков БВ02-60 и БП09-60 на блоках УВП; включить "27В" на блоках БВ кассет УВП;

- включить блоки БП31-15М в кассетах БГ01;

- включить блоки БП32-110М в кассетах БГ01;

11. Установить телефонную периферию поочередно по обоим стволам  и от  разных автономно работающих ЭУМ в исходное состояние 00(1-

12. Перевести ЦУУ в режим синхронной работы ЭУМ  УК(1-

13. Перевести ЦУУ в режим обработки вызовов  00(3-

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАВОДУ ПРОГРАММЫ

1. Подготовить пульт и включить 0ЭУМ: УК-БЛ (загорается "Бл") УК-1М (если горят "0М" и "1М") или УК-1М-УК-0М (если горит "1М") или УК-0М (если обе не горят) – загорается "0М". УК-РБ ("Бл" гаснет).

- Установить 0ЭУМ в исходное: УК-Т-00000-УК-ЗА-УК-ЧТ

- Открыть память: 77330-УК-ЗА-00000-УК-ЗП (для ЦУУ VEF:

77330-УК-ЗА-0003F-УК-ЗП). УК-БЛ (загорается "Бл").

4. Переключить ЭУМ (УК-0М-УК-1М). Разблокировать пульт (УК-РБ) и открыть память 1ЭУМ (см. п.3).

5. Выровнять память (последовательно каждой ЭУМ или параллельно двух ЭУМ - вкл. 0М и 1М), для чего: 20001-УК-ЗА-60080-УК-ЗП.   60080-УК-СА-УК-Ц-УК-АВ. При нормальном исходе программа выравнивания зацикливается на адресе 00021. Остановить: УК-Т-УК-ЧТ. (Если УФП2 (или НЗТ) отсутствует или не работает, то программу "Выравнивание"  можно ввести с перфоленты при помощи считывателя или вручную, предварительно введя текст программы с пульта).

6а. Ввод программы с флопидиска:

- установить ручной режим: 11078-УК-ЗА-00000-УК-ЗП;

- проверить наличие электропитания: тумблер "УПР.220" на УВС установить в положение "РУЧН."; тумблер "220-ВХ" – в положение "ВКЛ."; БП30-27М включен;

- установить в НГМД флопидиск с необходимой версией РВПО и активизировать загрузчик ("Чтение с НГМД") 60070-УК-СА-УК-Ц-УК-АВ  - через несколько секунд после ввода РВПО на телетайпе будет распечатки ++ХХА НАЧ.ПУСК ХХХХ Х, свидетельствующая об автоматическом запуске ОС. Вынимать диск при выкл. +27В. Выкл. 220В.

6б. Ввод программы с КНМЛ ("Сигмы"):

- установить ручной режим: 11078-УК-ЗА-00000-УК-ЗП;

- подключить "Сигму" к блоку АВП и к сети ~220 В;

- установить в кассетоприемник кассету с версией РВПО и активизировать загрузчик ("Чтение с КНМЛ") 60063-УК-СА-УК-Ц-УК-АВ-УК-БЛ  на ПИНе высветится информация 50002 – нажать на "Сигме" клавишу "ВОСПР" и следить за индикацией на пульте: F(А – текущий адрес в блоке, 9(6 – количество ошибок при вводе, 0(5 – номер дополнительного блока в позиционном коде; светодиод АВТ мигает с частотой 2 Гц (1 раз в полсекунды);

- через 15 мин печать: ++ХХА.НАЧ.ПУСК ХХХХ.Х. – выключить клавишу "ВОСПР". Если был первый завод программы и были ошибки, то повторить ввод программы (другого дубля), набрав директиву 00(F,400-  и клавишу "ВОСПР."

7. После завода РВПО директивой УК(6,0-  проверить контрольные суммы и, при необходимости, перезавести программу.

8. Проверить соответствие ведомости ЭУМ с индикацией на ПИН, распечатав ячейку РЯ(77- и проверив значение бита  . При необходимости скорректировать привязку ЭУМ директивой УК(5,Х

9. Выбрать ствол управления директивой  00(5,Х (Х=0 – 0ств; F – 1ств.)

10. Сделать начальную установку памяти ( 00(0,0-  и 00(0,1-) и программных станционных часов (КВ_ХХ, ХХ, ХХ, ХХ, ХХ-).

час мин  чис  мес  год

11. При необходимости перекачать версию в другую ЭУМ: УК_1

12. Остановить одну из ЭУМ (УК_0,1-) и продолжить включение АТС.

Примечание.

При наличии проверенной системы автоматического включения (выключения) электропитания возможны два режима: ручной и автоматический.

При ручном режиме на УУВЭ переключатель "АВТ-РУЧ" устанавливается в положение "РУЧ.", режимы включения блоков питания переводятся в положение "ДИСТ.", а автоматы защиты всех блоков ввода должны быть во включенном состоянии. При включении АТС последовательно нажимаются кнопки УУВЭ  "I"  "II" и "III" "ВКЛ", а при отключении "I" и "II""ОТКЛ."

При автоматическом режиме питание АТС автоматически выключается в нужной последовательности (при понижении напряжения ниже допустимого), а при появлении нормального напряжения – автоматически включается и заводится программа (см. функциональную схему системы управления вкл./выкл ЭПУ-ВИП).

ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ ЦУУ

Распечатка:

++ХХА СБОЙ:ХХХХ.Х

мин                         РСП       №ЭУМ			РСП- регистр состояния программы

| РСП | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-синхр. 0-автон. | 0-неиспр. ЭУМ | Четн.КВВ | Четн. НМП | Четн. ЗУ (СБ) | Четн. ЗУ (СБ) | тест самок. | метка ав. пр. | Нет 5v12В | РУП |  | Разр. пп"_" | СТЕК |

В синхронном режиме:

- Если (D(=1 первый раз, то автоматический запуск в синхронизм.

- Если (D(=1 второй раз, то будет останов одной ЭУМ.

- Если (D(=1 первый раз в двух ЭУМ, то блокируется четность КВВ и автоматический запуск в синхронизм.

- (С(=1, то происходит автоматический запуск функционального теста процессора (ФТ).

- (В( v (А(=1, то запускается тест запоминающего устройства (ТЗУ).

- Если (9( v (8( v (7(=1, то запускаются ТЗУ и ФТ

(9(=1  - не прошел тест самоконтроля

(8(=1  - остановленная ЭУМ не вышла на обработку аварии

(была остановка или нет 5В ПРЦ).

В автоматическом режиме:

- Если (D(=1, то блокируется четность КВВ

- Если (С(=1, то блокируется четность ЗУ!!!

- Если (В( v (А(=1 и (ГРУП(=2, то в ячейке Е2 находится маска № блока неисправного ЗУ, при этом блокируется четность ЗУ.

- Если (7(  - не прошел тест двухмашинной работы, например, по питанию или при некорректных действиях на ПУ.

Распечатка:

++ХХА СБОЙ: 0000.Х – неисправность в ЭУМ  № Х. Наиболее вероятно, что пропадает +5 В на БЗУ (надо срочно выключить +12 В)

Распечатка: ++ХХА СБОЙ: FFFF.Х – наиболее вероятная неисправность – пропадание –12 В (преобр. на СЗУ).

Текущее состояние ЦУУ можно контролировать, распечатав регистр блокировки РБЛ (РЯ(77-)  (77)=40122 (0ЭУМ); =40162 (1ЭУМ).

| РБЛ | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сбр.сч.реген. | Вкл. сх.ср. | Блок ч. КВВ | Сброс РСП(D-A) | Блок. тайм. | Бл.ч. ЗУ-СБ | Бл.ч. ЗУ-МБ | Блок ТГА | Разр. 2-хм. | Вед. ЭУМ | Сбр. тг.ОС | Сбр. тайм. | Вкл. ТГА | Выкл. ТГА | Блок счит. |  |

ТЕСТ ПАМЯТИ ЗУ ("КОМБАЙН")

Запускается автоматически от оперативного контроля или директивой  УК(2,0 (2,2) с предварительной подготовкой (ЕС+00100) либо от НЗТ (УФП2) – стартовый адр.: 00110.

При запуске с НЗТ через 4(5 мин программа теста зацикливается с высвечиванием на пульте 711CF. Надо остановить ЭУМ и прочитать ячейку 00053 – количество неисправных корпусов памяти.

| Адреса неисправных блоков и линеек |  | Аналогично для битов четности: |
| --- | --- | --- |
|  | F, E, D, C | B, A, 9, 8 | 7, 6, 5, 4 | 3, 2, 1, 0 |  |  |
| 00044 | 4 доп. бл | 3 доп. бл | 2 доп. бл | 1 доп. бл |  |  |
| 00045 | 4 осн. бл | 4 осн. бл | 4 осн. бл | 3л | 2л | 1л | 0л |  |  |
| 20(23 – (0(3л 1 доп); 30(33 – (0(3л 5 доп.) 24(27 – ( " 2 доп); 34(37 – ( " 6 доп.) 28(2В – ( " 3 доп); 38(3В – ( " 1 осн.) 2С(2F – ( " 4 доп); 3С(3F – ( " 0 осн) | ( ( ( | Информ. биты (дополн. к 44,45 | В Версии печать: ХХА ТЕСТ ЗУ: ИНД=ХХХХХ кол. корп. Далее надо: СП(20,45,3- (или авт. печать) |

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕСТ ПРОЦЕССОРА

Запускается автоматически от ОК или директивой УК(2,1 (2,2)  с предварительной подготовкой (ЕС + 00100( либо от НЗТ (УФП2) – стартовый адрес:            При запуске с НЗТ повторяющаяся печать: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕСТ ПРОВЕРЯЕТ РАБОТУ ЦУУ "VEF"  на  ПУ – постоянная смена информации).

При обнаружении неисправности тест останавливается, печать прекращается, на ПУ индицируется адрес останова.

При индикации 220ЕВ прочесть ячейки  00000 (где определить адрес команды) и 00009 (РСП). Причина неисправности определяется по таблице.

| (00009) | Ориентировочная причина неисправности |
| --- | --- |
| (С( | (D( и (А( |  |
| 0 | 00 | Сбой питания |
| 1 | 01 v 10 | Нестабильн. работы ЭУМ |
| 0 | 01 v 10 | Неиспр. ЗУ или ист. + 12 В |
| 1 | 00 | Неиспр. НМП или ист. + 5 В |

При останове по другому адресу по таблице индикации и на основе информации, распечатанной на ТГА определить неисправную функцию.

Таблица микротестов

| № МТ | Проверяемая функция | Адреса МТ | Печ. ТГА | № МТ | Проверяемая функция | Адреса МТ | Печ. ТГА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [ГРУП]:=0;бл.прер.;УСП-36Р | 20200(36 |  | 30 | УВО, индексация ОВИ | 211D0(DD | _ |
|  | УСП-РУП, ПМП, ПРС |  |  | 31 | УВО, индексация ОСИ | 211E0(EE | П |
| 2 | НЭК на ПРС | 20237(8Е |  | 32 | УОТ, переходы | 211F0(FB | Р |
| 3 | АСЛ на ПРС | 2028F(AC |  | 33 | УОТ, кодирование | 21200(23 | О |
| 4 | ПРС на РОА-ОБИ (напр."регистр") | 202AD(B9 |  | 34 | УОТ, примен. КОР и УНГ | 21225(31 | [ |
| 5 | ПРС РОА-ОБИ(п) АСЛ РОА-ОБИ(р) | 202BA(CF |  | 35 | УПК. переходы | 21234(3F | Е |
| 6 | РОА-ОПИ(р) АСЛ РОА-ОПИ(р) | 202D0(E8 |  | 36 | УПК, кодирование | 21242(54 | Р |
| 7 | БПУ по ТСП | 202E9(EF |  | 37 | УПК, примен. КОР и УНГ | 21255(63 | Я |
| 8 | УВР вычитание "1" | 202F0(302 | ВК | 38 | УРП | 21266(70 | Е |
| 9 | ЛУМ на ПСР | 20305(1E | ПС | 39 | ГПС, заполнение РОНов | 21274(9B | Т |
| 10 | ЛСР на ПСР | 20320(3B | РУС | 40 | ГПС, запись в память | 212A0(D5 | _ |
| 11 | Адресация СОР на АСЛ | 20340(4B | Ф | 41 | БПУ по РВИ | 212D8(E3 | Р |
| 12 | Адресация СОП на ПСР | 2034D(5F | У | 42 | БПУ по ПСП | 212E6(ED | А |
| 13 | ИНР | 20360(6F | Н | 43 | БПУ по СОА | 212F0(FA | Б |
| 14 | Величина КОР на ИНР | 20370(8F | К | 44 | ППП по ТСП | 212FD(315 | О |
| 15 | Величина УНГ на ИНР | 20395(AF | Ц | 45 | ППП по РВИ | 21318(23 | Т |
| 16 | СБР | 203B3(C4 | И | 46 | ППП по СОА | 21326(51 | У |
| 17 | Применение КОР и УНГ с УВР | 203C7(D5 | О | 47 | ППП по ПСП | 21354(5B | _ |
| 18 | Примен.КОР и УНГ с РОА-ОБИ(р) | 203D8(E3 | Н | 48 | ОПП с изм. глубины возвр. | 2135E(6B | Ц |
| 19 | Примен.КОР и УНГ с РОА-ОПИ(п) | 203E6(F6 | А | 49 | ОПП с изм. адреса возвр. | 2136E(75 | У |
| 20 | Индексация РОА-ОВИ УПН-ОБИ | 21100(10 | Л | 50 | ОПП с восст. РБП | 21378(8 | У |
| 21 | Индексация РОА-ОСИ (р) | 21119(29 | Ь | 51 | Холостой | 213(88 | ЦИФ |
| 22 | Индексация РОА-ОСИ (п) | 2112C(58 | Н | 52 | УСП с записью в РУП | 213A0(CD | ,, |
| 23 | ИНО ОБИ (р,п) | 21159(6F | Ы | 53 | Прерывание (сброс) | 213D0(DC | ЛАТ |
| 24 | УПН, индексация ОБИ | 21170(82 | Й | 54 | Запом.СЧК и РСП при прерыв. | 21 E4(22043 | V |
| 25 | УПН, индексация ОПИ | 21185(8F | _ | 55 | Запол.СЧК и РСП при прерыв. | 22050(89 | Е |
| 26 | УПН, индексация ОВИ | 21192(9C | Т | 56 | Холостой | 2208C(9A | F |
| 27 | УПН, индексация ОСИ | 211AC(AC | Е | 57 |  | 2209C(A0 | ЦИФ |
| 28 | УВО, индексация ОБИ | 211B0(BD | С | 58 | Временное прер. и режим | 220A4(C5 | ,, |
| 29 | УВО, индексация ОПИ | 211C0(CD | Т | 59 | Схемы контр. четности | 220C8(D7 | . |

Методика:

- Определить ориентировочно неисправную функцию по таблице МТ.

- Остановить ЭУМ.

- Сверить программу проверки неисправной функции с текстом МТ.

- При обнаружении несоответствия в тексте программы определить и устранить причину подмены содержимого ячеек и повторить прогон текста.

- При отсутствии несоответствия ячеек записать в ячейку 00006 (ВРОН) адрес первой ячейки не проходящего МТ и стартовать его в режимах "цикл" и "такт".

- Пользуясь алгоритмами микропрограмм ("такт") и текстом программ ("цикл"), а также ТЭЗом индикации и осциллографом, устранить неисправность и запустить тест повторно.

При работе ФТ в составе версии в случае неисправности на ТГА распечатка:

++ХХА ТЕСТ ПРЦ: МТХХ.ОСТХХХХХ.СЧКХХХХХ.РСПХХХХХ

Если адрес останова 220ЕВ, то необходимо анализировать содержимое СЧК и РСП.

Таблица последовательности замены ТЭЗов по МТ

| №№ МТ | ТЭЗы (в очередн. замены) | №№ МТ | ТЭЗы (в очередн. замены) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СДВ,АЛУ,ДМО,НМП1,КМО, ППУ,УМО,ГТИ1 | 21,22,36 | НМП1,СДВ |
|  |  | 24(27,29(31,40 | НМП1 |
| 2 | АЛУ,ДМО,СДВ,ГТИ1 | 41(43,45(47,49,50 | НМП1 |
| 3 | АЛУ,ДМС,ГТИ1 | 32 | НМП1,СДВ,АЛУ,ГТИ1 |
| 4 | АЛУ,ДМО,СДВ,НМТ1,ГТИ1 | 33 | НМП1,СДВ,АЛУ |
| 5,6,52 | НМП1,ДМО,ГТИ1 | 35 | НМП1,СДВ,ГТИ1 |
| 7,13 | НМП1,ДМО,АЛУ,ГТИ1 | 38,39 | НМП1,ГТИ1,ДМО |
| 8,14,17(19 | СДВ,АЛУ | 44,48 | НМП1,ДМО |
| 9,10 | ДМО,АЛУ,ГТИ1 | 53 | НМП1,ФАТ,СЗУ,ДМО,СДВ, ГТИ1 |
| 11,12,20,23,28,59 | НМП1,ГТИ1 |  |  |
| 15,34,37 | СДВ | 54,55 | НМП1,ФАТ,СЗУ,ДМО |
| 16 | НМП1,ГТИ1,АЛУ,ДМО | 58 | ФАТ,СЗУ |

ГТИ1,  УМО, КМО, ППУ заменять при остановленных ЭУМ и отключенном КЛР. После замены ГТИ1, УМО проверить КС.

СТАРТОВЫЕ АДРЕСА ПРОГРАММ УФП-2

| Наименование прогр. (текста) | Стартовый адрес | Наименование прогр. (текста) | Стартовый адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| Чтение с КНМЛ (Загр-чик "Кентавр" | 60063 | Перенос в ОЗУ прогр. НЗТ | 61370 |
| Чтение с НГМД (загрузчик "Флопи" | 60070 | Тест принять-отдать ТГА | 613СС |
| Запись на НГМД | 60078 | Функциональный тест ПРЦ | 62000 |
| Выравнивание памяти | 60080 | Тест ЗУ "Комбайн" | 70000 |
| Тест ЗУ "Быстрик" | 600В0 | Тест двухмашинной работы | 701С0 |
| Тест ЗУ Николаева | 60200 | Тест СФД (через ОЗУ) | 703С0 |
| Тест КВВ автономный | 61200 | Тест АМД (через ОЗУ) | 71280 |

ТЕКСТ ПРОГРАММ ВЫРАВНИВАНИЯ ПАМЯТИ (СА=0000А; СТОП-00021)

| Адрес | Информ. | Адрес | Информ. | Адрес | Информ. | Адрес | Информ. | Адрес | Информ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000A | 76100 | 00012 | 740FF | 0001A | 63200 | 00022 | 7110D | 20007 | 0000A |
| B | 57370 | 13 | 00001 | 1B | 7111C | 20000 | 0007F | B | " |
| C | 76000 | 14 | 77330 | 1C | 71117 | 1 | 0000A | 9 | " |
| D | 61000 | 15 | 56203 | 1D | 11005 | 2 | " | A | " |
| E | 72072 | 16 | 65200 | 1E | 60000 | 3 | " | B | " |
| F | 00006 | 17 | 24200 | 1F | 61301 | 4 | " | C | " |
| 10 | 60000 | 18 | 25022 | 20 | 60000 | 5 | " | D | " |
| 11 | 0003F | 19 | 67100 | 21 | 740FF | 6 | " | E F | " |

ТЕКСТ ПРОГРАММ ЗАГРУЗЧИКА ("МИКРОКЕНТАВР" С ИНДИКАЦИЕЙ)

| Адрес | Информ. | Адрес | Информ. | Адрес | Информ. | Адрес | Информ. | Адрес | Информ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07000 | 76000 | 07012 | 50300 | 07024 | 70000 | 07036 | 53318 | 07048 | 50380 |
| 1 | 7622A | 13 | 6703D | 25 | 7112D | 37 | 5733D | 49 | 50060 |
| 2 | 72075 | 14 | 71015 | 26 | 16055 | 38 | 71108 | 4A | 60000 |
| 3 | 773FF | 15 | 63028 | 27 | 74046 | 39 | 2025D | 4B | 72100 |
| 4 | 07001 | 16 | 71141 | 28 | 60000 | 3A | 2215D | 4C | 77330 |
| 5 | 77000 | 17 | 71138 | 29 | 2025F | 3B | 2005D | 4D | 7622B |
| 6 | 7014E | 18 | 71134 | 2A | 24154 | 3C | 7006A | 4E | 71135 |
| 7 | 252C1 | 19 | 20060 | 2B | 27153 | 3D | 20055 | 4F | 252C0 |
| 8 | 63000 | 1A | 77380 | 2C | 7400F | 3E | 7406A | 07050 | 72170 |
| 9 | 7014F | 1B | 1025F | 2D | 61000 | 3F | 53328 | 51 | 070F0 |
| A | 201C0 | 1C | 63302 | 2E | 20060 | 07040 | 1225F | 52 | 75000 |
| B | 7014F | 1D | 60060 | 2F | 7338C | 41 | 71136 | 53 | 00002 |
| C | 201FF | 1E | 71121 | 07030 | 20000 | 42 | 1025F | 54 | 07054 |
| D | 60219 | 1F | 13003 | 31 | 27380 | 43 | 20055 | 55 | 00000 |
| E | 71108 | 07020 | 60080 | 32 | 63280 | 44 | 74060 | 56 | 71100 |
| F | 201CD | 21 | 71136 | 33 | 71127 | 45 | 6332A | 2A+57330 v 57370 2B+553B0 v 553F0 GM 1M |
| 07C10 | 7014F | 22 | 2015E | 34 | 7112D | 46 | 3001F |  |
| 11 | 201FF | 23 | 6035F | 35 | 2025E | 47 | 7114A | CA = 07000 |

АВТОНОМНЫЙ ТЕСТ 2х-МАШИННОЙ РАБОТЫ

рабочая зона теста: 000F2(00264  20000(35  00270(2А3  00011. Стартовый адрес – 000F2. Адрес активизации с УФП2 – 701С0. При норме повт. печать:  ТЕСТ ДВУХМАШИННОЙ РАБОТЫ ПРОВЕРЯЕТ РАБОТУ ЦУУ.  Останов  по адресу 001Е9 свидетельствует о неисправной памяти.  На  ПИНе  при  чтении ячейки "В – номер доп. блока (0 бит – 1 доп. 1 бит – 2 доп... 5 бит -  6 доп. бл.) Адреса осн. блоков проверяются при каждом дополн. по адресу 00023. Для определения  неисправного бита прочесть содержимое ячеек по адресу несравнения. Остановы по любым другим адресам – неисправность стыковки ЭУМ, если в каждой прошли ФТ и ТЗУ.

АВТОНОМНЫЙ ТЕСТ СФД

- Включить питание на МПМ (5В, 12В, 27В)

- Перевести  переключатели  на  УВС   220 В ( "ВКЛ";  УПР 220  В ( "РУЧ"; 60 В ( "ВЫКЛ".

- Активизировать тест, записанный на УФП2:  703С0-УК-СА-УК-Ц-УК-АВ  и остановить процессор УК-Т-УК-ЗА-УК-ЧТ

- Установить кроссколодки в разъемы 3Ш02 и 3Ш03 блока АВП.

- Выполнить тест:  17000-УК-СА-УК-Ц-УК-АВ. Правильный останов теста1705Е. Скорректировать ячейку для 1-го ствола:  17008-УК-ЗА-771С0-УК-ЗП и снова выполнить тест  17000-УК-СА-УК-Ц-УК-АВ. После прохождения теста вынуть кроссколоки и вставить кабели.

Если тест не прошел, заменить или отремонтировать ТЭЗы, монтаж.

ПОЛНЫЙ АВТОНОМНЫЙ ТЕСТ УПД (С УФП2)

Полный тест УПД хранится на НЗТ (643С0...) или УФП2 (703С0...). Рабочая область 17100(171BD. Для проверки необходимы кроссколодки УПЛД-УПДМ в кассетах БП2, АВП или ОКС.

Принцип проверки основан на последовательном формировании двух массивов из 16-ти слов: в первом "1" сдвинута на один разряд вправо, как на ПСП, но от [F] к [0]; во втором в каждой ячейке – "шахматы" (25155). При необходимости заменить 25155 на другую информацию надо занести в ячейку 17144.

Чтобы проверить УПД в АВП необходимо в 17104 занести адр. КВВ4 (биты 3(0 должны быть заполнены нулями).

Чтобы проверить УПД-ОКС необходимо в 17104 занести адрес 0 КВВ4, а биты 3(0 этой же ячейки должны содержать номера вариантов в позиционном коде, требующих проверки.

Правильный останов теста  - 17133. Стоп по несравнению передаваемой и принимаемой информации – 1719С. При этом в (171Е0(EF) –передаваемый пакет информации, а в (171D0(DF) – принятый.

Стоп 171А8 – нет флага передачи, 171А9 – нет флага приема.

При ремонте УПД необходимо занести в ячейку 17143+04131, 1710D+71120, 17180+71120/ При этом производится зацикленная передача слова 25155. Чтобы заблокировать таймер флага, необходимо в ячейку 17169 записать 7622В.

Ячейка 17142 – число повторов передачи пакетов (исх. 000FF). Текущее число повторов в 42РОН. УПДЛ : ПР (А19, А20) ПЕР (А14, А15).

| КВВ4 А[4]-Б5 [4]=А7 [4]=А2 | Разъемы кассеты ОКС |
| --- | --- |
| А[5]-В4 [5]=В1 [5]=В3 | 3Ш00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1Ш00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ПЕР.А | 0УПДЛ | 1УПДЛ | 2УПДЛ | 3УПДЛ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л2х | Л2y | Л4х | Л4y | Л6х | Л6y | Л8х | Л8y |
|  | D0y | D0x |  |  |  |  | D0x | D0y | ПР.Б | Л1х | Л1y | Л3х | Л3y | Л5х | Л5y | Л7х | Л7y |

АВТОНОМНЫЙ ТЕСТ АМД

1. Проверьте наличие ТЭЗов АМД1(АМД4, СД кабелей КЛВ и TV в соответствии с РР2.104.168 ТО (рис.3, рис.6).

2. На КЛВ последовательно нажмите клавиши "ROF", "ONL" и загрузите тест АМД:  УК-Т-ЧТ-71280-УК-СА-УК-АВ. Останов – 71289. Активизируйте тест АМД:  УК-Т-УК-ЧТ-10000-УК-СА-УК-АВ – на экран TV при этом будет циклически выводиться информация в соответствии с тест-таблицей (см. ниже).

3. Перед окончанием очередного цикла вывода таблицы нажмите на кнопку "OFL"  и затем "ONL" – при этом будет выведена таблица с учетом готовности АМД. При нажатии на "Пробел" вывод таблицы будет повторен.

4. Последовательно нажмите кнопки "RD", "OFL", -* "SND", "STP" – содержимое экранной памяти АМД будет передано в ЦУУ.

Нажмите клавиши "OFL",  "   " – изображение таблицы будет стерто с экрана. Нажмите на "ONL", "WRT" – изображение восстановится.

После этого АМД переходит в режим принятия с КЛВ в ЦУУ и ее выдачи  с ЦУУ на экран.

5. При нахождении курсора в последней позиции строки должны выдаваться прерывистые звуковые сигналы с КЛВ.

6. Убедитесь в правильности принятия информации с КЛВ и ее выдачи на экран. При нажатии на клавишу  "STP" происходит останов теста по адресу 10052. Выполнение  п.п. 1(6 указывает на правильную работу АМД.

Тестовая таблица АМД

Тестовая таблица содержит  следующие элементы:

1. По углам изображения находятся графические символы, ограничивающие размеры кадра.

2. В первой строке – надпись "БУКВЫ РУССКИЕ", в следующей их изображение.

3. В четвертой строке – надпись "БУКВЫ ЛАТИНСКИЕ", в следующей их изображение и дополнительно шести символов.

4. В седьмой строке – надпись "ЦИФРЫ И ЗНАКИ", в следующей – изображение цифр и знаков.

5. В десятой строке – надписи "ДВОЙНАЯ ВЫСОТА" буквами двойной высоты, "МИГАНИЕ" мигающими буквами и "КОНЕЦ СТРОКИ", после которых располагается мигающий маркер двойной высоты.

6. В тринадцатой  строке – надпись "ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ", допустимые генератором графических символов изображения, а также точечная графика, графика на белом фоне и ряд цифр. Графические символы даны в цветном изображении по восемь  символов в следующей последовательности цветов: белый, красный, зеленый, синий, желтый, голубой, пурпурный, белый.

7. В восемнадцатой  строке – надпись "ЦВЕТНЫЕ СИМВОЛЫ", в последующих строках – надписи буквами соответствующих цветов: "КРАСНЫЙ", "ЗЕЛЕНЫЙ", "СИНИЙ", "ЖЕЛТЫЙ", "ГОЛУБОЙ", "ПУРПУРНЫЙ".

8. В двадцать второй строке – надпись – "ЦВЕТ ФОНА", в последующих строках – надписи на фоне  соответствующих цветов: "КРАСНЫЙ", "ЗЕЛЕНЫЙ", "СИНИЙ", "ЖЕЛТЫЙ", "ГОЛУБОЙ", "ПУРПУРНЫЙ". Надписи либо черными, либо белыми буквами.

9. При нажатии на клавишу "RVL" в двенадцатой строке появляется надпись "МАСКА".

АВТОНОМНЫЙ ТЕСТ КВВ

Рабочая зона  - 3.55000(3.551ЕС. Зона хранения на УФП2 (НЗТ) - 61200(613FC. Программа работает на 2 уровне (41, 42, 43, 44 РОНы). Переменная информация в ячейках: 3.55000, 3.55001, 3.55080. Тест работает с 1ЭУМ. Если надо работать с 0ЭУМ, то внести коррекции: 	3.55146+573В0 (573F0); 	3.55151+57330 (57370);

3.55161+57330 (57370);	3.55179+47330 (47370);

3.55181+47330 (47370).

| № | Тест | Чет | СА | Результ. | Стоп | Инд. | Информ записи | Адрес записи | Информ чтения | Адрес чтения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка | Бл. | 3.55160 |  | 55100 | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Чтение линейки | " | 3.55150 |  | " | 0 |  |  | 3 РОН | 2 РОН |
| 3 | Отдать-принять | " | 3.55145 |  | - | 1 | 1 РОН | 2 РОН |  |  |
| 4 | Проверка коорд. одной КВВ2 (КВВ4) | Рбл | 3.55180 | Положит. | 55100 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отрицат. | - | 1 | 1 РОН | 2 РОН | 3 РОН |  |
| 5 | Проверка коорд. КВВ2 (КВВ4) (подзаписи) | " | 3.55178 | Положит. | 55100 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отрицат. | - | 1 | 1 РОН | 2 РОН | 3 РОН |  |
|  |  |  |  | " | 551СЕ | 0 | 1 РОН | 2 РОН | 3 РОН | 4 РОН |

cм. РР0.122.201 ОП5

Однократная проверка линеек УСК

1. Подключить 1ЭУМ и выровнять ее память.  Открыть 3 дополнительный блок: ЦУУ-VEF-77330-УК-ЗА-0003В-УК-ЗП; ЦУУ - "Планета" – 77330+00002.

2. Занести тест: УК-Т-УК-ЧТ-61200-УК-СА-УК-Ц-УК-АВ – на ПИНе индикация 55100  УК-Т-УК-ЧТ.

Ввести исходные данные 55000-УК-ЗА-77XXY-УК-ЗП, где ХХ – индекс КВВ2(4), Y – определение проверяемой части линеек: Y=0 – пров. по индив. маске, Y=1 – пров. МБ, Y=2 – пров. СБ, Y=3 – проверка всей линейки. Если пров. по маске (Y=0), то маску заносим по адресу 55080 (единицы в пров. разрядах).

В ячейку 55001 записать номера проверяемых линеек. Например, если С, В, А, 6(0 линейки, то 55001-УК-ЗА-0707F-УК-ЗП.

4. Активизировать тест: 55180-УК-СА-УК-Ц-УК-АВ. Положительный исход при останове 55100. Если останова нет, то прочитать РОНы (41, 42, 43) – см. таблицу.

Проверка линейки в цикле

1. В ячейку 00041 (1РОН) занести информацию, которую тест будет записывать по адресу линейки, который записать во 2РОН. Например, 00041-УК-ЗА-25155-УК-ЗП, 00042-УК-ЗА-77044-УК-ЗП.

2. Стартовать  55145-УК-СА-УК-Ц-УК-АВ и приступить к ремонту.

АВТОНОМНЫЙ ТЕСТ ЗУ (НИКОЛАЕВА)

1. Рабочая зона: 0000А(0000F, 20000, 20001. Зона хранения на УФП2: 60200(611FF. Стартовый адрес –000С8. Стоп при положительном исходе – 000D9.

2. Информация о проверяемых блоках записывается по адресу 00014. "1" записывается в разряды проверяемых блоков: 0 – 0-й осн., 1 – 1-й осн., 2 – 1-й доп., 3 – 2-й доп., 4 – 3-й доп., 5 – 4-й доп., 6 – 5-й доп. блок памяти.

Время тестирования одного блока – 250 сек (~ 4 мин).

При проверке всех блоков: 00014-УК-ЗА-000FF-УК-ЗП.

При проверке без контроля четности: 0002Е-УК-ЗА-711D7-УК-ЗП.

При зацикливании: 00009-УК-ЗА-711С8-УК-ЗП.

3. Активизировать тест: 60200-УК-СА-УК-АВ. После прохождения теста на ПИНе – 000D9 (положительный исход). Остановить ЭУМ.

Останов при неисправности  четности по адресу 000А4.  Информация о неисправности в ячейках: (00002) – номер блока, (00004) – адрес линейки, (00009) – неисправный байт "1" в [А] – МБ  "1" – в [B] – CБ.

Останов при неисправности информационных битов на 000А6, при этом:  (00002) - № бл., (00003) - № бита, (00004) – адрес линейки, (00005) - № бита в позиц. коде.

Останов при неисправности СЗУ по адресу 0009А. Останов по любому другому – сбой программы.

АВТОНОМНЫЙ ТЕСТ ЗУ ("БЫСТРИК")

1. Рабочие адреса теста: 00020(00166, 20000(2000F. Стартовый адрес – 00090. Зона хранения на УФП2 – 600В0(601FF.

2. Информация о проверяемых блоках записывается в 0007С [0] – 1-й доп., [1] – 2-й доп., [2] -  3-й доп., [3] – 4-й доп., [4] – 5-й доп., [5] – 6-й доп., [8] -  0-й осн.бл., [9] – 1-й осн. блок памяти. Время проверки одного блока памяти – 50 сек. Текущий проверяемый блок памяти в 00072.

Для проверки без четности  000FF-УК-ЗА-71178-УК-ЗП. Для зацикливания: 0009А-УК-ЗА-71170-УК-ЗП.

3. Активизировать тест 600В0-УК-СА-УК-Ц-УК-АВ. После останова остановить процессор УК-Т-УК-ЗА-УК-ЧТ.

Остановы 	при положительном исходе – 0009А;

при неисправности на ПИНе индицируется полная информация об ошибке:

[D]=1  - неисправность в информ. битах,  =0  - неисправность в четности;

[A]=  четность МБ, [В]=  четность СБ, [С]=  четность НМП;

[9,8] – номер линейки,  [7(4] – номер блока, [3(0] – номер бита.

(00002) – число неисправных битов.

ВЫВОД РВПО С ПИНА НА ГМД ИЛИ КАССЕТУ МЛ (ЗАПИСЬ)

1. На УАВП включить "+27В" и "~220В". Вставить в НГМД, "чистый" диск. Стартовая запись: 60078-УК-СА-УК-АВ – сразу следует запись, мигает светодиод "1АВТ" или "0АВТ". После вывода информации на диск печать:  НАЧ.ПУСК:ХХХХ.Х

Вынимать диск – при отключенном питании на УАВП "+27" и "220".

2. Перевести загрузчик "Кентавр" в память: 60063-УК-СА-УК-АВ – на ПИНе после перекачки информация 50002 – остановить процессор УК-Т-УК-ЗА-УК-ЧТ. Подключить кабелем КНМЛ ("Сигму"), подать на КНМЛ сеть, вставить кассету с "чистой" лентой, включить КНМЛ в режим "ЗАПИСЬ".

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ПРОВЕРКА ТГА

Соединить кабелем (РР4.854.474-04) процессор (1Ш02 на БЦП1) и РТА-80. Включить питание ЦУУ и произвести подготовку ПУ.

На РТА включить "СЕТЬ" на панели вызывного устройства нажать клавишу (. Клавишу М установить в исходное состояние (красная лампа гаснет).

Произвести проверку подключения: УК-Т-00010-УК-ЗА  76100-УК-ЗП   57378-УК-ЗП  740FF-УК-ЗП   00010-УК-СА-УК-АВ  РТА должен включиться (на ПУ – 00012, против ( загор. красная лампа, на панели вызывного устройства – зеленая.

Сделать УК-ТА  - РТА выключится, индикаторы  погаснут. Если в первом случае происходит выключение, а во втором включение РТА, то поменять местами концы в кабеле.

Тест "принять-отдать" (в 1М): УК-Т-УК-ЧТ   00010-УК-ЗА   76000-УК-ЗП   76100-УК-ЗП   57270-УК-ЗП   21100-УК-ЗП   21200-УК-ЗП   71115-УК-ЗП   00000-УК-ЗП   77310-УК-ЗП   2000F-УК-ЗА   00013-УК-ЗП   00010-УК-СА-УК-АВ. При нажатии на ТГА любой информационной клавиши должна дважды распечататься информация символа. Проверить символы по всем регистрам.

Правильную полярность включ. Т-63 проверить изъятием ППУ – включится двигатель ТГА. Вставить ППУ назад – выключится.

ТЕСТ УПД

Входит  в  состав  "Кентавра"  (6.52165(6.5219F). Рабочая зона 06165(9F. Стартовый адрес = 06165. Правильный останов – 06169. Адрес количества повторов – 0616А.

Перед стартом соединить перемычкой вход (прием) и выход (передача) на УПДЛ.

Текст программы теста

| Адрес | Информ. | Адрес | Информ. | Адрес | Информ. | Адрес | Информ. | Адрес | Информ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06165 | 76100 | 06171 | 70185 | 0617D | 70190 | 06189 | 25155 | 06195 | 75000 |
| 6 | 47370 | 2 | 212CD | E | 212C1 | A | 241C0 | 6 | 241CD |
| 7 | 76002 | 3 | 70185 | F | 70185 | B | 70185 | 7 | 70185 |
| 8 | 72071 | 4 | 242C0 | 80 | 71196 | C | 241FF | 8 | 241FF |
| 9 | 00000 | 5 | 70185 | 1 | 72000 | D | 64218 | 9 | 64389 |
| A | 01000 | 6 | 232CE | 2 | 02000 | E | 7118A | A | 60000 |
| B | 122E6 | 7 | 70185 | 3 | 70186 | F | 75000 | B | 7119D |
| C | 773FF | 8 | 202CF | 4 | 71176 | 90 | 241C0 | C | 740FF |
| D | 522AA | 9 | 70185 | 5 | 20321 | 1 | 70185 | D | 62200 |
| E | 06100 | A | 7018A | 6 | 60200 | 2 | 241FF | E | 740FF |
| F | 77000 | B | 252CE | 7 | 75000 | 3 | 64219 | F | 71181 |
| 06170 | 212C1 | C | 70185 | 8 | 71186 | 4 | 71190 |  |  |

Для зацикливания теста: 0617D+71181 (70190)  06180+71176 (71196)   06184+71196 (71176)   06199+7117E (64389).

ИНФОРМАЦИЯ О ТАБЛО ВЫНОСНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

ДИРЕКТИВЫ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ И ОТЛАДКИ ПО

| Мнемоника | Пояснение, печать |
| --- | --- |
| УК(0,Х- | Переключение ЦУУ из синхронного режима в автономный (Х=0 – останов 0ЭУМ; 1 – 1 ЭУМ |
| УК(1- | Переключение в синхронный режим ЦУУ. Печать: ХХР СИНХР.ПУСК (На ПИН 00010) |
| УК(2,0- *1 | Запуск теста ЗУ в остановленной ЭУМ Печать и индик. ПИНа см *1 (t ( 6,7 м) |
| УК(2,1- *1 | Запуск функционального теста в остановленной ЭУМ (t ( 20 с) |
| УК(2,2- *1 | Запуск ТЗУ и ФТ в остановленной ЭУМ (t ( 7 м) |
| УК(2,3- | Подготовка остановленной ЭУМ к пуску в синхр. после устойчивого сбоя или аварии |
| УК(3,Х- | Восстановл. (Х=0) или блокир. (Х=1) четн. ЗУ |
| УК(4,Х- | Восстановл. (Х=0) или блокир. (Х=1) четн. КВВ |
| УК(5,Х- | Подключение КВВ к 0 ЭУМ (Х=0) или 1ЭУМ (Х=1) |
| УК(6,Х- *2 | Снятие орифм. контрольных сумм блоков ЗУ |
| УК(6,1- *2 | Проверка: было ли изменение КС блоков |
| КС(Ан,Ак- | Снятие контр. суммы от адреса Ан по Ак |
| УК(7,А- | Запись информации по адресу А из работающей ЭУМ в остановленную |
| УК(7,Ан,Ак- | Запись информации из работающей ЭУМ от адреса Ан по Ак в остановленную |
| УК(7,0- | Выравнивание СЧК регенерации, сброса автомата и изменение индикации на ПИН |
| УК(9,0- | Отмена автом. печати дополнительной инф. о состоянии ЦУУ в момент сбоя или аварии |
| УК(9,1- | Заказ автоматической печати дополнит. информации при сбое: (СЧК).(РСП).(РОН).ДВК).№ЭУМ |
| УК(9,2- | Заказ разовой распечатки дополнительной информ. после последнего сбоя (если действует УК(9,0) |
| *3ПИ(Ан,Ак,Аннов.- | Перемещение информации (Ан(Ак) ( (Аннов( Акнов) |
| СП(Ан,Ак,0- | Сравнение информации в памяти 0ЭУМ и 1ЭУМ. Печать: В + - И раб. –И остан. .... |
| СП(Ан,Ак,2- | Сравнение информации в памяти 0 и 1 ЭУМ и распеч. адресов (Ан(Ак) несовпадающих областей ЗУ |
| СП(Ан,Ак,3- | Распечатка массива (Ан(Ак) из остановл. ЭУМ |
| *3ЗЯ(А,И- | Запись информ. И в ячейку памяти с адресом А |
| РЯ(А- | Распечатка информ. из ячейки А. Печать: А+-И |
| *3ЗМ(Ан,Ак,И- | Запись в массив (Ан(Ак) одинаковой информации И |
| РМ(Ан,Ак- | Распечатка массива информации от Ан по Ак. Печать: Ан+-Ин, -Ин+1 ... |
| ПМ(Х- | Заказ (установка) размера строки (Х=4 или 8) при печати массива |
| *4ГС(Х- | Генерация системы. Х=1 – закрытие ЗЯ,ЗМ Х=2 – нал. Х=5 – комп. нал Х=6 – обычн. реж. Х=7 – перуст. ключа |
| *4УС(Y,ХХХХ- | Установка рабочего пакета программ ХХХХ уровня Y УС(1F4/1D4 – Активизация/деактивация программогр. |
| *4ЗС(А0, ... , А7- | Заказ стопов по заданным адресам А0, А1, ... А7 (запись 7401D) |
| *4ВД(Х1, Х2- | Выполнить движение. Х1 – колич. движений на 1 ур. Х2 – колич. движений на 2 ур. |
| *4ПД- | Продолжить движение программы |
| *4ВС- | Восстановить стопы (вместо 7401D) |
| *4РР(Y,№- | Распечатать содержимое РОН № на уровне Y |
| *4ЗР(Y,№,И- | Запись в РОН № на уровне Y информации И |
| *4ДК(Ан,Ак- | Документирование команд программы от Ан по Ак |
| *4ДД(Ан,Ак- | Документирование данных от Ан по Ак (печать в столбик) |
| *4РК(Ан,Ак,И- | Розыск информации И (команды) в массиве (Ан(Ак). Печать: -нет; 0 – одно ... Адр. в 00140 (15F |
| *4ТК(0,№сн,№ск- | Накопление текста (сн – страница, ск – строка). Затем < текст Кол. симв. в ск – 64; кол. сн - 32 |
| *4ДТ(0,№сн,№ск.н,№ск.к- | Документирование текста страницы № строк от №ск.нач. по №ск.кон. |
| 00(С,ХХХХ- | Перевод тетрадного кода ХХХХ в машинный |
| 00(D,A,B- | Арифметическое сложение А + В |
| 00(Е,A,B- | Поразрядное сравнение по НЭК чисел А и В |
| *5Т0(38,Х,Y- | Контроль КРВ (см. примечание) |
| 00(F,400- | Чтение (ввод программы) с КНМЛ в ЭУМ. Сразу после "-" нажать "Воспроизв." (ПНР) |
| 00(F,401(402)- | Запись (чтение) информации на НГМД (с НГМД) (ПНР) |
| МЛ(0- | Чтение "на ходу" в остановленную машину с КНМЛ (предв. заблок. четн. ЗУ и КВВ – УК3,1; УК4,1 |
| МЛ(1- | Запись "на ходу" в КНМЛ (перед "-" наж. "ЗАП-ВОСПР" МЛ(1,Х-" – Запись по маске Х (1-1д, 2-2д, 4-3д...200-осн) |
| МЛ(2- | Прерывание записи (МЛ(1) или чтения (МЛ(0) |
| МЛ(3- (перед УК(7-) | Перекачка инф. в другую ЭУМ, останов "себя" и запуск др. |

Примечания:

1. Если при наборе директив УК(1 и   УК(2 появляется печать "?", то это значит, что:

- не сняты контрольные суммы блоков памяти;

- или не совпадают маркерные ячейки блоков;

- или не правильно выбран режим в ячейке ЕС.

2. (*1) Для запуска тестов ЗУ и ФТ в ячейке ЕС должно быть [F] = [E] = 0 [8] = 1, т.е. надо

ЗЯ(ЕС,100 – и набрать директиву (см. табл. проверки ПРЦ, ЗУ).

3. (*2) Печать  от УК(6,0-	00160+-ХХХХХ.-ХХХХХ.-ХХХХ.-ХХХХ

(((   (((   (((  (((

( 1доп.   ( 2доп.  ( 3доп.  ( 3доп.(ППЗУ)

00164+-ХХХХХ.-ХХХХХ.-ХХХХХ.-ХХХХХ

(((   (((   (((  (((

( 5доп.   ( 6доп.  ( 1осн.  ( 1осн.

00168+-ХХХХХ                    ПЗУ       ППЗУ

( 4д.(0ЗУ)	        (20000(262FF) (26300(373FF)			УК(6,1-  Подсчет и сравнение с 160 (167 с 150 – 157 (от УК 6,1). При совпад. ВК-ПС. При несовпадении  печать: НСП

4. (*3) Директивы, обозначенные этим знаком, предназначены для программистов и наладчиков. Пользование ими в эксплуатации (в режиме обраб. вызова) крайне опасно, может быть испорчена версия и остановлена АТС.

5.  (*4) Эти директивы предназначены для наладки программ. Некоторые  из них в основной версии отсутствуют.

6. (*5) Директива ТО(38,Х,Y-  отражение в ОЗУ (16000 (1F) содержимого п/я КРВ 11090(АF и в ОЗУ (16020(163FF) – содержимого КРВ заданной  очереди Х, когда их количество превышает значение Y – предназначена для решения вопросов по телефону с программистами.

Директивой  ТО(38,10,0-  производится подсчет количества  КРВ в очередях и коррекция счетчиков 110АА(АЕ при расхождении с реальным значением.

7. Пользование программографом.

Программограф используется для регистрации первых четырех слов КРВ, находящегося в связке с ОКП, в ходе прохождения алгоритмов обработки вызова. Адреса просслеживаемых ОКП (см. массивы ОЗУ) заносятся в ячейки 160В0 и 160В1. Перед  работой  онуляется массив 160D0(162CF. Активизация производится директивой УС(1,F4-,  затем выполняются необходимые действия по обработке вызова и после них программограф деактивизируется: УС(1,D4-. После  деактивизации делается распечатка массива 160D4(161CF (до появления нулей) и 161D4(162CF. В них информация об изменениях в КРВ, закренном(ных)  за первым ОКП и за вторым ОКП соответственно.

8. Директивы генерации данных.

Основной директивой формирования крупных массивов данных является: 00(8,Р,№,К,И,∆И- где  - Р- размер (шаг) массива (например, 4-словного блока во 2й ступени АХ);  №- номер слова в массиве;  К - количество (мах №) однородных массивов; И - информация в начальном элементе; ∆И - приращение в последующих элементах.

Генерация осуществляется в режиме 00(0, После выполнения директивы  печать: ХХХ, относительно базы 04000. После полного формирования массива 04000(04ХХХ делается его перемещение в рабочую область: ПИ(04000,04ХХХ,Анач.нов- . Для формирования данных используются также директивы ЗЯ, ЗМ. ТО(23, а для контроля РЯ,РМ,СП, практически все директивы техн. эксплуатации (СМ).

Для  "склейки" программ и данных, размещенных в разных ЭУМ используется директива УК(7. Для "склейки" старой и  новой версии -  УК( (см. методическое пособие А.М. Перцова), перемещение в 4 бл. аб. данных - ТО(13 (см. пособие).

УСТАНОВОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Директивы:

| 00(0,Y- | установка ТЛФ-ОЗУ исходная (Y=0) или с сохранением ОЗУ временный ДВО (Y=1). Режим установки ОЗУ отмечается в ячейке 1107А |
| --- | --- |
| 00(1- | установка ТЛФ-ОЗУ (в соотв. с инф. в 1107А) и всего оборудования ТП по таблице УТП |
| 00(1,Х- | установка и контроль исходного состояния оборудования по типу Х из таблицы УТП |
| 00(3F- | "ускоренная чистка" ОЗУ и оборудования ТП по сокращенному списку табл. УТП. Применяется во время обраб. вызова в исключ. случаях |
| 00(3- | перевод АТС в режим обработки вызова (ОВ) |
| Т0(7- | перевод АТС в пусконаладочный режим с сохранением ОВ до первой операции УТП |
| 00(5,Y- | выбор ствола управления (Y=0 – 0й ствол, Y=F – 1й ствол) |
| 00(7,Х,№- | циклическая "чистка" одного прибора типа Х по его линейному №. Снятие цикла – директивой 00(0,0- |
| КВ(ХХ,ХХ,ХХ,ХХ,ХХ- час мин чис. мес. год | установка (коррекция) местного времени можно сокр. (час, мин) Контроль: МВ(- |

| Х | Тип операции УТП | 00(1 | Т0(3F | Х | Тип операции УТП | 00(1 | Т0(3F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Печать: "конец УТП" |  |  | 10 | Пров. выборок ШК на "пробой" РР↑ТС-0 |  |  |
| 1 | "1"→УСК и чистка ОЗУ данных |  |  | 11 | Пров. ШК на "отбой" (пит. мост) |  |  |
| 2 | Устан. БВЛ и конр. обрыва ИТ |  |  | 12 | Пров. сканерн. линейки УКС-КУП |  |  |
| 3 | " БИЛ " " " |  |  | 13 |  |  |  |
| 4 | " БАЛ " " " |  |  | 14 |  |  |  |
| 5 | Уст. ПБ с откл. –60 и контр. исх. |  |  | 15 |  |  |  |
| 6 | " ИК с контролем исходн. |  |  | 16 |  |  |  |
| 7 | " ВК " " |  |  | 17 |  |  |  |
| 8 | " ШК с контр. исходн. (ТС-0/0) |  |  | 18 | Тест УСК ("бегущий нуль") |  |  |
| 9 | Опрос ТС АК на "0" |  |  | 19 |  |  |  |
| A | Включ. ПАК осн. ств. (по 11079) |  |  | 1A | Блокировка ВК (включ. РБЛ) |  |  |
| B | Выключ. ПАК |  |  | 1B |  |  |  |
| C |  |  |  | 1C | "1"→УСК |  |  |
| D | Включение ПСГ и УПД |  |  | 1D |  |  |  |
| E |  |  |  | 1E | Включ. ИЗ, ПАК (по 11079) и контр. |  |  |
| F | Пров. сцепок ШК – вкл. РР одного ШК и пров. всех ТС | Р |  | 1F | "1"→УСК и выключение ИЗ |  |  |

тип↓  ↓общ.колич.неиспр.приборов

Распечатки:    ХХР  УТП Х.Y.№min.№mах

++ХХР УСК К3 БАЛХ  - Непрохождение теста УТП18 при подкл. стативе (иначе прох.)

++ХХР ОБРЫВ ИТ БАЛ ХХ АNВМ  - Обрыв ИТ коммутац. блока БАЛ (или БВЛ, БИЛ)

№ ряда↑  ↑№ блока в ряду

КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА КАНАЛОВ УСК И ППУ

Директивы:

| УК(4,Х- | восстановление (Х=0) или блокировка (х=1) четности КВВ |
| --- | --- |
| УК(5,Х- | "привязка" КВВ к 0ЭУМ (Х=0; 77+40122) или к 1ЭУМ (Х=1; 77+40162) |
| 00(5,Х- | выбор ствола управления (Х=0 – 0й ствол; Х=F – 1й ствол) |
| 00(6,ХХ,Y- | запуск теста УСК "бегущий 0" по индексу КВВ4 ХХ. Y=0 – однократно, Y=1 – с зацикливанием при неисправности. Снятие зацикл. – директивой - 00(2,1- |
|  | Печать: а) УСК ГОДЕН ст. б ((( ((( мл.б б) УСК YХХ.0.-ХХХХ нет объединичивания 2 ( в) УСК YХХ.1.-Х.ХХХХ неисправность при записи 0 1 ((( 2 ( 5((( 5((( г) УСК YХХ.2.-Х. YХХХ.ХХХХ подзапись нуля в другую линейку, где 1 – адрес УСК, в разряд (2) которого пишется 0 при прохождении "бегущего нуля" через УСК с адресом (3); 4 – информация в проверяемом УСК |
| 00(9,YХХХ - | чтение линейки УСК (ХХХ), Y=0 – адр. 77...,1-67... адр.((( (((информ. Печать: ХХХ.ХХХХ |
| Т0(3,Х- | блокировка (Х=0 или 1) или разблокир. (Х=2 или 3) соответственно 0го или 1го ствола ВВК |
| Т0(4,Х- | включение 0го (Х=0) или 1го (Х=1) ствола БК. Если резервню ствол неисправен (блокирован), то: ОТКАЗ; если исправен, то: ХХР.ствол БКХ ВКЛЮЧЕН. В момент переключения производится контроль ИЗ на залипание (если есть, то печать: ++...) |
| Т0(5- | запрос на повторную распечатку неисправностей ПУУ (стативов БГ, ВВК, УВП), ранее проверенных системой контроля стативных приборов. Если оборуд. исправно, печати не будет. |
| Т0(6- | разблокировка ОК КВВ (запрос на повтор распечаток), т.е. онуление массива 07200+03. После повторн. распечатки проверить по 00(6 |

Оперативный контроль КВВ

ОК-КВВ (пассивный тест УСК) проводится в момент управления телефонной периферией путем сравнения информации, подготовленной к выдаче в ОЗУ-УСК и прочитанной из УСК по шинам КЧТ. При несравнении печать:

д) ++УСК  ХХХХХ.3 – ХХХХ.ХХХХ , где 3 –тип пров. УСК

(((      ((( (((

адрес         Инф.из  Инф.из

лин. УСК      УСК    ОЗУ-УСК

После печати индекс КВВ4 неисправной линейки УСК блокируется от дальнейшей проверки в массиве 07200÷07203.

|  | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индексы Y КВВ4 канала 770YХ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " " " 771YХ |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " " " 670YХ |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " " " 671YХ |

Разблокировка ОК (онуление массива) производится директивой Т0(6- . Одновременно делается заявка на переключение стволов (в реж. 00(3) для БК или на блокировку ствола ВВК (если нули по всему байту) с выполнением операции блокировки ВК и занятости ИК и ПБ.

Контроль стативов периферии (КСП)

КСП проводится 1 раз в 10 сек проверкой сканерных линеек БК (7 лин.), ВВК (3 лин.) и линеек LY БК при LXE и LXF (смотри структуры УСК БК, ВВК и матрицу сканирования лин. LXE и LXF) на соответствие их маскам 00000 – 0 и 1 ств. БК, (27191) – для 0 ств. ВВК, (27192) – 1 ств. ВВК, (271Е7) - LY(LXE), (271Е8) - LY(LXF). Если несравнение произошло дважды, то печать:

++ХХА БГХ.ХХХХ.-ХХХХ		- неисправность в стативе БГ,

↑  (((  (((	  при восстан. печать без "++"  0000.-0000

№ ст. БГ   7 лин БК   7 лин БК

0 ств.          1 ств.

++ХХА ВВКХ.ХХХХ.-ХХХХ	- неисправность в стативе ВВК,

↑    (((  (((	  при восстан. печать без "++"  0034.-0030

№ ст. ВВК   3 лин ВВК  3 лин ВВК

0 ств.           1 ств.

++ХХА УВПХ.ХХХХ.-ХХХХ	- неисправность в стативе УВП,

↑  (((  (((	  при восстан. печать без "++"  0035.-003F

№ ст. УВП      LY(LXE)    LY(LXF)

Печатаются по  КСП только первые 4 сообщения. Затем следует обобщенная распечатка:

++ХХА ДГН ПУУ. Х0ХХ. ХХХХ	  В тетрадах в позиционном коде единицами

(  (   (((	  отмечаются неисправные стативы

1     2            3

БГ   ВВК  УВП

В зависимости от типа неисправностей автоматически применяются следующие исправляющие действия:

- При аварии ПУУ осн. ствола производится перекл. на рез.

- При аварии ПУУ резервн. ствола переключение блокируется.

- При аварии питания или ПУУ статива по обоим стволам блокируется оборудование статива. При восстановл. оборудование разблокируется.

Директива ТО(5,-  означает запрос   на распечатку неисправных стативов БГ, ВВК, УВП. Если исправны  –  печати нет.

КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА ТЛФ ПЕРИФЕРИИ

Основные директивы ДТП

| Мнемоника | Пояснение, печать |
| --- | --- |
| ТО(D,ТН,ТК,- | Диагностика оборудования тлф периферии от типа начального (ТН) до типа конечн. (ТК) |
| ТО(Е,Т,- | Диагностика одного типа (Т) оборудования тлф периферии (см. табл. кодов Т) |
| ТО(F,Т,,Y,№Н,№К,- Y=0-однокр.; 1 - цикл; 2 - с останов. | Диагностика одного типа (Т) оборудования телеф. периферии частично от № начального (№Н) до № конечного (№К) включительно |
| ТО(10- | Снятие цикла или останова ден. ТП. Включ. продолж. ДГН при неиспр. КУП v переп. СЧ. |
| ТО(11,3в,,Бл,№ком- | Диагностика коммутатора №К звена 3в=0(А), 1(В), 2(C), 3(D), 4(E), 5(F) блока БАЛ, БСЛ, БИЛ или БВЛ по номеру блока (Бл) |
| ТО(19,Х- | Директива снятия заявочного (Х=0) или периодического (Х=1) контроля |
| ТО(1В- | Разблокировка всех заблокированных в массиве ППК промлиний |

Коды типов оборудования ТП

| Т | Проверяемое обор. | Тест | Сегмент | Т | Проверяемое обор. | Тест | Сегмент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Проверка ИТ-БАЛ с К2 | 1E | 18,19,1B | C | Проверка ПР1 | 17 | 1F |
| 1 | " ИТ-БСЛ " | 3 | 33,34,35,18 | D | " Р2 | 14 | 1C |
| 2 | Проверка АК с полем | 4 | 0,C | E | " ПМ ДМ | 15 | 1D |
| 3 | " ИШК " | 5 | 2,7,A | F | " ПТ |  |  |
| 4 | " ВШК " | 6 | 1,3,9 | 10 | " АК без поля | F |  |
| 5 | " ПБ " | 7 | 4,B | 11 | " ИШК " | 10 | A |
| 6 | " ИК " | 8 | 5 | 12 | " ВШК " | 11 | 9 |
| 7 | " ВК " | 9 | 6 | 13 | " ПБ " | 12 | B |
| 8 | " ПЛ-СС(vFC) " | A | 8,D | 14 |  |  |  |
| 9 | Проверка ПЛ-КD " | 0 | 30 | 15 |  |  |  |
| A | " ПЛ-КЕ " | 1 | 31 | 16 | Проверка КУП | E | 36÷3A;3C÷3F |
| B |  |  |  | 17 | " ИТ-БВЛ (К2) |  |  |

Счетчики статистической диагностики .  Печать:

| № сч-ка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назна-чение сч-ка | Неиспр. АК | " ИШК | " ВШК | " ПБ | " ИК | " ВК | " ПЛ-СС |  |  |  | Неиспр.ОКПВ | " ОПВ | " ОПМ | " ОШ |  | Неиспр. ИТ |
| Порог | F | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | F |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | F |

| № сч-ка | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назна-чение сч-ка | Обр. разг. тр. | Отсутств.25 Гц | Отсутсв.+110В | Отсутсв.-60 В | Нет реакШЛ(АК) | Неисправ.КУП | " ПЛ-СС |  |  |  | Неиспр. ПР1 | " П2 | Нал.Пост.пот. | Налич. КЗ | Залипание | Непрок .БАЛ(БСЛ) |
| Порог | F | 4 | 4 | 4 | F | 1 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | F |

Таблица ДТП (неисправностей КС)

| Сегмент | Печать | Шаг | Индекс ИП | Наименование исполнительной программы (ИП) | Неисправность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 – проверка звена А 1 – проверка зв. В (ВШК) | АКХХХ.ВШКХХ.ВYХ | 9 | 72 | Анализ доступн. проверяем. обор. |  |
|  |  | 8. | 04 | Проключение БАЛ (ВШК-АК) | Не проключается имп. тракт |
|  |  | 7. | 63 | Подключ. ОПП через ВШК, стор. А подкл. | Наличие пост. потенц. в зв. А(В) |
|  |  | 6. | 70 | Подключ. ОКЗ через ВШК, стор. А подкл. | Наличие КЗ v земли в звене А(В) |
|  |  | 5 | 4D | Пров. реакции ТС АК-Б на шлейф |  |
|  |  | 4. | 5B | Анализ состояния ТС на "1" по КРВ | Обрыв разговорного тракта |
|  |  | 3. | 20(21) | Отключ. комм. А в БАЛ | Не отключается ИТ в звене |
|  |  | 2 | 4D | Пров. реакции ТС АК-Б на шлейф |  |
|  |  | 1. | 5A | Анализ состояния ТС на "0" по КРВ | Залипание герконов в звене |
|  |  | 0. | 05 | Отключение БАЛ (ВШК-АК) | Не отключ. имп. тракт БАЛ |

| Сегмент | Печать | Шаг | Индекс ИП | Наименование исполнительной программы (ИП) | Неисправность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 – проверка звена В (ИШК) | АКХХХ.ИШКХХ.ВYХ.ВШКХХ | C | 72 | Анализ доступн. проверяем. обор. |  |
|  |  | B | 38 | Управление ВШК |  |
|  |  | A. | 02 | Проключение БАЛ (АК-ИШК) | Не проключ. имп. тракт БАЛ |
|  |  | 9. | 08 | Проключение БСЛ (ИШК-ВШК) | Не проключ. имп. тракт БСЛ (БИЛ) |
|  |  | 8. | 63 | Подключ. ОПП через ВШК, ст. А подключ. | Наличие пост. потенц. в зв. |
|  |  | 7. | 70 | Подключ. ОКЗ через ВШК, ст. А подкл. | Наличие КЗ v земли в звене |
|  |  | 6 | 45 | Пров. реакции ТС АК-А на шлейф |  |
|  |  | 5. | 5B | Анализ состояния ТС на "1" по КРВ | Обрыв разгов. тракта |
|  |  | 4. | 1F | Отключение ком. В в БАЛ (АК-ИШК) | Не откл. ИТ звена В |
|  |  | 3 | 45 | Пров. реакции ТС АК-А на шлейф |  |
|  |  | 2. | 5A | Анализ состояния ТС на "0" по КРВ | Залипание герк. звена В |
|  |  | 1. | 09 | Отключение БСЛ (ИШК-ВШК) | Не отключ. ИТ БСЛ (БИЛ) |
|  |  | 0. | 34 | Отключ. ВШК и БАЛ (АК-ИШК) | Не октлюч. ИТ БАЛ |
| 3 – провв. звена D (ВШК) 7 – пров. звена С (ИШК) | ИШКХХ.ВШКХХ | 9 | 72 | Анализ доступн. проверяем. обор. |  |
|  |  | 8. | 08 | Проключение БСЛ (ИШК-ВШК) | Не проключ. ИТ БСЛ (БИЛ) |
|  |  | 7. | 63 | Подключ. ОПП через ВШК, ст. А подключ. | Наличие пост. потенц. в зв. |
|  |  | 6. | 66 | Подключ. ОКЗ через ВШК, ст. А отключ. | Наличие КЗ v земли в звене |
|  |  | 5 | 6В | Пров. на обрыв тракта ИШК-ВШК |  |
|  |  | 4. | 5А | Анализ состояния ТС на "0" по КРВ | Обрыв разгов. тракта |
|  |  | 3. | 25(24) | Откл. комм. D(или С) в БСЛ (ИШК-ВШК) | Не отключ. ИТ звена D(или С) |
|  |  | 2 | 6В | Проверка на обр. тракта ИШК2-ВШК |  |
|  |  | 1. | 5В | Анализ состояния ТС на "1" по КРВ | Залипание герк. D(или С) |
|  |  | 0. | 35 | Отключ. ВШК и БАЛ(ИШК-ВШК) | Не отключ. ИТ БСЛ (БИЛ) |

| Сегмент | Печать | Шаг | Индекс ИП | Наименование исполнительной программы (ИП) | Неисправность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 – проверка звена D(ПБ) | ИШКХХ.ПБ ХХ | D | 72 | Анализ доступн. проверяем. обор. |  |
|  |  | C. | 06 | Проключение БСЛ (ИШК-ПБ) | Не проключ. ИТ БСЛ (БИЛ) |
|  |  | B. | 5F | Подключение ОПП через ПБ | Наличие пост. потенц. в зв. |
|  |  | A. | 60 | Подключение ОКЗ через ПБ | Наличие КЗ v земли в звене |
|  |  | 9 | 3A | Управление ИШК1 (вкл. РР1,РС1) |  |
|  |  | 8 | 67 | Подключ. ОС-425 через ПБ | Обрыв разгов. тракта |
|  |  | 7 | 5A | Анализ состояния ТС на "0" по КРВ |  |
|  |  | 6 | 3A | Управление ИШК1 (выкл. РР1,РС1) | Не отключ. ИТ звена D |
|  |  | 5. | 23 | Отключ. комм. D в БСЛ (ИШК0ПБ) |  |
|  |  | 4 | 3A | Управление ИШК1 (вкл. РР1,РС1) |  |
|  |  | 3 | 67 | Подключ. ОС-425 через ПБ |  |
|  |  | 2. | 5B | Анализ состояния ТС на "1" по КРВ | Залипание герк. D |
|  |  | 1 | 3A | Управление ИШК1 (выкл. РР1,РС1) |  |
|  |  | 0. | 07 | Отключ. БСЛ (ИШК0ПБ | Не отключ. ИТ БСЛ (БИЛ) |
| 5 – проверка звена D(ИК) 6 – проверка звена Е (ВК) 8 – проверка звена С (ПЛ) D – проверка звена F (ПЛ) | ВКХХ.Х.ПЛХХ.ИКХХ.Х | F | 72 | Анализ доступн. провер. оборуд. |  |
|  |  | E. | 10 | Проключение БИЛ (ИК-ПЛ) | Не проключается ИТ БИЛ |
|  |  | D. | 0C | Проключение БВЛ (ВК-ПЛ) | Не проключается ИТ БВЛ |
|  |  | C. | 61 | Подкл. ОПП через ИК (РШК) | Наличие пост. пот. в звене |
|  |  | B | 62 | Подкл. ОК3 через ИК (РКШ) | Наличие КЗ v земли в звене |
|  |  | A. | 3D | Упарвл. ВК (вкл.сигн."СС"-РС,РР) |  |
|  |  | 9 | 68 | Пров. тракта на обрыв (РКШ,ОС-425) |  |
|  |  | 8. | 5D | Пров. ТС ОС-425 на "0" по КРВ | Обрыв разговорн. тракта |
|  |  | 7 | 3E | Отключ. сигнала "СС" в ВК |  |
|  |  | 6. | 13 | Отключ. провер. звена | Не отключ. ИТ (звена) |
|  |  | 5 | 3D | Включ. сигн. "СС" в ВК |  |
|  |  | 4 | 68 | Пров. тракта на обр. |  |
|  |  | 3. | 5E | Пров. ТС ОС-425 на "1" по КРВ | Залипание герконов в зв. |
|  |  | 2 | 75 |  |  |
|  |  | 1. | 7A | Отключ. БВЛ (ВК-ПЛ) и "СС" (ВК) | Не отключ. ИТ БВЛ |
|  |  | 0. | 13 | Отключ. БИЛ (ИК-ПЛ) | Не оключ. ИТ БИЛ |

| Сегмент | Печать | Шаг | Индекс ИП | Наименование исполнит. программы | Неисправность |  | Шаг | Индекс ИП | Наименов. ИП (пассивный сегм.15) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 - проверка псевдо-КСЛ (звена Е) | ВКХХ.Х.ПЛХХ.ИКХХ.Х | 19 | 72 | Анал.дост.пров.оборуд.(ПС-ВК) |  |  | Прием и ана.сигн.с ОКС |
|  |  | 18 | E9 | Перед.инф.по ОКС на АТС2 (1я посыл.) |  |  | Выдача квитанции |
|  |  |  |  | }≤ t=6,5 с |  |  | ≤ t=6,5 с |
|  |  | 17 | EA | Анал.принятого по ОКС сигнала с АТС2 |  |  |  |
|  |  | 16 | E9 | Перед.инф. по ОКС на АТС2 (2япосыл.) |  | Е | 72 | Анал.доступн.пров.ИК |
|  |  |  |  | }≤ t=6,5 с |  | D | 10 | Прокл.БИЛ(ИК-ПЛ) |
|  |  | 15 | EA | Анал.принятого по ОКС сигнала АТС2 |  | C | 0С | Прокл.БВЛ(ПЛ-ВК) |
|  |  | 14 | 10 | Прокл.БИЛ(ПЛ-ИК) | Не прокл. ИТ БИЛ |  | B | ЕС | Перед.по ОКС на АТС1 |
|  |  | 13 | 0C | Прокл.БВЛ(ВК-ПЛ | Не прокл. ИТ БВЛ |  |  | ≤ t=6,5 с |
|  |  | 12 | 61 | Подкл.ОППчерезИК(РКШ) | Наличие пост.пот.в зв. |  |  |  |
|  |  | 11 | 62 | Подкл.ОКЗчерезИК(РКШ) | Налич.КЗ v земли в зв. |  |  |  |
|  |  | 10 | E9 | Перед.инф.по ОКС на АТС2 |  | А | ЕА | Анал.прин.поОКС сигн |
|  |  |  |  | }≤ t=6,5 с |  | 9 | 3D | Вкл.в ВК сигн. "СС" |
|  |  | F | EA | Анализ принятого по ОКС сигн.с АТС2 |  | 8 | ЕС | Перед.по ОКС на ТС |
|  |  | E | 68 | Пров.тракта на обр. |  |  |  | ≤ t=6,5 с |
|  |  | D | 5D | Пров.ТС по КРВ ["0"] | Обр.разг.тракта |  |  |  |
|  |  | C | 13 | Откл.провер.звена | Не откл. ИТ зв. D |  |  |  |
|  |  | B | 68 | Пров.тракта на обр. |  |  |  |  |
|  |  | A | 5E | Пров.ТС по КРВ ["1"] | Залип.герк.звена |  |  |  |
|  |  | 9 | 0C | Прокл.БВЛ(ВК-ПЛ) | Не прок. ИТ БВЛ |  |  |  |
|  |  | 8 | E9 | Перед.инф.по ОКС на АТС2 |  | 7 | ЕА | Анал.прин.поОКС сигн |
|  |  |  |  | }≤ t=6,5 с |  | 6 | 13 | Откл.пров.звена D |
|  |  | 7 | EA | Анализ принятого по ОКС сигнала |  | 5 | ЕС | Перед.поОКС на АТС1 |
|  |  | 6 | 68 | Пров.тракта на обр. |  |  |  | ≤ t=6,5 с |
|  |  | 5 | 5E | Пров.ТС по КРВ ["1"] | Залип.герк. БИЛ (АТС2) |  |  |  |
|  |  | 4 | E9 | Перед.инф. по ОКС на АТС2 |  | 4 | ЕА | Анал.прин.поОКС сигн |
|  |  | 3 | EB | Выдержка времени при работе по ОКС |  | 3 | ЕВ | Выдержка t ОКС |
|  |  | 2 | EB | - " - |  | 2 | ЕЕ | Сброс сч-ка герконов |
|  |  | 1 | 0D | Откл.БВЛ(ВК-ПЛ) | Не откл. ИТ БВЛ |  | 1 | 7А | Откл. "СС" (ВК) и БВЛ (ПЛ-ВК) |
|  |  | 0 | 11 | Откл. БИЛ(ИК-ПЛ) | Не откл. ИТ БИЛ |  | 0 | 11 | Откл. БИЛ (ИК-ПЛ) |

| Сегмент | Печать | Шаг | Индекс ИП | Наименование исполнительной программы (ИП) | Неисправность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 – проверка ПЛ-КD (звена D) 31 – проверка ПЛ-КЕ (звена Е) | КDХХ.Х.ПЛХХ.КЕХХ.Х | 17 | 58 | Анализ доступности КD (КЕ) |  |
|  |  | 16 | 3C | Управление ПБ (вкл. Р1) |  |
|  |  | 15 | 59 | Проключение БИЛ (КD-DС-FС) | Не проключ. ИТ БИЛ |
|  |  | 14 | 6E | Проключение БВЛ (FC-FE-KE) | Не проключ. ИТ БВЛ |
|  |  | 13 | 5F | Подключение ОПП (через ПБ) | Наличие ПП (v земли) в тракте |
|  |  | 12 | 60 | Подключение ОКЗ | Наличие КЗ в тракте |
|  |  | 11 | 6E | Включение ПР1 со стороны КЕ |  |
|  |  | 10 | 76 | - " - КD |  |
|  |  | F | 77 | Управление ДМ (вкл. 700 Гц) |  |
|  |  | E | 78 | Сканирование ПМ |  |
|  |  | D | 79 | Анализ результата сканирования |  |
|  |  | C | 7B | Отключение 700 Гц в ДМ |  |
|  |  | B | 5A | Анализ состояния ТС на "0" по КРВ | Обрыв разгов.тракта БИЛ (БВЛ) |
|  |  | A | F | Отключение ком. D (или Е) | Не отключ. ИТ комм. D (или Е) |
|  |  | 9 | 77 | Управление ДМ (вкл. 700 Гц) |  |
|  |  | 8 | 78 | Сканирование ПМ |  |
|  |  | 7 | 79 | Анализ рез. Сканирования |  |
|  |  | 6 | 7B | Отключение 700 Гц в ДМ |  |
|  |  | 5 | 5B | Анализ состояния ТС на "1" по КРВ | Залипание разгов.тракта зв. D () |
|  |  | 4 | 2E | Отключение ПР1 (КD) |  |
|  |  | 3 | 2F | Отключение ПР1 (КЕ) |  |
|  |  | 2 | DE | Отключение БВЛ (KE-EF-FC) | Не отключ. ИТ БВЛ |
|  |  | 1 | EF | Отключение БИЛ (FC-CD-KD) | Не отключ. ИТ БИЛ |
|  |  | 0 | 30 | Управление ПБ (устан.исх.) |  |

Таблица ДТП (неисправностей комплекта)

| Сегмент | Печать | Шаг | Индекс ИП | Наименование исполнительной программы (ИП) | Неисправность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 – проверка ВШК | ВШКХХ.ВШКХХ | 1C | 72 | Анализ доступности пров.обор. |  |
|  |  | 1B | 4E | Пров.узла выбоки ШК (вк. РР2 без выб.) | Нет выб. ВШК ТС ВШК [0] |
|  |  | 1A | 46 | Пров.узла ответа (вкл.РВ,РКШ) ШЛ |  |
|  |  | 19 | 5B | Анализ сост. ТС на "1" по КРВ | Не работ.узел ответа |
|  |  | 18 | 46 | Пров.узла отв.(вкл.РКШ), Шлейф |  |
|  |  | 17 | 5A | Анализ сост. ТС на "0" по КРВ | Залипание РВ |
|  |  | 16 | 4F | Пров.ТС ВШК при ПВ(вкл. РКШ,РВ) | Подраб.ТС ВШК при ПВ(обр.РС2) |
|  |  | 15 | 47 | Пров.налич.25Гц(вкл. РКШ,РВ,РС2)ОС-25 | Отсутств.25 Гц (не сраб. ОС-25) |
|  |  | 14 | 48 | Пров.налич.пит.моста(вкл. РКШ,РВ)ОПМ |  |
|  |  | 13 | 5A | Анализ сост. ТС на "0" по КРВ | Не исправен пит.мост |
|  |  | 12 | 48 | Пров.налич.пит.моста(вкл. РКШ)ОПМ |  |
|  |  | 11 | 5B | Анализ сост. ТС на "1" по КРВ | Залипание РР2 |
|  |  | 10 | 38 | Управление ВШК (вк.РР2), Шл. |  |
|  |  | F | 4C | Проверка узла отбоя (РКШ), шл. | Нет реакции узла отб. На шл. |
|  |  | E | 42 | Проверка на залип. РКШ9РР2) Шл. | Неиспр.узел отб.v залип.РКШ,Т 1 |
|  |  | D | 6A | Подключ. ОС-425 через ВШК, ст.А откл. |  |
|  |  | C | 5B | Анализ сост. ТС на "1" по КРВ | Залипание РС2 (425) ТС=1 |
|  |  | B | 38 | Управление ВШК (вк.РС2) |  |
|  |  | A | 6A | Подключ. ОС-425 через ВШК, ст.А откл. |  |
|  |  | 9 | 5A | Анализ сост. ТС на "0" по КРВ | Отсутств.сигн. 425 Гц, ТС=0 |
|  |  | 8 | FE | Переход к следующему шагу |  |
|  |  | 7 | 41 | Пров.отсутств.25 Гц(вкл.РВ,РКШ)ОС-25 | Залипание РС2 (25) ТС = 1 |
|  |  | 6 | 38 | Управление ВШК (вкл. РД) |  |
|  |  | 5 | 08 | Проключение БСЛ (ИШК-ВШК) | Не проключ. ИТ БСЛ (БИЛ) |
|  |  | 4 | 39 | Управление ИШК (вкл. РР1) |  |
|  |  | 3 | 48 | Пров.налич.пит.моста(РД,РКШ),ОПМ |  |
|  |  | 2 | 5A | Анализ сост. ТС на "0" по КРВ | Не срабат. РД |
|  |  | 1 | 39 | Управление ИШК (выкл. РС1,РР1) |  |
|  |  | 0 | 35 | Откл. ВШК и откл.БСЛ (ИШК-ВШК) | Не отключ. ИТ БСЛ (БИЛ) |

| Сегмент | Печать | Шаг | Индекс ИП | Наименование исполнительной программы (ИП) | Неисправность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А – проверка ИШК | ИШКХХ.ВШКХХ | 14 | 72 | Анализ доступности пров.обор. |  |
|  |  | 13 | 4E | Пров.узла выборки ШК(вкл.РР1 б/выб.) | Нет выборки ИШК, ТС ИШК=0 |
|  |  | 12 | 08 | Проключение БСЛ (ИШК-ВШК) | Нет проключ. ИТ БСЛ (БИЛ) |
|  |  | 11 | 38 | Управление ВШК (вкл.РД, выкл.ост.) |  |
|  |  | 10 | 39 | Управление ИШК (вкл.РД, выкл.РС1.) |  |
|  |  | F | 49 | Пров.узла отбоя ИШК(РКШ). Шл.,ТС=0 | Нет реакции на шлейф |
|  |  | E | 51 | Опрос ТС-ИШК(вкл.РР1),т.е.уз.отб,ТС=1 | Нет реакции на отс.шлейфа |
|  |  | D | 48 | Пров.наличия ПМ(вкл.РКШ,РР1),ОПМ |  |
|  |  | C | 5A | Анализ сост.ТС на "0" по КРВ | Нет напряж 60В(неиспр.ПМ) |
|  |  | B | 39 | Управление ИШК (выключ. РР1) |  |
|  |  | A | 48 | Проверка налич.ПМ(РКШ.РД), ОПМ |  |
|  |  | 9 | 5B | Анализ сост.ТС на "1" по КРВ | Залипание РР1 |
|  |  | 8 | 39 | Управление ИШК (вкл.РС1,РР1) |  |
|  |  | 7 | 6A | Подкл.ОС-425 через ВШК,ст.А откл. |  |
|  |  | 6 | 5A | Анализ сост.ТС на "0" по КРВ | Отсутствует 425 Гц |
|  |  | 5 | 39 | Управление ИШК (выкл.РС1) |  |
|  |  | 4 | 6A | Подкл.ОС-425 через ВШК,ст.А откл. |  |
|  |  | 3 | 5B | Анализ сост.ТС на "1" по КРВ | Залипание РС1 |
|  |  | 2 | 39 | Управление ИШК (выкл.РРР1,РС1) |  |
|  |  | 1 | 38 | Управление ИШК (выкл. все реле) |  |
|  |  | 0 | 09 | Отключение БСЛ (ИШК-ВШК) | Не отключ. ИТ БСЛ (БИЛ) |

| Сегмент | Печать | Шаг | Индекс ИП | Наименование исполнительной программы (ИП) | Неисправность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С – проверка АК | АКХХХ.ВШКХХ.ВYХ | 10 | 72 | Анализ доступн.пров.обор. |  |
|  |  | F | 04 | Проключение БАЛ (ВШК-АК) | Не проключ. ИТ БАЛ |
|  |  | E | 56 | Опрос ТС-АКб[0] | Нет исх.состояния ТС-АК |
|  |  | D | 4B | Проверка реакц. (РКШ), Шл. |  |
|  |  | C | 5B | Анализ сост.ТС на "1" по КРВ | Нет реакции АК на шлейф |
|  |  | B | FE | Переход к след.шагу (вкл.РР2) |  |
|  |  | A | 43 | Пров.реакц.АК на –60В(РКШ,РР2) Шл. |  |
|  |  | 9 | 5A | Анализ сост.ТС на "0" по КРВ | Нет реакции АК на –60 В при Ш. |
|  |  | 8 | 6C | Установка счетчика в КРВ |  |
|  |  | 7 | 44 | Пров.сигн."СЗ"(АК),(РКШ,РР2),Шл.ОС-425 |  |
|  |  | 6 | 5E | Пров.пропад. 425Гц, ТСОС[1] | Не пропад. "СЗ"(АК) при –60 и Шл. |
|  |  | 5 | FE | Переход к след.шагу (выкл.РР2) |  |
|  |  | 4 | 6C | Установка счетч. в КРВ |  |
|  |  | 3 | 6D | Пров."СЗ" при откл. –60В (выкл.РР2) |  |
|  |  | 2 | 5D | Пров. ТСОС на "0" | Нет сигнала "СЗ" при откл. ШК |
|  |  | 1 | 38 | Управление ВШК (выкл. все реле) |  |
|  |  | 0 | 05 | Отключение БАЛ (ВШК-АК) | Не отключается ИТ БАЛ |

| Сегмент | Печать | Шаг | Индекс ИП | Наименование исполнительной программы (ИП) | Неисправность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F – проверка | АКРХХХ.ВШКХХ.ВYХ | 10 | 72 | Анализ доступн.пров.обор. |  |
|  |  | F | FE | Переход к след.шагу |  |
|  |  | E | 56 | Опрос ТС-АКБ[0] | Нет исходн.сост. ТС-АК |
|  |  | D | 04 | Проключение БАЛ (ВШК-АКР) | Не проключается ИТ БАЛ |
|  |  | C | 4D | Пров.реакц.на шл. (РКШ), Шл. |  |
|  |  | B | 5A | Анализ сост.ТС на "0" по КРВ | Не включился АКР |
|  |  | A | FE | Переход к след. шагу |  |
|  |  | 9 | FE |  | (Неисправен узел выб. АКР) |
|  |  | 8 | 12 |  |  |
|  |  | 7 | 4D | Пров.реакции ТС АК на шлейф |  |
|  |  | 6 | 5B | Анализ сост.ТС на "1" по КРВ | Нет реакции АКР на шлей |
|  |  | 5 | 48 | Пров. наличия ПМ |  |
|  |  | 4 | 5A | Анализ сост.ТС на "0" по КРВ | Отстут.-60В на "а" v ( на"в" |
|  |  | 3 | 6D | Пров."СЗ"при откл.-60В(выкл. РР2) |  |
|  |  | 2 | 5D | Пров. ТСОС на "0" | Нет сигн. "СЗ" при откл. ШК |
|  |  | 1 | 38 | Управление ВШК (выкл. все реле) |  |
|  |  | 0 | 05 | Отключение БАЛ (ВШК-АКР) | Не отключается ИТ БАЛ |

| Сегмент | Печать | Шаг | Индекс ИП | Наименование исполнительной программы (ИП) | Неисправность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 – проверка цепей исходн. сост. ИКБ3-ВКБ3 | ИКХХ=ВКХХ | 16 | 3B | Управление ИК (выкл. все реле) |  |
|  |  | 15 | 3F | Управление ВК (выкл. все реле) |  |
|  |  | 14 | A0 | Контр. исходн. сост. ИК | Нет исх. сост. ТС-ИК |
|  |  | 13 | 9F | Контр. исходн. сост. ВК | Нет исх. сост. ТС-ВК |
|  |  | 12 | 8B | Подключ. пров. "с" в ВК |  |
|  |  | 11 | A2 | Контр.выборки ИК(вкл.Р3 без выб.) | Ложная выб. ИК (Т1, Т2-ИК) |
|  |  | 10 | A4 | Упарвл.ИК(вкл.Р3) и контр. СК0 ВК | Не срабатыв. РО в ВК (СК0) |
|  |  | F | B0 | Опрос ТС-ВК (РО на "0") | Не срабатыв. РО в ВК (УК3-СК1) |
|  |  | E | AC | Опрос ТС-ИК (РО на "1") | Залипание РК (СК1- УК3) в ИК |
|  |  | D | A1 | Контр.узла выб.ВК(Р3-ИК,РБЛб/Выб) | Ложная выб. ВК (сраб. Р0) |
|  |  | C | A3 | Управл. ВК (вкл. Р3) и контр. СК0 | Не сраб.Р3(ВК) – не откл.ц. СК0 |
|  |  | B | A3 | Управл. ВК (выкл. Р3) и контр. СК0 | Залипание Р3 (ВК) |
|  |  | A | BC | Отключ. пров. "с" в ВК (вкл.РБЛ) |  |
|  |  | 9 | B7 | Опрос ТС-ВК (РО на "1") | Не срабат. РБЛ (не "отпуск." СК0-Р0) |
|  |  | 8 | BB | Выключ. РБЛ в ВК |  |
|  |  | 7 | A4 | Управление ИК (выкл. Р3, вкл.РР) | Залипание Р3(ИК),т.е.не сраб. РК |
|  |  | 6 | A4 | Управление ИК (вкл. РМ) | Не сраб.РМ(ИК),т.к. не сраб.РМ(УК4-ВК) |
|  |  | 5 | 3F | Управление ВК (РР. РС3, РВБ) |  |
|  |  | 4 | A5 | Подкл. ОС-425 (РКШ-ИК) | Нет разгов.тракта(не ср.ТС-КУП) |
|  |  | 3 | 3F | Управл. ВК (выкл. РС3) |  |
|  |  | 2 | A6 | Пров. ТС КУП на "1" (РКШ-ИК) | Не выключ. РС3 в ВК |
|  |  | 1 | BD | Управление ВК (выкл. все реле) |  |
|  |  | 0 | 3B | Управление ИК (выкл. все реле) |  |

| Сегмент | Печать | Шаг | Индекс ИП | Наименование исполнительной программы (ИП) | Неисправность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 – проверка цепей разг. тракта ИКБ3-ВКБ3 | ИКХХ=ВКХХ.Х.ПЛХХ.ВШКХХ | 18 | 9E | Поиск пути ВК-ВШК |  |
|  |  | 17 | 3B | Управление ИК (вкл.РР) |  |
|  |  | 16 | A3 | Управление ВК (вкл.Р3 и РВА) | Ложн.сраб.РСА (ИК)-залип.РР"а"(ВК) |
|  |  | 15 | 3B | Управление ИК (вкл. РД) |  |
|  |  | 14 | A3 | Управление ВК (вкл. РР) | Ложн.сраб. РСА(ИК)-залип.РД"а"(ВК) |
|  |  | 13 | A4 | Управл. ИК(выкл.РР)(РР,РВА,Р3-ВК) | Ложн.сраб.РСА (ИК)-залип.РР"а"(ИК) |
|  |  | 12 | A3 | Управл. ВК (выкл. РВА, вкл.РВБ) | Залип.РР "в"(ИК) - сработ. РСБ |
|  |  | 11 | A4 | Управл. ИК (вкл.РР, вкл. РД) | Залип.РД "в"(ИК) - сработ. РСБ |
|  |  | 10 | 3F | Управл. ВК (выкл. РР) |  |
|  |  | F | A4 | Управл. ИК (выкл. РД) | Залип.РР "в"(ВК) - сработ. РСБ |
|  |  | E | 3F | Управл. ВК (выкл. РВБ) |  |
|  |  | D | 0C | Проключение БВЛ (ВК-FC) | Не проключ. ИТ БВЛ(БСЛ) |
|  |  | C | 18 | Проключение БИЛ (FC-ВШК) | Не проключ. БИЛ (БСЛ) |
|  |  | B | 3F | Управл. ВК (вкл. РР) |  |
|  |  | A | 1A | Управл. ВШК (вкл. РС2) |  |
|  |  | 9 | A5 | Подкл. ОС-425 через РКШ-ИК | Обрыв разг.тракта (РР-ВК) |
|  |  | 8 | A6 | Откл. РКШ. Пров. ТС ОС-425 | Залипание РКШ-ИК |
|  |  | 7 | A6 | Вкл. РКШ, откл. РР в ИК | Залипание РР-ИК |
|  |  | 6 | 3F | Управл. ВК (РР) |  |
|  |  | 5 | A6 | Вкл. РКШ и РР в ИК, ОС-425 | Залипание РР-ВК |
|  |  | 4 | 1A | Управление ВШК (выкл. РС2) |  |
|  |  | 3 | 19 | Отключение БИЛ (FC-ВШК) | Не отключается ИТ БИЛ(БСЛ) |
|  |  | 2 | 0D | Отключение БВЛ (ВК-FC) | Не отключается ИТ БВЛ(БСЛ) |
|  |  | 1 | BD | Управление ВК (выкл. все реле) |  |
|  |  | 0 | 3B | Управление ИК (выкл. все реле) |  |

| Сегмент | Печать | Шаг | Индекс ИП | Наименование исполнительной программы (ИП) | Неисправность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 – проверка цепей ответа, отбоя и НН КБ3-ВКБ3 | ИКХХ=ВКХХ | 1D | 3B | Управл. ИК (РР,Р3,РМ) |  |
|  |  | 1С | A3 | Управл.ВК(РР,РВБ,Р3),ТС-РБ(ВК) | Не сраб.РМ(41-42) в ИК |
|  |  | 1В | A4 | Управл.ИК(выкл.РМ,Р3),ТС-РБ(ВК) | Не отпуск.РМ в ИК |
|  |  | 1А | A3 | Управл.ВК (выкл.РВБ, вкл.РОТ) | Неиспр. цепь отв.РОТ в ВК |
|  |  | 19 | A3 | Управл. ВК (выкл.РОТ, вкл.РВА) | Неиспр.цепь отв.РВА в ВК |
|  |  | 18 | B5 | Опр. ТС РА (ВК) на "1" | Сраб. РА(ВК) по ц.ответа |
|  |  | 17 | A4 | Управл.ИК(вкл.Р0),пров РА [1] | Не исправна цепь отб. А |
|  |  | 16 | AD | Опр. ТС РСА (ИК) на "1" | Не шунтируется РСА от Р0 (ИК) |
|  |  | 15 | A4 | Управл. ИК (выкл. Р0) | Залип.РА(ВК) и не отпуск. Р0 (ИК) |
|  |  | 14 | A3 | Управл. ВК (выкл. РВА) | Не выключ. РВА (ВК) |
|  |  | 13 | A3 | Управл. ВК (вкл. РВБ) | Неиспр. цепь "отб.Б" по АШ |
|  |  | 12 | A4 | Управл. ИК (вкл. РМ), ТС РСБ [1] | Не шунтируется РСБ(ИК) сбросом |
|  |  | 11 | B2 | Опрос ТС РБ (ВК) на "0" | Не срабатыв. цепь сброса |
|  |  | 10 | A4 | Управл. ИК (вкл.Р3) ТС РСБ [0] | Залипает Р3(ИК) в цепи сбр. |
|  |  | F | FE | Переход к след. шагу |  |
|  |  | E | 3B | Управл. ИК 9выкл. Р3,РР) |  |
|  |  | D | A3 | Управл. ВК (выкл. РВБ) ТС РБ [1] | Не выключю РВБ (ВК) |
|  |  | C | A3 | Управл. ВК (вкл.РМ,РВБ) ТС РБ[1] | Не срабатыв. РМ (ВК) 41-42 |
|  |  | B | 3B | Управл. ИК (вкл. РД, УКг нет) |  |
|  |  | A | B7 | Опрос ТС ВК (СК0) на "1" | Пров. ЭДН (ИК) и ЭПН(ВК) на исх. |
|  |  | 9 | B8 | Пров.электр.ключа на сраб. (УКг) | Не сраб. ЭПН(ВК) v нет УКг(ИК) |
|  |  | 8 | B7 | Опрос ТС ВК (СК0) на "1" (УКг) | Не отключ. ЭДН (ВК) |
|  |  | 7 | B9 | Пров.электр.кл.на откл. (вык.РД) | Залипание РД в цепи трансл. |
|  |  | 6 | 3F | Управление ВК (выкл. Р3, РН) |  |
|  |  | 5 | B9 | Пров.электр.кл. на откл. | Залипание РН (ВК) |
|  |  | 4 | BA | Анализ налич. перем. МШ (ВК) |  |
|  |  | 3 | A4 | Управл. ИК (вкл.РМ) ТС-УК4 (ВК) | Нет занятия МШ |
|  |  | 2 | A3 | Управл. ВК (вкл. Р3) | Не отпускает РМ (ВК) |
|  |  | 1 | 3B | Управл. ИК (выкл. все реле) |  |
|  |  | 0 | BD | Управл. ВК (выкл. все реле) |  |

| Сегмент | Печать | Шаг | Индекс ИП | Наименование исполнительной программы (ИП) | Неисправность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 – проверка по кольцу ИКВСК-ВКВСК |  | 17 | 9E | Поиск пути ВК-ПБ |  |
|  |  | 16 | 3B | Управл. ИК (выкл. РТ1, РТ2,РКШ) |  |
|  |  | 15 | A3 | Управл. ВК (выкл. РАС,РТ1,РТ2) | Нет исходного сост. ВК |
|  |  | 14 | AF | Опрос ТС-ИК (СК0) на "1" | Нет контроля исходн. ИК |
|  |  | 13 | 14 | Проключение БВЛ (ВК-FC) | Не проключается ИТ БВЛ |
|  |  | 12 | 16 | Проключение БИЛ (FC-ПБ) | Не проключается ИТ БИЛ |
|  |  | 11 | 3C | Управл. ПБ (выкл. Р1, Р3) |  |
|  |  | 10 | 3F | Управл. ВК |  |
|  |  | F | A4 | Управл. ИК | Контроль цепи управл. |
|  |  | E | 53 | Опрос ТС-ПБ на "1" | Контроль вкл. РН в ВК |
|  |  | D | A4 | Управл. ИК | Залипание РД в ИК |
|  |  | C | 52 | Опрос ТС-ПБ на "0" | Залипание РД вВК |
|  |  | B | 3C | Управл. ПБ (вкл. Р1) |  |
|  |  | A | FE |  | (Контроль приемн.цепи упр.) |
|  |  | 9 | FE |  |  |
|  |  | 8 | FE |  | (Нет разгов.тракта ВК4-ИК2) |
|  |  | 7 | FE |  | (Нет разгов.тракта ВК4-ИК4) |
|  |  | 6 | FE |  |  |
|  |  | 5 | FE |  | (Нет разгов.тракта ВК2-ИК4) |
|  |  | 4 | FE |  | (Залипание РКШ (ИК) |
|  |  | 3 | 3B | Управл. ИК (выкл. РТ1,РТ2,РКШ) |  |
|  |  | 2 | 3F | Управл. ВК (выкл. РАС, РТ1,РТ2) |  |
|  |  | 1 | 17 | Отключение БИЛ (FC-ПБ) | Не отключ. ИТ БИЛ |
|  |  | 0 | 15 | Отключение БВЛ (ВК-FC) | Не отключ. ИТ БВЛ |

Таблица ДТП (неисправностей регистр. оборудования)

| Сегмент | Печать | Шаг | Индекс ИП | Наименование исполнительной программы (ИП) | Неисправность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В – проверка ПБ | ПБХХ v ПБХХ.ПРХ.П2Х | 17 | 72 | Анализ доступн.пров.обор. |  |
|  |  | 16 | 53 | Опрос ТС-ПБ на "1" | Нет исходн.сост. ТС-ПБ |
|  |  | 15 | 4A | Пров.реакц.ПБ на шлейф(Р2), Шл. |  |
|  |  | 14 | 5A | Опрос ТС-ПБ на "0" по КРВ | Нет реакции ПБ на шлейф |
|  |  | 13 | 4B | Пров.реакц. ПБ на отс.шл.(выкл.Р2) | Залипание Р2(РКШ) ТС-ПБ=0 |
|  |  | 12 | 3C | Управление ПБ (вкл.Р1) |  |
|  |  | 11 | 4A | Пров.реакц.ПБ на шлейф (Шл.откл.) |  |
|  |  | 10 | 3C | Управл. ПБ (выкл. Р1) |  |
|  |  | F | 5B | Опрос ТС-ПБ на "1" по КРВ | Залипание Р1(РР) |
|  |  | E | 3C | Управл. ПБ (вкл.Р3) |  |
|  |  | D | 67 | Подключ. ОС-425 через ПБ (Р2) |  |
|  |  | C | 3C | Управл. ПБ (выкл. Р3) |  |
|  |  | B | 5A | Анализ сост. ТС-КУП на "0" по КРВ | Отсутств. сигн. 425 Гц |
|  |  | A | 67 | Подключ. ОС-425 через ПБ (Р2) |  |
|  |  | 9 | 5B | Анализ сост. ТС-КУП на "1" по КРВ | Залипание Р3(РС) |
|  |  | 8 | FD | Установка сч. шагов КРВ=01 |  |
|  |  | 7 | 3C | Управл. ПБ (вкл.Р1) |  |
|  |  | 6 | 81 | Форм.№ и включ.ПР1(П2-425Гц) |  |
|  |  | 5 | 3C | Управл. ПБ (вкл. Р3, выкл. Р1) |  |
|  |  | 4 | 8E | Формиров.№ и сканир П2 |  |
|  |  | 3 | 87 | Анализ рез. сканир. П2 (425Гц) |  |
|  |  | 2 | 5A | Анализ сост. ТС-КУП на "0" по КРВ | На П2 с ПБ не поступает 425Гц |
|  |  | 1 | 7E | Откл. ПР1 (п2) |  |
|  |  | 0 | 3C | Управл. Пб 9выкл. Р1,Р3) |  |

| Сегмент | Печать | Шаг | Индекс ИП | Наименование исполнительной программы (ИП) | Неисправность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1А – проверка ПТ | ПТХ.ХХ.Z.UV | A | C8 | Анализ доступности ПТ |  |
|  |  | 9 | CC | Подключение ПТ-Р2(ПБ)-КПТ(КУП) |  |
|  |  | 8 | CA | Загрузка БПК на упр.и скан. КПТ ПТ* |  |
|  |  | 7 | C9 | Анализ результ. сканирования |  |
|  |  | 6 | 5A | Анализ сост. ТС на "0" по КРВ* | Печать неисправн. состояния |
|  |  | 5 | CE | Анализ № комбин. в КПТ |  |
|  |  | 4 | 7E | Отключение ПР3 |  |
|  |  | 3 | CA | Загр. БПК на упр. и скан. КПТ, ПТ |  |
|  |  | 2 | C9 | Анализ рез. сканирования |  |
|  |  | 1 | 5B | Анализ сост. ТС на "1" по КРВ* | Залипание реле ПР3 |
|  |  | 0 | CB | Отключ. КПТ, ПТ |  |

*

| №пров.комб.Z | В | А | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  | 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 , 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Символ | # | 0(10) | * | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |  | U | V |
| Нижняя гр. частот (V) | 94(18) | 94(18) | 94(18) | 852(4) | 852(4) | 852(4) | 770(2) | 770(2) | 770(2) | 697(1) | 697(1) | 697(1) | 1633 Гц 1477 Гц 1335 Гц 1209 Гц 941 Гц 770 Гц 697 Гц |
| Верхняя гр. частот (V) | 1477(4) | 1336(2) | 1209(1) | 1477(4) | 1336(2) | 1209(1) | 1417(4) | 1336(2) | 1209(1) | 1477(4) | 1336(2) | 1209(1) | ПТХ.ХХ.Z.UV Х - № реле ПР3 ХХ - № ПТ |

| Сегмент | Печать | Шаг | Индекс ИП | Наименование исполнительной программы (ИП) | Неисправность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1С – проверка П2 | П2ХХ , П2ХХ.ПВХХ | 16 | 8B | Анализ доступности П2 |  |
|  |  | 15 | 7D | Формир.номера и откл. ПБ(Р1) |  |
|  |  | 14 | 88 |  |  |
|  |  | 13 | FE | Переход к след. шагу |  |
|  |  | 12 | “ |  |  |
|  |  | 11 | “ |  |  |
|  |  | 10 | “ |  |  |
|  |  | F | “ |  |  |
|  |  | E | “ |  |  |
|  |  | D | “ |  |  |
|  |  | C | “ |  |  |
|  |  | B | 7F | Формир. номера и вкл. ПР1(П2) |  |
|  |  | A | 83 | Формиров. const и прокл. f |  |
|  |  | 9 | 8E | Формиров. № и сканир. П2 |  |
|  |  | 8 | 86 | Анализ рез.сканир.П2 (500 Гц) |  |
|  |  | 7 | 84 | Формир. № и откл. ДМ |  |
|  |  | 6 | 5A | Анализ ТС на "0" по КРВ | Не работает приемн. 500 Гц |
|  |  | 5 | 8E | Формиров. № и сканир. П2 |  |
|  |  | 4 | 86 | Анализ рез.сканир.П2 (500 Гц) |  |
|  |  | 3 | 5B | Анализ ТС на "1" по КРВ | Нет исходного сост. ТС 500 Гц |
|  |  | 2 | 80 | Формир. № и откл. ПР1 |  |
|  |  | 1 | 89 | Отключ. ПР1 |  |
|  |  | 0 | 7D | Форм.№ и откл.ПБ (выкл. Р1,Р3) |  |

| Сегмент | Печать | Шаг | Индекс ИП | Наименование исполнительной программы (ИП) | Неисправность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1D – проверка ПДМ | ПДМХХ.Z/UV | 11 | 8B | Анализ доступности ПДМ |  |
|  |  | 10 | 83 | Форм. const и прокл. f |  |
|  |  | F | 8D | Формиров. № и сканир. ПМ |  | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |
|  |  | E | 85 | Формир. № |  | 1700 | 1500 | 1300 | 1100 | 900 | 700 | 500 |  |
|  |  | D | 84 | Формир. № и включ. ДМ | U V |
|  |  | C | 5A | Анализ ТС на "0" по КРВ | Не работает ПМ v ДМ |
|  |  | B | 92 | Анализ № комбин. в ДМ | Z | Комбин.част. | Z | Комбин.част. |
|  |  | A | 7D | Формир. № и откл. ПР1 | E | 1700/1500 | 7 | 1500/900 |
|  |  | 9 | 88 | Включение ПР1 | D | 1700/1300 | 6 | 1300/900 |
|  |  | 8 | 7F | Формир. № и вкл. ПР1 | C | 1500/1300 | 5 | 1100/900 |
|  |  | 7 | 83 | Форм. const и прокл. f | B | 1700/1100 | 4 | 1700/700 |
|  |  | 6 | 8E | Формиров. № и сканир. П2 | A | 1500/1100 | 3 | 1500/700 |
|  |  | 5 | 86 | Анализ рез. сканир. П2 | 9 | 1300/1100 | 2 | 1300/700 |
|  |  | 4 | 84 | Фрмир. № и отключ. ДМ | 8 | 1700/900 | 1 | 1100/700 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 900/700 |
|  |  | 3 | 5A | Анализ ТС на "0" по КРВ | Отсутствует 500 Гц |
|  |  | 2 | 80 | Формир. № и откл. ПР1 |  |
|  |  | 1 | 89 | Отключение ПР1 |  |
|  |  | 0 | 7D | Форм. № и откл. ПБ |  |

| Сегмент | Печать | Шаг | Индекс ИП | Наименование исполнительной программы (ИП) | Неисправность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1F – проверка ПР1 | ПР1ХХ.Y | 11 | 7C | Анализ доступности ПР1 |  |
|  |  | 10 | 7D | Форм. № и откл. ПБ |  |
|  |  | F | 7F | Формиров. № и включ. ПР1 |  |
|  |  | E | 88 | Включ. ПР1 |  |
|  |  | D | 83 | Форм. const и прокл. f |  |
|  |  | C | 8C | Сканирование ПМ (П2) |  |
|  |  | B | 8A | Проверка ПР1 |  |
|  |  | A | 84 | Формир. № и включ. ДМ |  |
|  |  | 9 | 5A | Анализ ТС на "0" по КРВ | Не срабатывает реле Y |
|  |  | 8 | 89 | Отключение ПР1 |  |
|  |  | 7 | 83 | Форм. const и прокл. f |  |
|  |  | 6 | 8C | Сканирование ПМ (П2) |  |
|  |  | 5 | 8A | Проверка ПР1 |  |
|  |  | 4 | 84 | Фрмир. № и включ. ДМ |  |
|  |  | 3 | 5B | Анализ ТС на "1" по КРВ | Залипает реле Y |
|  |  | 2 | 89 | Отключение ПР1 |  |
|  |  | 1 | 80 | Форм. № и откл. ПР1 |  |
|  |  | 0 | 7D | Форм. № и откл. ПБ |  |

Таблица ДТП (неисправностей ИТ)

| Сегмент | Шаг | Индекс ИП | Наименование исполнительной программы (ИП) | Датч. К2 | Приемн.К2 | Неисправность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 Проверка транзист.И1 | 3 | 96 | Контроль импульсн.тракта | 1,8 | 2 | Пробой Т1, Т3 в И1 зв.A(C,E) |
|  | 2 | “ | “ “ “ | 7,11 | 7 | Пробой Т1, Т3 в И1 зв.B(D,F) |
|  | 1 | “ | “ “ “ | 5,10 | 5 | Пробой Т5, Т6 в И1 зв.B(D,F) |
|  | 0 | “ | “ “ “ | 3,9 | 5 | Пробой Т5, Т6 в И1 зв.A(C,E) |
| 19 Проверка контактов реле И1 в блоке БАЛ | B | 95 | Проверка реле ИТ на сраб. | 1,8 | 2 | Не сраб. окон. реле И1 зв.А (поNi) |
|  | A | 98 | Устан.сч.КРВ[4(3(0)]по типу проверки |  |  |  |
|  | 9 | 95 | Проверка реле ИТ на сраб. | 7,11 | 7 | Не сраб. окон. реле И1 зв.B (поMi) |
|  | 8 | 98 | Устан. сч. КРВ |  |  |  |
|  | 7 | 95 | Проверка реле ИТ на сраб. | 5,10 | 6 | Не сраб. 1й угл. реле И1 зв.B (поВi) |
|  | 6 | 98 | Устан. сч. КРВ |  |  |  |
|  | 5 | 95 | Проверка реле ИТ на сраб. | 5,10 | 7 | Не сраб. 2й угл. реле И1 зв.B (поВi) |
|  | 4 | 96 | Контроль импульсного тр. | 1,8 | 2 | Залип.окон.реле И1 зв.А (по Ni) |
|  | 3 | 96 | “ “ “ | 7,11 | 7 | Залип.окон.реле И1 зв.А (по Mi) |
|  | 2 | 96 | “ “ “ | 3,9 | 4 | Залип.углов. реле И1 зв.А (по Аi) |
|  | 1 | 96 | “ “ “ | 5,10 | 6 | Залип. 1го угл. реле И1 зв.B (поВi) |
|  | 0 | 96 | “ “ “ | 5,10 | 7 | Залип. 2го угл. реле И1 зв.B (поВi) |
| 1В Проверка диодов МСФ БАЛ (только по 0 ств.) | 7 | 97 | Анал.бита выб.канала и вкл.кассеты |  |  |  |
|  | 6 | 96 | Контроль импульсн. тракта | 3 | 2 | Пробой (К3) диода гориз.зв.А |
|  | 5 | 98 | Устан. сч. КРВ по типу пров. |  |  |  |
|  | 4 | 96 | Контроль имп. тракта | 4 | 3 | Пробой (К3) диода верт.зв.А |
|  | 3 | 98 | Устан. сч. КРВ по типу пров. |  |  |  |
|  | 2 | 96 | Контроль имп. тракта | 5 | 4 | Пробой (К3) диода гориз.зв.В |
|  | 1 | 98 | Обойти проверку |  |  |  |
|  | 0 | 96 | “ “ |  |  |  |

| Сегмент | Шаг | Индекс ИП | Наименование исполнительной программы (ИП) | Датч. К2 | Приемн.К2 | Неисправность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 Проверка контаков реле И1 в блоке БСЛ | A | 95 | Проверка реле ИТ на сраб. | 1,8 | 2 | Не сраб. окон. реле И1 зв.С (поNi) |
|  | 9 | 98 | Устан. сч. КРВ по типу проверка |  |  |  |
|  | 8 | 95 | Проверка реле ИТ на сраб. | 7,11 | 7 | Не сраб. окон. реле И1 зв.D (поMi) |
|  | 7 | 98 | Устан. сч. КРВ по типу проверка |  |  | ( ( Обойти проверку ( |
|  | 6 | 95 | Проверка реле ИТ на сраб. |  |  |  |
|  | 5 | 98 | Устан. сч. КРВ по типу проверка |  |  |  |
|  | 4 | 95 | Проверка реле ИТ на сраб. | 5,10 | 6 | Не сраб. угл. реле И1 зв.D (по Di) |
|  | 3 | 96 | Контроль имп. тракта | 1,8 | 2 | Залип.окон.реле И1 зв.С (по Ni) |
|  | 2 | 96 | “ “ “ | 7,11 | 7 | Залип.окон.реле И1 зв.D (по Mi) |
|  | 1 | 96 | “ “ “ | 3,9 | 4 | Залип.угл.реле И1 зв.С (по Сi) |
|  | 0 | 96 | “ “ “ | 5,10 | 8 | Залип.угл.реле И1 зв.D (по Di) |
| 34 Проверка диодов МСФ БСЛ (только по 0 ств.) | 7 | 97 | Анал.бита выб. кан. и вкл. кас. |  |  |  |
|  | 6 | 96 | Контроль имп. тракта | 3 | 2 | Пробой (К3) диода гориз.зв.С |
|  | 5 | 98 | Устан. сч. КРВ по типу проверки |  |  |  |
|  | 4 | 96 | Контроль имп. тракта | 4 | 3 | Пробой (К3) диода верт.зв.С |
|  | 3 | 98 | Устан. сч. КРВ по типу проверки |  |  |  |
|  | 2 | 96 | Контроль имп. тракта | 5 | 4 | Пробой (К3) диода гориз.зв.D |
|  | 1 | 98 | Устан. сч. КРВ по типу проверки |  |  |  |
|  | 0 | 96 | Контроль имп. тракта | 6 | 5 | Пробой (К3) диода верт.зв.D |
| 35 (по 0 ст) Проверка диодов ДР3 | 3 | 97 | Анал.бита выб. кан. и вкл. кас. |  |  |  |
|  | 2 | 98 | Обойти проверку |  |  |  |
|  | 1 | 98 | Устан. сч. КРВ по типу проверки |  |  |  |
|  | 0 | 96 | Контроль имп. тракта | 7 | 6 | Пробой (К3) диода зв.D (ДР3) |

М0,1-2Ш01 М2,3-2Ш10

М4,5-2Ш14 М6,7-2Ш23

| №комб. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Печать: К2.Х.ХХ.-Х.Х № №ствола блока тип блока 0-БАЛ;1-БСЛ № комбинации (см.таблицу) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N,Q | N0 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | Q0 |  |
| M,Q | M0 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | Q1 |  |
| A(CvE) | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | - |  |
| B(DvF) | D0 B00 | D1 B10 | D2 B01 | D3 B11 | D4 B02 | D5 B12 | D6 B03 | D7 B13 | - |  |

Таблица ДТП (неисправностей КУП01)

| Сегмент | Шаг | Индекс ИП | Объект управления | Информация в УСК | Приемн. | Сост.ТС | Неисправность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3С – проверка контр. верт. | B | 99 | 0ПР1(Р7,Р8); 1ПР1(Р1) | УСК[0]+633F7; [1]+733B7 | 1 0ПП | 1 | Наличие ППvземли на 1КВ |
|  | A | “ | 0ПР1(Р15); 1ПР1(Р1) | “ 573F7; “ 773E7 | 1 0К3 | 1 | Короткое замыкание 1КВ |
|  | 9 | “ | 0ПР1(Р14); 1ПР1(Р1) | “ 773F7; “ 771E7 | 1 0ПМ | 1 | На 1КВ напряж.ПМ(-"а"+"в") |
|  | 8 | “ | 1ПР(Р1,Р10) | “ 773F7; “ 753F5 | 10С-425 | 1 | Наличие 425Гц на 1КВ |
|  | 7 | “ | 0ПР1(Р16); 1ПР1(Р1) | “ 773F7; “ 763E7 | 10С-25 | 1 | Наличие 25 Гц на КВ |
|  | 6 | “ | 1ПР1(Р1,Р6) | “ 773F7; “ 772F3 | 1 0С | 1 | На 1КВ от –2,5 до –36 В |
|  | 5 | “ | 0ПР1(Р1,Р3,Р4) | УСК[0]+633FD; [1]+7737F | 0 0ПП | 1 | Наличие ППvземли на 0КВ |
|  | 4 | “ | 0ПР1(Р1,Р11) | “ 573FD; “ 7735F | 0 0К3 | 1 | Короткое замыкание 0КВ |
|  | 3 | “ | 0ПР1(Р1,Р10) | “ 773FD; “ 7715F | 0 0ПМ | 1 | На 0КВ напряж.ПМ(-"а"+"в") |
|  | 2 | “ | 0ПР1(Р1); 1ПР1(Р14) | “ 773FD; “ 7537E | 00С-425 | 1 | Наличие 425Гц на 0КВ |
|  | 1 | “ | 0ПР1(Р1,Р12) | “ 773FD; “ 7635F | 0 0С-25 | 1 | Наличие 25 Гц на 0 КВ |
|  | 0 | “ | 0ПР1(Р1,Р6) | “ 773FD; “ 7733F | 0 0С | 1 | На 0КВ от –2,5 до –36 В |
| 3D –проверка реле 0ПР1 (2ПР1) КУП01 | 11 | 99 | 0ПР1(Р11); 1ПР1(Р7) | УСК[0]+573BF; [1]+773DB | 0 0К3 | 0 | Не срабатыв. Р11 (0 ПР1) |
|  |  |  | 1ПР1(Р7) | “ 773BF; “ 773FB | “ | 1 | Не отпускает “ “ |
|  | 10 | “ | 0ПР1(Р15); 1ПР1(Р3) | “ 573BF; “ 773E7 | 1 0К3 | 0 | Не срабатыв. Р15 (0 ПР1) |
|  |  |  | 1ПР1(Р3) | “ 773BF; “ 773F7 | “ | 1 | Не отпускает “ “ |
|  | F | “ | 0ПР1(Р3); 1ПР1(Р8) | “ 773DF; “ 7737B | 0 0ПП | 0 | Не срабатыв. Р3 (0 ПР1) |
|  |  |  | 1ПР1(Р8) | “ 773DF; “ 773FB | “ | 1 | Не отпускает “ “ |
|  | E | “ | 0ПР1(Р4); 1ПР1(Р8) | “ 573DF; “ 7737B | 0 0ПП | 0 | Не срабатыв. Р4 (0 ПР1) |
|  |  |  | 1ПР1(Р8) | “ 773DF; “ 773FB | “ | 1 | Не отпускает “ “ |
|  | D | “ | 0ПР1(Р6); 1ПР1(Р12) | “ 372FF; “ 773BD | 0 0С | 0 | Не срабатыв. Р6 (0 ПР1) |
|  |  |  | 1ПР1(Р12) | “ 772FF; “ 773FD | “ | 1 | Не отпускает “ “ |
|  | C | “ | 0ПР1(Р7); 1ПР1(Р12) | “ 732FF; “ 773BD | 1 0ПП | 0 | Не срабатыв. Р7 (0 ПР1) |
|  |  |  | 1ПР1(Р12) | “ 772FF; “ 773FD | “ | 1 | Не отпускает “ “ |
|  | B | “ | 0ПР1(Р8); 1ПР1(Р12) | “ 672FF; “ 773BD | 1 0ПП | 0 | Не срабатыв. Р8 (0 ПР1) |
|  |  |  | 1ПР1(Р12) | “ 772FF; “ 773FD | “ | 1 | Не отпускает “ “ |
|  | A | “ | 0ПР1(Р9,Р3) | “ 723FF; “ 7735F | 0 0ПП | 0 | Не срабатыв. Р9 (0 ПР1) |
|  |  |  | 0ПР1(Р3) | “ 733FF; “ 7737F | “ | 1 | Не отпускает “ “ |
|  | 9 | “ | 0ПР1(Р1,Р11) | 2ПР1(Р1) 3ПР1(Р7) | Осн.УСК[0]+573FD [1]+7735F Рез. УСК[0]+773ВD[1]+7737В | 0 0К3 | 0 | Не срабатыв. Р1 (0 ПР1) |
|  |  |  | 0ПР1(Р11);2ПР1(Р1); 3ПР1(Р7) | Осн.УСК[0]+573FF [1]+773DF Рез. УСК[0]+773ВD[1]+7737В | “ | 1 | Не отпускает “ “ |
|  | 8 | “ | 0ПР1(Р13,Р7) | УСК[0]+723FF; [1]+773AF | 1 0ПП | 0 | Не срабатыв. Р13 (0 ПР1) |
|  |  |  | 0ПР1(Р7) | “ 733FF; “ 773BF | “ | 1 | Не отпускает “ “ |
|  | 7 | “ | 0ПР1(Р2,Р11);2ПР1(Р2); 3ПР1(Р7) | Осн.УСК[0]+573FB [1]+7735F Рез. УСК[0]+773ВB[1]+7737В | 0 0К3 | 0 | Не срабатыв. Р2 (0 ПР1) |
|  |  |  | 0ПР1(Р11); “ “ | Осн.УСК[0]+573FF [1]+773DF Рез. УСК[0]+773ВB[1]+7737В | “ | 1 | Не отпускает “ “ |
|  | 6 | 9B | Поиск ВШК для проверки КУП01 |  |  |  |
|  | 5 | 9C | 0ПР1(Р10,Р1) ВШК(РР2,РКШ) | УСК[0]+773FD; [1]+7715F | 0 0ПМ | 0 | Не срабатыв. Р10 (0 ПР1) |
|  |  |  | 0ПР1(Р1) ВШК(РР2,РКШ) | “ “ “ 7737F | “ | 1 | Не отпускает “ “ |
|  | 4 | “ | 0ПР1(Р12,Р1) ВШК(РС2,РВ,РКШ) | “ 773FD; “ 7635F | 0 0С-25 | 0 | Не срабатыв. Р12 (0 ПР1) |
|  |  |  | 0ПР1(Р1) ВШК(РС2,РВ,РКШ) | “ 773FD; “ 7737F | “ | 1 | Не отпускает “ “ |
|  | 3 | 9B | Поиск ВШК для проверки КУП01 |  |  |  |
|  | 2 | 9C | 0ПР1(Р14);1ПР1(Р1); ВШК(РР2,РКШ) | “ 773F7; “ 771E7 | 1 0ПМ | 0 | Не срабатыв. Р14 (0 ПР1) |
|  |  |  | 1 ПР1(Р1); ВШК(РР2,РКШ) | “ 773F7; “ 773F7 | “ | 1 | Не отпускает “ “ |
|  | 1 | “ | 0ПР1(Р16);1ПР1(Р1); ВШК(РС2,РВ,РКШ) | “ 773F7; “ 763E7 | 1 0С-25 | 0 | Не срабатыв. Р16 (0 ПР1) |
|  |  |  | 1 ПР1(Р1); ВШК(РР2,РКШ) | “ 773F7; “ 773F7 | “ | 1 | Не отпускает “ “ |
|  | 0 | 90 | Отключение ВШК и КУП01 (исходное) |  |  |  |

Исполн. прогр. 99  - управление по рез. стволу, управление и опрос по осн.

“         “      9С - управление ВШК, управление и опрос по основн. стволу

Для проверки резервного оборудования необх.: 11079[F]:=1; 00(1- и набр. директ.

| Сегмент | Шаг | Индекс ИП | Объект управления | Информация в УСК | Приемн. | Сост.ТС | Неисправность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3Е – проверка реле 1ПР1(3ПР1) КУП01 | 11 | 99 | 0ПР1(Р15); 1ПР1(Р1); 3ПР1(Р1,3) | Осн.УСК[0]+573F7 [1]+773E7 Рез. УСК[0]+773В7[1]+773F7 | 1 0К3 | 0 | Не срабатыв. Р1 (1 ПР1) |
|  |  |  |  | Осн.УСК[0]+573FF [1]+773EF Рез. УСК[0]+773В7[1]+773F7 | “ | 1 | Не отпускает “ “ |
|  | 10 | 99 | 0ПР1(Р15); 1ПР1(Р2); 3ПР1(Р2,3) | Осн.УСК[0]+573EF [1]+773E7 Рез. УСК[0]+773A7[1]+773F7 | 1 0К3 | 0 | Не срабатыв. Р2 (1 ПР1) |
|  |  |  | 0ПР1(Р15) 3ПР1(Р2,3) | Осн.УСК[0]+573FF [1]+773EF Рез. УСК[0]+773AF[1]+773F7 | “ | 1 | Не отпускает “ “ |
|  | F | 99 | 0ПР1(Р15); 1ПР1(Р3) | УСК[0]+573BF; [1]+773EF | 1 0К3 | 0 | Не срабатыв. Р3 (1 ПР1) |
|  |  |  | 0ПР1(Р15) | “ 573FF; “ 773EF | “ | 1 | Не отпускает “ “ |
|  | E | 99 | 0ПР1(Р7); 1ПР1(Р4) | “ 773DF; “ 773B7 | 1 0ПП | 0 | Не срабатыв. Р4 (1 ПР1) |
|  |  |  | 0ПР1(Р7) | “ 773FF; “ 773BF | “ | 1 | Не отпускает “ “ |
|  | D | 99 | 1ПР1(Р6,Р16) | “ 772FF; “ 72FA | 1 0С | 0 | Не срабатыв. Р6 (1 ПР1) |
|  |  |  | 1ПР1(Р16) | “ 772FF; “ 773FE | “ | 1 | Не отпускает “ “ |
|  | C | 99 | 0ПР1(Р11); 1ПР1(Р7) | “ 573BF; “ 773DB | 0 0К3 | 0 | Не срабатыв. Р7 (1 ПР1) |
|  |  |  | 0ПР1(Р11) | “ 573FF; “ 773DF | “ | 1 | Не отпускает “ “ |
|  | B | 99 | 0ПР1(Р3); 1ПР1(Р8) | “ 773DF; “ 7737B | 0 0ПП | 0 | Не срабатыв. Р8 (1 ПР1) |
|  |  |  | 0ПР1(Р3) | “ 733FF; “ 7737F | “ | 1 | Не отпускает “ “ |
|  | A | 99 | 0ПР1(Р15); 1ПР1(Р11) | “ 573FE; “ 773ED | 1 0К3 | 0 | Не срабатыв. Р11 (1 ПР1) |
|  |  |  | 0ПР1(Р15); 1ПРS(Р2) | “ 573FF; “ 773EF | “ | 1 | Не отпускает “ “ |
|  | 9 | 99 | 0ПР1(Р7); 1ПР1(Р12) | “ 732FF; “ 773BD | 1 0ПП | 0 | Не срабатыв. Р12 (1 ПР1) |
|  |  |  | 0ПР1(Р7) | “ 733FF; “ 773BF | “ | 1 | Не отпускает “ “ |
|  | 8 | 99 | 0ПР1(Р11); 1ПР1(Р15); 1ПР5(Р4) | “ 573FE; “ 773DE | 0 0К3 | 0 | Не срабатыв. Р15 (1 ПР1) |
|  |  |  | 0ПР1(Р11); 1ПР5(Р4) | “ 573FF; “ 773DF | “ | 1 | Не отпускает “ “ |
|  | 7 | 99 | 0ПР1(Р3); 1ПР1(Р16) | “ 732FF; “ 7737F | 0 0ПП | 0 | Не срабатыв. Р16 (1 ПР1) |
|  |  |  | 0ПР1(Р3) | “ 733FF; “ 7737F | “ | 1 | Не отпускает “ “ |
|  | 6 | 9B | Поиск ВШК для проверки КУП |  |  |  |
|  | 5 | 9A | 1ПР1(Р1,Р9) ВШК(РВ,РКШ) | “ 77377; “ 773F5 | ВШК | 0 | Не срабатыв. Р9 (1 ПР1) |
|  |  |  | 1ПР1(Р1) ВШК(РВ,РКШ) | “ 773F7; “ 773F7 | “ | 1 | Не отпускает “ “ |
|  | 4 | 9C | 1ПР1(Р1,Р10) ВШК(РР2,РС,РКШ) | “ 773F7; “ 753F5 | 10С-425 | 0 | Не срабатыв. Р10 (1 ПР1) |
|  |  |  | 1ПР1(Р1) ВШК(РР2,РС,РКШ) | “ 773F7; “ 773F7 | “ | 1 | Не отпускает “ “ |
|  | 3 | 9B | Поиск ВШК для проверки КУП |  |  |  |
|  | 2 | 9A | 0ПР1(Р1); 1ПР1(Р13) ВШК(РВ,РКШ) | “ 7737D; “ 7737E | ВШК | 0 | Не срабатыв. Р13 (1 ПР1) |
|  |  |  | 0ПР1(Р1);ВШК(РВ,РКШ) | “ 773FD; “ 7737F | “ | 1 | Не отпускает “ “ |
|  | 1 | 9C | 0ПР1(Р1); 1ПР1(Р14) ВШК(РР2,РС,РКШ) | “ 773FD; “ 7537E | 00С-425 | 0 | Не срабатыв. Р14 (1 ПР1) |
|  |  |  | 0ПР1(Р1); ВШК(РР2,РС,РКШ) | “ 773FD; “ 7737E | “’ | 1 | Не отпускает “ “ |
|  | 0 | 90 | 0ПР1(Р10,Р1) ВШК(РР2,РКШ) |  |  |  |

| Сегмент | Шаг | Индекс ИП | Объект управления | Информация в УСК | Приемн. | Сост.ТС | Неисправность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3F – проверка 0,1ПР5(2,3ПР5) КУП01 | F | 91 | 1ПР5(Р2); 0ПР1(Р15); 1ПР1(Р11) | УСК[0]+573FE; [1]+773ED | 1 0К3 | 0 | Не срабатыв. Р2 (1 ПР5) |
|  |  |  | 0ПР1(Р15); 1ПР1(Р11) | “ “ “ “ | “ | 1 | Не отпускает “ “ |
|  | E | 91 | 0ПР5(Р1); 0ПР1(Р11); 1ПР1(Р3) | “ 573BF; “ 773D7 | 0 0К3 | 1 | Не срабатыв. Р1 (0 ПР5) |
|  |  |  | 0ПР1(Р11) 1ПР1(Р3) | “ “ “ “ | “ | 0 | Не отпускает “ “ |
|  | D | 91 | 0ПР5(Р2); 0ПР1(Р11); 1ПР1(Р3) | “ “ “ “ | “ | 1 | Не срабатыв. Р2 (0 ПР5) |
|  |  |  | 0ПР1(Р11) 1ПР1(Р3) | “ “ “ “ | “ | 0 | Не отпускает “ “ |
|  | C | 91 | 0ПР5(Р3,Р4); 1ПР5(Р3); 0ПР1(Р11) | “ 573FF; “ 773DF | 0 0К3 | 0 | Не срабатыв. Р3 (0 ПР5) |
|  |  |  | 0ПР5(Р4); 1ПР5(Р3); 0ПР1(Р11) | “ “ “ “ | “ | 1 | Не отпускает “ “ |
|  | B | 91 | 0ПР5(Р3,Р4); 1ПР5(Р3); 0ПР1(Р11) | “ “ “ “ | “ | 0 | Не срабатыв. Р4 (0 ПР5) |
|  |  |  | 0ПР5(Р3); 1ПР5(Р3); 0ПР1(Р11) | “ “ “ “ | “ | 1 | Не отпускает “ “ |
|  | A | 91 | 1ПР5(Р3) 0ПР1(Р11) | “ “ “ “ | “ | 0 | Не срабатыв. Р3 (1 ПР5) |
|  |  |  | 0ПР1(Р11) | “ “ “ “ | “ | 1 | Не отпускает “ “ |
|  | 9 | 91 | 1ПР5(Р4); 0ПР1(Р11); 1ПР1(Р15) | “ 573FE; “ 773DE | “ | 0 | Не срабатыв. Р4 (1 ПР5) |
|  |  |  | 0ПР1(Р11) 1ПР1(Р15) | “ “ “ “ | “ | 1 | Не отпускает “ “ |
|  | 7 | 91 | 1ПР5(Р5); 0ПР1(Р1,Р4); 1ПР1(Р4) | “ 653DD; “ 77377 | 0 0ПП | 0 | Не срабатыв. Р5 (1 ПР5) |
|  | 5 | 91 | (0 РУ 0ПР1(Р1,Р4) 1ПР1(Р4) |  | “ | 1 | Не отпускает “ “ |
|  | 3 | 91 | 1ПР5(Р7); 0ПР1(Р8); 1ПР1(Р1,Р4) | “ 671D7; “ 773B7 | 1 0ПП | 0 | Не срабатыв. Р7 (1 ПР5) |
|  | 1 | 91 | (0 РУ 0ПР1(Р8) 1ПР1(Р1,Р4) | “ “ “ “ | “ | 1 | Не отпускает “ “ |
|  | 0 | 90 | Отключение КУП01 (исходное) |  |  |  |

9А –упр.ВШК, по осн.ств., опрос ТС(ВШК)   91 – управл. ПР5, опрос по осн. стволу

ВСПОМ. ДИРЕКТИВЫ РЕМОНТА И НАЛАДКИ ТП

| Мнемоника | Пояснение, печать |
| --- | --- |
| 00(4,Y,№бл,ANBM- C D E F Управл.коммутац. блоками | Y | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | А | В |
|  | Тип управл. блоками | вык | вкл. | вык | вкл. | вык | вкл. | вык | вкл. | вык | вкл. | вык | вкл. |
|  |  | Однокр | В цикле | Однокр | В цикле | Однокр | В цикле |
|  |  | БАЛ | БСЛ(БИЛ) | БВЛ |
| Т0(20,№ШК,RRSS,Y- Управление ШК по его №. Y=1-в цикле, Y=2- в цикле с выкл.(FF00),Y=0-однокр | R | R | S | S |
|  | - | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|  | - | РКШ | РД | РВ | РР2 | РС2 | РР1 | РС1 | - | РКШ | РД | РВ | РР2 | РС2 | РР1 | РС1 |
| Т0(21,№ШК- | Сканирование ШК по его № Печать: Х.Y., где Х – ТСИШК, Y- ТСВШК |
| Т0(2А,№ИК,ВВАА,УК,Y- | Управление ИК по его №. В ВАА – координаты выкл.,вкл. реле., УК-эл.реле Y=0-однокр., Y=1-в цикле 2-с выкл. |
| Т0(2B,№ИК- | Сканирование ИК по его № Печать: Y.ХХХ, т.е. СК0,УК5, УК4, УК3 |
| Т0(2С,№ВХ,ВВАА,УК,Y- | Управление ВК по его №. В ВАА, УК – коорд.упр. Y=0-однокр., Y=1-в цикле, 2-в ц. с выкл. |
| Т0(2D,№ВК- | Сканирование ВК Печать: Y.ХХХ |
| Т0(12,Т,№- | Заявка на замену ТЭЗа (по Т-типу прибора с полем) по его №. Через 0-10 мин разрешение. Менять за ≤ 1,5 мин |
| Т0(14,Х- | Сообщение о досрочной замене без разблокировки (Х=0), с разблокир. )Х=1). Печать: ЗАМЕНА ТЭЗ.Т.КОНЕЦ |
| Т0(15,№АК- | Заявка на замену МСФ звена А по номеру АК |
| Т0(16,№ШК,Х- | Заявка на замену МСФ звена В по номеру ИШК (Х=0) или ВШК (Х=1) |
| Т0(17,№БСЛ, ,№К,3в- | Заявка на замену МСФ по № коммутатора № блока БСЛ в звене зв.=2-С; 3-D; 4-E; 5-F |
| Т0(24,№ИК, ,№ВХ,П- | Проверка ИК-ВК фиксированных по их номерам. П-наличие перемычки МШ(=1) |
| Т0(25,№ИК- | Заказ проверка ИК по его № Ответ: ПРОВЕРКА ИКХХ.ВКХХ |
| Т0(26,№ВК- | Заказ проверка ВК по его № Ответ: ПРОВЕРКА ИКХХ.ВКХХ |
| Т0(27- | Активизация диагностики ИК или ВК после ответа |
| Т0(28- | Разблокир. проверенных КСЛ для трафика |
| Т0(29,Y,№Н,№К,П- | Проверка фиксированной группы ИК-ВК от №нач.. по №кон.Y=0- однокр. Y=1 – с остановом |
| Т0(31,АКН АКК,АК1Н,АК1К - | СЦЕПКА.Х.АКХХХ.ИШКХХ.ВYХ. – ВШКХХ.ВYХ.АКХХХ Тракт с кот.сцепл. Проверяемый тракт |
|  | Х: | К3 | ПП |  |
| Т0(3Е,Х- Оперативный контроль поиска сцепом | Х=0-снятие ОК Х=1-отбраковка трактов с ПП, печать:отбойный тракт,КРБ Х=3-слежение за сцепками до первой, печать:1) ПОИСК СЦЕПКИ и КРВ+ТРАКТ, через время t 2) СЦЕПКА НАЙДЕНА и КРВ+ТРАКТ или автом.снятие, 15 мин |
| Т0(32,Y,№Н,№К,Т- | Заказ распечатки состояния прибора типа Т. Печатается разгов. тракт и № КРВ, в переходном режиме - № КРВ. Свободные не распеч-ся. |
| Т0(33,АКН АКК,X,Y - | Изменение категории аб-тов от АКН по АКК внутри одного класса СК0 v РК0, где Х-тип параметра: 0-ОГР, 1-ТАЛ, 2-РКО, 3-СКО; Y- знач. парам. |
| Т0(34,АКН АКК,2,1XY - | Перевод аб-тов от из класса РК0Х в класс СК0Y с распечаткой |
| Т0(34,АКН АКК,X,Y – Х=0-0ГР,1-СНН,2-РК0,3-СК0 Y-интерес.знач. параметра | Заказ распечатки абонентских характеристик группы АК, имеющих одинаковые параметры. АКХХХ.РК)Х.0ГРХ.СННХ.ТАЛХ.ХХХХХ.ХХХХХ адр.II ст. адр.III ст. |
| Т0(35,АКспис.– | Заказ распечатки линейного номера АК по СНА и состояния АК (как в Т0(32 ) |
| Т0(35,АКстарлин,АК новлин – | Сохранение списочного номера аб-та при смене линейных №№ (функц. кросс) |
| Т0(2Е,АКН АКК,1 – | Заказ распечатки абонентских характеристик. Печать, как в Т0(34 |
| Т0(2Е,АКН АКК,2 – | Заказ распечатки несовпадающих пересчетов ЛНА-СНА-ЛНА |
| Т0(39,№напр– | Заказ распечатки прямых и обратных пересчетов ЛНА.-СНА.-ЛНА |
| Т0(22,№ВК,Х– | Заказ распечатки состояний ИК(0ХХ) в заданном направлении (или ВК(1ХХ) |
| Т0(23,№ИК,ХХ– | Блокировка (Х=1) или разблокировка (Х=0) ВК |
| Т0(23,№ИК,FF– | Перевод ИК в новое направление ХХ. Ответ: ХХ- номер старого направл. |
| Т0(37,№ИК– | Блокировка ИК (пер. в напр.FF). Отв.- ХХстар. |
| Т0(1А,Т,№Н №К – | Заказ распечатки координат включения в КС приборов типа Т от №Нач по №Кон. |
| Т0(30,№ИХН – | Заказ распечатки данных обходного направления по № ИХН: (ХЦ ХХ... ОБХ1.№ИХН,№НАПР,УКН,ХХХХХ нов. нов. нов. адр.ППЗУ |

Имитатор нагрузки

Подключаются до 32-х телеф. аппаратов равномерно по БАЛ-ам. Их линейные номера заносятся в массив 351А0(BF (незадейств. линии заполняются информацией "013FF". Линейные №№ абонентов Б попарно абонентам А заносятся в массив 35170(8F (подключать их физически не обязательно). С аппаратов абонентов А произвести заказ прямой связи с абонентами Б (часть связей могут быть по кольцу, т.е. А-ИК-ВК-Б). Далее необходимо набрать директиву активиз. имитатора Т0(3D,ХХХ- (где ХХХ – колич.  планируемых связей)  и снять  трубки с апп. А. После ХХХ попыток имитатор автом. отключается, а на телетайпе распеч. число прошедших вызовов.

УЧЕТ ТЕЛЕТРАФИКА (УТТ)

Директивы:

Заказ абонентских групп:

Т0(9,ХХХХХХ1, ... ,ХХХХХХ7-  После чистки все АК находятся в нулевой группе.

((( (((   (

АКН    АКК        № аб. группы

Заказ параметра и времени наблюдения (≤16):

Т0(А,К,ХХХХХХХХН,ХХХХХХХХК,И -            мин – кратно 15

(     (  (  (   (        (  (  (   (         (

Код       мес  чис час  мин    мес  чис час  мин      интервал

параметра

Заказ времени досрочного окончания наблюдения параметра:

Т0(В,К,ХХХХХХХХ -

(  (  (   (

мес  чис час  мин

| Параметры наблюдения | К | И | № расп. |
| --- | --- | --- | --- |
| Число поступивших вызовов в абонентской группе Х | Х0 | 0 | 1 |
| Число потерянных вызовов и средн. удельная продолж. события | при занятости абонента Б | Х5 | 0 | 2 |
|  | при неответе | Х8 | 0 |  |
|  | при ошибке абонента | Х4 | 0 |  |
| Число нормальных вызовов (с отв.) и ср. удельная прод. события | ХА | 0 | 2 |
| Число соединений и средняя продолжительность соединения в абонентской группе Х | ожидание "СС" | Х1 | 0 | 2 |
|  | слушание "СС" | Х2 | 0 |  |
|  | набор номера | Х3 | 0 |  |
|  | слушание "КПВ" при ответе Б | Х9 | 0 |  |
|  | слушание "КПВ" при неответе Б | Х7 | 0 |  |
|  | слушание "СЗ" | Х6 | 0 |  |
|  | разговор | ХВ | 0 |  |
| Число поступивших вызовов от ВК | 100С | 0 | 1 |
| Продолжительность занятия отдельной аб. линии №ХХХ | 2ХХХ | 100 | 2 |
| Средняя нагрузка на оконечные комплекты: | АК | АС | 100 | 3 |
|  | ВК | АD | 100 |  |
|  | ИК по направлению ХХ | 1XX0 | 100 |  |
|  | ИКС " " " | 1XX2 | 100 |  |
| Средняя нагрузка на приборы общего пользования: | ПБ | A0 | 20 | 3 |
|  | ПДМ | A1 | 3 |  |
|  | П2 | A2 | 9 |  |
|  | ИШК | A4 | 100 |  |
|  | ВШК | A5 | 100 |  |
| Потери в промилях в коммутационном поле при соединениях: | АК-ПБ | B0 | 0 | 4 |
|  | ВК-ПБ | B1 | 0 |  |
|  | ИК-ПДМ | B2 | 0 |  |
|  | ИК-П2 | B3 | 0 |  |
|  | АК-АК | B4 | 0 |  |
|  | ВК-АК | B5 | 0 |  |
|  | АК-ИК (ХХ- № направл.) | 1XX4 | 0 |  |
|  | ВК-ИК | 1XX5 | 0 |  |
|  | АК-ИКС | 1XX6 | 0 |  |
|  | ВК-ИКС | 1XX7 | 0 |  |
| Потери в АТС из-за отсутствия приборов | ПБ при вызове от АК | B6 | 0 | 4 |
|  | ПБ при вызове от ВК | B7 | 0 |  |
|  | ПДМ от ИК | B8 | 0 |  |
|  | П2 от ИК | B9 | 0 |  |
| Потери в АТС из-за отсутствия ИК в направлении ХХ | АК-ИК | 1XX8 | 0 | 4 |
|  | ВК-ИК | 1XX9 | 0 |  |
| Потери в АТС из-за отсутствия ИКС в направлении ХХ | АК-ИКС | 1XXA | 0 | 4 |
|  | ВК-ИКС | 1XXB | 0 |  |

РАСПЕЧАТКИ УТТ

1.  ХХ А УТ ХХХХ. ХХХХ

(((      (((

( код       ( число вызовов в десятичном коде

2.  ХХ А УТ ХХХХ. ХХХХ. ХХХ,Х

(((      (((

( t ср.(сек) в десятичном коде

( число сообщений в десятичном коде

3.  ХХ А УТ ХХХХ. ХХХХ. 0,ХХХ

(((      (((

( нагрузка в эрлангах

( количество приборов в десятичном коде

4.  ХХ А УТ ХХХХ. ХХХ.Х

(((      (((

( потери в %

( количество поисков в десятичном коде

1'.  ХХ А УТ ХХХХ. ХХХХХ.ХХХХХ

(((     (((

( число вызовов в десятичном коде за весь интервал

( число вызовов за предыд. 15 мин

1''.  ХХ А УТ ХХХХ. ХХХХХ.ХХХХХ

(((     (((

( число наблюдений за пред. сутки

( число наблюдений  за предыд. 15 мин

2'.  ХХ А УТ ХХХХ. ХХХХХ.ХХХ,Х.ХХХ,Х

(((    (((   (((

( t ср. за весь интервал

(                ( t ср . за 15 мин

( число сообщений  за  15 мин

ХХ А УТ ХХ.ХХХ,Х

(((  (((

( потери в %

( № исходящего направления в котором превышен порог

СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ВК И БАЛ (ИШК)

Т0(3А,1- 	подсчет количества состоявшихся разговоров в ВК и количества занятий (с наб. номера).

Печать:  	ХХР.РАЗГ.№ВК. В массиве 17270(AF – счетчики вызовов ВК, в массиве 172В0(ЕF  - счетчики разговоров.

Т0(3А,2- 	подсчет количества несостоявшихся разговоров в ВК и количества занятий (есть занятие – нет набора).

Печать:  	ХХР.НЗ ПТН.№ВК. Массив контроля – тот же.

Т0(3А,3- 	подсчет потерь в БАЛах при поиске АК-ИШК за интервал (t =15 мин или другой  (регулируется)

Печать:  	ХХР.ХХБАЛ.ХХХ,Х, где ХХХ,Х – потери в % из-за отс. ПЛ-ВС. В массиве 17270(8F – количество поисков в БАЛах, в массиве 17290(АF  - количество блокировок.

Отмена действия директив подсчета – директивой Т0(3А,0-

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ВЫБОРОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ АБОНЕНТОВ

ЗЯ(160С0,4ХХХХ – активизация автоматической регистрации разговорного тракта для входящей связи к абоненту с лин. №ХХХХ. Печать, как ТО(32.

ЗЯ(160С1,4ХХХХ – аналогичная регистрация, но при связи  от аб. №ХХХХ.

СЧЕТЧИКИ СУТОЧНОЙ СТАТИСТИКИ ДВО

| Сч. | Событие | Сч. | Событие | Сч. | Событие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | Колич. распет. блоков | 1B | Заказ ПАБ | 36 | Наведение справки |
| 01 | Число сч-ков в строке | 1C | Исполнение ПАБ | 37 | Переключ. при спр. |
| 02 | Ошибки в аб. процед. | 1D | Отмена ПАБ | 38 | Передача вызова |
| 03 | Поиск КРВ для ДВО | 1E | Заказ ПАГ | 39 | Блокировка перед. |
| 04 | Блокировка по КРВ | 1F | Исполнение ПАГ | 3A | ПАЗ |
| 05 | Занятие 4-словн.бл. | 20 | Отмена ПАГ | 3B | Уведомление |
| 06 | Освоб.4-словн.блок | 21 | Заказ РВВ | 3C | Заказ УИВ |
| 07 | КРО из разговора | 22 | Печать РВВ | 3D | Печать РИМ |
| 08 | Ввод сокращ. номера | 23 | Отмена РВВ | 3E | Блокир.печати РИМ |
| 09 | Количество СНН | 24 | Отсутствие КПВ | 3F | Аннулирование РИМ |
| 0A | 0НН м/г при регистр. РИМ | 25 | ОВС | 40 | Наруш.сп.4-сл.блоков |
| 0B |  | 26 | Блокировка АК | 41 | Заказ ПАЗ |
| 0C | Отмена пр. связи | 27 | ПЛС | 42 | Отмена ПАЗ |
| 0D | Заказ ПОЖ | 28 | ЗЛО | 43 | Колич.вых.на исх.св. |
| 0E | Отм. ПОЖ абонентом | 29 | НТА | 44 | Кол.ОНН при исх. св. |
| 0F | Отмена ПОЖ по НЗ | 2A | Сбор КФ | 45 | Кол.разг.исх.связи |
| 10 | Неответ на ПОЖ | 2B | Снятие КФ | 46 | ОСП при м/г |
| 11 | Экстр. связь | 2C | Поиск-вызов | 47 | ОСП при исх. связи |
| 12 | Заказ НАП | 2D | Поиск-ответ | 48 | Колич. вых. на м/г |
| 13 | Отмена НАП аб-том | 2E | Поиск-неответ | 49 | Неприх. отв. при м/г |
| 14 | Отмена НАП по НЗ | 2F |  | 4A | Неприх. отв. при исх. |
| 15 | Неответ при НАП | 30 | Отмена ДВО | 4B |  |
| 16 | Заказ ПОВ | 31 |  | 4C | Отбой ВК ожидающ. |
| 17 | Блокировка ПОВ | 32 |  | 4D |  |
| 18 | Отмена ПОВ | 33 |  | 4E |  |
| 19 | Ввод пароля ПАБ | 34 |  | 4F |  |
| 1A |  | 35 |  |  |  |

ПРОЦЕДУРЫ ДВО

| Наимен. | Процедуры | Наимен. | Процедуры |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРС | Зак. | "СС"-38-Т-Т-№аб.-"СС" | ПОЖ | Зак. | "СС"-31-Т-№аб.-"СС" |
|  | Отм. | "СС"-39-"СС" |  | Отм. | "СС"-30-"СС" |
| СНН | Зак. | "СС"-38-Т-СН-Т-№аб.-"СС" | ЭКС | "СС"-32-Т-№аб.-разг.(VКПВ) |
| Справка | Из разг.:КРО-Тдл.-№аб.-разг.-КРО | ПОВ | Зак. | "СС"-36-"СС" |
| Пер.выз. | Из спр. соед.: отбой |  | Отм. | "СС"-37-"СС" |
| ПАБ | Кл. | "СС"-40-Т-ХХХХ-"СС" | РВВ | Зак. | "СС"-45-"СС" |
|  | Зак. | "СС"-41-№св-Т-ХХХХ-Т-№аб.-"СС" |  | Отм. | "СС"-46-"СС" |
|  | Отм. | "СС"-42-№св-Т-ХХХХ-"СС" | КФ | Захв.КФ | "СС"-52-Т-КП-"СС" | "СС"-№абг-КРО-Т-КП... |
| ПАЗ | Зак. | "СС"-54-"СС" |  |  | "СС"-№аб.-КРО-Т-КП-отб. |  |
|  | Отм. | "СС"-55-"СС" |  | Осв. КФ | "СС"-53-Т-КП-"СС" | "СС"-КП-разг. |
| ПАГ | Зак. | "СС"-43-"СС" | ПЛС | Из разг.: КРО-Тдл.-48-Тдл.-разг. |
|  | Отм. | "СС"-44-"СС" | 0КПВ | Из разг.: КРО-Тдл.-58-Тдл.-разг. |
| УИВ | "СС"-33-Т-№аб-КПВ-разг. | ЗЛО | Из разг.: КРО-Тдл.-50-Тдл.-разг. |
| НАП | Зак. | "СС"-34-Т-ХХХХ-"СС" | НТА | "СС"-51-Т-№НТА-"СС" |
|  | Отм. | "СС"-35-"СС" | ОВС | "СС"-47-"СС" |
|  |  | Отмена | "СС"-61-"СС" |

Коды ДВО – условные (проектируются из резерва нумерации)

# Text boxes

1(9)

0(8)

3(B)

2(А)

7(F)

4(C)

6(E)

5(D)

Четн

Биты

0 лин.

1 лин.

2 лин.

3лин.

4

4

5

5

3

3

2

2

0

0

1

1

Чет.

Чет.

6

6

7

7

8

8

9

9

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

4доп v 6доп v 2доп v 5доп

0оcн v 1осн v 1доп v 3доп

МПП (ЦУУ-VEF)

МП32 (ЦУУ-"Планета")

Л4

Л3

Л2

Л1

Соотв.    +

Соотв. + +

Соотв. + +

Неисправность телеф. периферии

Неисправность ЦУУ или КВВ

Авария любого источника питания

442072- 1 слово программографа (А5 – 5 слово КРВ) 76- 2 слово " – " (А4 – 4 слово КРВ) 7А- 3 слово " – " (А6 – 6 слово КРВ)

КУП

ИК

D   C

БИЛ

F   E

БВЛ

ПЛ

F   E

БВЛ

D   C

БИЛ

пс-ИК

пс-ВК

ЦУУ

ВК

ЦУУ

АТС1

АТС2

Проверка псевдо-КСЛ по директиве:

ТО(F,1D,X,X,BKH,BKH-

ППЗУ: 273А8  + 30000

273AD + 32ХХХ

(((

ВК max

Почтовый адрес:

SIA “KVANT-INTERKOM”, BRASLAS, 16

LV-1035, RIGA, LATVIA

факс:	+371 7567400

тел:	         +371 7566831, 7567400

e-mail:	kvant@kvin.lv

internet:	http://kvin.lv