Справочное пособие

По эксплуатации

Атс кэ «квант»

# ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

Центральное управляющее устройство представляет собой двухмашинный резервированный комплекс с записанной программой для управления оборудованием в реальном масштабе времени, микропрограммное, имеет 4 уровня программ с глубиной ухода на подпрограмму, равной четырем.

Система команд специализирована для выполнения заданных алгоритмов управления периферийным оборудованием, а также при сборе, отображении и документировании информации.

Объем запоминающего устройства может быть до 128 килослов при разрядности слова, равной 16, в зависимости от коммутации на каждую ЭУМ.

Быстродействие процессора составляет не менее 100 000 команд в сек.

Питающие напряжения +5 В, 12 В.

В состав резервированного ЦУУ при его минимальной комплектации входят:

- блок центрального процессора с пультом управления;

- блоки запоминающих устройств вместе с вторичными источниками питания;

- блоки ввода-вывода питания;

- устройство стыковки с машинной периферией.

Для диалога с ЦУУ требуется стандартный телеграфный аппарат РТА-80.

В состав каждой ЭУМ входит ТЭЗ НЗТ (УФП2), позволяющий обходиться без фотосчитывателя при вводе в ЦУУ различных программ и тестов.

При укомплектованности устройством автоматического ввода программ (УАВП) ЦУУ может быть дополнено средствами сопряжения с ПЭВМ.

## Система прерываний

Система прерываний служит для организации работы ЦУУ в реальном масштабе времени. Прерывания подразделяются на аварийные и рабочие.

Система прерываний ЦУУ имеет 16 векторов прерывания, обеспечивающих обработку запросов в соответствии с присвоенным приоритетом в линейке номеров прерывающих устройств (НПУ). Линейка НПУ имеет 16 разрядов, каждый из которых отведен под определенное прерывающее устройство. При возникновении сигнала "прерывание" ЦУУ переходит к обслуживанию самого приоритетного запроса прерывающего устройства в линейке НПУ, считая от младших разрядов к старшим (в случае, если отсутствуют блокировки прерывания от регистра блокировок). Обработка запросов прерывающих устройств выполняется с помощью микропрограммы, а затем программы обработки аварийного или рабочего прерывания.

В начале обработки прерывания микропрограмма аварийного либо рабочего прерывания записывает в ЗУ информацию о прерванной программе, а именно содержимое счетчика команд и регистра состояния программы. Назначение отдельных разрядов регистра состояния программы (РСП) следующее:

- [0],[1] - состояние регистра глубины ухода на подпрограмму;

- [2] - состояние триггера разряда переполнения;

- [5],[6] - состояние регистра уровня программы, т.е. аппаратный номер уровня программы;

- [А] - четность младшего байта ЗУ;

- [В] - четность старшего байта ЗУ;

- [С] - четность слова, считанного из накопителя микропрограмм (НМП);

- [D] - четность слова информации из канала ввода-вывода;

- [Е] - используется в ЦУУ "Планета" для указания отсутствия квитанции о приеме информации от ТЭЗ КВВ4.

После выполнения микропрограммы обработка прерывания продолжается программно. При этом адреса запускаемых программ хранятся в ячейках первой страницы памяти ЗУ, в адресах 20001...2000F в соответствии с номером прерывающего устройства. Для обработки аварийного прерывания запускается программа, адрес которой хранится в ячейке 20001, для обработки прерывания от таймера - в ячейке 20008, для обработки прерывания от телетайпа - в 2000F.

Прерывание по таймеру происходит 1 раз в 1 мс. В качестве таймера в ЦУУ используется схема регенерации ОЗУ, расположенная в устройстве сопряжения процессора с запоминающим устройством (ТЭЗ СЗУ). Информация о номере прерывающего устройства хранится в регистре прерывающих устройств ЦУУ. Схемы управления системой прерывания расположены на ТЭЗах СЗУ, ГТИ (генератора тактовых импульсов), УМО (управления межмашинным обменом), ПИН (пульта управления) и КМО (коммутатора межмашинного обмена). Информация о блокировке прерываний хранится в программно доступном регистре блокировок РБ, расположенном на ТЭЗах ГТИ и ФАТ (формирователя адресных токов).

В базовом комплекте ЦУУ задействованы только аварийное прерывание и два рабочих: от таймера и телеграфного аппарата.

Аварийное прерывание - наиболее приоритетное - происходит при:

- несравнении информации на магистралях ЭВМ в синхронном режиме работы;

- срабатывании схемы контроля четности ОЗУ;

- срабатывании схемы контроля четности НМП;

- срабатывании схемы контроля четности КВВ;

- срабатывании схемы проверки ответа КВВ4 на передачу информации от КВВ3.

Прерывание от таймера позволяет программе главного диспетчера рационально распределить машинное время между различными программами и засинхронизировать запуск программ с жесткими временными требованиями. Прерывание от таймера происходит каждую миллисекунду. Из временных интервалов длительностью 1 мс программа главного диспетчера формирует временные интервалы 1-го программного уровня 6-6-6-7 мс. Остальные интервалы являются производными от них. Благодаря наличию своих регистров общего назначения (POH) на каждом аппаратном уровне в процессе прерывания нет необходимости проводить "защиту" РОН и их последующее восстановление. Это дает возможность сделать минимальным время реакции на прерывание (не более 16 мкс) и сократить время, затрачиваемое на организацию программ.

## Контроль и резервирование

Двухмашинный специализированный комплекс представляет собой систему из двух ЭУМ, работающих синхронно и параллельно на одну и ту же нагрузку. Таким образом, применяется метод повышения надежности с горячим резервированием ЦУУ в целом.

Контроль исправности ЦУУ осуществляется сравнением информации, находящейся в магистрали каждого процессора. Сравнение информации происходит на ТЭЗе коммутатора межмашинного обмена (КМО) по окончании выполнения каждой микрокоманды. В случае рассогласования работы ЦУУ в результате появления какой-либо неисправности происходит несравнение информации. Различие информации, находящейся в магистралях процессоров двух ЭУМ, может вызываться отказами в одном из функциональных узлов ЦУУ: процессоре, запоминающем устройстве, накопителе микропрограмм (управляющей памяти) и канале ввода-вывода. Для уменьшения времени поиска неисправности при возникновении не сравнения в разрядах [А, В, С, D] регистра состояния программы (РСП) запоминается информация соответственно о четности младшего байта слова ЗУ, старшего байта слова ЗУ, накопителя микропрограмм и слова канала ввода-вывода.

В разрядах РСП [А] и РСП [В] возникает сигнал "нечетность", когда считанная из ячеек памяти информация содержит четное число единиц, а контрольный бит четности равен нулю или наоборот. Сигнал "нечетность" одного из байтов указывает на неисправность работы ЗУ. В данной ситуации при проведении самоконтроля достаточно проверить ЗУ.

В разряде РСП [С] сигнал "нечетность" возникает тогда, когда считанная в буферный регистр микрокоманда по четному или нечетному числу единиц не соответствует контрольному биту четности управляющего слова. Сигнал "нечетность" указывает на неисправность работы накопителя микропрограмм. В данной ситуации необходимо проверить все задействованные микрокоманды с помощью запуска функционального теста.

Проверка четности канала ввода-вывода телефонной периферии осуществляется так же, как и проверка четности ЗУ, но только проверяется все 16-разрядное слово. Сигнал "нечетность" КВВ указывает  на неисправность канала стыковки с периферией.

При отсутствии указанных сигналов нечетности появление сигнала "несравнение" указывает на неисправность, возникшую в процессоре ЦУУ. В данной ситуации проверяется процессор с помощью запускаемого функционального теста.

В результате появления какой-либо неисправности обе ЭУМ переходят в режим самоконтроля. Переход на режим самоконтроля характеризуется отключением схемы сравнения и выполнением специальной микропрограммы аварийного прерывания, в которой происходит запоминание необходимой информации о прерванной ситуации в ячейках памяти ЦУУ, заполняются необходимым содержимым схемные регистры процессора, и осуществляется переход к анализу состояния контрольных точек. Анализ состояния контрольных точек показывает, в какой последовательности необходимо провести контроль узлов.

По окончании самоконтроля исправная ЭУМ блокирует неисправную на время восстановления исправности, отключает схему сравнения и возвращается к выполнению прерванных действий. В свободное от обслуживания вызовов время исправная ЭУМ производит диагностику неисправной с помощью канала межмашинной работы.

При диагностике используются следующие межмашинные операции:

- переслать содержимое магистрали неисправной ЭУМ в магистраль исправной;

- переслать содержимое вспомогательного регистра адреса в магистраль неисправной ЭУМ для оценки правильности занесения адреса ЗУ при проверке работоспособности ЗУ и процессора неисправной ЭУМ;

- записать информацию из магистрали процессора исправной ЭУМ в клавишный регистр для осуществления операций ЗА, ЗАП, ЗСА, ЗАМ в неисправной ЭУМ;

- переслать содержимое клавишного регистра в магистраль исправной ЭУМ после осуществления операций ЧТ, ЗАП в неисправной для контроля правильности работы процессора и 3У, а также занесения информации в клавишный регистр.

По диагностической распечатке на телетайпе, указывающей на неисправный узел, обслуживающий персонал производит ремонт ЦУУ. Затем исправная ЭУМ заносит в схемные регистры исправленной ЭУМ необходимую информацию, приводит в соответствие ЗУ обоих ЭУМ и производит синхронный запуск двухмашинного комплекса. Обе ЭУМ включают схемы сравнения, и затем двухмашинный комплекс переходит к решению текущих задач по обслуживанию нагрузки. В свободное от обслуживания нагрузки время ЦУУ проводит периодический контроль процессора, НМП, ЗУ и КВВ.

# ЦУУ

В составе унифицированного оборудования АТСКЭ центральное управляющее устройство может быть представлено одним из 2-х вариантов: ЦУУ VEF (поставка до 1989 года) и ЦУУ "ПЛАНЕТА".

ЦУУ для обеспечения заданной надежности состоит из двух ЭУМ, которые могут работать автономно и синхронно, сверяя на каждом микротакте результаты обработки информации. Обе машины связаны между собой и пультом при помощи устройства сопряжения.

Каждая ЭУМ состоит из:

- операционного устройства;

- управляющего устройства;

- оперативного запоминающего устройства;

- канала ввода-вывода.

## Оперативный контроль ЦУУ

Распечатка:

++XXA СБОЙ:XXXX.X

РСП Nэум

РСП (регистр состояния программы):

[F]=1 - синхронный режим, 0 - автономный;

[E]=1 - ведомая ЭУМ неисправна, 0 - исправна;

[D]=1 - четность КВВ блокирована, 0 - разблокирована;

[С]=1 - четность НМП блокирована, 0 - разблокирована;

[В]=1 - четность СБ ЗУ блокирована, 0 - разблокирована;

[А]=1 - четность МБ ЗУ блокирована, 0 - разблокирована;

[9]=1 - тест самоконтроля машин не прошел, 0 - прошел;

[8]=1 - метка аварийного прерывания;

[7]=1 - нет питания +5 В или +12 В;

[6, 5]= - регистр уровня программы;

[4, 3]= - нет комментария;

[2]= - разряд подпрограммы "L";

[1, 0]= - стек.

## В синхронном режиме:

- Если [D]=1 первый раз, то следует автоматический запуск в синхронизм.

- Если [D]=1 второй раз, то следует останов одной из ЭУМ.

- Если [D]=1 первый раз в двух ЭУМ, то блокируется четность КВВ и следует автоматический запуск в синхронизм

- Если [C]=1, то происходит автоматический запуск функционального теста процессора (ФТ) в машине, которая дала сбой.

- Если [B], [A]=1, то запускается тест запоминающего устройства (ЗУ).

- Если [9], [8], [7]=1 то запускаются тесты ЗУ и ФТ.

- Если [9]=1 не прошел тест самоконтроля.

- Если [8]=1 остановленная ЭУМ не вышла на обработку аварии (была остановка или пропадание напряжения +5 В ПРЦ).

## В автономном режиме:

- Если [D]=1, то блокируется четность КВВ.

- Если [C]=1, то блокируется четность ЗУ.

- Если [B], [A]=1 и [РУП]=1, то в ячейке Е2 находится маска номера блока неисправного ЗУ, при этом блокируется четность ЗУ.

- Если [7]=1 - не прошел тест двухмашинной работы, например, по питанию или при некорректных действиях на ПИНе.

Распечатка ++XXA СБОЙ:0000.X - неисправность в ЭУМ X. Наиболее вероятно, что пропало +5 B на БЗУ (надо срочно выключить блок питания +12 В)

Распечатка ++XXA СБОЙ:FFFF.X - наиболее вероятно пропадание -12 B с преобразователя на СЗУ

Текущее состояние ЦУУ можно контролировать, распечатав ячейку 00077,содержащую информацию о состоянии регистра блокировки (РБЛ):

[F]=1 - сброс счетчиков регенерации;

[E]=1 - включена схема сравнения;

[D]=1 - блокирована четность КВВ;

[С]=1 - сброс РСП [D, С, В, A];

[В]=1 - блокирована четность НМП;

[А]=1 - блокирована четность СБ ЗУ;

[9]=1 - блокирована четность МБ ЗУ;

[8]=1 - блокирован ТГА;

[7]=1 - разрешение двухмашинной работы;

[6]=1 - ведущая - 1-я ЭУМ; 0 - 0-я ЭУМ;

[5]=1 - сброс триггера ОС;

[4]=1 - сброс таймера;

[3]=1 - включение ТГА;

[2]=1 - выключение ТГА;

[1]=1 - блокировка считывателя;

Если [00077]=40122, то работает КВВ 0ЭУМ и при [77]=40162 - 1ЭУМ.

Для любопытного запуска ФТ, ТЗУ: ЗЯ ЕС,100- биты F и E должны быть равны 0.

# ДИРЕКТИВЫ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ И ОТЛАДКИ ПО

УК 0,Х-	 Переключение ЦУУ из синхронного режима в автономный с остановом 0ЭУМ (X=0) или 1ЭУМ (X=1)

ответная печать: ВК+ПС (ВК - возврат каретки, ПС - перевод строки)

УК 1-	 Переключение в синхронный режим ЦУУ (на ПИНе:00010)

ответная печать: XXP СИНХР. ПУСК

УК 2,0-	 Запуск теста ЗУ в остановленной ЭУМ. (t=6-7 мин.)

Если директива принята к исполнению, ответная печать: ВК+ПС, а через 6-7 мин. - результат теста

УК 2,1-	 Запуск ФТ в остановленной ЭУМ. (t=30c)

Если директива принята к исполнению, ответная печать: ВК+ПС, а через 0,5...1 мин. - результат теста

УК 2,2-	 Запуск тестов ЗУ и ФТ в остановленной ЭУМ. (t=7m)

Если директива принята к исполнению, ответная печать: ВК+ПС, а через 6-7 мин. - результат теста

ПРИМЕЧАНИЕ. Если при наборе директив УК 1-, УК 2,Х- появляется печать "?", то это значит, что:

- не сняты контрольные суммы блоков памяти;

- не совпадают маркерные ячейки блоков;

- не соответствует режим работы ЭУМ (в ячейке EC для запуска тестов ЗУ и ФТ биты [F]=[E]=0, а бит [8]=1

УК 2,3- Подготовка остановленной ЭУМ к пуску в синхронизм после устойчивого сбоя или аварии.

ответная печать: ВК+ПС

УК 3,Х-	 Восстановление (Х=0) или блокирование (X=1) четности ЗУ.

ответная печать: ВК+ПС

УК 4,X-	 Восстановление (X=0) или блокирование (X=1) четности КВВ.

ответная печать: ВК+ПС

УК 5,Х-	 Подключение КВВ к 0ЭУМ (X=0) или к 1ЭУМ (X=1).

ответная печать: ВК+ПС

УК 6,0-	 Снятие арифметических контрольных сумм (КС) блоков ЗУ.

ответная печать: (через 0,5-1 мин.)

| 00160+- | XXXXX. | -XXXXX | .-XXXXX. | -XXXXX. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1доп | 2доп | 3доп | 4доп (ППЗУ) |
| 00164+- | XXXXX. | -XXXXX. | -XXXXX. | -XXXXX. |
|  | 5доп | 6доп | 1осн ПЗУ | 1осн ППЗУ |
| 00168+- | XXXXX |  |  |  |
|  | 4доп (ОЗУ) |  |  |  |

УК 6,1-	 Проверка: было ли изменение КС блоков. Происходит подсчет КС без вывода их на печать и сравнение областей хранения старых и новых КС (00160...00168 и 00150...00158).

ответная печать (через 0,5-1 мин.) при совпадении: ВК+ПС при несовпадении: НСП

КС Ан,Ак- Снятие контрольной суммы массива с адреса Ан по Ак.

ответная печать: ВК+ПС, КС

УК 7,А-	 Перекачка информации по адресу А из работающей ЭУМ в остановленную.

ответная печать: ВК+ПС

УК 7,Ан,АК- Перекачка массива информации из работающей ЭУМ в остановленную с адреса Ан до Ак.

ответная печать: ВК+ПС

УК 7,0-	 Выравнивание счетчиков регенерации машин, сброс индикации автомата остановленной машины и изменение индикации на ПИНе.

ответная печать: ВК+ПС

УК 9,1-	 Заказ автоматической печати дополнительной информации при сбое: (СЧК. РСП. РОН. ДВК. NЭУМ).

ответная печать: ВК+ПС

УК 9,0-	 Отмена автоматической печати дополнительной информации в момент сбоя или аварии.

ответная печать: ВК+ПС

УК 9,2-	 Заказ разовой распечатки дополнительной информации после последнего сбоя (если действует УК 9,0-).

ответная печать: ВК+ПС

ПИ Ан,Ак,Ан.нов- Перемещение массива информации с Ан по Ак на Ан.нов.

ответная печать: ВК+ПС

СП Ан,Ак,0- Сравнение информации в памяти работающей и остановленной ЭУМ.

печать: А+-Ираб. - Иостан.

СП Ан,Ак,2- Сравнение информации в памяти работающей и остановленной ЭУМ с распечатка только начальных и конечных адресов несовпадающих областей ЗУ.

печать: Ан+ Ак

СП Ан,Ак,3- Распечатка массива информации с Ан по Ак из остановленной ЭУМ.

ЗЯ А,И- Запись информации И в ячейку с адресом А.

ответная печать: ВК+ПС

РЯ А-	 Распечатка информации из ячейки А.

ответная печать: А+-И

ЗМ Ан,Ак,И- Запись в массив с Ан по Ак одинаковой информации И.

ответная печать: ВК+ПС

РМ Ан,Ак- Распечатка массива информации с Ан по Ак в работающей ЭУМ.

печать: Ан+-Ин, -Ин, .......

ПМ X- 	Установка размера строки (X=4 или X=8).

ответная печать: ВК+ПС

ГС Х-	 Генерация системы:

Х=0 - закрытие ЗЯ, ЗМ;

Х=2 - наладка;

Х=5 комплексная наладка;

Х=6 обычный режим;

Х=7 переустановка ключа.

ОО С,ХХХХ-	 Перевод тетрадного кода ХХХХ в машинный.

ответная печать: ХХХХХ

ОО D,А,В- Арифметическое сложение А+В

ответная печать: ХХХХХ

ОО Е,А,В- Поразрядное сложение по НЭК чисел А и В.

ответная печать: ХХХХХ

ТО 38,Х,У- Контроль КРВ.

отражение в ОЗУ (16000-1601F) содержимого п\я КРВ 11090-110AF и в ОЗУ (16020-163FF) - содержимого КРВ заданной очереди Х, когда их количество превышает значение У. При Х=10 и У=0 производится подсчет количества КРВ в очередях и коррекция счетчиков 110AA-AE при расхождении с реальным значением.

ОО F,401-	 Запись версии на НГМД (дисковод) из работающей машины (с остановом обслуживания).

Если директива принята к исполнению, ответная печать через 12-15 мин: НАЧ. ПУСК

ОО F,402-	 Чтение версии с НГМД (дисковода) в работающую машину (с остановом обслуживания).

Если директива принята к исполнению, ответная печать через 12-15 мин: НАЧ.ПУСК

МЛ 0-	Чтение версии "на ходу" (без останова обслуживания) с магнитофона в остановленную машину. Предварительно заблокировать четность ЗУ и КВВ директивами УК 3,1- и УК 4,1-

Если директива принята к исполнению, ответная печать НАЧАЛО ЧТ. УПД, а через 12-15 мин печать: КОНЕЦ ЧТ. УПД

МЛ 1-	 Запись версии "на ходу" (без останова обслуживания) на магнитофон из остановленной машины. Предварительно заблокировать четность ЗУ и КВВ директивами УК 3,1- и УК 4,1-

Если директива принята к исполнению, ответная печать: НАЧАЛО ЗАП.УПД, а через 12-15 мин печать: КОНЕЦ ЗАП. УПД

МЛ 2-	 Прерывание чтения или записи версии "на ходу" по МЛ 0- или МЛ 1-

МЛ 3-	 Перекачка информации ОЗУ из работающей ЭУМ в остановленную, затем останов "себя" и пуск ранее остановленной ЭУМ.

Если директива принята к исполнению, ответная печать: НАЧ. ПУСК

# ТЕСТ ПАМЯТИ ЗУ ("Комбайн")

При синхронной работе машин запускается автоматически от оперативного контроля по сбою четности ЗУ одной из машин. В асинхронном режиме работы тест ЗУ в остановленной машине может быть активизирован по заявке оператора с предварительной подготовкой (ЗЯ ЕС,100-) директивой УК 2,- (или УК 2,2-) или автономно с ТЭЗа ПИН. Стартовый адрес теста, набираемый на ПИНе: 64000 - для ЦУУ "VEF" и 70000 - для ЦУУ "Планета".

Тест "Комбайн" проверяет всю память, независимо от количества неисправностей.

При запуске с ПИНа через 6-7 минут программа теста зацикливается с высвечиванием на пульте информации 711CF, после чего надо остановить тестируемую ЭУМ и прочитать ячейку 00053, где указывается количество неисправных ячеек памяти. Затем, прочитав массив 00020...00045, можно установить конкретные неисправные биты информации и четности по наличию единиц в соответствующих разрядах ячеек указанного массива.

Неисправность информационных битов отображается в ячейках:

с 00020 по 00023 - соответственно для 0, 1, 2, 3 линеек 1 доп. блока,

с 00024 по 00027 - соответственно для 0, 1, 2, 3 линеек 2 доп. блока,

с 00028 по 0002B - соответственно для 0, 1, 2, 3 линеек 3 доп. блока,

с 0002C по 0002F - соответственно для 0, 1, 2, 3 линеек 4 доп. блока,

с 00030 по 00033 - соответственно для 0, 1, 2, 3 линеек 5 доп. блока,

с 00034 по 00037 - соответственно для 0, 1, 2, 3 линеек 6 доп. блока,

с 00038 по 0003B - соответственно для 0, 1, 2, 3 линеек 1 осн. блока,

с 0003C по 0003F - соответственно для 0, 1, 2, 3 линеек 0 осн. блока.

Неисправность битов четности МБ отображается в ячейках 00040, 00041:

| 00040 | 4 доп. Блок | 3 доп. Блок | 2 доп. Блок | 1 доп. Блок |  | структура тетрады |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00041 | 0 осн. Блок | 1 осн. Блок | 6 доп. Блок | 5 доп. Блок |  | 3л | 2л | 1л | 0л |

Неисправность битов четности СБ отображается в ячейках 00042, 00043, имеющих аналогичную структуру.

Обобщающая информация о неисправных линейках в блоках памяти отображается в ячейках 00044, 00045:

|  | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00044 | 4 доп. Блок | 3 доп. Блок | 2 доп. Блок | 1 доп. Блок | Структура тетрады |
| 00045 | 0 осн. Блок | 1 осн. Блок | 6 доп. Блок | 5 доп. Блок | 3л | 2л | 1л | 0л |

В версии после прохождения теста печать:

++A(Р) ТЕСТ ЗУ:ИНД.=XXXXХ, где ХХХХХ - количество неисправностей.

Далее следует распечатка о неисправных блоках, линейках и битах памяти, структура которой аналогична вышеприведенным таблицам.

# Автономный тест ЗУ ("Быстрик")

1.Рабочие области теста: 00020-00166, 20000-2000F.

Область хранения на НЗТ/УФП2 - 600В0...601FF.

Стартовый адрес теста при первичном запуске: 600В0.

Стартовый адрес теста при запуске из ОЗУ: 00090.

Правильный останов теста: 0009А.

Тест "Быстрик" проверяет память до первой неисправности.

2.Информация о проверяемых блоках записывается в ячейку 0007С, структура которой следующая:

[0]- 1 доп, [1]- 2 доп, [2]- 3 доп, [3]- 4 доп, [4]- 5 доп, [5]- 6 доп, [8]- 0 осн, [9]- 1 осн.

Исходная информация в 0007C: 0033F (проверка всех блоков).

Время проверки одного блока памяти - 50 сек.

Текущий проверяемый блок памяти отмечается в ячейке 00072.

Для исключения проверки битов четности 000FF-УК-ЗА-71178-УК-ЗП.

Для зацикливания теста: 0009A-УК-ЗА-71170-УК-ЗП.

3.При остановах по неисправности на ПИНе индицируется полная информация об ошибке:

[D]=1 - неисправность в информационных битах,

=0 - неисправность в четности,

[A]=1 - неисправность четности МБ,

[B]=1 - неисправность четности СБ,

[C]=1 - неисправность четности НМП,

в битах [9, 8] - номер линейки (0-3),

в битах [7-4] - код блока памяти (0-5, 8, 9) аналогично ячейке 0007С,

в битах [3-0] - номер бита (0-F),

После анализа информации на ПИНе остановить процессор.

В ячейке 00002 указывается число неисправных битов.

МПП (ЦУУ-VEF)

|  | 1/9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0/8 | 0 лин. |  | 1 лин. |  | 2 лин. |  | 3 лин. |  |  |
|  | 3/В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7/F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6/E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Четн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

МП 32 (ЦУУ "Планета")

|  | Четн. |  | Четн. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  | 5 |  | 5 |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  | 7 |  | 7 |  | 6 |  | 6 |  |  |
|  | 9 |  | 9 |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  | B |  | B |  | A |  | A |  |  |
|  | D |  | D |  | C |  | C |  |  |
|  | F |  | F |  | E |  | E |  |  |
| 4доп; 6 доп; 2 доп; 5 | доп. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 осн; 1 осн; 1 доп; 3 доп. |  |  |

# Автономный тест ЗУ (Николаева)

1.Рабочие области теста : 0000A-0000F, 0001B-000FF, 20000, 20001

Область хранения на НЗТ/УФП2 - 60200...611FF.

Стартовый адрес теста при первичном запуске: 60200.

Стартовый адрес теста при запуске из ОЗУ: 000С8.

Правильный останов теста: 000D9.

Тест Николаева проверяет память до первой неисправности.

2.Информация о проверяемых блоках записывается в ячейку 00014, структура которой следующая:

[0]- 0 осн.,    [1]- 1 осн.,    [2]- 1 доп.,    [3]- 2 доп.,

[4]- 3 доп.,    [5]- 4 доп.,    [6]- 5 доп.,    [7]- 6 доп.

Исходная информация в 00014: 000FF (проверка всех блоков).

Время проверки одного блока памяти - 2,5 минуты.

Текущий проверяемый блок памяти отмечается в ячейке 00072.

Для исключения проверки битов четности 0002Е-УК-ЗА-711D7-УК-ЗП.

Для зацикливания теста: 000D9-УК-ЗА-711С8-УК-ЗП.

3. Останов по неисправности бита четности по адресу 000A4.

Информация о неисправностях в ячейках:

00002 - код номер блока (аналогично ячейке 00014);

00004 - адрес памяти, косвенно указывающий на номер линейки:

| 00000...033FF |  |  | 10000...133FF |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20000...233FF | 0 лин. |  | 30000...333FF | 2 лин. |
| 40000...433FF |  |  | 50000...533FF |  |
| 04000...073FF |  |  | 14000...173FF |  |
| 24000...273FF | 1 лин. |  | 34000...373FF | 3 лин. |
| 44000...473FF |  |  | 54000...573FF |  |

00009 - неисправный бит четности ([A]=1 - МБ, [B]=1 - СБ).

Останов по неисправности информационного бита по адресу 000A6.

Информация о неисправности в ячейках:

00002 - код номер блока (аналогично ячейке 00014);

00004 - адрес памяти, косвенно указывающий на номер линейки (см. выше);

00005 - номер бита в позиционном коде.

Останов при неисправности СЗУ - по адресу 0009А.

Останов по любому другому адресу указывает на сбой программы.

# ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕСТ ПРОЦЕССОРА

При синхронной работе машин запускается автоматически от оперативного контроля по сбою процессора одной из машин. В асинхронном режиме  работы тест ПРЦ в остановленной машине может быть активизирован по заявке оператора с предварительной подготовкой (ЗЯ ЕС,100-) директивой УК 2,1- или автономно с ТЭЗа ПИН.

Рабочие области теста: 20000...220FF.

Область хранения на НЗТ/УФП2 - 62000...620FF.

Стартовый адрес теста при первичном запуске: 62000.

Стартовый адрес теста при запуске из ОЗУ: 20200.

Адрес указания скорости регенерации памяти: 220BF (зависит от модификации ТЭЗа СЗУ). Исходная информация - 61399, при необходимости подменяется на на 640В8 - для СЗУ с модификацией I...III.

При запуске с ПИНа на нем индицируется постоянная смена информации, а на телетайпе должна периодически повторяться печать: "ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕСТ ПРОВЕРЯЕТ РАБОТУ ЦУУ "VEF".

При обнаружении неисправности тест останавливается, печать прекращается и на ПИНе индицируется адрес останова. При индикации 220ЕВ прочесть г ячейки 00008, где находится адрес команды, и 00009 (РСП).

Наиболее вероятные причины останова:

| (00009) | Ориентировочная |
| --- | --- |
| [C] | [B] и [A] | причина неисправности |
| 0 | 00 | Сбой питания |
| 1 | 01 (10) | Нестабильная работа ЭУМ |
| 0 | 01 (10) | Неиспр. ЗУ или ист.+12 В |
| 1 | 00 | Неиспр. НМП или ист. +5 B |

При останове по другому адресу по таблице индикации и на основе информации, распечатанной на ТГА определить неисправную функцию:

## Таблица микротестов

| № МТ | ПРОВЕРЯЕМАЯ ФУНКЦИЯ | АДРЕС МТ | Печ ТГА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [РУП]=0; блокир. прерываний; УСП-ЗБР | 20200-36 |  |
|  | УСП-РУП, ПМП, ПРС |  |  |
| 2 | НЭК на ПРС | 20237-8E |  |
| 3 | АСЛ на ПРС | 2028F-AC |  |
| 4 | ПРС на РОА-ОБИ (напр. "регистр") | 202AD-B9 |  |
| 5 | ПРС на РОА-ОБИ (п) АСЛ РОА-ОБИ (р) | 202BA-CF |  |
| 6 | РОА-ОПИ (р) АСЛ РОА-ОПИ (р) | 202D0-E8 |  |
| 7 | БПУ по ТСП | 202E9-EF |  |
| 8 | УВР вычитание "1" | 202F0-302 | ВК |
| 9 | ЛУМ на ПРС | 20305-1E | ПС |
| 10 | ЛСЛ на ПРС | 20320-3B | РУС |
| 11 | Адресация СОР на АСЛ | 20340-4B | Ф |
| 12 | Адресация СОП на ПСР | 2034D-5F | У |
| 13 | ИHP | 20360-6F | H |
| 14 | Величина КОР на ИHP | 20370-8F | К |
| 15 | Величина УHГ на ИHP | 20395-AF | Ц |
| 16 | СБР | 203B3-C4 | И |
| 17 | Применение КОР и УHГ с УВР | 203C7-D5 | О |
| 18 | Применение КОР и УHГ с РОА-ОБИ (р) | 203D8-E3 | H |
| 19 | Применение КОР и УHГ с РОА-ОПИ (п) | 203E6-F6 | А |
| 20 | Индексация РОА-ОВИ УПН-ОБИ | 21100-10 | Л |
| 21 | Индексация РОА-ОСИ (р) | 21119-29 | Ь |
| 22 | Индексация РОА-ОСИ (п) | 2112C-58 | H |
| 23 | ИHO ОБИ (п, р) | 21159-6F | Ы |
| 24 | УПН, индексация ОБИ | 21170-82 | Й |
| 25 | УПН, индексация ОПИ | 21185-8F | пр. |
| 26 | УПН, индексация ОВИ | 21192-9C | T |
| 27 | УПН, индексация ОСИ | 211A0-AC | E |
| 28 | УВО, индексация ОБИ | 211B0-BD | C |
| 29 | УВО, индексация ОПИ | 211C0-CD | T |
| 30 | УВО, индексация ОВИ | 211D0-DD | пр |
| 31 | УВО, индексация ОСИ | 211E0-EE | П |
| 32 | УОТ, переходы | 211F0-FB | Р |
| 33 | УОТ, кодирование | 21200-23 | О |
| 34 | УОТ, применение КОР и УНГ | 21225-31 | В |
| 35 | УПК, переходы | 21234-3F | Е |
| 36 | УПК, кодирование | 21242-54 | Р |
| 37 | УПК, применение КОР и УНГ | 21257-63 | Я |
| 38 | УРП | 21266-70 | Е |
| 39 | ГПС, заполнение РОНов | 21274-9B | Т |
| 40 | ГПС, запись в память | 212A0-D5 | Пр. |
| 41 | БПУ по РВИ | 212D8-E3 | Р |
| 42 | БПУ по ПСП | 212E6-ED | А |
| 43 | БПУ по СОА | 212F0-FA | Б |
| 44 | ППП по ТСП | 212FD-315 | О |
| 45 | ППП по РВИ | 21316-23 | Т |
| 46 | ППП по СОА | 21326-51 | У |
| 47 | ППП по ПСП | 21354-5B | пр. |
| 48 | ОПП с изменением глубины возврата | 2135E-6B | Ц |
| 49 | ОПП с изменением адреса возврата | 2136E-75 | У |
| 50 | ОПП с восстановлением РБП | 21378-84 | У |
| 51 | Холостой | 21388-8B | циф |
| 52 | УСП с записью в РУП | 213A0-CD | " |
| 53 | Прерывание (сброс) | 213D0-DC | лат |
| 54 | Запоминание СЧК и РСП при прерывании | 213E4-2043 | V |
| 55 | Заполнение СЧК и РСП при прерывании | 22050-89 | E |
| 56 | Холостой | 2208C-9A | F |
| 57 | " | 2209C-A0 | циф |
| 58 | Временное прерывание и режим | 220A4-C5 | " |
| 59 | Схемы контроля четности | 220C8-D7 | . |

Методика:

- Определить ориентировочно неисправную функцию по таблице микротестов.

- Остановить ЭУМ.

- Сверить программу проверки неисправной функции с текстом микротеста, пользуясь Инструкцией по эксплуатации ЦУУ.

- .При обнаружении несоответствия в тексте программы определить и установить причину подмены содержимого ячеек и повторить прогон теста.

- При отсутствии несоответствия ячеек записать в ячейку 00006 (6 РОН) адрес первой ячейки непроходящего МТ и стартовать его в режимах "цикл" и "такт".

- .Пользуясь алгоритмами микропрограмм ("такт") и текстом программ ("цикл"), а также

ТЭЗом индикации и осциллографом, установить неисправность и запустить тест повторно.

При работе ФТ в составе версии в случае неисправности на ТГА распечатка:

++XXA ТЕСТ ПРЦ:MTXX.OCTXXXXX.СЧKXXXXX.PПСXXXXX

Если адрес останова 220EB, то необходимо анализировать содержимое СЧК и РСП:

## Таблица последовательности замены ТЭЗов по МТ

| №№ МТ | ТЭЗы (в очередности замены) |
| --- | --- |
| 1 | СДВ АЛУ ДМО HMП1 КМО ППУ УМО ДМО ГТИ1 |
| 2 | АЛУ ДМО СДВ ГТИ1 |
| 3 | АЛУ ДМО ГТИ1 |
| 4 | АЛУ ДМО СДВ HMП1 ГТИ1 |
| 5, 6, 52 | HMП1 ДМО ГТИ1 |
| 7, 13 | HMП1 ДМО АЛУ ГТИ1 |
| 8, 14, 17-19 | СДВ АЛУ |
| 9, 10 | ДМО АЛУ ГТИ1 |
| 11, 12, 20, 23, 28, 59 | HMП1 ГТИ1 |
| 15, 34, 37 | СДВ |
| 16 | HMП1 ГТИ1 АЛУ ДМО |
| 21, 22, 36 | HMП1 СДВ |
| 24-27, 29-31, 40 | HMП1 |
| 41-43, 45-47, 49, 50 | HMП1 |
| 32 | HMП1 СДВ АЛУ ГТИ1 |
| 33 | HMП1 СДВ АЛУ |
| 35 | HMП1 СДВ ГТИ1 |
| 38, 39 | HMП1 ГТИ1 ДМО |
| 44, 48 | HMП1 ДМО |
| 53 | HMП1 ФАТ СЗУ ДМО СДВ ГТИ1 |
| 54, 55 | HMП1 ФАТ СЗУ ДМО |
| 58 | ФАТ СЗУ |

ВНИМАНИЕ!!! ТЭЗы ГТИ1,УМО,КМО,ППУ заменять при остановленных ЭУМ и отключенном КЛР! После замены проверить контрольные суммы!

# Автономный тест двухмашинной работы

Запускается только автономно с ТЭЗа ПИН с полным остановом обслуживания, т.к. стирает рабочую версию ЦУУ в обеих ЭУМ.

Стартовый адрес теста, набираемый на ПИНе: 641С0 - для ЦУУ "VEF" 70000 - для ЦУУ "Планета".

Рабочие области теста: 000F2-00264, 20000-20035, 00270-002A3, 00011.

Область хранения на НЗТ - 641C0...643BF, на УФП2 - 701С0...703BF.

Стартовый адрес теста при запуске из ОЗУ: 000F6.

При запуске на ПИНе индицируется постоянная смена информации, а на телетайпе должна периодически повторяться печать: "ТЕСТ ДВУХМАШИННОЙ РАБОТЫ ПРОВЕРЯЕТ РАБОТУ ЦУУ".

При обнаружении неисправности тест останавливается, печать прекращается и на ПИНе индицируется адрес останова.

Останов по адресу 001Е9 свидетельствует о неисправной памяти.

При этом информация в ячейке 0002В указывает на номер доп. блока:

[0]- 1 доп.,	[1]- 2 доп.,	[2]- 3 доп.,	[3]- 4 доп.,	[4]- 5 доп.,	[5]- 6 доп.,

Адреса основных блоков проверяются при каждом дополнительном по адресу 00023. Для определения неисправного бита прочесть содержимое по адресу несравнения. Остановы по любым другим адресам указывают на неисправность стыковки ЭУМ, если в каждой из них отдельно прошли ФТ и тест ЗУ.

# Автономный тест СФД

- Включить питание на ПМП (5B, 12B, 27B).

- Перевести переключатели на УВС 220В-"ВКЛ"; УПР 220В-"РУЧ"; 60В-"ВЫКЛ".

- Активизировать тест, записанный на УФП2: 703С0-УК-СА-УК-Ц-УК-АВ и остановить процессор УК-T-УК-ЗА-УК-ЧТ.

- Установить кроссколодки в разъемы 3Ш02 и 3Ш03 блока АВП (соед. А3-А8).

- Выполнить тест: 17000-УК-СА-УК-Ц-УК-АВ. Правильный останов 1705Е .

Скорректировать ячейку для 1-го ствола 17008-УК-ЗА-771С0-УК-ЗП и снова выполнить тест 17000-УК-СА-УК-АВ. После прохождения теста вынуть кроссколодки и вставить кабели.

# Полный автономный тест УПД

Полный тест УПД хранится на НЗТ - СА:643C0,на УФП2 - СА:703C0. Рабочая область 17100-171BD.Для проверки необходимы кроссколодки УПДЛ-УПДМ в кассетах БП2, АВП или ОКС.

Принцип проверки основан на последовательном формировании двух массивов из 16-ти слов: в первом "1" сдвинута на один разряд вправо, как на ПСП от [F] к [0]; во втором в каждой ячейке "шахматка" (25155).При необходимости замены 25155 на другую информацию, занести ее в ячейку 17144.

Чтобы проверить УПД в АВП необходимо в ячейку 17104 занести адрес 0КВВ4 (биты 3-0 должны быть заполнены нулями).

Чтобы проверить УПД-ОКС необходимо в ячейку 17104 занести адрес 0КВВ4, а биты [3-0] этой же ячейки должны содержать номера вариантов в позиционном коде, требующих проверки.

Правильный останов теста 17133.Стоп по несравнению передаваемой и принимаемой информации - 1719С,при этом в (171E0-EF) - передаваемый пакет информации, а в (171D0-DF) - принятой.

Стоп 171A8 - нет флага передачи, 171A0 - нет флага приема.

При ремонте УПД необходимо занести в ячейку 17143+04131, 1710D+71120, 17180+71120. При этом производится зацикленная передача слова 25155.Чтобы заблокировать таймер флага, необходимо в ячейку 17169 записать 7622B.

Ячейка 17142 - число повторов передачи пакетов (исх. 000FF). Текущее число повторов - в 42 РОН. На УПДЛ: ПРИЕМ - (А19,А20), ПЕР - (А14,А15).

На КВВ4 А[4] - Б5, [4]=A7 [4]=A2     A[5]=B4, [5]=B1  [5]=B3

## Разъемы кассеты ОКС

| 1Ш00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | D0y | D0x |  |  |  |  | D0x | D0y |
| 3Ш03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 0УПДЛ | 1УПДЛ | 2УПДЛ | 3УПДЛ |
| ПЕР А | Л2х | Л2у | Л4x | Л4y | Л6x | Л6y | Л8x | Л8y |
| ПР Б | Л1x | Л1y | Л3x | Л3y | Л5x | Л5y | Л7x | Л7y |

# Автономный тест АМД

- Проверьте наличие ТЭЗов АМД1.АМД4, СД, кабелей КЛВ и TV в соответствии с РР2.104.168 ТО (рис. 3, 6)

- На КЛВ последовательно нажмите клавиши "FOR" , "ONL" и загрузите тест АМД: УК-Т-УК-ЧТ-71280-УК-СА-УК-АВ. Останов - 71289. Активизируйте тест АМД : УК-Т-УК-ЧТ-10000-УК-СА-УК-АВ - на экран TV при этом будет циклически выдаваться информация в соответствии с тестовой таблицей.

- Перед окончанием очередного цикла вывода таблицы нажмите на кнопку OFL и затем ONL - при этом будет выведена таблица с учетом готовности АМД. При нажатии на "пробел" вывод таблицы будет повторен.

- Последовательно нажмите кнопки RD, OFL, пробел, SND, STР - содержимое экранной памяти АМД будет передано в ЦУУ. Нажмите клавиши OFL, пробел - изображение будет стерто с экрана. Нажмите на ONL, WRT - изображение восстановится. После этого АМД переходит в режим принятия с КЛВ в ЦУУ и ее выдачи на экран.

- При нахождении курсора в последней позиции звучит сигнал.

- Убедитесь в правильности принятия информации с КЛВ и ее выдачи на экран. При нажатии на клавишу STR происходит останов теста по адресу 10052.

## Тестовая таблица АМД

- По углам изображения находятся графические символы, ограничивающие размер кадра.

- В первой строке - надпись "БУКВЫ РУССКИЕ", в следующей - их изображение.

- В четвертой строке - надпись "БУКВЫ ЛАТИНСКИЕ", в следующей - их изображение и дополнительно шесть символов.

- В седьмой строке - надпись "ЦИФРЫ И ЗНАКИ", в следующей - их изображение.

- В десятой строке - надписи "ДВОЙНАЯ ВЫСОТА" буквами двойной высоты, "МИГАНИЕ" - мигающими буквами и "КОНЕЦ СТРОКИ", после которых располагается мигающий маркер двойной высоты.

- В тринадцатой строке - надпись "ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ", допускаемые генератором графических символов изображения, а также точечная графика, графика на белом фоне и ряд цифр. Графические символы даны в цветном изображении по восемь символов в следующей последовательности цветов; белый, красный, зеленый, серый, желтый, голубой, пурпурный, белый.

- В восемнадцатой строке - надпись "ЦВЕТНЫЕ СИМВОЛЫ", в последующих строках - надписи буквами соответствующих цветов.

- В двадцать второй строке - надпись "ЦВЕТ ФОНА", в последующих строках надписи на фоне соответствующих цветов.

- При нажатии на клавишу RVL в двенадцатой строке появляется надпись "МАСКА".

# Автономный тест КВВ

Рабочая зона - 3.55000...3.551EC. Зона хранения на НЗТ - 61200...613FC.

Программа работает на 2 уровне (41, 42, 43, 44 РОН), переменная информация в ячейках 3.55000, 3.55001, 3.55080. Тест работает с 1ЭУМ. Если надо работать с 0-й ЭУМ, нужно внести коррекции:

3.55146:-573B0 (573F0)

3.55151:-57330 (57370)

3.55161:-57330 (57370)

3.55179:-47330 (47370)

3.55181:-47330 (47370)

| Тест | Чет | СА | Рез | Стоп | Инд | Инф. зап | Адрес зап | Инф. чтения | Адрес чтения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка | Бл | 3.55160 |  | 55100 | 0 |  |  |  |  |
| Чтение линейки | " | 3.55150 |  | " | 0 |  |  | 3РОН | 2РОН |
| Отдать-принять | " | 3.55145 |  | - | 1 | 1РОН | 2РОН |  |  |
| Проверка коор динаты одной КВВ2 (КВВ4) | Рбл. | 3.55180 | Пол. Отр | 55100 - | 0 1 | 1РОН | 2РОН | 3РОН |  |
| Проверка коор динаты КВВ2 (КВВ4 подзаписи) | " | 3.55178 | Пол Отр. " | 55100 - 55100 | 0 1 0 | 1РОН 1РОН | 2РОН 2РОН | 3РОН 3РОН | 4РОН |

## Однократная проверка линеек УСК

- Подключить 1ЭУМ и выровнять ее память. Открыть 3 дополнительный блок: ЦУУ-VEF 77330-УК-ЗА-0003В-УК-ЗП; ЦУУ-"Планета" 77330:-00002

- Занести тест: УК-Т-УК-ЧТ-61200-УК-СА-УК-Ц-УК-АВ на ПИHе индикация 55100 УК-Т-УК-ЗА-УК-ЧТ

- Внести исходные данные 55000-УК-ЗА-77ХХY-УК-ЗП, где XX - индекс КВВ2(4) Y - проверка по индивидуальной маске, Y=1 проверка МБ, Y=2 проверка СБ, Y=3 проверка всей линейки. Если проверяем по маске (Y=0),то маску заносим по адресу 55080 (единицы в проверяемых разрядах) В ячейку 55100 записать номера проверяемых линеек. Например, если C,B,A,6 ...0 линейки, то 0707F.

- Активизировать тест: СА - 55180.Положительный исход при останове 55100, если останова нет, то прочитать РОНы (41,42,43)- смотри таблицу.

## Проверка линеек в цикле

- В ячейку 00041 занести информацию, которую тест будет записывать по адресу линейки, который записать в ячейку 00042.

- Стартовый адрес 55145.

# Подключение и проверка ТГА

Соединить кабелем (РР4.854.474-04) процессор (1Ш02 на БЦП1) и РТА 80.

Включить питание ЦУУ, произвести подготовку ПУ и РТА 80.

Произвести проверку подключения: УК-Т-00010-УК-ЗА-76100-УК-ЗП 57378-УК-ЗП 740FF-УК-ЗП 00010-СА-АВ. РТА должен включиться (на ПИНе:00012).

Сделать УК-ТА. РТА должен выключиться (если нет, то поменять местами концы в кабеле).

## Тест "принять-отдать"

В 1ЭУМ остановить процессор , 00010-УК-ЗА-76000-УК-ЗП-00000-УК-ЗП-76100-УК-ЗП-57270-УК-ЗП-21100-УК-ЗП-21200-УК-ЗП-71115-УК-ЗП-00000-УК-ЗП-77310-УК-ЗП-2000F-УК-ЗП-00013-УК-ЗП-00010-УК-СА-УК-АВ. При нажатии на ТГА любой информационной клавиши должна дважды распечатываться информация символа.

# Тест УПД

Входит в состав "Кентавра" (6.52165 - 6.5219F). Рабочая зона 06165...9F.

Стартовый адрес 06165. Правильный останов 0619F. Останов при не прохождении 0619С. Адрес коэффициента усиления 06169. Адрес количества повторов 0616А.

Перед стартом соединить перемычкой вход (прием) и выход (передача) на УПДЛ.

# Стартовые адреса программ УФП2 и НЗТ

| Наименование программы (теста) | Стартовый адрес УФП2 | Стартовый адрес НЗТ |
| --- | --- | --- |
| Чтение с КHMЛ (загрузчик "Кентавр") | 60063 | 60063 |
| Чтение с НГМД (загрузчик "флоппи") | 60070 | 60070 |
| Запись на НГМД | 60078 | 60078 |
| Выравнивание памяти | 60080 | 60080 |
| Тест ЗУ "Быстрик" | 600В0 | 600В0 |
| Тест ЗУ Николаева | 60200 | 60200 |
| Тест КВВ автономный | 61200 | 61200 |
| Перенос в ОЗУ программ НЗТ | 61370 |  |
| Тест "принять-отдать" ТГА | 613СС | 613СС |
| Функциональный тест ПРЦ | 62000 | 62000 |
| Тест ЗУ "Комбайн" | 70000 | 64000 |
| Тест двухмашинной работы | 701С0 | 641С0 |
| Перекачка в ОЗУ тестов СФД | 703C0 | 643С0 |
| Тест АМД (через ОЗУ) | 71280 |  |

# Периферийные устройства управления.

Центральное управляющее устройство передает сигналы (команды) управления периферийному оборудованию ПО через блоки БК канала ввода-вывода информации Управлению подлежат: коммутационное поле КП, шнуровые комплекты ШК, контрольное устройство коммутационного поля КУ КП и централизованное периферийное оборудование ЦПО.

В состав последнего входят:

- устройства питания абонентских комплектов ТЭЗ ПАК;

- генераторы колоколообразных импульсов ТЭЗ ГКИ;

- генераторы вызывного сигнала Т33 ГВС;

- устройства переключения периферийных шин и шин сигнально-вызывного устройства ТЭЗ ИЗ.

Сигналы управления, поступающие из Т33 устройства сканирования, передаются по периферийным шинам последовательными импульсами в позиционном коде. Периферийное управляющее устройство ПУУ осуществляет дешифрацию принятых команд и передает их по медленному каналу конкретному объекту.

Управление объектом происходит в разные моменты по определенному алгоритму.

В состав ПУУ входят:

- канал исполнительных устройств управления коммутационным полем КИУ КП (ТЭЗ И1);

- канал исполнительных устройств управления шнуровыми комплектами КИУ ШK (ТЭЗ И2);

- канал исполнительных устройств управления централизованным периферийным оборудованием КИУ ЦПО (дешифраторы расположены непосредственно на управляющих ТЭЗ); канал определительных устройств КОУ (ТЭЗ ПС).

В целях обеспечения надежности работы упомянутые устройства дублированы.

Периферийные линии (шины) управления условно разделены на адресные, командные, опросные и линии состояния.

| ЛИНИЯ | Число | Координаты |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адресная | (4+2) Х4=24 | Ax+Ay |  |
|  |  | Вx+By |  |
|  |  | Nx+Ny |  |
|  |  | Мx+Мy | "Медленный канал" |
|  | 2 | Q |  |
|  | 4 | Y |  |
|  | 8 | W |  |
|  | 2х3=6 | Gx Gy Hy |  |
|  | 4+2 |  |  |
|  | 2 | К |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 2 | Z |  |
| Командная | 8+ 8=16 | S, R |  |
| Опросная | 16 | Lx |  |
| Состояний | 16 | Ly |  |

Совокупность линий, по которым передаются сигналы управления к периферийному оборудованию (доступному по многоадресной системе), в технической документации АТСКЭ <Квант:> названа медленным каналом. Помимо медленного имеется быстрый канал управления периферийным оборудованием (доступным по одноадресной системе), содержащий два ствола - 0 и 1, к каждому из которых обеспечена доступность управляющих машин ЭУМ 0 и ЭУМ 1.

Периферийное оборудование быстрого канала управления ПО БКУ содержит батарейные и многочастотные приемники и датчики, комплекты подключающих реле, а также четыре ТЭЗ канала ввода-вывода информации (КВВ). Оборудование БКУ предназначено для приема сигналов набора номера от телефонного аппарата; приема и выдачи информации для автоматического определения номера АОН; между АТС многочастотным способом; управления соединениями и контроля периферийного оборудования. Комплекты КВВ4 непосредственно связаны с комплектами управления и сканирования УСК. При этом ТЭЗ КВВ4 и УСК вынесены из ЭУМ ближе к коммутационным блокам такое конструктивное решение позволяет увеличить помехозащищенность команд управления, сократить число цепей управления, повысить надежность работы и скорость обработки информации.

Комплекты УСК обеспечивают непосредственную связь с объектами управления (линейным комплектом, коммутационным оборудованием): выдает команды для включения реле и ферридов и определяет (сканирует) состояние узлов. Каждый УСК имеет 24 выхода (0, 1 ... 23 УК) для управления и 8 входов (0, 1... 7 СК) для сканирования. Выходы УК 0 ... 15 рассчитаны на ток не более 40 мА (<слаботочные> сигналы); выходы 16 ... 23 - на ток не более 400 мА (<сильноточные> сигналы). Через КВВ3 передается информация между ЭУМ и объектами управления периферии ОУП.

Команды управления с выхода УК выдаются потенциалом <Общ.>. Для управления импульсными устройствами используются индивидуальные команды УК (слаботочные) включения реле Р с токовым удержанием или управления транзистором (приемником индивидуальных команд).

Для управления не импульсными устройствами применяется групповое управление с применением сильноточных сигналов, от которых включаются реле с магнитным удержанием. Входы А0...А7 предназначены для включения, а входы В0...В7 - для выключения реле Р1...Р8. При этом к определенному входу (А или В) в течение 10 мкс подается потенциал.

При сканировании импульсных устройств используются индивидуальные точки сканирования ТС. При замыкании контакта реле Р (или открывании транзистора) из ВК на вход УСК подается потенциал <Общ.>.

При сканировании не импульсных устройств применяются групповые точки сканирования. В этом случае группа из четырех точек сканирования подключается к одному входу СК. Четыре группы имеют четыре разрешающих сканирование выхода УК1...УК4 (являются общими для одноименных точек сканирования). При сканировании группы точек последовательно подаются разрешающие команды УK1...УК4 и контролируются входы CKl...СК4.

# Канал исполнительных устройств управления коммутационным полем

На основании команды, выданной из ЦУУ, канал исполнительных устройств коммутационного поля КИУ КП выполняет операции по выбору коммутационного блока и установлению пути проключения, так называемого импульсного тракта.

Последний характеризуется десятью координатами:

| Обозна-чение | Название координат | Обозна- чение | Название координат |
| --- | --- | --- | --- |
| У0...7 | Номер группы блоков | Ny0...1 | Номер группы входов в коммутатор |
| У0...3 | Номер блока в группе | Nх0...1 | Номер входа в группе |
| Ау0..1 | Номер группы коммутаторов на входе блока | Mу0...1 | Номер группы выходов из коммутатора |
| Ах0..3 | Номер коммутатора в группе на входе блока | Мх0...1 | Номер выхода в группе |
| Ву0..1 | Номер группы коммутаторов на выходе блока | Q0 | Отключение на входе |
| Bх0..3 | Номер коммутатора в группе на выходе блока | Q1 | Отключение на выходе |

Координаты W0...3 присваиваются коммутационным блокам абонентских линий; W4, W5 - блокам исходящих соединительных линий; W6, W7 - блокам входящих соединительных линий.

Пример кодирования адресов коммутационных блоков в стативном ряду:

| Номер статива | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип блока; адрес | БСЛ(БВЛ); W6,V0 | БАЛ; W0,Vo | БАЛ; W0,V2 | БАЛ; W1,V0 | БАЛ; W1 V2 |
|  | БСЛ(БВЛ); W6,V1 | W4,Vo БСЛ(БИЛ); | БСЛ(БИЛ); W4,V2 | БСЛ(БИЛ); W5,V1 | БСЛ(БИЛ); W5,V3 |
|  | --- | БАЛ; W0,V1 | БАЛ; W0,V3 | БАЛ; W1,V1 | БАЛ; W1,V3 |

Ствол управления одним коммутационным блоком строится из двух ТЭЗ типа И1. На каждом ТЭЗ размещены шесть транзисторных ключей, выполняющих операции логического умножения координатных сигналов; девять реле Р1...P8, Р17, подключающих к линии генератора колоколообразных импульсов ГКИ один из девяти входов (выходов) каждого коммутатора; восемь реле (P9...Р16), замыкающих импульсный тракт (общую горизонталь с общей вертикалью) через один из выбранных коммутаторов. Peлe Р1...Р8, Р17 в технической документации обозначены как <оконечные>, реле Р9..Р16 - как <угловые>. В стативном ряду импульсный тракт можно включить только в одном коммутационном блоке.

Включение точки коммутации в коммутационном блоке осуществляется за два шестимиллисекундных интервала. В первом интервале на периферийные линии (шины) выдаются координаты (соответственно выбранному тракту), срабатывают оконечные и угловые реле, замыкается импульсный тракт. Во втором интервале включается колоколообразный импульс тока через выбранную горизонталь и вертикаль (обмотки Х и У феррида). Если по данной горизонтали или вертикали ранее было установлено соединение, при новом включении предыдущий тракт выключается. Предусмотрена возможность выключения предыдущего тракта без установления нового соединения. Для этого в адрес ранее установленного соединения координаты входа и выхода заменяются координатами отключения Q0 и Q1.

Ствол управления коммутационными блоками разработан с учетом обеспечения должной надежности. Так, контакты оконечных реле ТЭЗ И1 разных стволов управления подключены к шинам разных ГКИ; контакты угловых реле двойные и включены последовательно (уменьшается опасность залипания контактов); контакты одноименных угловых реле разных стволов включены параллельно.

При эксплуатации ATC характерными являются следующие неисправности контактов реле; незамыкание и залипание. Незамыкание любого контакта фиксируется по непрохождению импульса тока и устраняется путем перехода на другой ствол управления. Залипание одного из контактов оконечных или угловых реле фиксируется при профилактическом контроле импульсного тракта с помощью контрольного устройства ТЭЗ К2.

При пробое диода, включенного в импульсный тракт, образуются параллельные цепи. Импульсный ток распределяется по основной и параллельной цепям в соотношении 3:1. Точка коммутации в основной цепи включается, а в параллельной цепи ранее установленный тракт может быть выключен. Для обеспечения надежности диоды МСФ в БСЛ резервированы и размещены на ТЭЗ ДрЗ. Неисправность диодов определяется при профилактическом контроле импульсного тракта с помощью контрольного устройства ТЭЗ К2.

## Канал исполнительных устройств управления шнуровыми комплектами.

Данный канал предназначен для выбора ШК в соответствии с адресными координатами. Адрес ИШК определяется адресом выхода блока БАЛ, к которому подключен данный комплект, и содержит: адрес блока, номер коммутатора звена Б и номер выхода из коммутатора, т.е. комбинацию координат Wi; Vi; Bx; Мx.

Конструктивно исходящий и входящий шнуровые комплекты размещаются на одном ТЭЗ ШК01 и имеют общий адрес, но разговорные провода включены в коммутатор Вx+2.

Входящие шнуровые комплекты подключены к выходам коммутаторов с координатой Му0, а исходящие Му1.

Ствол управления шнуровыми комплектами, подключенными к выходам двух блоков БАЛ, содержит один ТЭЗ И2. Всего в составе КИУ ШК имеются два ТЭЗ И2, каждый из которых соединен с периферийными адресными линиями (шинами) соответствующего ствола. Выходы ТЭЗ И2 объединены через диоды.

Набор координат выбора ТЭЗ ШК01 (Wi; Vi; Bx; Мx) и команда на управление реле подаются одновременно по линиям S; R. Напряжение  источника +27 В, пройдя через транзисторные ключи дешифраторов ТЭЗ И2, поступает на вход транзисторного ключа - усилителя Тр на ТЭЗ ШК01 и открывает его. Открывается мощный транзисторный ключ Т1 и на обмотки реле поступает напряжение +27 В. Для включения реле на командные шины подается потенциал общего провода. Одновременно на одном ТЭЗ ШК01 может быть включено (выключено) до восьми реле. При этом управляется реле только в одном комплекте. Подключение обмоток реле к шинам S, R производится через развязывающие диоды.

## Канал исполнительных устройств управления централизованнымпериферийным оборудованием.

Данный канал в соответствии с сигналами ЦУУ обеспечивает выбор адреса соответствующего ТЭЗ и выполнение в нем конкретных операций. Дешифраторы адреса расположены непосредственно на управляемом ТЭЗ.

Ниже приведены варианты кодирования адресов ТЭЗ для ЦПО одного стативного ряда.

| Тип ТЭЗ | 01 | 02 | 03 | 04 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЗ И3 | Gx0 Gy0 | Gx1 Gy0 | Gx0 Gy1 | Gx1 Gy1 |
| ТЭЗ ПАК | Gx0 Hy0 | Gx1 Hy0 | Gx0 Hy1 | Gx1 Hy1 |

Типовой элемент замены ИЗ предназначен для обеспечения работы нерезервированного оборудования (ШК01 - по шинам СВУ, шинам S, R; точек сканирования - по шинам L") от резервированных шин. Переключение шин S; Р; Lx осуществляется по команде Q0- включение, Q1- выключение.

Переключение шин СВУ в ТЭЗ ИЗ ствола 0 осуществляется подачей дополнительно к адресу GxGyQ0 координат S0...S3, R0...R3, а в ТЭЗ ИЗ ствола - координат S4...S7, R4...R7.

Переключение реле в ТЭЗ ПАК ствола 0 осуществляется подачей дополнительно к адресу координат S0...S1; R0...R1, а в ТЭЗ ПАК ствола 1 - координатами S2...S3, R2...R3.

Генераторное оборудование управляется непосредственно от ТЭЗ УСК координатами:

| ТЭЗ | ГКИ | ГВС |
| --- | --- | --- |
| Ствол | 0 | 1 | 0 | 1 |
| БГ0 | К0, Г1 | --- | Z0, Z1 | --- |
| БГ1 | --- | K1, Г1 | --- | Z0, Z1 |

## Канал определительных устройств

Данный канал предназначен для приема информации о состоянии объектов периферийного оборудования и передачи ее в ЦУУ. Прием информации о состоянии объектов осуществляется последовательным опросом-сканированием. Датчиком информации о состоянии объекта является точка сканирования, представляющая собой ключ, выполненный на герконе или транзисторе. Точки сканирования объединены в матрицу 16Х16. Для развязки в каждой точке последовательно с ключом включен диод. В точках сканирования, замкнутых длительное время, последовательно включены два диода. К горизонталям матрицы подключены базовые цепи транзисторных ключей приемника состояний (ТЭЗ ПС). Приемники состояний резервированы. Подключение двух ПС к матрице осуществляется через развязывающие диоды. Каждый ПС имеет двухступенчатый дешифратор адреса, подключенный к периферийным адресным шинам соответствующего ствола управления. Выходы приемников состояний (шины с координатой Ly) подключены к шинам состояний соответствующего ствола. При сканировании на дешифратор адреса ПС подаются управляющие сигналы, открывающие его, а опросные шины (вертикали матрицы) поочередно подключаются к общему проводу. При наличии в опрашиваемом столбце замкнутых точек сканирования срабатывают соответствующие ключи ПС и на шины состояний поступает напряжение источника + 15 В.

Ниже приводится вариант кодирования адресов ПС стативного ряда.

| Номер статива | 01 | 02 | 03 | 04 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес ПС | Jx0,Jy0 | Jx1,Jy0 | Jx2,Jy0 | Jx3,Jy0 |

# Канал ввода-вывода.

Связь ЭУМ с внешними устройствами, т.е. с телефонной периферией АТС и с некоторыми устройствами машинной периферии осуществляется через каналы ввода-вывода. В процессе управления АТС необходимо по потребности считывать информацию со сканерных точек телефонной периферии и выдавать ответную реакцию - управляющие команды. Таким образом, образом канал ввода-вывода можно рассматривать как некоторые "вынесенные ячейки памяти", к которым необходимо обращаться по мере выполнения тех или иных алгоритмов функционирования объектов управления. В "КВАНТЕ" применены так называемые последовательно адресно-информационные каналы ввода-вывода.

ОО 6,ХХ,Y- Запуск теста "бегущий 0" по индексу КВВ - ХХ.

Y=1 однократно

Y=0 c зацикливанием по неисправности.

Снятие зацикливания ОО 2,1-.

| печать: | 1) ХХ УСК ГОДЕH |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2) УСК YXX.0.-XXXX | нет объединичивания |
|  | b |  |
|  | 3) УСК YXX.1.-X.XXXX | неисправность при записи 0 |
|  | a b c d |  |
|  | 4) УСК YXX.2.-X.YXX.XXXX | подзапись 0 в другую линейку |

где а - адрес УСК, в разряд (b) которого пишется 0 при прохождении "бегущего нуля" через УСК с адресом (с); d- информация в проверяемом УСК.

ОО 9,YXXX- Чтение линейки УСК (ХХХ), Y=0 адрес 77000, 1 - 67000.

печать: ХХХ.ХХХХ

адрес информация

ТО 4,0-Включение 0-го ствола БК.

Если резервный ствол неисправен "блокирован", то - ОТКАЗ. Если исправен, то –

ХХР. СТВОЛ БК0 ВКЛЮЧЕН. В момент переключения производится контроль И3 на залипание

ТО 4,1-Включение 1-го ствола БК.

Если резервный ствол неисправен "блокирован", то - ОТКАЗ. Если исправен, то –

ХХР. СТВОЛ БК1 ВКЛЮЧЕН. В момент переключения производится контроль И3 на залипание.

ТО 5,- Запрос на повторную распечатку неисправностей ПУУ, ранее проверенных системой контроля стативных приборов. Если оборудование исправно, печати не будет.

ТО 6- Разблокировка ОК КВВ (запрос на повтор распечаток), то есть обнуление массива

07200-03. После повторной распечатки проверить по ОО 6,..,.-

## Оперативный контроль КВВ

ОК-КВВ (пассивный тест УСК) проводится в момент управления телефонной периферией путем сравнения информации, подготовленной к выдаче в ОЗУ-УСК и прочитанной из УСК по шинам КЧТ.

При несравнении печать: ++ХХА УСК ХХХХХ.3-ХХХХ.ХХХХ, где 3 - тип пров. УСК

адрес       инф.       инф.

УСК    ОЗУ-УСК

После печати индекс КВВ4 неисправной линейки УСК блокируется от дальнейшей проверки в массиве 07200-07203.

|  | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Инд. КВВ4 кан. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 770YX |
| 07201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 771YX |
| 07202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 670YX |
| 07203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 671YX |

Разблокировка ОК (обнуление массива) производится директивой ТО 6-. Одновременно делается заявка на переключение стволов (в режиме ОО 3) для БК или на блокировку ствола ВВК (если нули по всему байту) с выполнением операций блокировки ВК и занятости ИК и ПБ.

# Контроль стативов периферии

Исходные маски УСК БК 3 линейка 0035.-003F соответственно ячейкам 271Е7 и 271Е8

|  | Lyf | Lye | Lyd | Lyc | Lyb | Lya | Ly9 | Ly8 | Ly7 | Ly6 | Ly5 | LY4 | Ly3 | Ly2 | Ly1 | Ly0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lxe |  | ГВТ | 110в ГВС | 25Гц ГВС | СЗ ГТС | СС ГТС | БП 110 | БП 15 |  | БВ02 | 2гр. ПАК | 1гр. ПАК | ТВ И3 | СС И3 | ТВ И3 | СС И3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 1,5 | 0,4 | 10,11 | 10,11 | 0,1 | 0,1 |
|  |  | 0БГ | 0БГ | 0БГ | 0БГ | 0БГ | 0БГ | 0БГ |  | 2,3 | 9,D | 8,C | 12,13 | 12,13 | 2,3 | 2,3 |
| Lxf |  | ГВТ | 110в | 25Гц | СЗ | СС | БП | БП |  |  | 2гр | 1гр | 25Гц | 110в | 25Гц | 110в |
|  |  |  | ГВС | ГВС | ГТС | ГТС | 110 | 15 |  |  | ПАК | ПАК | И3 | И3 | И3 | И3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,7 | 2,6 | 10,11 | 10,11 | 0,1 | 0,1 |
|  |  | 1БГ | 1БГ | 1БГ | 1БГ | 1БГ | 1БГ | 1БГ |  |  | 8,F | A,E | 12,13 | 12,13 | 2,3 | 2,3 |

Исходные маски УСК ВВК 3 линейка 0034.-0030 соответственно ячейки 27191 и 27192

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТС 00 | СК0 | СК0 | ТС | СК 4 | ТС | ТС |
|  | БВ01 | 0, 1 (6, 7) | 4, 5 (2, 3 | 1/0 | 0 | 1/0 | 1/0 |
|  | 27 | УПД | УПД | БП15 | ПСГ | БВ01 | БП-5 |

## Проверка импульсного тракта.

Импульсный тракт является одним из важных и ответственных звеньев коммутационной системы. В связи с этим при каждом проключении разговорного тракта он проверяется на безобрывность. Процесс проключения ИТ состоит из 3-х этапов по 6 мс.

Вначале в УСК-БК из ЦУУ выдаются управляющие маски, содержащие полное покоординатное описание включения (включение оконечных и угловых реле И1), проключается импульсный тракт.

Через 6 мс запускается ГКИ записью в координату F нуля. Через тракт из обмоток МСФ, контактов И1, а также контактов реле Р1(Р2) сигнал +110 В поступает на базу транзистора Т3-1. Схема ГКИ в середине импульса формирует сигнал "контрольный импульс" для сброса координаты F в случае исправности ИТ. При обрыве ИТ координата F остается в нуле в связи с отсутствием контрольного импульса.

На третьем этапе сигнализируется состояние координаты F. При неисправности ИТ (F=0) производится автоматическая выдержка 20 мс и сканируется блок питания БП32-110М на наличие +110 В.

Если напряжение есть, печать: ОБРЫВ ИТ БАЛ (БСЛ) ХХ.А ВМ

Если нет, печать: ОБРЫВ ИТ КЗ БАЛ (БСЛ) ХХ. ВМ

Диагностика состояния ИТ происходит через ТЭЗ К2. Принцип контроля состоит в пропускании +27 В из датчика и сканирования его в приемнике К2 через замкнутый или разомкнутый контакт ТЭЗа И1 или диод МСФ. Таким образом, проводится проверка на залипание контактов и пробой диодов развязки.

При поиске неисправностей ИТ необходимо знать структуру включения его элементов и принцип резервирования. Контакты оконечных (одноконтактных) реле И1 разных стволов управления нагружены на шины разных ГКИ и служат для подключения к шине ГКИ одного из восьми входов (выходов) каждого коммутатора. Контакты угловых (двухконтактных) реле включены последовательно, одноименные пары герконов двух резервированных стволов соединены параллельно.

Они служат для замыкания ИТ через один из коммутаторов кассеты.

"Залипание" одного из контактов угловых реле к отказу не приводит. Эта неисправность выявляется диагностикой ИТ с помощью ТЭЗов К2.

Для исключения образования параллельных цепей при пробое диода в МСФ применен ТЭЗ ДрЗ с резервированными диодами, включенными последовательно с МСФ.

Несрабатывание герконов И1 обычно наблюдается по причине отсутствия управляющих включением реле И1 координат в монтажной части кассет, кабельных соединений. При необходимости проанализировать сообщение о неисправности определить подозреваемую координату и прозвонить ее шину на безобрывность.

Залипание герконов реле И1 является одной из распространенных неисправностей ИТ. Основными причинами залипания являются неправильная форма и смещение колоколообразного импульса ГКИ, влияния коротких замыканий шин управления ИТ и цепей +110 В, как в пределах одного ствола, так и между резервированными стволами управления. Поэтому важно устранить все неисправности ИТ обоих стволов до запуска "чистки".

- Выполнить объединичивание УСК ОО 2,1- и провести запуск теста ИТ БСЛ по директиве ТО E,1,-. Проверка выполняется последовательно по блокам БСЛ, начиная с максимального номера. Пользуясь рекомендациями, устранить все возможные неисправности.

- Произвести запуск теста ИТ БАЛ по директиве ТО E,0,-. В кассете УВП слева расположен ТЭЗ К2 для контроля ИТ верхнего блока БАЛ, справа - для нижнего.

- Переключиться на другой ствол и провести в нем проверку ИТ БСЛ, БАЛ.

- Перед запуском установочных директив для блоков БАЛ и БСЛ необходимо проверить колоколообразный импульс ТЭЗов ГКИ на соответствие ТУ.

Выключив блоки питания БП32-110М  в кассетах БГ 01, установить на переходник ТЭЗ ГКИ в кассете БГ 01 рабочего ствола и включить в ней БП32-110М.

Зациклить управление блоком БАЛ по директиве ОО 4,2,,-. Измерение производить осциллографом на верхнем выводе резистора R57 ТЭЗа ГКИ (R57) относительно его нижнего вывода. Предел измерения установите 0,2 В/дел. Наблюдая прохождение серии колоколообразных импульсов, оцените их форму и измерьте амплитуду. Форма импульса не должна иметь искажений. Амплитуда импульса - 8,5 А, что соответствует 4,25 деления шкалы при выбранном пределе измерения допустимое отклонение +-0,1 В. При необходимости подстроить амплитуду потенциометром R48. Снять зацикливание директивой ОО 2,1- и, выключив БП32-110М, сменить ТЭЗ ГКИ. Произвести проверку и настройку всех ТЭЗов ГКИ согласно приведенной методике. Установить в кассеты БГ  проверенные и настроенные ТЭЗы ГКИ и включить блоки БП32-110М в кассетах БГ 01.

- Произвести "чистку" блоков БАЛ по директиве ОО 2,4-.

- Произвести "чистку" блоков БСЛ по директиве ОО 2,3-.

- Произвести "чистку" блоков БВЛ по директиве ОО 2,2-.

В типах УТП 2,3,4 производится отключение всех разговорных трактов МСФ, контроль импульсного тракта на безобрывность и отсутствие коротких замыканий.

Распространенной причиной не прохождения УТП данного типа оборудования, а также отказов работы коммутационной системы и ШК является неявная неисправность в УСК, не обнаруживаемая тестом УСК. Эта неисправность - "полуоткрытый" транзистор, состояние которого  читается как "1". При этом могут срабатывать незадействованные в данный момент реле импульсного тракта, комплекта, что приводит к неустойчивой работе стативного ряда. Положительный результат может дать переход на другой ствол.

Для выявления "полуоткрытых" ключей УСК можно воспользоваться осциллографом, замеряя уровень напряжения на ключе УК подозреваемых координат. Информационным сигналом на всех шинах управления и опроса, за исключением Ly является потенциал не более 1,5 В относительно провода "общий".

Не прохождение УТП 2,3 возможно по причине обрыва токопроводящих дорожек и диодов на ТЭЗах Др3. Неисправности Др3 могут не выявляться при проверке импульсного тракта.

Повторить проверку для другого ствола управления.

# КОЛЬЦЕВАЯ ДИАГНОСТИКА КСЛ

Приступая к проверке оборудования ИК, ВК, СС следует учесть следующие рекомендации:

- Полная проверка на функционирование комплектов ИК, ВК осуществляется через кольцевой кабель ВК-ИК, а диагностика по типам 6, 7 в основном пред назначена для проверки коммутационной системы в местах включения КСЛ на наличие посторонних потенциалов, безобрывности, коротких замыканий, земли. В процессе проверки анализируются таблицы типов КСЛ с БА [32380] - ИК, и [323C0] - ВК, таблицы наличия точек включения КСЛ (маски ИК [32210]- 0 ТВ, [32220]- 1 TB; маски ВК [32250]- 0 TB, [32250]- 1 TB), координаты включения [30200], [30260], [302C1], [30321], [30382], [3039A], [303B3], [303CB].

- Для исключения выхода из строя УСК-КСЛ при установке нескольких комплектов ВК, а также попутной проверке мест ТЭЗов ВК, установку ВК рекомендуется производить, предварительно зациклив "чистку" ВК директивой: ОО 7,7,NВК-. При положительном исходе установки ВК - печать "КОНЕЦ"

- При отсутствии соединительных линий либо кольцевого кабеля ИК-ВК, т.е. при отсутствии -60 В на проводе "с", "чистка" ИК, а также их диагностика в автоматическом режиме не проходит. При этом ТЭЗ ИК находится в заблокированном состоянии.

Установку нескольких комплектов ИК производить с периодическим объединичиванием УСК и контрольной проверкой их тестом УСК. Причиной не прохождения теста УСК-КСЛ обычно является замыкание проводов УК на шины "ОБЩ." "КОРП", либо на другие сигналы в кассетах КСЛ.

В этом случае характер неисправности УСК доуточняется тестом ОО 6,Х,- Определяется неисправная шина УК и контролируется с помощью осциллографа. Причиной могут быть "просечки" монтажных проводов в кассетах.

Полная проверка функционирования ИК-ВК производится с помощью кольцевому кабелю, который необходимо изготовить (для комплектов ВСК необходим только крест для сигналов "приема-передачи"). Колодка кабеля подключает линейные провода четырех соседних комплектов ИК (ВК).

Кольцевая диагностика необходима для детальной проверки ИК, ВК в функциональном режиме, близком к реальной работе КСЛ.

Для кольцевой проверки в режиме обслуживания вызовов используют следующие директивы заявки на проверку:

ТО 24,Nик,Nвк,П- - проверка ИК-ВК фиксированных. Здесь [П]=1 при наличии перемычки выделения межгоршнура в ВК при работе его по общему пучку линий;

ТО 25,Nик- - проверка ИК фиксированного;

ТО 25,Nвк- - проверка ВК фиксированного.

Указанные директивы применяются в процессе эксплуатации АТС и ремонта ТЭЗов КСЛ на местах. При этом вначале дается заявка на проверку. Система оценивает возможность выполнения заявки и распечатывает соответствующее сообщение. В случае разрешения на проверку выбранного оборудования оно блокируется в ожидании проверки, активизируемой по директиве ТО 27-.

После печати результатов проверки проверенное оборудование может быть разблокировано для дальнейшей работы с помощью директивы ТО 28- .

В процессе пуско-наладки для ускорения кольцевой проверки ИК-ВК используется директива ТО 29,Р,КСЛнач,КСЛконеч,П- ,где Р - режим проверки Р=0 - обычный, Р=1 - с остановом по неисправности). При этом кольцевой кабель должен соединять одноименные номера ВК и ИК.

## Поиск неисправностей осуществляется согласно таблице:

КСЛ-Ш2

| Сегмент | Наименование сегмента; проверяемый тракт; информ. часть печати | Шаг | Характеристика неисправности | Состояние комплектов (вкл. реле) сканирование комплектов на [1] или [0] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Проверка исходного состояния ИК, ВК; цепей занятия ответа; отбоя; разговорного тракта. ИК - кабель - ВК ИКХХХ=ВКХХХ | 11 | Непрохождение исходного ВК | РК [0] РС [1] |
|  |  | 10 | Неправильное исходное ВК | СКО [1] |
|  |  | F | Ложная выборка ИК | ИК: Р3 (без выборки) РК [0] |
|  |  | Е | Не срабатывает Р3 в ИК | ИК: Р3 РК[1] |
|  |  | D | Не работает СКО в ВК | ИК: Р3 СКО [1] |
|  |  | С | Не срабатывает РО в ИК | ИК: Р3 РО - СКО [1] |
|  |  | А | Ложная выборка ВК | ИК: Р3; ВК: РО (без выборки) СКО [0] |
|  |  | 9 | Hе срабатывает РО(12-13) в ВК | ИК: РЗ¦ ВК - РО СКО[0] |
|  |  | 8 | Hе срабатывает РС в ИК | ИК: РЗ ВК - РО РС[0] |
|  |  | 7 | Залипает РБЛ в ВК | ИК: РЗ ВК - РБЛ СКО[1] |
|  |  | 5 | Нет разговорного тракта | ИК: РР, РЗ, РКШ -- ОКПВ[1] ВК: РСЗ УСК-КУП-0З |
|  |  | 4 | Залипание РР в ИК | ИК: РЗ, РКШ -- ОКПВ[1] ВК: РСЗ УСК-КУП-0З |
|  |  | 2 | Залипание РСЗ в ВК | ИК: РЗ, РР, РКШ -- ОКПВ[1] УСК-КУП-0З |
| 11 | Проверка цепей разговорного тракта ИК-ВК на залипание ИК-кабель-ВК ВШК-СС-ВК-кабель-ИК ИКХХХ=ВКХХХ= =ССХХХ | D | Hе проключается ИТ БСЛ (ВК-СС) |  |
|  |  | C | Hе проключается ИТ БСЛ (СС-ВШК) |  |
|  |  | 9 | Hе срабатывает РР в ВК | ИК: РР, РКШ -- ОКПВ[0] ВК: РР, ВШК: РС2 УСК-КУП-0З |
|  |  | 8 | Залипание РКШ В ИК | ИК: РР -- ОКПВ[1] ВК: РР, ВШК: РС2 УСК-КУП-0З |
|  |  | 7 | Залипание РР В ИК | ИК: РКШ -- ОКПВ[1] ВК: РР, ВШК: РС2 УСК-КУП-0З |
|  |  | 5 | Залипание РКШ В ВК | ИК: РР, РКШ -- ОКПВ[1] ВШК: РС2 УСК-КУП-0З |
|  |  | 3 | Hе отключается ИТ БСЛ (СС-ВШК) |  |
|  |  | 2 | Hе отключается ИТ БСЛ (ВК-СС) |  |
| 12 | Проверка цепей набора номера ИК-кабель-ВК ИКХХХ=ВКХХХ | 7 | Hе срабатывает РЗ в ИК или не ра ботает СКО в ВК | ИК: РЗ - СКО[0] |
|  |  | 5 | Hе срабатывает РД в ИК | ИК: РЗ, РД-СКО[1] |
|  |  | 4 | Hе срабатывает ЭК в ИК | ИК: РЗ, РД,ЭК-СКО[0] |
|  |  | 3 | Hе отключается ЭК | ИК: РЗ, РД-СКО[1] |
|  |  | 2 | Залипание РД в ИК | ИК: Р3 - СКО[0] |

После диагностики КСЛ печать: ПРОВЕРКА КСЛ КОНЕЦ.

КСЛ-Б3

| Сегмент | Наименование сегмента; проверяемый тракт; информ. часть печати | Шаг | Характеристика неисправности | Состояние комплектов (вкл.реле) сканирование комплектов на [1] или [0] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Проверка исходного состояния ИК, ВК; цепей занятия ответа; отбоя; разговорного тракта ИК-кабель-ВК. ИКХХХ=ВКХХХ | 14 | Неправильное исходное ИК | РСА[1], РСБ[1], РК [1/0] |
|  |  | 13 | Неправильное исходное ВК | РО[1], РА[1], РБ[1], СКО[1] |
|  |  | 11 | Ложная выборка ИК | ИК: РЗ (без выборки) РК[0] ВК: РБЛ (н.р.) |
|  |  | 10 | Hе срабатывает РЗ в ИК или РО в ВК | ИК: РЗ ВК: РБЛ (н.р.) - РО[0] |
|  |  | F | Hе срабатывает РО в ВК | ИК: РЗ ВК: РБЛ (н.р.) - РО[0] |
|  |  | E | Залипание РК в ИК | ИК: РЗ,-РК[0], ВК:РБЛ (н.р.) |
|  |  | D | Ложная выборка ВК | ИК:РЗ,ВК:РБЛ(н.р.)(без выборки) РО[0] |
|  |  | С | Hе срабатывает РЗ в цепи СКО ВК | ИК: РЗ ВК: РБЛ (н.р.),РЗ,-СКО[1] |
|  |  | В | Залипание РЗ в ВК | ИК: РЗ ВК: РБЛ (н.р.), - СКО[0] |
|  |  | 9 | Залипание РБЛ в ВК | ИК: РЗ ВК: РБЛ (н.р.), - СКО[1] |
|  |  | 7 | Залипание РЗ в ИК | ИК: РЗ - РК[1] ВК: РБЛ (н.р.) |
|  |  | 6 | Hе срабатывает РМ (17-13) в ИК | ИК: РР,РМ ВК: РБЛ (н.р.) - РО[0] |
|  |  | 4 | Hет разговорного тракта | ИК: РР,РКШ -- ОКПВ[0] ВК: РБЛ (н.р.) УСК-КУП-0З РР, РВБ, РСЗ |
|  |  | 2 | Залипание РСЗ в ВК | ИК: РР, РКШ -- ОКПВ[1] ВК: РБЛ (н.р.) УСК-КУП-0З РР, РВБ |
| 11 | Проверка цепей разговорного тракта ИК-ВК на залипание ИК-кабель-ВК ВШК-СС-ВК- -кабель-ИК | 16 | Залипание РР (А) в ВК | ИК: РР, - РСА[1] ВК: РВА |
|  |  | 14 | Залипание РД (А) в ИК | ИК: РР, РД - РСА[1] ВК: РР, РВА |
|  |  | 13 | Залипание РР (А) в ИК | ИК: РСА[1] ВК: РР, РВА |
|  |  | 12 | Залипание РР (В) в ИК | ИК: - РСА[1] ВК: РР, РВА |
|  |  | 11 | Залипание РД (В) в ИК | ИК: РД, РР - РСА[1] ВК: РР, РВБ |
|  |  | F | Залипание РР (В) в ВК | ИК: РР - РСА[1] ВК: РВБ |
|  |  | D | Hе проключается ИТ БСЛ (ВК-СС) |  |
|  |  | С | Hе проключается ИТ БСЛ (СС-ВШК) |  |
|  |  | 9 | Hе срабатывает РР в ВК | ИК: РР, РКШ -- ОКПВ[0] ВК: РР, ВШК:РС2 УСК-КУП-0З |
|  |  | 8 | Залипание РКШ В ИК | ИК: РР, -- ОКПВ[1] ВК: РР, ВШК:РС2 УСК-КУП-0З |
|  |  | 7 | Залипание РР В ИК | ИК: РКШ -- ОКПВ[1] ВК: РР, ВШК:РС2 УСК-КУП-0З |
|  |  | 5 | Залипание РКШ В ВК | ИК: РР, РКШ -- ОКПВ[1] ВШК: РС2 СК-КУП-0З |
|  |  | 3 | Hе отключается ИТ БСЛ (СС-ВШК) |  |
|  |  | 2 | Hе отключается ИТ БСЛ (ВК-СС) |  |
| 12 | Проверка цепей ответа, отбоя и набора номера ИК-кабель-ВК ИКХХХ=ВКХХХ | 1С | Hе срабатывает (РМ41-42) в ИК или РЗ в ВК | ИК: РР, РМ, РЗ ВК: РВБ, РР, РЗ - РБ[1] |
|  |  | 1D | Залипает РМ (41-42) в ИК | ИК: РР, РМ, РЗ ВК: РВБ, РР, Р3 - РБ[0] |
|  |  | 1А | Hе срабатывает РОТ в ВК | ИК: РР -РСА[0] ВК: РОТ, РР, РЗ, |
|  |  | 19 | Hе срабатывает РВА в ВК | ИК: РР, -РСА[0] ВК: РР, РЗ, РВА |
|  |  | 18 | Hе срабатывает РА по цепи ответа | ИК: РР, ВК: РР, РЗ, РВА - РА[1] |
|  |  | 17 | Hе срабатывает РО в ИК | ИК: РР, РО ВК: РР, РЗ, РВА - РА[0] |
|  |  | 16 | Hе отпускает РСА в ИК | ИК: РР, РО -РСА[1] ВК: РР, РЗ, РВА |
|  |  | 15 | Залипает РО в ИК | ИК: РР, ВК: РР, РЗ, РВА - РА[1] |
|  |  | 14 | Залипает РВА в ВК | ИК: РР -РСА[1] ВК: РР, РЗ |
|  |  | 13 | Hе срабатывает РВБ в ВК | ИК: РР, -РСБ[0] ВК: РР, РЗ, РВБ |
|  |  | 12 | Hе срабатывает РМ в ИК | ИК: РР, РМ -РСБ[1] ВК: РР, РЗ, РВБ |
|  |  | 11 | Hе срабатывает РБ в ИК | ИК: РР, ВК: РР, РЗ, РВБ - РБ[0] |
|  |  | 10 | Hе срабатывает РЗ в ИК | ИК: РР, РМ, РЗ -РСБ[0] ВК: РР, РЗ, РВБ |
|  |  | D | Залипает РВБ в ВК | ИК: РМ, ВК: РР,РЗ, - РБ[1] |
|  |  | С | Hе срабатывает РH (41-42) в ВК | ИК: РМ, ВК: РР, РЗ, РH, РВБ - РБ[1] |
|  |  | А | Нет исх. цепей HH в ИК и ПHH в ВК | ИК: РД, ВК: РР, РЗ, РH, РВБ -СКО[1] |
|  |  | 9 | Hе работает ЭК или СКО в ВК | ИК: РД, ЭК ВК: РР, РЗ, РH, РВБ -СКО[0] |
|  |  | 8 | Hе отключается ЭК в ИК | ИК: РД, ВК: РР, РЗ, РH, РВБ -СКО[1] |
|  |  | 7 | Залипание РД в ИК | ИК: ЭК ВК: РР, РЗ, РH, РВБ -СКО[1] |
|  |  | 5 | Залипание РH в ВК | ИК: РД, ЭК ВК: РР, РВБ -СКО[1] |
|  |  | 3 | Hе срабатывает РМ в ИК | ИК: РМ ВК: РР, РВБ - РМ[0] |
|  |  | 2 | Залипание РМ в ИК | ИК: РМ ВК: РР, РЗ, РВБ - РА[1] |

После диагностики КСЛ печать: ПРОВЕРКА КСЛ КОНЕЦ.

# ДИАГНОСТИКА ТЕЛЕФОННОЙ ПЕРИФЕРИИ

Вначале выполняется проверка и наладка КУП и ВШК без поля, затем остальных комплектов без поля и завершает отладку диагностика всех комплектов и промлиний с полем.

Доступ к контрольным устройствам периферии осуществляется через проверочную вертикаль, которая подключается через реле контроля шлейфа РКШ в комплектах ВШК,ПБ,ИК и через коммутационную систему - к остальным комплектам.

Оборудование КУП состоит из датчиков и определителей напряжений и сигналов, которые подключаются к проверочной вертикали через ТЭЗы ПР2.

Имеется возможность подключить КУП к проводам разговорного тракта через выделенные выходы БСЛ. Каждый номер КУП контролирует один стативный ряд телефонной периферии.

Вместо КУП в состав оборудования может входить КУП01 с возможностью контроля всех типов комплектов КСЛ.

## Диагностика КУП

Диагностика КУП выполняется по директиве ТО Е,16,- и производится с подключением контрольной вертикали (КВ) через разъемы кассеты КУП:

1Ш03 (3Ш03) - к ШК

1Ш04 (3Ш04) - к ИК, ПБ

Со стороны КУП к КВ подключаются собственные датчики и определители земли, короткого замыкания, шлейфа, посторонних потенциалов. Диагностика начинается проверкой контрольной вертикали и заканчивается анализом шлейфа.

Выход из строя оборудования КУП делает бесполезной дальнейшую проверку телефонной периферии ввиду массового непрохождения комплектов.

При обнаружении неисправности КУП программно приостанавливается любая дальнейшая проверка. Продолжить проверку можно, выполнив директиву ТО 10-, а снять контроль - директивой обьединичивания в ручном режиме с остановкой обслуживания.

Методика поиска неисправности следующая:

- при распечатке по СЕГМ.3F.Х....39.0 проверить отсутствие влияния внешних комплектов, для чего отсоединить кабельные колодки боковых разъемов Ш03...Ш05. Если при этом распечатается СЕГМ.39.2 (3А.2),что не является неисправностью ввиду отсутствия кабеля связки КУП с ШК, то нужно последовательно подключать отсоединенные кабельные колодки, каждый раз повторяя диагностику КУП. С изменением сегмента обнаруживается группа комплектов, влияющих на контрольную вертикаль.

- отключая колодки подозреваемого кабеля и диагностируя КУП, локализовать неисправность до кассеты, ТЭЗа.

Для проверки КУП к контрольной вертикали подключается любой исправный свободный комплект, имеющий РКШ. Hомер этого комплекта при неисправности КУП распечатывается.

Производить регулировку ТЭЗов ОК, ПК без специального контрольного оборудования не рекомендуется.

Повторить проверку и ремонт КУП на резервном стволе. Состояние КУП читается в ячейке 072AF, где может быть информация 00000,если КУП исправен, либо 00001 - если неисправен.

| HАЧАЛО "3F" | (Проверка контрольной вертикали) |
| --- | --- |
| 13 | (8F) |  |
| поиск доступного ВШК |  | Проверка наличия высокого |
| 12 | (9A) |  | потенциала на |
| управление и сканирование КУП (без ВШК) |  | контрольной вертикали |
| 11 | (91) |  |  |
| анализ ТС КУП [1] по КРВ |  |  |
| 10 | (9А) |  |  |
| упр. и скан. КУП[1] по КРВ |  | Проверка |
| F | (91) |  | наличия |
| анализ ТС КУП[1] по КРВ |  | 425 Гц на КВ |
| Е | (6С) |  |  |
| установка счетчиков |  | Проверка |
| D | (9A) |  | СЗ |
| упр. и скан. КУП (без ВШК) |  | на КВ |
| С | (5Е) |  |  |
| проверка на залипание |  |  |
| В | (9А) |  |  |
| упр. и скан. КУП (без ВШК) |  | Проверка наличия |
| А | (91) |  | ПП на |
| анализ ТС КУП[1] по КРВ |  | проводе "а" КВ |
| 9 | (9А) |  |  |
| упр. и скан. КУП (без ВШК) |  | Проверка наличия |
| 8 | (91) |  | ПП на |
| анализ ТС КУП[1] по КРВ |  | проводе "b" КВ |
| 7 | (9А) |  |  |
| упр. и скан. КУП (без ВШК) |  | Проверка наличия |
| 6 | (91) |  | "земли" на |
| анализ ТС КУП[1] по КРВ |  | проводе "а" КВ |
| 5 | (9А) |  |  |
| упр. и скан. КУП (без ВШК) |  | Проверка наличия |
| 4 | (91) |  | "земли" на |
| анализ ТС КУП[1] по КРВ |  | проводе "b" КВ |
| 3 | (9А) |  |  |
| упр. и скан. КУП (без ВШК) |  | Проверка наличия |
| 2 | (91) |  | "КЗ" на |
| анализ ТС КУП[1] по КРВ |  | КВ |
| 1 | (9А) |  |  |
| упр. и скан. КУП (без ВШК) |  | Проверка наличия |
| 0 | (91) |  | шлейфа на |
| анализ ТС КУП[1] по КРВ |  | КВ |
| КОНЕЦ |  |  |

========================================================================

| HАЧАЛО 3Е | (ОЗ) |
| --- | --- |
| С | (8F) |  |  |
| поиск доступного ВШК |  |  |
| В | (9А) |  |  |
| упр. и скан. КУП (без ВШК) |  | Проверка исходного |
| А | (91) |  | состояния |
| анализ ТС КУП[1] по КРВ |  | ОЗ ("а") |
| 9 | (9А) |  |  |
| упр. и скан. КУП (без ВШК) |  | Проверка |
| 8 | (91) |  | исходного состояния |
| анализ ТС КУП[1] по КРВ |  | ОЗ ("b") |
| 7 | (9А) |  |  |
| упр. и скан. КУП (без ВШК) |  | Проверка реакции на |
| 6 | (91) |  | "землю" на проводе "а" |
| анализ ТС КУП[1] по КРВ |  |  |
| 5 | (9А) |  |  |
| упр. и скан. КУП (без ВШК) |  | Проверка подключающего |
| 4 | (91) |  | реле ("а") на залипание |
| анализ ТС КУП[1] по КРВ |  |  |
| 3 | (9А) |  |  |
| упр. и скан. КУП (без ВШК) |  | Проверка реакции |
| 2 | (91) |  | на "землю" на проводе "b" |
| анализ ТС КУП[0] по КРВ |  |  |
| 1 | (9А) |  |  |
| упр. и скан. КУП (без ВШК) |  | Проверка подключающего |
| 0 | (91) |  | реле ("b") на залипание |
| анализ ТС КУП[1] по КРВ |  |  |
| КОНЕЦ |  |  |

Исходное состояние счетчиков сегментов

| ОКПВ | 3В | 0 | ОШ | 36 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПМ | 3А | 1 | ОКЗ | 3C | 6 |
| ОПВ | 38 | 2 | ОПП | 3D | 7 |
| ОВП | 39 | 3 | ОЗ | 3E | 8 |
| ИШ | 37 | 4 | КВ | 3F | 9 |

=======================================================================================

| ПП анализа ТС КУП |
| --- |
| HАЧАЛО "90" |  |  | HАЧАЛО "91" |
| записать в i-рон 0бит ← 0 |  |  | записать в i-рон 0бит ← 1 |
|  |  | iрон[0]=TC КРВ | = |  |
|  |  |  | не = |  |
|  |  | взвод бита "отмеч. неисправность" в КРВ |  |  |
|  |  | сч. ВШК=0 | нет |  |
|  |  |  | да |  |
|  |  | записать м.р.2 в КРВ |  |  |
| переход к монитору КРВ |

| ПП поиска ВШК, доступного для проверки КУП |
| --- |
| HАЧАЛО 8F |  |  |  | поиск дост. ВШК |
| "1" проход | нет |  | да | ВШК есть |
|  | да |  |  |  | нет |  |
| проверка с использ. ВШК | да |  |  | Сброс счетчика шагов |
|  | нет |  |  |  |  |  |
| сброс сч. ВШК бит S-->1 |  |  |  |  |  |
| переход к монитору КРВ |  |  |  |  |  |

========================================================================

| HАЧАЛО 3D (ОПП) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10 | (8F) |  |  |
| поиск доступного ВШК |  |  |
| F | (9А) |  |  |
| упр. и скан. (без ВШК) |  | Проверка |
| Е | (91) |  | исходного ОПП ("а") |
| анализ ТС КУП[1] по КРВ |  |  |
| D | (9A) |  |  |
| упр. и скан. КУП (без ВШК) |  |  |
| С | (91) |  | Проверка |
| анализ ТС КУП[1] по КРВ |  | Исходного ("b") |
| В | (9А) |  |  |
| упр.и скан. КУП (без ВШК) |  | Проверка |
| А | (90) |  | реакции |
| анализ ТС КУП[0] по КРВ |  | на +27 В ("а") |
| 9 | (9А) |  |  |
| упр. и скан. КУП (без ВШК) |  | Проверка реакции |
| 8 | (90) |  | на -60 В ("а") |
| анализ ТС КУП[0] по КРВ |  |  |
| 7 | (9А) |  |  |
| упр. и скан. КУП (без ВШК) |  | Проверка подключения реле |
| 6 | (91) |  | ("а") на залипание |
| анализ ТС КУП[1] по КРВ |  |  |
| 5 | (9А) |  |  |
| упр. и скан. КУП (без ВШК) |  | Проверка реакции |
| 4 | (90) |  | на +27 В ("b") |
| анализ ТС КУП[0] по КРВ |  |  |
| 3 | (9А) |  |  |
| упр. и скан. КУП (без ВШК) |  | Проверка реакции |
| 2 | (90) |  | на -60 В ("b") |
| анализ ТС КУП[0] по КРВ |  |  |
| 1 | (9А) |  |  |
| упр. и скан. КУП (без ВШК) |  | Проверка |
| 0 | (91) |  | подключения реле |
| анализ ТС КУП[1] по КРВ |  | ("b") на залипание |
| КОНЕЦ |  |  |

| HАЧАЛО "3С" (ОКЗ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6 | (8F) |  |  |
| поиск доступного ВШК |  |  |
| 5 | (9А) |  |  |
| сканирование КУП |  | Проверка |
| 4 | (90) |  | исходного ОКЗ |
| анализ ТС КУП[1] по КРВ |  |  |
| 3 | (9А) |  |  |
| упр. и скан. КУП (без ВШК) |  | Проверка |
| 2 | (90) |  | работы ОКЗ |
| анализ ТС КУП[0] по КРВ |  |  |
| 1 | (9А) |  |  |
| упр. и скан. КУП (без ВШК) |  | Проверка подключения |
| 0 | (91) |  | реле на залипание |
| анализ ТС КУП[1] по КРВ |  |  |
| КОНЕЦ |  |  |

========================================================================

| HАЧАЛО "3В" (ОКПВ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8 | (8F) |  |  |
| поиск доступного ВШК |  |  |
| 7 | (99) |  |  |
| сканирование КУП |  | Проверка |
| 6 | (91) |  | исходного ОКПВ |
| анализ ТС КУП[1] по КРВ |  |  |
| 5 | (3В) |  |  |
| упр. ВШК (вкл. РР2, РС2) |  |  |
| 4 | (6А) |  |  |
| пров. безобр. А отключ |  | Проверка |
| 3 | (90) |  | работы |
| анализ ТС КУП[0] по КРВ |  | ОКПВ |
| 2 | (9В) |  |  |
| упр. КУП с ВШК |  |  |
| 1 | (91) |  |  |
| анализ ТС КУП[1] по КРВ |  | Проверка подключающего |
| 0 | (38) |  | реле на залипание |
| упр. ВШК (выкл. все реле) |  |  |
| КОHЕЦ |  |  |

========================================================================

| HАЧАЛО "3А" (проверка "ОПМ") |  |
| --- | --- |
| 6 | (8F) |  |  |
| поиск доступного ВШК |  |  |
| 5 | (99) |  |  |
| сканирование КУП |  | Проверка |
| 4 | (91) |  | Исходного ОПМ |
| анализ ТС КУП[1] по КРВ |  |  |
| 3 | (48) |  |  |
| проверка наличия ПМ |  | Проверка |
| 2 | (90) |  | работы ОПМ |
| анализ ТС КУП[0] по КРВ |  |  |
| 1 | (9В) |  |  |
| управление КУП (с ВШК) |  | Проверка подключающего |
| 0 | (91) |  | реле на залипание |
| анализ ТС КУП[1] по КРВ |  |  |
| КОНЕЦ |  |  |

========================================================================

| HАЧАЛО "39" (проверка "ОВП") |  |
| --- | --- |
| 6 | (8F) |  |  |
| поиск доступного ВШК |  |  |
| 5 | (99) |  |  |
| сканирование КУП |  | Проверка исходного |
| 4 | (91) |  | ОВП |
| анализ ТС КУП[1] по КРВ |  |  |
| 3 | (9В) |  |  |
| управление КУП (с ВШК) |  | Проверка |
| 2 | (90) |  | работы ОВП |
| анализ ТС КУП[0] по КРВ |  |  |
| 1 | (9В) |  |  |
| управление КУП (с ВШК) |  | Проверка подключающего |
| 0 | (91) |  | реле на залипание |
| анализ ТС КУП[1] по КРВ |  |  |
| КОНЕЦ |  |  |

========================================================================

| HАЧАЛО "38" (проверка "ОПВ") |  |
| --- | --- |
| 6 | (8F) |  |  |
| поиск доступного ВШК |  |  |
| 5 | (99) |  |  |
| сканирование КУП |  | Проверка |
| 4 | (91) |  | исходного ОПВ |
| анализ ТС КУП[1] по КРВ |  |  |
| 3 | (47) |  |  |
| проверка наличия 25 Гц |  | Проверка работы |
| 2 | (90) |  | ОПВ |
| анализ ТС КУП[0] по КРВ |  |  |
| 1 | (9А) |  |  |
| управление КУП (с ВШК) |  | Проверка подключающего |
| 0 | (91) |  | реле на залипание |
| анализ ТС КУП[1] по КРВ |  |  |
| КОНЕЦ |  |  |

========================================================================

| HАЧАЛО "37" (проверка "ИШ") |  |
| --- | --- |
| поиск доступного ВШК |  |  |
| 3 | (9А) |  |  |
| упр. и скан.КУП (без ВШК) |  | Проверка исходного |
| 2 | (90) |  | ИШ |
| анализ ТС КУП[0] по КРВ |  |  |
| 1 | (9А) |  |  |
| упр. и скан.КУП (без ВШК) |  | Проверка подключающего |
| 0 | (91) |  | реле на залипание |
| анализ ТС КУП[1] по КРВ |  |  |
| КОНЕЦ |  |  |

========================================================================

| HАЧАЛО "36" (ОШ) |  |
| --- | --- |
| 6 | (8F) |  |  |
| поиск доступного ВШК |  |  |
| 5 | (99) |  |  |
| упр. и скан. КУП (без ВШК) |  |  |
| 4 | (91) |  | Проверка исходного |
| анализ ТС КУП[1] по КРВ |  | состояния ОШ |
| 3 | (9А) |  |  |
| упр. и скан. КУП (без ВШК) |  | Проверка работы |
| 2 | (90) |  | ОШ |
| анализ ТС КУП[0] по КРВ |  |  |
| 1 | (9А) |  |  |
| упр. и скан. КУП (без ВШК) |  | Проверка подключающего |
| 0 | (91) |  | реле на залипание |
| анализ ТС КУП[1] по КРВ |  |  |
| КОHЕЦ |  |  |

# ДИАГНОСТИКА АК С ПОЛЕМ

Диагностика всех АК с полем выполняется по директиве ТО Е,2,-.

АК имеет одну точку включения в звено А БАЛ. После анализа доступности АК проключается диагностический разговорный тракт АК-АВ-ВШК с контролем на безобрывность. Последовательно подключаются определители КУП. При обнаружении неисправности распечатывается сегмент 0.Х.-

Безобрывность звена А проверяется подачей шлейфа из КУП через ВШК и опроса сканерной точки АК на "1". Далее следует проверка на залипание герконов звена А, которое при этом отключается с контролем ИТ на безобрывность и точка состояния АК вновь сканируется на наличие "0". В заключение проверки разрушается диагностический тракт.

## Диагностика абонентских комплектов без поля

Выполнить диагностику без поля нескольких комплектов АК выборочно по кассетам БАЛ. При проверке АК проключается диагностический тракт: АК-АВ-ВШК с контролем на безобрывность ИТ (сегмент C.F).

Следующим шагом проверяется исходное состояние ТС на "0". При [ТС]=1 следует печать "СЕГМ С.Е"

Правильное исходное состояние поддерживается за счет разности питающего (5,5 В) и опорного (4,5 В) напряжений с ТЭЗа ПАК.

Далее КУП через реле РР2 ВШК создает шлейф АК, по обмоткам I и II трансформатора Тр начинает протекать ток, состояние ТС АК меняется на "1" за счет понижения потенциала базы транзистора Т2 и открытия Т1. Если [ТС]=0, то следует печать "СЕГМ С.С", то есть отсутствие реакции на шлейф.

Следующим шагом из ВШК поступает -60 В на провод "а" АК. Диодный мост АК запирается", отключая комплект от линии. При этом состояние АК должно измениться на "0", иначе - сегмент С.9. В этом состоянии в линию не должен выдаваться сигнал "занято"(СЗ). Для контроля этого линия подключается через ВШК к ОКПВ КУП на время 1 сек. Если ОКПВ обнаружит наличие СЗ, значит, сигнал не отключается (сегмент С.6).

Затем с провода "а" снимается -60 В от ВШК, открывается диодный мост и СЗ должен появиться на линии, в противном случае - сегмент С.2 .

Печать по сегментам С.6 и С.2 появляется в основном из-за неправильной настройки ТЭЗа ПАК. Настроить ТЭЗы ПАК по методике, изложенной в инструкции по установочно-отладочным операциям.

На последнем этапе проверки АК отключается импульсный тракт с контролем на безобрывность (сегмент С.0).

# ДИАГНОСТИКА ВШК С ПОЛЕМ

Выполняется диагностика комплектов ВШК с полем по директиве ТО Е,4,-.

ВШК имеет точки включения в звено В БАЛ и звено D БCЛ, поэтому состояние сегментов может быть 3.Х (звено D) либо 1.Х (звено В).

В начале алгоритма производится анализ доступности ВШК по состоянию ОКП-ВШК. Затем проключается диагностический тракт АК-АВ-ВШК с контролем ИТ на безобрывность. Последовательно подключаются определители КУП для контроля промлиний.

Отличие проверки ВШК с полем по звену В состоит в том, что проверка на безобрывность разговорного тракта производится подключением шлейфа к АК и анализом его ТС: "1" - тракт установлен, "0"- тракт в обрыве.

Проверка на залипание герконов А производится путем сканирования АК при отключении коммутатора В (шлейф снят). При [ТС] АК=1 сегмент 1.1 .

При завершении проверки диагностический тракт разрушается.

При проверке ВШК по звену D проключается диагностический тракт ИШК- CD-ВШК.

## Диагностика ИШК с полем

Выполняется диагностика комплектов ИШК с полем по директиве ТО Е,3,-.

ИШК имеет точки включения в звено В БАЛ и звено С БСЛ, поэтому состояние сегментов может быть 7.Х (звено С), либо 2.Х (звено В).

В начале алгоритма производится анализ доступности ИШК по состоянию ОКП ИШК. Затем проключается диагностический тракт АК-АВ-ИШК-CD-ВШК с контролем на безобрывность.

Проключение происходит в два этапа:

1) АК-АВ-ИШК (сегмент 2.А)

2) ИШК-CD-ИШК (сегмент 2.9)

Последовательно подключаются определители КУП через ИШК для контроля промлиний.

Проверка разговорного тракта на безобрывность производится подключением имитатора шлейфа в КУП и опроса ТС АК.

При проверке ИШК по звену С проключается диагностический тракт: ИШК- CD-ВШК. Проверка на безобрывность производится пропусканием с ИШК контрольного сигнала 425 Гц на ОКПВ КУП через CD-ВШК.

## Диагностика ИШК без поля

Выборочно выполнить диагностику нескольких комплектов ИШК из каждого статива. Диагностировать все комплекты ИШК по директиве ТО Е,11,-.

Так как в комплекте ИШК отсутствует непосредственная связь с КУП, проверка производится через свободный исправный ВШК. Проверка ИШК начинается с опроса точек сканирования на исходное состояние "0" (разомкнуто реле РЛА, закрыт транзистор ключа ПС, состояние Ly=0). Если [ТС]=1, то идет печать "СЕГМЕНТ А.13".

Затем проключается тракт ИШК-СД-ВШК с контролем импульсного тракта на безобрывность. При непроключении ИТ - сегмент А.12.Затем выключаются реле РР2 в ВШК и РР1 в ИШК,КУП создает шлейф проводов."-60 В" в ИШК через шлейф поддерживает в закрытом состоянии Т1, реле РЛА разомкнуто, состояние ТС=0. Если при этом ТС=1,то сегмент А.F.

Следующим этапом снимается шлейф из КУП, открывается Т1 через контакты 12/13 РР1, срабатывает РЛА. Состояние ТС меняется на "1", что соответствует фазе "отбой ИШК". В противном случае - сегмент А.Е .

Hаличие питающего моста проверяется путем подключения -60 В из ИШК к ОПМ КУП через ПР2. При несрабатывании точки сканирования ОПМ - сегмент А.С. Залипание контактов РР1 проверяется снятием -60 В с линии и выключением РР1, при незалипших контактах меняется ТС ОПМ. В противном случае - сегмент А.9.

Включением реле РР1,РС1 в ИШК проверяется наличие 425 Гц (СС) с помощью ОКПВ КУП. При отсутствии СС - сегмент А.6 .

При отключении 425 Гц (реле РС1) должно измениться состояние ТС ОКПВ, в противном случае - сегмент А.3 .

В заключение проверки отключается импульсный тракт с контролем на безобрывность (сегмент А.0).

## Диагностика ВШК без поля

1. По директиве ТО Е,12,- выполняется диагностика ВШК без поля.

Проверить выборочно по одному комплекту из каждого статива.

Проверка ВШК состоит из контроля звеньев В (БАЛ) и D (БСЛ), куда включены линейные точки комплекта, и проверки самого ВШК. В процессе проверки ВШК для выдачи контрольных сигналов используется свободный исправный ВШК с проключением тракта ИШК-СD-ВШК-КУП. Проверка ВШК без поля начинается с контроля выборки (сегмент 9.1В) и заканчивается контролем ИТ БСЛ после проверки звена D (сегмент 9.0).

2. При массовом непрохождении ВШК в пределах стативного ряда неисправность следует искать в оборудовании управления и сканирования (УСК), контроля (КУП) или генераторном (БГ). При непрохождении ВШК различных рядов необходимо произвести анализ точек включения этих комплектов. Возможно, что нет шлейфа до ИШК. Для поиска неисправностей отдельных мест ВШК можно воспользоваться модификацией директивы ТО F,... с остановом по неисправности. Затем поиск сводится к контролю наличия участвующих в данной проверке сигналов и напряжений.

|  | HАЧАЛО "9" (проверка ВШК) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1C (32) | поиск пути ИШК СД ВШК |  |  |
| 1B (4E) | проверка узла выборки ВШК |  |  |
| 1A (46) | проверка узла ответа РВ,РКШ |  | Проверка |
|  |  |  |  | узла |
| 19 (5B) | анализ состояния ТС[1] по КРВ |  | ответа |
| 18 (46) | проверка узла ответа (РКШ) |  | Проверка |
|  |  |  |  | реле РВ |
| 17 (5A) | анализ состояния ТС[0] по КРВ |  | на залипание |
| 16 (47) | пров.наличия 25 Гц(РВ,РС2,РКШ) |  | Проверка |
|  |  |  |  | наличия |
| 15 (5A) | анализ состояния ТС[0] по КРВ |  | 25 Гц |
| 14 (4B) | ¦проверка пит.моста (РР2,РКШ) |  | Проверка |
|  |  |  |  | питающего |
| 13 (5A) | анализ состояния ТС[0] по КРВ |  | моста |
| 12 (48) | проверка пит. моста (РКШ) |  | Проверка на |
|  |  |  |  | залипание |
| 11 (4B) | анализ состояния ТС[1] по КРВ |  | реле РР2 |
| 10 (38) | управление ВШК (вкл. РР2) |  |  |
| F (4C) | проверка узла отбоя |  | Проверка узла |
|  |  |  |  | отбоя (реакция на |
| E (55) | опрос ТС ВШК[1] |  | шлейф) |
| D (6A) | пров. безобрывности через ВШК |  | Проверка залипания |
|  |  |  |  | РС2 (сторона "А" |
| C (5B) | анализ состояния ТС[1] по КРВ |  | отключена) |
| B (38) | управление ВШК (включить РС2) |  |  |
| A (6A) | пров безобрывности через ВШК |  | Проверка наличия 425 Гц |
|  |  |  |  | (сторона "А" отключена) |
| 9 (5A) | анализ состояния ТС[0] по КРВ |  |  |
| 8 (47) | пров. нал. 25 Гц (вк. РВ, РКШ, вык. РС2, РР2) |  | Проверка на |
|  |  |  |  | залипание РС2 |
| 7 (5B) | анализ состояния ТС[0] по КРВ |  |  |
| 6 (38) | управление ВШК (вкл. РР2) |  |  |
| 5 ( 8) | проключение БСЛ ИШК-СД-ВШК |  |  |
| 4 (39) | управление ИШК (вкл. РР1) |  |  |
| 3 (48) | проверка питающего моста (РКШ) |  | Проверка |
|  |  |  |  | срабатывания РД |
| 2 (5A) | анализ состояния ТС[0] по КРВ |  | (в цепи R-C) |
| 1 (39) | управление ИШК (выкл. все реле) |  |  |
| 0 (35) | откл. ВШК, тракта БСЛ ИШК-СД-ВШК |  |  |
|  | КОНЕЦ |  |  |

# ДИАГНОСТИКА ПБ С ПОЛЕМ

Проверка с полем позволяет кроме частичной проверки комплектов продиагностировать состояние всех промлиний, через которые возможен выход проверяемых комплектов. Координаты включения можно распечатать по ТО 1А,...

Основные неисправности появляются по причинам выпадения контактов в разъемах кассет, особенно на местах МСФ и отсутствие устойчивого соединения в местах: кабельная колодка - разъем.

Выполнить диагностику комплектов ПБ с полем по ТО Е,5,- .

Обычно ПБ имеет одну точку включения в звено D кассеты БСЛ. В начале алгоритма производится анализ доступности ПБ по битам состояний (массив в ОЗУ 10224...10227) и битам блокировок (массив ОЗУ 10254...10257).

Затем анализируется наличие точек включения ПБ по маскам 303Е8..303ЕВ (0 ТВ) и 303F4...303F7 (1 ТВ) и их координаты - по таблицам пересчета с базовыми адресами (БА):[30130], [30138], [30140], [31360], [31380].

Проключается диагностический тракт: ИШК-CD-ПБ с контролем ИТ на безобрывность (сегмент 4.С).

Далее последовательно подключаются определители КУП через РКШ ПБ, аналогично проверке ВШК. ИШК при этом выдает контрольный сигнал 425 Гц для проверки тракта на безобрывность.

## Диагностика ПБ без поля

Выполнить диагностику без поля нескольких комплектов ПБ выборочно по каждому из стволов управления кассет ПДБ (ПДТ) по директиве ТО Е,13-.

Проверка ПБ заключается в проверке звена D(БСЛ) в точках включения ПБ и собственно ПБ. Вначале проверяется исходное состояние ПБ на "1".

Если ТС ПБ находится в "0", то сегмент В.16.

Далее КУП создает шлейф проводов ПБ и за счет напряжения -60 В открываются Т1..Т4 .Состояние ТС ПБ изменяется на "0",иначе - сегмент В.14,то есть нет реакции ПБ на шлейф.

Следующим шагом отключается РКШ ПБ, снимая шлейф. Состояние ТС возвращается в исходное("1"), иначе - сегмент В.13,то есть залипание Р2.

Далее включается реле Р1 и вновь создается шлейф проводов ПБ. Так как исходное состояние Р1 замкнутое, состояние [ТС]=1 после включения измениться не должно. В противном случае - сегмент B.F, то есть залипание Р1.

Следующим шагом через ОКПВ КУП и реле Р3(РКШ) ПБ производится проверка на наличие 425 Гц с ПСГ (сегмент В.В) и отпускание Р3 (сегмент В.9). Массовое непрохождение ПБ по сегменту В.В означает выключенное состояние ПСГ т.к. сигнал 425 Гц запараллелен по всем ТЭЗам в кассете ПДБ.

В заключение диагностики ПБ проверяется связка ПБ-П2 через промлинии КD. Производится оценка доступности ПБ-ПДМ (массив связки 313Е0...313FF).Формируется номер КD для данного ПБ и через ПР1 подключается П2. Из ПБ через Р3 подается в линию 425 Гц, а П2 сканируется на наличие 425 Гц. В случае положительного результата сканирования связка ПБ-П2 разрушается, все реле ПБ устанавливаются в исходное состояние. При не прохождении (например, при отсутствии тракта) - сегмент В.2.

В начальной стадии отладки, то есть до настройки оборудования ПДМ, связку ПБ-П2 можно закрыть, выполнив директиву: ЗМ 313Е0,313FF,773FF-.

Устранить выявленные при проверке неисправности. Обратите внимание на то, что сигнал 2600 Гц поступает на ПБ 0...F (20...2F) от нулевого ствола УПД,а на ПБ 10...1F(30...3F) - от первого ствола. При отсутствии 2600 Гц состояние ПБ не изменится, т.к. в этом случае не будет реакции на шлейф.

# HАСТРОЙКА КАССЕТЫ ПДМ.

Предварительно проверить маски открытия оборудования ПДМ в памяти:

1.Маски установки ОЗУ регистров:

273С0...271С1 - комплекты ПДМ (ДМ, ПМ);

273С2...271С3 - комплекты П2;

273СC...271СF - промлинии КD для точек включения в БСЛ (D).

Оборудование открывается в масках записью нулей в соответствующие биты.

2.Данные диагностики оборудования:

2739С - количество и тест ПР1;

2739D - количество и тест П2;

2739E - количество и тест ПДМ (ПМ, ДМ);

В масках промлиний КD, включенных во входы кассет ПДМ и в звено D с БА [303F0] (0 ТВ) и [303FC] (1 TB) открыть задействованные КD записью единиц в зависимости от количества кассет ПДМ.

Подключение промлиний КD осуществляет ТЭЗ ПР1, имеющий 16 входов для связи ПДМ с коммутационной системой (БСЛ) через развязывающие трансформаторы в ТЭЗе КТР.

Таблица пересчета N КD в N БСЛ, звено D: 313А0..313ВF - открыть отображение мест включения промлиний КD в звено D, соответствующих маскам KD.

Таблица обратного пересчета N БСЛ, звена D - в номер и ТВ КD: 32270...322АF - отобразить номер точки включения и линейный номер КD в звене D.

Коммутация промлиний КD осуществляется через кроссколодки кассеты ПЩ.

Таблица пересчета N ПБ в N КD: 313E0...313FF - отобразить связки ПБ-ПДМ.

## Диагностика кассеты ПДМ

Выполняется диагностика комплектов ПМ, ДМ по директиве то Е,Е,-.

В начале алгоритма диагностики производится анализ доступности ПДМ и П2 по перечисленным выше таблицам.

Далее проверка производится на наличие комбинаций частот, вырабатываемых ТЭЗом Г7.

Для выдачи сигнала "Запрос АОH" используется частота 500 Гц, которая подключается к коммутационной системе через КТР, ПР1 и ДМ при наличии на последнем разрешения от УСК по УК[0],равной "0".Остальные шесть частот используются для выдачи в линию набора номера многочастотным кодом "2 из 6".Подключение определенной комбинации имеет прямую зависимость от нулевых уровней разрешающей комбинации управляющих координат УК1...УК6 УСК. Для подтверждения  выдачи в линию комбинации частот "2 из 6" либо сигнала "запрос АОH" используется координата УК[7] УСК.

Таким образом, при диагностике ПДМ ДМ последовательно включает комбинации частот, начиная с 1100/1500 Гц по управлению с УСК, затем через обмотку того же трансформатора КТР снимает текущую комбинацию частот и фиксирует ее прохождение изменением состояния на"0" ТС в ПМ. При отсутствии или рассогласовании какой-либо частоты с Г7 идет печать сегмента 1D.C с указанием не прошедшей комбинации.

Для проверки наличия 500 Гц выход ДМ через КТР, ПР1 подключается к приемнику П2, который реагирует на прохождение частоты изменением состояния ТС.

При этом устанавливается диагностический тракт :

Г7-ДМ-КТР-ПР1-КТР-П2-УСК(СК)

(печать СЕГМ.1D.3, если частота не прошла).

Для анализа места неисправности можно проконтролировать осциллографом прохождение частот через диагностический тракт, предварительно уставив его искусственной подачей УК "0" на соответствующие шины УСК-ПДМ.

!!!Перед диагностикой ПДМ визуально проверить отсутствие замыканий на "корпус" монтажных перемычек на ТЭЗах КТР.

Выполнить диагностику комплектов П2 по директиве то Е,D,- .

Алгоритм диагностики П2 включает проверку наличия частот 425 Гц и 500 Гц.

Вначале производится анализ доступности П2 для установки диагностического тракта: ПБ-ПЩ-ПР1-КТР-П2 .

ПБ проключает 425 Гц для контроля связки ПБ-П2. Контрольную частоту "ответ станции" активизирует приемник 425 Гц П2 и передает сигнал о наличии частоты в ЦУУ через точку сканирования СК[0] (СК[2]), принимающее нулевое состояние. При неисправности тракта - сегмент 1C.F.

При отключении частоты 425 Гц состояние СК изменяется в "1". Иначе - сегмент 1C.C.

Для проверки частоты 500 Гц ("Запрос АОH") устанавливается диагностический тракт, как было описано выше.

Выполнить диагностику ПР1 по ТО Е,С,-.

Алгоритм диагностики ПР1 включает контроль срабатывания (отпускания) реле, подключающих комплекты ДМ, ПМ, П2. При этом устанавливаются диагностические тракты, отмеченные выше.

# ДИАГНОСТИКА ПРОМЛИНИЙ СС(FC)

Диагностика промлиний СС выполняется по директиве ТО Е,8,-.

Для проверки ССвх. и ССвых. проключается диагностический тракт ВК-DС-СС-СD-ИК

ВК служит для подачи контрольного сигнала 425 Гц,ИК служит связкой с КУП.

Устранить распечатываемые при проверке неисправности, пользуясь директивой ТО F,8,...с остановом по неисправности.

|  |  | HАЧАЛО | сегмент "8" (проверка СС по входу в звено С БСЛ) тракт: ВК-DС-СС-СD-ИК |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F (72) | N прохода=0 | нет |  |  |
|  |  |  | да |  |  |  |
|  |  | Оборудов. проверено | нет |  | Анализ |
|  |  |  |  |  | Доступности |
|  |  |  | да |  |  | СС |
|  |  | ПЛ-СС свободна | да |  |  |
|  |  |  | нет |  |  |  |
|  | нет | ПЛ-СС блокиров |  |  |  |
| корр. памяти |  | да |  |  |  |
|  |  | БС СС --> КРВ зап: б.с. СС --> "1" б.бл. СС --> "0" |  |  |  |
|  |  | отм. в КРВ анализ пров. оборудование проверено |  |  |  |
|  |  | пересчет N ПЛ-СС> ком. С подготовка информ. для формирования N ПЛ-СD |  |  |  |
|  |  |  | на поиск пути |  |  |  |
|  | E (10) | проключение БСЛ: СС-СD-ИК |  |  |
|  | D (C) | проключение БСЛ: СС-СD-ВК |  |  |
|  | C (61) | подключение ОПП КУП через ИК |  | Проверка наличия |
|  |  |  |  |  |  | постороннего потенциала |
|  | B (62) | подключение ОЗ, ОКЗ КУП через ИК |  | Проверка наличия |
|  |  |  |  |  |  | КЗ, "земли" |
|  | A (3D) | управл. ВК: вкл. сигн. "СС" (РР, РС) |  |  |
|  | 9 (68) | подключение ОКПВ КУП через ИК |  |  |
|  | 8 (5A) | анализ состояния ТС[0] по КРВ |  | Проверка на безобрывность |
|  |  |  |  |  |  | разговорного тракта |
|  | 7 (3Е) | управл. ВК: выкл. сигн. "СС" (РР, РС) |  |  |
|  | 6 (2С) | отключение БСЛ: СС-СD-ИК |  | Проверка на отключение ИТ |
|  | 5 (3D) | управл. ВК: вкл. сигн. "СС" (РР, РС) |  |  |
|  | 4 (68) | подключение ОКПВ КУП через ИК |  |  |
|  | 3 (5B) | анализ состояния ТС[1] по КРВ |  | Проверка на "залипание" |
|  |  |  |  |  |  | герконов в звене С БСЛ |
|  | 2 (3Е) | управл. ВК: выкл. сигн. "СС" (РР, РС) |  |  |
|  | 1 (0D) | отключение БСЛ: ВК-DС-СС |  |  |
|  | 6 (11) | отключение БСЛ: СС-СD-ИК |  |  |
|  |  | КОНЕЦ |  |  |
|  |  | HАЧАЛО | сегмент "D" (проверка СС по вых. из звена С БСЛ) |
|  |  |  |  | тракт: ВК-DС-СС-СD-ИК |
|  |  | формирование N ПЛ-DС |  |  |
|  | E (10) | проключение БСЛ: СС-СD-ВК |  |  |
|  | D (C) | проключение БСЛ: СС-СD-ИК |  |  |
|  | C (61) | подключение ОПП КУП через ИК |  | Проверка наличия |
|  |  |  |  |  |  | постороннего потенциала |
|  | B (62) | подключение ОЗ, ОКЗ КУП через ИК |  | Проверка наличия |
|  |  |  |  |  |  | КЗ, "земли" |
|  | A (3D) | Управл.ВК: вкл.сигн."СС"(РР,РС) |  |  |
|  | 9 (68) | подключение ОКПВ КУП через ИК |  |  |
|  | 8 (5A) | Анализ состояния ТС[0] по КРВ |  | Проверка на безобрывность |
|  |  |  |  |  |  | разговорного тракта |
|  | 7 (3Е) | Управл.ВК: выкл.сигн."СС"(РР,РС) |  |  |
|  | 6 (2С) | отключение БСЛ: СС-СD-ИК |  | Проверка на |
|  |  |  |  |  |  | отключение ИТ |
|  | 5 (3D) | Управл. ВК: вкл. сигн. "СС" (РР, РС) |  |  |
|  | 4 (68) | подключение ОКПВ КУП через ИК |  |  |
|  | 3 (5B) | Анализ состояния ТС[1] по КРВ |  | Проверка на "залипание" |
|  |  |  |  |  |  | герконов в звене С БСЛ |
|  | 2 (3Е) | Управл. ВК: выкл. сигн. "СС" (РР, РС) |  |  |
|  | 1 (0D) | отключение БСЛ: ВК-DС-СС |  |  |
|  | 6 (11) | отключение БСЛ: СС-СD-ИК |  |  |
|  |  | КОHЕЦ |  |  |

# Проведение установочно-отладочных операций.

Для полной установки телефонной периферии применяется директива ОО 1-. Запуск одного теста УТП осуществляется директивой ОО 2,Тутп.

Все директивы установочной группы выполняются только в ручном режиме, когда содержимое ячейки 11078 равно нулю. Базовый адрес таблицы максимальных номеров для УТП 27300. Добавляя к базовому адресу номер типа УТП, получаем адрес ячейки, где хранится информация о количестве оборудования данного типа. Например, для УТП 5 максимальное количество ПБ находится  в ячейке 27305.

Производить установочно-отладочные операции рекомендуется в приведенной ниже последовательности:

- Выключить блоки питания БП 32-110M в кассетах БГ 01, обьединичить УСК директивой ОО 2,18-.

- Произвести установку КУП по ОО 2,12-.В типе УТП 12 выполняется контроль сканерных линеек УСК-КУП.

- Произвести установку ПСГ, УПД по директивам ОО 2,D- и ОО 2,С-.

В типе УТП D производится установка ПСГ с контролем на наличие 425 Гц "сигнал станции" на выходе по сканерной точке. В зависимости от номера ствола БК ТЭЗы ПСГ подключают верхнюю (0 ствол) или нижнюю (1 ствол) кассеты БГ. При не прохождении УТП D проверить наличие сигнала 425 Гц на контактах A3,A11(вход) и A12,A13(выход).Правильное исходное состояние -"единичное".

В типе УТП С производится включение генераторов 2600 Гц ТЭЗ УПД с контролем по сканерной точке УПД. Сигнал 2600 Гц служит для работы приемопередатчиков набора номера в ВК и ПБ. В зависимости от номера ствола БК включаются четные (0 ствол) или нечетные (1 ствол) два генератора ТЭЗа УПД из четырех. При не прохождении УТП С проверить наличие сигнала 2600 Гц на контактах A4 и A17.

Внимание!! При установке ТЭЗов ПСГ учитывать информацию ячейки 271Е8 о типе сканирования:

00000 - сканирование ПСГ слева;

00004 - сканирование ПСГ справа.

Выход из строя предохранителей ТЭЗов ПСГ и УПД может вызвать не прохождение теста УСК ВВК.

4.	Произвести установку ПБ по директиве ОО 2,5-.

В типе УТП 5 выполняется контроль по исходному состоянию точки сканирования ПБ. Конструктивно ТЭЗ ПБ имеет два одинаковых комплекта, которые принимают из абонентской соединительной линии импульсы набора номера и выдают в линию "сигнал станции" 425 Гц.

При не прохождении УТП 5 проверить правильность исходного "единичного" состояния точек сканирования на контактах А20(А10).

5.	Произвести проверку УСК по ОО 2,18-.Автоматы защиты и тумблеры"+27В" блоков ввода БВ02-60 кассет УВП01 должны быть в положении "сеть" и "вкл" соответственно.

6.	Выполнить директиву ОО 2,1F-.Соответсвуюший ствол БК можно проконтролировать в ячейке 11079, где информация 00000 - 0-й ствол,0000F - 1-й.

В типе УТП 1F обьединичиваются ТЭЗы УСК и выключаются все ТЭЗы И3 без контрольных операций.

7.	Включить блоки БП32-110М в кассетах БГ 01.

8.	Выполнить директиву ОО 2,1Е-.

В типе УТП 1Е объединичиваются УСК, выключаются и включаются И3 выбранного ствола с контролем на залипание реле СВУ Р9...Р11.

9.	Выполнить директиву ОО 2,1А-.

В типе УТП 1А блокируются комплекты ВК в кассетах КСЛ. Включается реле РБЛ (с провода "с" снимается -60В).

10.	Произвести проверку УСК по ОО 2,18- после включения ТЭЗов И3 выбранного ствола шины опроса Lx и управления R, S стативов БАЛ подключаются к шинам УК ствола кассеты БК.

Объединение сигналов нулевого и первого ствола для нерезервированого оборудования происходит после на выходах ТЭЗов И3 обоих стволов.

Для уточнения неисправности следует включить И3 по директиве ОО 2,1F- и выполнить тест УСК однократно по индексу КВВ2 для данного статива и стативного ряда. Устранить неисправности по шинам управления и добиться прохождения теста по ОО 2,18-, локализацию неисправности произвести, последовательно отключая кабели кассет в неисправном стативе.

Опросная шина статива абонентской емкости

Lx 0 - опрос точек состояния АК00...АК0F (2Ш02, верхний БАЛ)

Lx 1 - опрос ТС АК10...АК1F (2Ш11, верхний БАЛ)

Lx 2 - опрос ТС АК20...АК2F (2Ш16, верхний БАЛ)

Lx 3 - опрос ТС АК30...АК3F (2Ш25, верхний БАЛ)

Lx 4 - опрос ТС АК40...АК4F (2Ш02, нижний БАЛ)

Lx 5 - опрос ТС АК50...АК5F (2Ш11, нижний БАЛ)

Lx 6 - опрос ТС АК60...АК6F (2Ш16, нижний БАЛ)

Lx 7 - опрос ТС АК70...АК7F (2Ш02, нижний БАЛ)

Lx 8 - опрос ТС всех ИШК в верхнем БАЛ и левой половине ШК01

Lx 9 - опрос ТС всех ИШК в нижнем БАЛ и правой половине ШК01

Lx10 - опрос ТС всех ВШК в верхнем БАЛ и левой половине ШК01

Lx11 - опрос ТС всех ВШК в нижнем БАЛ и правой половине ШК01

Lx12 - не используется

Lx13 - опрос ТС всех ТЭЗов К2 в стативе

Lx14 - опрос ТС ТЭЗов ПАК 0-го ствола, БВ-02 и 3,4 ТС обоих ТЭЗов И3 (в последнем стативе ряда, кроме того - опрос точек состояния ГВС, ГТС, БП31-15М, БП32-110М в верхней кассете БГ01)

Lx15 - опрос ТС ТЭЗов ПАК 1-го ствола и 1,2 ТС обоих ТЭЗов И3 (в последнем стативе ряда, кроме того - опрос точек состояния ГВС, ГТС, БП31-15М, БП32-110М в нижней кассете БГ01)

Шина состояния статива абонентской емкости

Ly 0 - ТС 0-го комплекта АК на всех ТЭЗах АК в стативе, ТС комплектов ИШК, ВШК на ТЭЗах 2Ш00 в обоих БАЛ, ТС1 (25 Гц) и ТС3 (+110в) И3 0-го ствола.

Ly 1 - ТС 1-го комплекта АК на всех ТЭЗах АК в стативе, ТС комплектов ИШК, ВШК на ТЭЗах 2Ш01 в обоих БАЛ, ТС2 (425 Гц) и ТС4 (ТВ) И3 0-го ствола.

Ly 2 - ТС 2-го комплекта АК на всех ТЭЗах АК в стативе, ТС комплектов ИШК, ВШК на ТЭЗах 2Ш12 в обоих БАЛ, ТС1 (25 Гц) и ТС3 (+110в) И3 1-го ств.

Ly 3 - ТС 3-го комплекта АК на всех ТЭЗах АК в стативе, ТС комплектов ИШК, ВШК на ТЭЗах 2Ш13 в обоих БАЛ, ТС2 (425 Гц) и ТС4 (ТВ) И3 1-го ствола.

Ly 4 - ТС 4-го комплекта АК на всех ТЭЗах АК в стативе, ТС комплектов ИШК, ВШК на ТЭЗах 2Ш14 в обоих БАЛ, ТС 1-го комплекта ПАК на ТЭЗах ПАК обоих стволов.

Ly 5 - ТС 4-го комплекта АК на всех ТЭЗах АК в стативе, ТС комплектов ИШК, ВШК на ТЭЗах 2Ш15 в обоих БАЛ, ТС 2-го комплекта ПАК на ТЭЗах ПАК обоих стволов.

Ly 6 - ТС 6-го комплекта АК на всех ТЭЗах АК в стативе, ТС комплектов ИШК, ВШК на ТЭЗах 2Ш26 в обоих БАЛ, ТС БВ02-60.

Ly 7 - ТС 7-го комплекта АК на всех ТЭЗах АК в стативе, ТС комплектов ИШК, ВШК на ТЭЗах 2Ш27 в обоих БАЛ.

Ly 8 - ТС 8-го комплекта АК на всех ТЭЗах АК в стативе, ТС комплектов ИШК, ВШК на ТЭЗах 2Ш00, 2Ш08 в кассете ШК, (ТС БП31-15м в обеих кассетах БГ только для последнего статива ряда).

Ly 9 - ТС 9-го комплекта АК на всех ТЭЗах АК в стативе, ТС комплектов ИШК, ВШК на ТЭЗах 2Ш01, 2Ш09 в кассете ШК, (ТС БП32-110м в обеих кассетах БГ только для последнего статива ряда).

Ly10 - ТС 10-го комплекта АК на всех ТЭЗах АК в стативе, ТС комплектов ИШК, ВШК на ТЭЗах 2Ш02, 2Ш10 в кассете ШК, (ТС2 (СЗ) ГТС в обеих кассетах БГ только для последнего статива ряда).

Ly11 - ТС 11-го комплекта АК на всех ТЭЗах АК в стативе, ТС комплектов ИШК, ВШК на ТЭЗах 2Ш03, 2Ш11 в кассете ШК, (ТС2 (СЗ) ГТС в обеих кассетах БГ только для последнего статива ряда).

Ly12 - ТС 12-го комплекта АК на всех ТЭЗах АК в стативе, ТС комплектов ИШК, ВШК на ТЭЗах 2Ш04, 2Ш12 в кассете ШК, (ТС1(+110в) ГВС в обеих кассетах БГ только для последнего статива ряда).

Ly13 - ТС 13-го комплекта АК на всех ТЭЗах АК в стативе, ТС комплектов ИШК, ВШК на ТЭЗах 2Ш05, 2Ш13 в кассете ШК, (ТС2 (25гц) ГВС в обеих кассетах БГ только для последнего статива ряда).

Ly14 - ТС 14-го комплекта АК на всех ТЭЗах АК в стативе, ТС комплектов ИШК, ВШК на ТЭЗах 2Ш06, 2Ш14 в кассете ШК, (ТС ГВТ в обеих кассетах БГ только для последнего статива ряда).

Ly15 - ТС 15-го комплекта АК на всех ТЭЗах АК в стативе, ТС комплектов ИШК, ВШК на ТЭЗах 2Ш07, 2Ш15 в кассете ШК.

Структура ТЭЗа УСК

| N лин | Бит мб/сб | наимен. координ. | м/схема ИР1 (ТМ2) | Конт ЛА8 | транзистор | Диод защиты | Контакт разьема |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0/8 | УК 0 | F3/13 | F2/10 | T2 | Д65 | В24 |
|  | 1/9 | УК 1 | F3/12 | F2/13 | T3 | Д66 | Б24 |
|  | 2/A | УК 2 | F3/11 | F2/1 | T4 | Д67 | Б23 |
| 0 | 3/B | УК 3 | F3/10 | F2/4 | T5 | Д68 | В22 |
|  | 4/C | УК 4 | E3/13 | F2/10 | T6 | Д69 | В27 |
|  | 5/D | УК 5 | E3/12 | F2/13 | T7 | Д70 | В23 |
|  | 6/E | УК 6 | E3/11 | F2/1 | T8 | Д71 | А23 |
|  | 7/F | УК 7 | E3/10 | F2/4 | T9 | Д72 | А26 |
|  | 0/8 | УК 8 | F4/13 | G4/1 | T11 | Д73 | В19 |
|  | 1/9 | УК 9 | F4/12 | G4/13 | T12 | Д74 | В16 |
|  | 2/A | УК 10 | F4/11 | G5/13 | T13 | Д75 | В21 |
| 1 | 3/B | УК 11 | F4/10 | G5/10 | T14 | Д76 | Б17 |
|  | 4/C | УК 12 | А1/5 | G4/10 | T15 | Д77 | В20 |
|  | 5/D | УК 13 | А1/9 | D5/13 | T16 | Д78 | Б22 |
|  | 6/E | УК 14 | D4/13 | D5/1 | T17 | Д79 | А24 |
|  | 7/F | УК 15 | D4/12 | D5/4 | T18 | Д80 | В25 |
|  | 0/8 | УК 16 | F5/13 | G5/1 | T20 | Д81 | Б16 |
|  | 1/9 | УК 17 | F5/12 | G5/4 | T21 | Д82 | Б21 |
|  | 2/A | УК 18 | F5/11 | E5/13 | T22 | Д83 | А19 |
| 2 | 3/B | УК 19 | F5/10 | D5/10 | T23 | Д84 | В15 |
|  | 4/C | УК 20 | D3/13 | D2/10 | T24 | Д85 | А27 |
|  | 5/D | УК 21 | D3/12 | D2/13 | T25 | Д86 | Б26 |
|  | 6/E | УК 22 | D3/11 | D2/1 | T26 | Д87 | Б27 |
|  | 7/F | УК 23 | D3/10 | D2/4 | T27 | Д88 | В26 |
|  |  |  | вход КЧТ |  |  |  | выход КЧТ |
|  | 0/8 | УК 0 | Б6 | G3/1 | T28 | Д33 | Б3 |
|  | 1/9 | УК 1 | В8 | G3/4 | T29 | Д34 | В4 |
|  | 2/A | УК 2 | В7 | G3/13 | T30 | Д35 | Б5 |
| 3 | 3/B | УК 3 | В6 | G3/10 | T31 | Д36 | А25 |
|  | 4/C | УК 4 | Б10 | C5/4 | T32 | Д37 | В3 |
|  | 5/D | УК 5 | Б7 | C5/1 | T33 | Д38 | А3 |
|  | 6/E | УК 6 | Б9 | C5/10 | T34 | Д39 | Б9 |
|  | 7/F | УК 7 | Б8 | C5/13 | T35 | Д30 | Б25 |

В ТЭЗах УСК, устанавливаемых на местах 2Ш03, 2Ш08 кассеты БК рекомендуется замена резисторов R4, R5, R12, R13 (2,2 кОм) на 330 Ом.

1.1.	Выполнить директиву ОО 2,12- для контроля сканерной линейки УСК-КУП на исходное состояние определителей ТЭЗов ОК, ПК.

1.2.	Выполнить директиву ОО 2,11-.

В типе УТП 11 последовательно, начиная со старших, производится проверка точек сканирования ШК при подаче выборки и включенных реле РР1, РР2.

При отсутствии шлейфа между проводами "а" и "b" и наличии питающего напряжения +27В при срабатывании контактов РР2/32,33 в ВШК, РР1/12,13 в ИШК открываются соответственно транзисторы Т4 (Т1), выключается реле РЛБ (РЛА), срабатывают сканерные точки. При неисправности в указанных цепях соответствующий транзистор матрицы сканирования (ПС) не откроется и СК СК УСК не получит информации об единичном состоянии точек сканирования данного ШК. Номера не прошедших проверку ШК распечатываются.

При массовом не прохождении УТП 11 в ряду причиной является ТЭЗ УСК в БК. Провести УТП 18 и добиться его прохождения, проверить наличие питающего напряжения +27 В.

При поиске и устранении неисправности УТП ШК удобно пользоваться директивами ТО 20,Nшк,RRSS,Y- и ТО 21,Nшк-, контролируя при этом срабатывание задействованных цепей осциллографом или УИС-УСК (в директивах: Y=0 - однократно, Y=1 - циклически, Y=2 - циклически с выключением всех реле).

1.3.	В типе УТП 10 производится проверка аналогично УТП 11, но без подачи сигнала выборки. При этом ожидаемый результат состояния сканерной цепи противоположен УТП 11. Если же сканерные точки ШК покажут при УТП 10 состояние "единицы", следовательно данный ШК постоянно выбран.

Причиной может быть "пробой" узла выборки самого ШК, наличие постоянного сигнала "вкл. комплекта" с И2, а также неисправность матрицы сканирования ПС либо 3 линейки УСК БК.

"Ложные" выборки ШК могут мешать работе всего стативного ряда, поэтому при не прохождении УТП 10 одного или более ШК следует аварийное сообщение СТОП.УТП 10...

Для всех остальных типов УТП печать "СТОП" следует при количестве неисправностей более 64.

1.4.	Выполнить директиву ОО 2,F-.

Тип УТП F не выполняется в общей установке ОО 1- и применяется при проверке оборудования с остановкой обслуживания в ручном режиме.

В этом типе производится контроль на "сцепки" цепей выборок сканирования ШК в пределах каждого статива БАЛ.

Выбирается один из 32 ШК статива, включается РР1, РР2 (S1,S3) и сканерные цепи остальных ШК опрашиваются на нулевое состояние. При единичных состояниях цепей сканирования некоторых ШК их номера распечатываются. Ориентировочное время для 512 NN - 3 минуты.

Причинами "сцепок" ШК могут быть короткие замыкания цепей состояния ШК-ПС, узлов выборки И2), неисправности цепей сканирования (ПС-УСК), а также влияние по цепи сканирования ГВС, К2, блоков ввода и питания. При появлении распечаток по УТП F необходимо проанализировать номера "сцепленных" ШК с целью установления их общих цепей. Выявленные цепи прозвонить.

1.5.	Выполнить директиву ОО 2,8-.

В УТП 8 последовательно выбираются, начиная с максимального, ШК и приводятся в исходное состояние. Включаются все реле, точки сканирования контролируются на состояние "ноль".

1.6.	Выключить И3 по директиве ОО 2,1F- и произвести установочные операции для другого ствола БК.

Проверка импульсного тракта.

2.1	.Импульсный тракт является одним из важных и ответственных звеньев коммутационной системы. В связи с этим при каждом проключении разговорного тракта проверяется на безобрывность. Процесс проключении ИТ состоит из 3х этапов по 6 мс.

Вначале в УСК БК из ЦУУ выдаются управляющие маски, содержащие полное покоординатное описание включения (включение оконечных и угловых реле И1), проключается импульсный тракт.

Через 6 мс. запускается ГКИ записью в координату F нуля. Через тракт из обмоток МСФ, контактов И1, а также контактов реле Р1 (Р2) сигнал +110В поступает на базу транзистора Т3-1. Схема ГКИ в середине импульса формирует сигнал "контрольный импульс" для сброса координаты F в случае исправности ИТ. При обрыве ИТ координата F остается в нуле в связи с отсутствием контрольного импульса.

На третьем этапе сигнализируется состояние координаты F. При неисправности ИТ (F=0) производится автоматическая выдержка 20 мс. и сканируется блок питания БП 32 110М на наличие +110В.

Если напряжение есть печать: ОБРЫВ ИТ БАЛ (БСЛ) ХХ.А ВМ

Если нет печать: ОБРЫВ ИТ КЗ БАЛ (БСЛ) ХХ. ВМ

Диагностика состояния ИТ происходит через ТЭЗ К2. Принцип контроля состоит в пропускании +27В из датчика и сканирования его в приемнике К2 через сработанный или отключенный контакт ТЭЗа И3 или диод МСФ. Таким образом проводится проверка на залипание контактов и пробой диодов развязки.

При поиске неисправностей ИТ необходимо знать структуру включения его элементов и принцип резервирования. Контакты оконечных (одно-контактных) реле И1 разных стволов управления нагружены на на шины разных ГКИ и служат для подключения к шине ГКИ одного из восьми входов (выходов) каждого коммутатора. Контакты угловых (двух контактных) реле включены последовательно одноименные пары герконов двух резервированных стволов соединенных параллельно. Они служат для замыкания ИТ через один из коммутаторов кассеты.

"Залипание" одного из контактов угловых реле к отказу не приводит. Эти контакты выявляются ТЭЗами К2 при диагностике ИТ.

Для исключения образования параллельных цепей при пробое диода в МСФ применен ТЭЗ ДРЗ с резервированными диодами, включенными последовательно с МСФ.

Несрабатывание герконов И1 обычно наблюдается по причине отсутствия управляющих включением реле И1 координат в монтажной части кассет, кабельных соединений. При необходимости проанализировать сообщение о неисправности, определить подозреваемую координату и прозвонить ее шину на безобрывность.

Залипание герконов реле И1 является одной из распространенных неисправностей ИТ. Основными причинами залипания являются неправильная форма и смещение колокообразного импульса ГКИ, влияния коротких замыканий шин управления ИТ и цепей +110В как в пределах одного ствола, так и между резервированными стволами управления. Поэтому важно устранить все неисправности ИТ обоих стволов до запуска "чистки".

2.2.	Выпоснить обьединичивание УСК ТО 2,1- и провести запуск теста ИТ БСЛ по директиве ТО Е,1-. Проверка выполняется последовательно по блокам БСЛ начиная с максимального номера. Пользуясь рекомендациями устранить все возможные неисправности.

2.3.	Произвести запуск теста ИТ БАЛ по директиве ТО Е,0-.

В кассете УВП слева расположен ТЭЗ К2 для контроля ИТ верхнего блока БАЛ, справа - нижнего.

2.4.	Выбрать другой ствол по директиве ОО 5,.. и провести проверку ИТ БСЛ, БАЛ в нем. Предварительно выключив И3.

2.5.	Перед запуском установочных директив для блоков БАЛ и БСЛ. Hеобходимо проверить колокообразный импульс ТЭЗов ГКИ на соответствие ТУ.

Выключив блоки питания БП 32 110М в кассетах БГ 01, установить на переходник ТЭЗ ГКИ в кассете БГ 01 нулевого ствола и вынуть ТЭЗ МСФ А0 в нулевом блоке БАЛ.

Включить блок БП 32 110М в кассете БГ 01 нулевого ствола. Зациклить установку блока БАЛ по директиве ОО 7,4,- . Измерение производить на контрольных точках ГКИ 9 (общ.) и 11 (R67), предел измерения 0,1/дел. Hаблюдая прохождение серии колокообразных импульсов форма импульсов не должна иметь искажений. Амплитуда импульса 8,5А, допустимое отклонение (0,4А деления и при необходимости подстроить амплитуду резистором R48. Снять заявку директивой ОО 2,1 и выключить БП 32 110М.

Произвести проверку и настройку всех ТЭЗов ГКИ согласно приведенной методике. Установить в кассеты БГ проверенные и настроенные ТЭЗы ГКИ, вставить ТЭЗ МСФ А0 в нулевой кассете БАЛ.

Выполнить объединичивание УСК ОО 2,1 .

Включить блоки БП 32 110М в кассетах БГ 01.

2.6.	Произвести "чистку" блоков БАЛ по директиве ОО 2,4 .

2.6.1.	Произвести "чистку" блоков БСЛ по директиве ОО 2,3 .

2.6.2.	В типах УТП 4,3,2 производится отключение всех разговорных трактов МСФ, контроль импульсного тракта на безобрывность и отсутствие коротких замыканий.

Распространенной причиной не прохождения УТП данного типа оборудования, а также отказов работы коммутационной сист. и ШК является неявная неисправность в УСК. Тест УСК может не обнаруживать такой вид неисправности. Эта неисправность - "полуоткрытый" транзистор "сост" которого читается как "1" при этом могут сработать незадействованные в данный момент реле импульсного тракта, комплекта, что и приводит к неустойчивой работе стативного ряда.

Переход на другой ствол дает положительный результат.

Для выявления "полуоткрытых" ключей УСК можно воспользоваться осциллографом, замеряя уровень напряжения на ключе УК подозреваемых координат. Информационным сигналом на всех шинах управления и опроса, за исключением Ly является потенциал не более "1,5в" относительно провода "общий".

Hепрохождение УТП 3, 2 возможно по причине обрыва токопроводящих дорожек и пайки диодов на ТЭЗах ДР3. Hеисправности ДР3 могут не выявляться при проверке импульсного тракта.

Повторить проверку для другого ствола управления.

2.7.	Приступить к проверке абонентских комплектов и ТЭЗов ПАК.

2.7.1.	Выполнить установочную директиву ОО 2,В.

В этом типе УТП производится выключение ТЭЗов ПАК выбранного ствола без контрольных операций.

2.7.2.	Выполнить установочную директиву ОО 2,А .

В типе УТП А включение ТЭЗов ПАК выбранного ствола с контролем состояния точек сканирования.

В момент включения ТЭЗов ПАК могут выходить из строя предохранители по цепи +27В при рассогласовании в узле регулировки за счет защитных резисторов R8, R9.

Hеобходимо проконтролировать осциллографом величину опорного, питающего напряжений и амплитуду сигнала "занято".

Опорное напряжение +4,5В контакт А9 (А19), потенциометр R60.

Питающее напряжение +5,5В контакт А10(А20), потенциометр R63.

Разность между этими напряжениями должна быть "1В".

Эффективное напряжение сигнала "занято" около "1В" регулируется R67, R65.

Измерения производятся относительно шины "общей".

2.8.	Выполнить установочную операцию ОО 2,9.

Производится опрос АК на правильное исходное состояние "нулевое" в противном случае он блокируется и выводится на печать, а в общей установке по ОО 1 печать отсутствует.

2.9.	Выключить ПАКи по ОО 2,В- и перейдя в другой ствол управления выполнить установочные операции ОО 2,В-, ОО 2,А-, ОО 2,9-.

2.10.	Выполнить полную установку оборудования по директиве ОО 1- установив кольцевой кабель для комплектов КСЛ или закрыть установку комплектов КСЛ кроме нулевых запечатав в ячейки 27306 и 27307 все "нули".

Распечатки УТП должны отсутствовать.

# Канал ввода-вывода.

Связь ЭУМ с внешними устройствами, т.е. с телефонной периферией АТС и с некоторыми устройствами машинной периферии осуществляется через каналы ввода-вывода. В процессе управления АТС необходимо по необходимости считывать информацию со сканерных точек телефонной периферии и выдавать ответную реакцию - управляющие команды. Таким образом, образом канал ввода-вывода можно рассматривать как некоторые "вынесенные ячейки памяти", к которым необходимо обращаться по мере выполнения тех или иных алгоритмов функционирования объектов управления. В "КВАНТЕ" применены так называемые последовательно адресно-информационные каналы ввода-вывода.

Для полной установки телефонной периферии применяется директива ОО 1-.

Запуск одного теста УТП осуществляется директивой ОО 2,Тутп.

Все директивы установочной группы выполняются только в ручном режиме, когда содержимое ячейки 11078 равно нулю. Базовый адрес таблицы максимальных номеров для УТП 27300. Добавляя к базовому адресу номер типа УТП, получаем адрес ячейки где хранится информация о количестве оборудования данного типа. Например, для УТП 5 максимальное количество ПБ находится в ячейке 27305.

Проверка УСК по ОО 2,18- после включения ТЭЗов И3 выбранного ствола шины опроса Lx и управления R,S стативов БАЛ подключаются к шинам УК ствола кассеты БК.

Объединение сигналов нулевого и первого ствола для нерезервированного оборудования происходит после на выходах ТЭЗов И3 обоих стволов.

Для уточнения неисправности следует включить И3 по директиве  ОО 2,1F- и выполнить тест УСК однократно по индексу КВВ2 для данного статива и стативного ряда. Устранить неисправности по шинам управления и добиться прохождения теста по ОО 2,18-, локализацию неисправности произвести, последовательно отключая кабели кассет в неисправном стативе.

Опросная шина статива абонентской емкости

Lx 0 - опрос точек состояния АК00...АК0F (2Ш02, верхний БАЛ)

Lx 1 - опрос ТС АК10...АК1F (2Ш11, верхний БАЛ)

Lx 2 - опрос ТС АК20...АК2F (2Ш16, верхний БАЛ)

Lx 3 - опрос ТС АК30...АК3F (2Ш25, верхний БАЛ)

Lx 4 - опрос ТС АК40...АК4F (2Ш02, нижний БАЛ)

Lx 5 - опрос ТС АК50...АК5F (2Ш11, нижний БАЛ)

Lx 6 - опрос ТС АК60...АК6F (2Ш16, нижний БАЛ)

Lx 7 - опрос ТС АК70...АК7F (2Ш02, нижний БАЛ)

Lx 8 - опрос ТС всех ИШК в верхнем БАЛ и левой половине ШК01

Lx 9 - опрос ТС всех ИШК в нижнем БАЛ и правой половине ШК01

Lx10 - опрос ТС всех ВШК в верхнем БАЛ и левой половине ШК01

Lx11 - опрос ТС всех ВШК в нижнем БАЛ и правой половине ШК01

Lx12 - не используется

Lx13 - опрос ТС всех ТЭЗов К2 в стативе

Lx14 - опрос ТС ТЭЗов ПАК 0-го ствола, БВ-02 и 3, 4 ТС обоих ТЭЗов И3 (в последнем стативе ряда, кроме того - опрос точек состояния ГВС, ГТС, БП31-15М, БП32-110М в верхней кассете БГ01)

Lx15 - опрос ТС ТЭЗов ПАК 1-го ствола и 1, 2 ТС обоих ТЭЗов И3 (в последнем стативе ряда, кроме того - опрос точек состояния ГВС, ГТС, БП31-15М, БП32-110М в нижней кассете БГ01)

Шина состояния статива абонентской емкости

Ly 0 - ТС 0-го комплекта АК на всех ТЭЗах АК в стативе, ТС комплектов ИШК, ВШК на ТЭЗах 2Ш00 в обоих БАЛ, ТС1 (25 Гц) и ТС3 (+110в) И3 0-го ствола.

Ly 1 - ТС 1-го комплекта АК на всех ТЭЗах АК в стативе, ТС комплектов ИШК, ВШК на ТЭЗах 2Ш01 в обоих БАЛ, ТС2 (425 Гц) и ТС4(ТВ) И3 0-го ствола.

Ly 2 - ТС 2-го комплекта АК на всех ТЭЗах АК в стативе, ТС комплектов ИШК, ВШК на ТЭЗах 2Ш12 в обоих БАЛ, ТС1 (25 Гц) и ТС3(+110в) И3 1-го ств.

Ly 3 - ТС 3-го комплекта АК на всех ТЭЗах АК в стативе, ТС комплектов ИШК, ВШК на ТЭЗах 2Ш13 в обоих БАЛ, ТС2 (425 Гц) и ТС4(ТВ) И3 1-го ствола.

Ly 4 - ТС 4-го комплекта АК на всех ТЭЗах АК в стативе, ТС комплектов ИШК, ВШК на ТЭЗах 2Ш14 в обоих БАЛ, ТС 1-го комплекта ПАК на ТЭЗах ПАК обоих стволов.

Ly 5 - ТС 4-го комплекта АК на всех ТЭЗах АК в стативе, ТС комплектов ИШК, ВШК на ТЭЗах 2Ш15 в обоих БАЛ, ТС 2-го комплекта ПАК на ТЭЗах ПАК обоих стволов.

Ly 6 - ТС 6-го комплекта АК на всех ТЭЗах АК в стативе, ТС комплектов ИШК, ВШК на ТЭЗах 2Ш26 в обоих БАЛ, ТС БВ02-60.

Ly 7 - ТС 7-го комплекта АК на всех ТЭЗах АК в стативе,ТС комплектов ИШК, ВШК на ТЭЗах 2Ш27 в обоих БАЛ.

Ly 8 - ТС 8-го комплекта АК на всех ТЭЗах АК в стативе, ТС комплектов ИШК, ВШК на ТЭЗах 2Ш00, 2Ш08 в кассете ШК, (ТС БП31-15м в обеих кассетах БГ только для последнего статива ряда).

Ly 9 - ТС 9-го комплекта АК на всех ТЭЗах АК в стативе, ТС комплектов ИШК, ВШК на ТЭЗах 2Ш01, 2Ш09 в кассете ШК, (ТС БП32-110м в обеих кассетах БГ только для последнего статива ряда).

Ly10 - ТС 10-го комплекта АК на всех ТЭЗах АК в стативе, ТС комплектов ИШК, ВШК на ТЭЗах 2Ш02, 2Ш10 в кассете ШК, (ТС2 (СЗ) ГТС в обеих кассетах БГ только для последнего статива ряда).

Ly11 - ТС 11-го комплекта АК на всех ТЭЗах АК в стативе, ТС комплектов ИШК, ВШК на ТЭЗах 2Ш03, 2Ш11 в кассете ШК, (ТС2 (СЗ) ГТС в обеих кассетах БГ только для последнего статива ряда).

Ly12 - ТС 12-го комплекта АК на всех ТЭЗах АК в стативе,ТС комплектов ИШК, ВШК на ТЭЗах 2Ш04, 2Ш12 в кассете ШК, (ТС1(+110В)ГВС в обеих кассетах БГ только для последнего статива ряда).

Ly13 - ТС 13-го комплекта АК на всех ТЭЗах АК в стативе, ТС комплектов ИШК, ВШК на ТЭЗах 2Ш05, 2Ш13 в кассете ШК, ТС 25гц ГВС в обеих кассетах  БГ только для последнего статива ряда).

Ly14 - ТС 14-го комплекта АК на всех ТЭЗах АК в стативе,ТС комплектов ИШК, ВШК на ТЭЗах 2Ш06,2Ш14 в кассете ШК, (ТС ГВТ в обеих кассетах БГ только для последнего статива ряда).

Ly15 - ТС 15-го комплекта АК на всех ТЭЗах АК в стативе, ТС комплектов ИШК, ВШК на ТЭЗах 2Ш07, 2Ш15 в кассете ШК.

ОО 6,ХХ,Y- Запуск теста "бегущий 0" по индексу КВВ - ХХ. Y=1 однократно Y=0 c зацикливанием по неисправности. Снятие зацикливания ОО 2,1-.

печать:  1) ХХ УСК ГОДЕH

2) УСК YXX.0.-XXXX нет объединичивания

b

3) УСК YXX.1.-X.XXXXнеисправность при записи 0

a        b      c       d

4) УСК YXX.2.-X.YXX.XXXX подзапись 0 в другую линейку

где: а- адрес УСК, в разряд (b) которого пишется 0 при прохождении "бегущего нуля" через УСК с адресом (с); d- информация в проверяемом УСК.

ОО 9,YXXX- Чтение линейки УСК (ХХХ), Y=0 адрес 77000, 1 - 67000.

печать: ХХХ.ХХХХ

адрес информация

ТО 4,0- Включение 0-го ствола БК.

если резервный ствол неисправен "блокирован", то ОТКАЗ. Если исправен, то ХХР. СТВОЛ БК0 ВКЛ., в момент переключения производится контроль И3 на залипание.

ТО 4,1- Включение 1-го ствола БК.

если резервный ствол неисправен "блокирован", то ОТКАЗ. Если исправен, то ХХР. СТВОЛ БК1 ВКЛ., в момент переключения производится контроль И3 на залипание.

ТО 5,- Запрос на повторную распечатку неисправностей ПУУ, ранее проверенных системой контроля стативных приборов. Если оборудование исправно, печати не будет.

ТО 6- Разблокировка ОК КВВ (запрос на повтор распечаток), то есть обнуление массива 07200-03. После повторной распечатки проверить по ОО 6,...

# КОДЫ (ПРИМЕР) И ПРОЦЕДУРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВИДОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Примечание. В описании процедур ДВО приняты следующие сокращения:

- СС - акустический сигнал "ответ станции";

- Т - тиккер (короткий акустический сигнал);

- ДТ - длинный тиккер;

- ИСН - индекс сокращенного номера (для СНН);

- КРО - кратковременный отбой (нажатие на рычаг из разговора на 1-1,5 сек);

- КРОб- то же действие, совершаемое вызываемым абонентом;

- КПВ - акустический сигнал "контроль посылки вызова";

- Nсв - номер своего телефона;

- ТА - телеграфный аппарат оператора АТС.

| № п/п | Наименование услуги, краткий комментарий и порядок выполнения процедуры абонентом со своего аппарата | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПРЯМАЯ СВЯЗЬ (ПРС) Программирование Пользование: Отмена: | Вызов на запрограммированный номер без набора (по снятию трубки) СС - 38 - Т - Т - Nаб.- СС СС - пауза 4 сек. – соединение СС - 39 - СС | Изменение номера вызываемого абонента перепрограммированием |
| 2. | СОКРАЩЕННЫЙ НАБОР НОМЕРА (СНН) Программирование: Пользование: | Вызов на запрограммированные номера (до 14 номеров) набором одно- или двухзначного индекса. СС - 38 - Т - ИСН - Т - Nаб.- СС СС - набор ИСН - соединение | То же Разрешенные индексы СН: 1...7, 11...17 |
| 3. | ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ БЕЗУСЛОВНАЯ (ПАБ) Ввод ключа-пароля: Заказ услуги: Отмена: | Перевод входящих вызовов со своего номера на другой с использова нием ключа-пароля (любые 4 цифры) СС - 40 - Т - ХХХХ – СС СС - 41 - Nсв - Т - ХХХХ - Т - Nдр. - СС СС - 42 -Nсвой -Т - ХХХХ - СС | Не забывайте вовремя отменять данную услугу |
| 4. | ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ПРИ ЗАНЯТОСТИ (ПАЗ) Заказ услуги: Отмена: | Автоматический перевод входящих вызовов при занятости своего номера на другой номер (секретаря) СС - 54 – СС СС - 55 - СС | Номер секретаря программируется оператором АТС |
| 5. | ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ГРУППОВАЯ (ПАГ) Заказ услуги: Отмена: | Автоматический перевод входящих вызовов с абонентов определенного списка на одного ("ночной сторож") СС - 43 – СС СС - 44 - СС | Списки групп ПАГ и номера дежурных программируются оператором АТС |
| 6. | НАПОМИНАНИЕ (НАП) Заказ услуги: Отмена: | Звонок на свой номер в назначенное время ("будильник"). Действует в течение суток с момента заказа. СС - 34 - Т - ЧЧММ – СС СС - 35 - СС \ часы и минуты | Кол-во заказов с одного номера в сутки не ограничено |
| 7. | ПОСТАНОВКА НА ОЖИДАНИЕ (ПОЖ) Заказ услуги: Отмена: | Автоматическое соединение с занятым абонентом по его освобождении СС - 31 - СС - положить трубку СС - 30 - СС | При освобождении вызываемого первый вызов идет заказавшему ПОЖ |
| 8. | ЭКСТРЕННАЯ СВЯЗЬ (ЭКС) Заказ услуги: | Срочное соединение с абонентом, занятым другим разговором. Собеседник вызываемого абонента ставится на удержание. СС - 32 - СС | Отмена услуги автоматически по окончании экстренного разговора |
| 9. | РЕГИСТРАЦИЯ ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ (РВВ) Заказ услуги: Отмена: | Распечатка на ТА номеров всех абонентов данной АТС, звонящих на Ваш номер (по вх.связи -номер СЛ) СС - 54 – СС СС - 55 - СС | Информация о зарегистриров. номерах запра шивается у оператора АТС |
| 10. | УВЕДОМЛЯЮЩИЙ ИСХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ (УИВ) Заказ услуги: | Подача тиккера вызываемому абонен ту, занятому другим разговором СС -33 -Т -Nаб - КПВ - КРОб - разговор | Не выполняется при заказанной ПАЗ у вызываемого абонента |
| 11. | УВЕДОМЛЯЮЩИЙ ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ (УВВ) Пользование: | Подача тиккера в Ваш разговор при вызове Вас третьим абонентом Т(в разговоре)-КРО - нов.разговор - и т.д | Услуга программируется оператором АТС Не совмещается. с услугой ПАЗ |
| 12. | СПРАВКА (СПР) Пользование: | Справочное соединение из разгововора с постановкой первого собеседника на удержание разговор с А - КРО - ДТ - N Б - КПВ - - разг.с Б - КРО - разговор с А - и т.д. | Услуга программируется оператором АТС. |
| 13. | ПЕРЕДАЧА ВЫЗОВА(ПЕР) Пользование: | Передача вызова из разговора третьему абоненту разговор с А - КРО - ДТ - N Б - КПВ - - разг.с Б - отбой - разговор А и Б | Услуга программируется оператором АТС. |
| 14. | ВЫЯВЛЕНИЕ ЗЛОНАМЕРЕННОГО АБОНЕНТА (ЗЛО) Пользование: | Распечатка на ТА номера вызывающего абонента по требованию вызываемого из разговора Из разг. - КРО - ДТ - 50 - ДТ -разговор | Услуга дается всем абонентам |
| 15. | СООБЩЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ ВЫЗЫВНОГО СИГНАЛА (ОВС) Пользование: | Сообщение оператору АТС в виде распечатки на ТА номера абонента, у которого отсутствует вызов СС - 47 - СС | То же. Может использоваться для опознаания линий |
| 16. | СООБЩЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ КПВ (ОКПВ) Пользование: | Сообщение оператору АТС в виде распечатки на ТА номера абонента, у которого отсутствует сигнал КПВ из разговора: КРО - ДТ - 58 - ДТ - разг. | Услуга дается всем абонентам |
| 17. | СООБЩЕНИЕ О НЕИСПРАВНОСТИ ТЕЛЕФ. АППАРАТА (НТА) Пользование: | Сообщение оператору распечаткой на ТА номера абонента, у которого не работает телефон СС - 51 - Т - N НТА - СС | Услуга дается всем абонентам. Набирается с любого номера |
| 18. | СООБЩЕНИЕ О ПЛОХОЙ СЛЫШИМОСТИ (ПЛС) Пользование: | Сообщение оператору АТС в виде рас печатки на ТА разговорного тракта, в котором плохая слышимость из разговора: КРО - ДТ - 48 - ДТ - разг. | Услуга дается всем абонентам |
| 19. | ПОЛНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ВХОД. ВЫЗОВОВ (ПОВ) Заказ услуги: Отмена: | Выдача сигнала "занято" на все входящие к данному номеру вызова с сохранением исходящей связи с него СС - 36 – СС СС - 37 - СС | Не забывайте вовремя отменять данную услугу |

# ГРУППОВЫЕ ДВО

Способ управления АТСКЭ по записанной программе предоставляет ее абонентам ряд дополнительных услуг и дополнительных видов обслуживания (см. 5 2.3).

Рассмотрим ДВО, предоставляемые всем абонентам АТСКЭ независимо от их класса обслуживания.

ПОСТОЯННЫЙ НОМЕР В ПРЕДЕЛАХ СТАНЦИИ. При изменении адреса абонента АТСКЭ его списочный номер может быть сохранен без перекроссирования линии на станционном кроссе с помощью использования соответствующих директив системы администрирования или неавтоматизированной генерации соответствующих станционных данных.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОМЕРА вызывающего абонента по требованию вызываемого во время разговора. Осуществляется кратковременным (0,8...1,2 с) нажатием на рычаг микротелефонной трубки и набором специального двузначного кода. Информация о данном разговоре будет распечатана на станционном телетайпе.

СООБЩЕНИЕ О ПЛОХОЙ СЛЫШИМОСТИ РАЗГОВОРА. Услуга реализуется путем кратковременного отбоя и набора двузначного кода. На станционном телетайпе будут распечатаны данные по разговорному тракту. По таким распечаткам может быть собрана субъективная статистика по качеству связи.

СООБЩЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ ТОНАЛЬНОГО СИГНАЛА КПВ. Услуга аналогична предыдущей. При внутристанционной связи, как правило, указывает на неисправность ВШК, участвующего в соединении.

СООБЩЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ ВЫЗЫВНОГО СИГНАЛА. Осуществляется набором двузначного кода. Номер АЛ - линейный и списочный регистрируются на станционном телетайпе. Используется также обслуживающим персоналом для проверки распределения списочных номеров по абонентским линиям, а также в период проведения пуско-наладочных работ и при расширении емкости АТСКЭ.

СООБЩЕНИЕ О НЕИСПРАВНОСТИ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА. Осуществляется набором двузначного кода и номера неисправного телефонного аппарата с ближайшего исправного, который включен в ту же АТСКЭ. Станционный телетайп производит автоматическую регистрацию заявки на ремонт.

РЕГИСТРАЦИЯ ИСХОДЯЩИХ МЕЖДУГОРОДНЫХ РАЗГОВОРОВ. На станционном телетайпе автоматически выводится печать по каждому исходящему разговору по автоматической междугородной сети следующая информация: - номер вызывающего абонента АТСКЭ Квант>; - полный номер вызываемого абонента, включая код зоны; - время начала разговора и время его окончания.

# ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДВО

Индивидуальное использование ДВО абонентами станции определяется классом обслуживания каждого конкретного абонента. Класс обслуживания - это набор данных, который полностью описывает абонентскую линию, включенную в станцию, с точки зрения доступа к основным и дополнительным видам обслуживания и, который хранится в запоминающем устройстве, составляется при проектировании АТС по информации, предоставленной заказчиком, и может изменяться техперсоналом в процессе эксплуатации.

СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ВЫЗОВ ИЛИ ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ. Услуга позволяет абоненту временно переводить все поступающие к нему вызовы на любого другого абонента в пределах местной сети связи. Длительность действия переадресации ограничивается самим пользователем посредством соответствующих абонентских процедур.

ПОСТОЯННАЯ ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ. Используется для разгрузки своей линии. В случае занятости основной АЛ все поступающие вызовы автоматически направляются на заранее заданную АЛ в пределах данной АТС. При незанятости основной АЛ вызовы направляются на нее. Заказ и отмена действия осуществляются набором двузначных кодов.

СОКРАЩЕННЫЙ НАБОР НОМЕРА. Абонент АТСКЭ может иметь индивидуальный список наиболее часто используемых номеров количеством до 14 шт., до 15 цифр в каждом, хранящийся в памяти управляющего устройства. Содержимое списка изменяется самим абонентом по мере надобности с использованием соответствующей процедуры коррекции. Процедура набора номера сокращается до набора одной или двух цифр, что особенно удобно при пользовании автоматической междугородней связью. Можно утверждать, что сокращенный набор номера является самой популярной услугой в <Кванте>. Сокращенный номер может использоваться также и в процедурах ДВО, где по алгоритму необходим набор номера абонента.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ. Данная услуга является разновидностью сокращенного набора номера. В отличие от предыдущей услуги при прямой связи вызов необходимого абонента осуществляется снятием микротелефониой трубки с рычага аппарата и четырехсекундной выдержкой при слушании сигнала «ответ станции». Номер вызываемого абонента заранее записывается в память. Процедура заказа аналогична изменению списка сокращенных номеров. Для отмены услуги при получении сигнала «ответ станции» набирается двузначный код отмены (без выдержки четырехсекундной паузы).

ВРЕМЕННЫЙ ЗАПРЕТ ВХОДЯЩЕЙ СВЯЗИ. Абонент может временно запретить поступление к нему входящих вызовов, сохранив за собой право на исходящую связь в пределах своей категории. Запрет не распространяется на междугородные вызовы. Отмена запрета производится набором соответствующего двузначного кода.

НАПОМИНАНИЕ. Пользователь услугой набирает код заказа услуги и время (в часах и минутах), после чего станция в заданное время вызовет его специальным сигналом.

РЕГИСТРАЦИЯ ВХОДЯЩИЙ ВЫЗЫВОВ. Заказывается набором двузначного кода услуги. Начиная с этого момента данные о всех поступающих вызовах будут распечатываться на станционном телетайпе. Отмена действия услуги производится набором другого кода.

НАВЕДЕНИЕ СПРАВКИ ВО ВРЕМЯ РАЗГОВОРА. Во время ведения разговора при входящем вызове Пользователь услугой в случае необходимости может сделать кратковременный отбой, поставив тем самым второго абонента на удержание. К линии пользователя автоматически подключается ПНН. Набором номера третьего абонента можно получить соединение с ним и навести справку. Удерживаемый абонент при этом никакого специального сигнала не получает. В режиме справочного соединения его инициатор может попеременно разговаривать с двумя абонентами, переключаясь с одного на другого с помощью кратковременных отбоев, причем секретность обоих разговоров сохраняется.

ПЕРЕДАЧА ВЫЗОВА. Имея данную услугу и услугу наведения справки, абонент после наведения справки может передать свое входящее соединение другому абоненту. Для передачи вызова абоненту необходимо положить микротелефонную трубку на рычаг аппарата, т.е. произвести отбой длительностью свыше 1,2 с. Линия абонента, осуществившего передачу вызова, освобождается.

ОБРАТНЫЙ ВЫЗОВ, ИЛИ ПОСТАНОВКА НА ОЖИДАНИЕ. Получив сигнал «занято» при вызове абонента своей АТС, пользователь услугой может встать в очередь ожидания его освобождения, набрав код услуги и номер вызываемого абонента. При освобождении указанного в заказе абонента АТС автоматически вызовет обоих абонентов и установит между ними соединение.

ЭКСТРЕННАЯ СВЯЗЬ. Отдельным привилегированным абонентам АТСКЭ предоставляется возможность устанавливать разговорное соединение с абонентом своей станции, занятым разговором с третьим абонентом. Для этого набирается код услуги и номер требуемого абонента. Обоим разговаривающим абонентам подается специальный предупредительный сигнал о вхождении экстренного вызова (тройной тиккер), и привилегированный абонент подключается к вызываемому с удержанием третьего абонента. Секретность разговоров при этом сохраняется.

УВЕДОМЛЯЮЩИЙ ИСХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ. Услуга позволяет пользователю известить специальным сигналом уведомления любого вызываемого им абонента своей станции, занятого разговором. Для этого достаточно набрать код услуги и номер вызываемого абонента.

УВЕДОМЛЯЮЩИЙ ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ. Пользователь услугой всегда будет автоматически уведомляться во время разговора тиккерным сигналом о поступление к нему любого нового вызова. Вероятность потери важных вызовов при этом существенно снижается, кроме того, на правах уведомляющего входящего вызова к любому абоненту АТСКЭ поступает вызов от телефонистки коммутатора МТС.

КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗЬ. На АТСКЭ возможна организация внутристанционной конференц-связи между пятью абонентами с помощью их запараллеливания через коммутационное поле. Сбор абонентов конференц-связи осуществляется ее инициатором, имеющим соответствующий класс обслуживания, последовательным набором кода услуги и номера очередного участника. При этом инициатор конференц-связи имеет возможность подключить любого ее участника по своему усмотрению в любое время ведения сеанса конференц-связи.

## Обслуживание по <группам общих интересов>.

ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ГРУППОВАЯ, ИЛИ РЕЖИМ НОЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. Данная услуга предназначена для учреждений, где в нерабочее время имеется дежурный.

Для введения режима ночного обслуживания с телефона дежурного выбирается код услуги и номера учрежденческих телефонных аппаратов (по заранее согласованному списку), предусмотренных для переадресации на телефон дежурного. Теперь к дежурному будут поступать все входящие вызовы. Отмена режима ночного обслуживания производится с телефонного аппарата дежурного набором кода отмены.

СЕРИЙНОЕ ИСКАНИЕ. Абоненты АТСКЭ могут объединяться в группы с серийным исканием, которым присваиваются отдельно выделенные списочные номера. Эти номера могут предоставляться как из совокупности внутристанционной нумерации, так и с образованием новых направлений связи. При вызове по такому (одному) номеру ЦУУ осуществит искание в заданном порядке одного из свободных телефонных аппаратов и установит с ним соединение. Кроме того, любого абонента данной группы с серийным исканием можно вызвать индивидуально, согласно его личному номеру.

## Организация диалога абонент - АТС.

Ниже приводятся абонентские процедуры для пользования системой ДВО, которые были разработаны с учетом рекомендаций МККТТ [20, 21].

При взаимодействии абонента с АТС происходит обмен (диалог) сигналами двух типов: управляющими - от абонента к АТС (например, вызов, набор номера, отбой и др.) и информирующими - от АТС к абоненту (например<ответ станции>, сигнал <занято>, <контроль посылки вызова> и др.). С целью облегчения пользования сложной системой ДВО для абонентов введены дополнительные сигналы обоих типов [12].

Формат сообщений от абонентов. В качестве универсальной последовательности набора при пользовании ДВО принята информация из блоков шести типов, выполняющих функции:

- отличительного кода связи (указывающего режим связи или сети, например при использовании мультифункционального терминала);

- кода услуги (указывающего конкретный вид услуги);

- вспомогательного кода услуги (разъясняющего функционирование услуги);

- кода инструкции (указывающего конкретную требуемую инструкцию станции, например, регистрацию, активизацию, аннулирование, деактивизацию или проверку заказа);

- дополнительную информацию (необходимую для использования конкретной услуги и дополняющую информацию, заключенную в блоках 1 - 4, например абонентский номер, указание времени, пароль и т. д.);

- конца кодового сообщения (кода, указывающего на конец ввода информации заказа).

Введение блоков информации на АТСКЭ <Квант> предусмотрено последовательно.

В настоящее время блоки 1 и 6 абонентских процедур вообще не используются. Код услуги (блок 2) объединен со вспомогательным кодом услуги (блок 3) в единый двузначный код.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ СИГНАЛЫ. Единственным сигналом управления, используемым в процедурах ДВО в качестве межблочного разделителя информации, является нажатие кнопки # (квадрат) на кнопочном аппарате. Он равнозначен четырехсекундной задержке в наборе номера, и оба сигнала могут быть использованы взаимозаменяемо. Таким образом гарантируется идентичность абонентских процедур как для кнопочных, так и для дисковых телефонных аппаратов массового производства без использования каких-либо дополнительных нестандартных кнопок.

В качестве сигнала повторного вызова ПНН во время разговора для ввода абонентской процедуры ДВО используется кратковременное нажатие на рычаг телефонного аппарата длительностью 0,2 ... 1,2 с (для краткости именуемое кратковременным отбоем - КРО). После получения доступа к ПНН используется основной формат процедуры.

При трехадресных соединениях сигнал КРО воспринимается как требование на переустановление тракта.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СИГНАЛ <ответ станции>. Сигнал относится к дополнительным информирующим сигналам. Подтверждает прием очередного блока информации абонентской процедуры и разрешает дальнейший набор номера. В технической документации этот сигнал частотой 425 Гц и длительностью 0,3..0,5 с называется одиночным тиккером, или просто тиккером.

Тиккер подается также при подключении к АЛ приемника набора номера при повторном вызове последнего во время разговора.

СИГНАЛ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРИЕМА ИЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА. Совпадает по параметрам и назначению с обычным сигналом <ответ станции> и, кроме того, означает, что процедура произведена абонентом правильно и принята к исполнению. Разрешает абоненту начать новую процедуру, если в этом есть необходимость. Представляет собой непрерывный тональный сигнал частотой 425 Гц.

В случае исполнения какой-либо услуги, заказанной во время разговора повторным вызовом ПНН, и последующего выполнения соответствующей процедуры этот сигнал длится около 2 с, после чего ПНН отключается, а абонент автоматически возвращается к прерванному соединению. В дальнейшем этот сигнал будет называться сигналом <исполнено>, или <Исп.>

Сигнал отказа в приеме или исполнении заказа. Совпадает по параметрам и назначению с обычным сигналом <занято>, предлагает абоненту начать процедуру сначала вследствие ошибки либо состояния внутренней блокировки. Представляет собой прерывистый тональный сигнал частотой 425 Гц, с длительностью посылки и паузы по 0,3 с.

В случае выполнения абонентской процедуры во время разговора этот сигнал длится около 2 с, после чего ПНН отключается, а абонент автоматически возвращается к прерванному соединению.

СИГНАЛ УВЕДОМЛЕНИЯ СУ. Короткий тональный сигнал частотой 425 Гц, длительностью 0,1 с, подаваемый во время разговора с повторением через 5 с, когда к абоненту АТСКЭ поступает срочное сообщение. Абонент может не обращать на него внимания или же дать кратковременный отбой (КРО) и соединиться с новым абонентом. При этом соединение с предыдущим абонентом удерживается без подачи ему каких-либо дополнительных акустических сигналов. В режиме удержания можно попеременно разговаривать с двумя абонентами, переключаясь с одного на другого посредством КРО. Если один из удержанных абонентов первым даст отбой, то, при наличии еще одного абонента на удержании, уведомленный абонент в течение 2 с получает сигнал <занято>. Он автоматически соединяется с удерживаемым абонентом, и соединение будет считаться обычным.

СИГНАЛ ОБРАТНОГО ВЫЗОВА СО.<Ускоренный> вызывной сигнал частотой 25 Гц, подаваемый абоненту-заказчику, называется обратным вызовом. Длительность посылки, как и паузы, 1с. При получении СО абонент снимает микротелефонную трубку и слышит обычный тональный сигнал КПВ, который подтверждает посылку обычного вызывного сигнала абоненту, указанному в заказе. При неответе СО длится примерно 20 с, после чего автоматически выключается, а данный заказ аннулируется.

СИГНАЛ НАПОМИНАНИЯ СН. <Замедленный> вызывной сигнал частотой 25 Гц, подаваемый абоненту в определенное время. Длительность посылки, как и паузы, 2 с. При снятии микротелефонной трубки во время подачи такого сигнала абонент услышит обычный акустический сигнал <занято>, поскольку специальных сообщений абоненту для этого случая не предусмотрено. Сигнал напоминания при ответе будет длиться примерно 2 мин, после чего автоматически выключится.

СИГНАЛ ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ СЭ. Тональный сигнал, состоящий из трех коротких частотных посылок, подается обоим разговаривающим абонентам при поступлении вызова по услуге экстренной связи. Длительность посылки и паузы 0,1 с. При получении такого сигнала один из участников разговора отключается с удержанием, а другой соединяется с привилегированным абонентом АТСКЭ.

## Абонентские процедуры ДВО

При пользовании абонентскими процедурами ДВО пауза между набором двух соседних цифр номера не должна превышать 4 с (если только такое превышение не оговорено специальной инструкцией по пользованию ДВО).

Действия абонентов должны быть следующими.

При определении номера вызывающего абонента по требованию вызываемого из разговора необходимо:

- дать КРО;

- набрать код 50;

- нажать кнопку # или сделать паузу более 4 с;

- получить сигнал Исп.

При сообщении о плохой слышимости из разговора:

- дать КРО;

- получить сигнал <одиночный тиккер> (Т);

- набрать код 48;

- нажать кнопку # или выдержать паузу более 4 с;

- получить сигнал Исп с последующим автоматическим возвратом к прерванному разговору.

Все последующие цифровые значения кодов услуг являются лишь примером, так как по требованию администрации конкретной телефонной сети кодировка на разных АТСКЭ <Квант> может отличаться от типовой!!

При сообщении об отсутствии тонального сигнала КПВ:

- дать КРО (после перехода к разговору);

- получить сигнал Т;

- набрать код 46;

- нажать кнопку # или выдержать паузу более 4 с;

- получить сигнал Исп с последующим автоматическим возвратом к прерванному разговору.

При сообщении об отсутствии вызывного сигнала:

- снять трубку;

- получить сигнал <ответ станции>;

- набрать код 47;

- нажать кнопку # или выдержать паузу более 4 с;

- получить сигнал Исп.

При сообщении о неисправности телефонного аппарата:

- снять трубку (на исправном аппарате);

- получить сигнал «ответ станции»;

- набрать код 51;

- нажать кнопку # или выдержать паузу более 4 с;

- получить сигнал Т;

- набрать номер неисправного аппарата;

- нажать кнопку # или сделать паузу более 4 с;

- получить сигнал Исп.

Для пользования услугой <Переадресация> абонент должен иметь персональный ключ-пароль, состоящий из последовательности четырех произвольных десятичных цифр, хранящихся в памяти управляющего устройства. Для первоначального ввода или смены ключа-пароля используется следующая процедура:

- снять трубку;

- получить сигнал <ответ станции>;

- набрать код 40;

- нажать кнопку # или выдержать паузу более 4 с;

- получить сигнал Т;

- набрать четыре цифры ключа-пароля;

- нажать кнопку # или сделать паузу более 4 с;

- получить сигнал Исп.

После ввода ключа-пароля можно пользоваться собственно переадресацией. Изменение ключа-пароля производится пользователем по мере необходимости.

Заказать услугу можно с любого телефонного аппарата, включенного в данную АТСКЭ, что представляет собой несомненное удобство. Процедура заказа услуги:

- снять трубку;

- получить сигнал <ответ станции>;

- набрать код 41;

- нажать кнопку # или выдержать паузу более 4 с;

- получить сигнал Т;

- набрать номер своего основного телефона;

- нажать кнопку # или выдержать паузу более 4 с;

- получить сигнал Т;

- набрать персональный ключ-пароль;

- нажать кнопку # или выдержать паузу более 4 с;

- получить сигнал Т;

- набрать номер телефона в пределах местной сети связи, куда должны переводиться вызовы;

- нажать кнопку # или выдержать паузу более 4 с;

- получить сигнал Исп.

С этого момента услуга заказана. Чтобы убедиться в правильности заказа, можно с другого телефонного аппарата набрать собственный номер и получить соединение с абонентом, указанным в заказе.

Услуга обладает свойством обратной связи. С телефонного аппарата переадресации (но только при условии, что он подключен к той же АТС) можно набрать номер аппарата, для которого заказана услуга, и установить соединение без переадресации. Только в этом единственном случае переадресация не работает. Таким образом, абонент, к которому переадресован вызов, может напомнить пользователю услугой, что тот забыл отменить ее действие.

Отказ от услуги может производиться также с любого телефонного аппарата, включенного в данную АТС. Процедура отказа следующая:

- снять трубку;

- получить сигнал <ответ станции>;

- набрать код 42;

- нажать кнопку # или выдержать паузу более 4 с;

- получить сигнал Т;

- набрать номер своего основного телефона;

- нажать кнопку # или выдержать паузу более 4 с;

- получить сигнал Т;

- набрать персональный ключ-пароль;

- нажать кнопку # или выдержать паузу более 4 с;

- получить сигнал Исп.

Следует отметить, что из всех известных абонентских процедур на АТСКЭ эти - самые громоздкие.

В случае процедуры сокращения набора номера начальное заполнение или необходимое изменение индивидуального списка номеров производится с аппарата пользователя с помощью следующей процедуры:

- снять трубку;

- получить сигнал с<ответ станции>;

- набрать код 38;

- нажать кнопку # или выдержать паузу более 4 с;

- получить сигнал Т;

- набрать сокращенный номер (одна или две цифры);

- нажать кнопку # или выдержать паузу более 4 с;

- получить сигнал Т;

- набрать полный сокращаемый номер, включая индексы выхода на сеть и код зоны, если это предусмотрено;

- нажать кнопку # или выдержать паузу более 4 с;

- получить сигнал Исп.

- Если надо ввести или изменить более одного номера, процедура повторяется циклически при получении сигнала ИСП, начиная с набора кода 38.

Пользование сокращенным набором номера осуществляется с помощью следующей процедуры:

- получить сигнал <ответ станции>;

- набрать сокращенный номер (одну или две цифры);

- нажать кнопку # или выдержать паузу более 4 с;

- получить акустический информирующий сигнал .

Данная процедура позволяет использовать сокращенный набор номера, как для установления обычных соединений, так и в заказах ДВО.

При заказе прямой связи:

- снять трубку;

- получить сигнал <ответ станции>;

- набрать код 38 (тот же, что и при вводе сокращенного номера);

При декадном способе трансляции номера на встречную АТС до получения первой посылки сигнала <занято> или КПВ проходит порядка нескольких секунд. Особенно пауза затягивается при междугородной связи.

- нажать кнопку # или выдержать паузу более 4 с;

- получить сигнал Т;

- нажать кнопку # или выдержать паузу более 4 с;

- получить сигнал Т;

- набрать номер требуемого абонента, включая индексы выхода на сеть и код зоны, если это предусмотрено;

- нажать кнопку # или выдержать паузу более 4 с;

- получить сигнал Исп.

Для проверки правильности ввода номера можно тут же, не производя отбой при получении сигнала Исп, нажать кнопку # или выдержать паузу более 4 с и установить соединение с заказанным абонентом.

Процедура пользования прямой связью:

- снять трубку;

- получить сигнал <ответ станции>;

- нажать кнопку # или выдержать паузу более 4 с;

- получить акустический информирующий сигнал (пауза может значительно превысить 4 с при передаче номера по сети связи).

Когда необходимость в прямой связи отпадает, отказ от услуги производится следующими действиями:

- снять трубку;

- получить сигнал <ответ станции>;

- набрать код 39;

- нажать кнопку # или выдержать паузу более 4 с;

- получить сигнал Исп.

После указанной процедуры можно тут же проверить исполнение отказа. Для этого, не давая отбой, продолжать прослушивание сигнала Исп, По истечении 4 с сигнал Исп не должен выключаться, а спустя примерно 20-160 с смениться обычным сигналом <занято>.

При временном запрете входящей связи:

- снять трубку;

- получить сигнал <ответ станции>;

- набрать код <36>;

- нажать кнопку # или выдержать паузу более 4 с;

- получить сигнал Исп.

Временный запрет входящей связи не распространяется на вызовы по междугородной сети связи.

Отказ от услуги: снять трубку;

- получить сигнал <ответ станции>;

- набрать код 37;

- нажать кнопку # или выдержать паузу более 4 с;

- получить сигнал Исп.

При напоминании:

- снять трубку;

- получить сигнал <ответ станции>;

- набрать код 34;

- нажать кнопку # или выдержать паузу более 4 с;

- получить сигнал Т;

- набрать четыре цифры местного времени для напоминания;

- нажать кнопку # или выдержать паузу более 4 с;

- получить сигнал Исп,

Время, указанное в заказе, ограничивается сутками с момента ввода заказа. Услуга <напоминание> рассчитана на прием не более одного заказа от одного и того же пользователя до момента исполнения этого заказа или его аннулирования.

В указанное время абонент получает периодический вызов. Если линия заказчика в указанное время окажется занятой в течение 5 - 7 мин, заказ автоматически аннулируется.

Отказ от услуги:

- снять трубку;

- получить сигнал <ответ станции>;

- набрать код 35;

- нажать кнопку # или выдержать паузу более 4 с;

- получить сигнал Исп,

Для регистрации входящих вызовов необходимо:

- снять трубку;

- получить сигнал <ответ станции>;

- набрать код 45;

- нажать кнопку # или выдержать паузу более 4 с;

- получить сигнал Исп.

Начиная с этого момента на станционный телетайп будет выводиться информация по каждому вызову на данную АЛ: время поступления вызова, списочный номер заказчика, признак связи (0 - при внутристанционной и 1- при внешней входящей) и списочный номер вызывающего абонента (при внутристанционной связи) или номер входящей соединительной линии (при внешней входящей связи).

Отказ от услуги:

- снять трубку;

- получить сигнал <ответ станции>;

- набрать код 46;

- нажать кнопку # или сделать паузу более 4 с;

- получить сигнал Исп.

При наведении справки во время разговора:

- дать КРО;

- получить сигнал Т;

- набрать номер, требуемый для справки (можно сокращенный);

- получить сигнал КПВ, ждать ответа.

Для возврата к удерживаемому соединению следует дать КРО. При этом <справочное> соединение ставится на удержание. Число переключений с одной линии на другую, а также поочередно наводимых справок не ограничивается.

В случае недоступности вызываемого для справки абонента инициатору подается сигнал отказа в исполнении услуги с последующим автоматическим возвратом к прерванному разговору. При неответе <справочного> абонента во время слушания сигнала КПВ можно снова дать КРО. При этом станция освобождает линию <справочного> абонента и соединяет инициатора справки и ожидающего абонента.

Во время разговора с вызываемым для справки абонентом при отбое ожидающего абонента инициатор не получает никаких специальных сигналов. Поэтому может сложиться ситуация, когда инициатор справки кратковременно разрывает шлейф линии, что бы переключиться на ожидающего абонента, который дал отбой.

В этом случае инициатор получит сигнал Т, при котором можно:

- навести новую справку для повторного вызова абонента, давшего отбой, используя описанную процедуру;

- еще раз дать КРО и вернуться к разговору с оставшимся в соединении абонентом;

- дать длительный отбой (более 1,2 с). Оставшийся в соединении абонент получит обычный сигнал <занято>.

Если при наборе номера <справочного> абонента допущена ошибка, следует сделать КРО, и станция соединит инициатора несостоявшийся справки с ожидающим абонентом. После этого можно снова попытаться навести справку.

Если абонент, давший справку, первым кладет микротелефонную трубку, станция в течение примерно 2 с подает сигнал <занято> инициатору справки, после чего автоматически соединяет последнего с ожидающим абонентом. То же происходит и в случае, если при наведении справки во время разговора управляющее устройство определит ошибку в наборе номера.

Если инициатор справки не имеет услуги <передача, вызова>,то его отбой, длящийся более 1,2 с, приведет к освобождению всех устройство определит ошибку в наборе номера.

Если инициатор справки не имеет услуги <передача, вызова>,то его отбой, длящийся более 1,2 с, приведет к освобождению всех станционных приборов, занятых при организации справочного соединения, и к подаче обоим оставшимся абонентам сигнала <занято>, извещающего об окончании разговора.

Услуга передачи вызова реализуется во время справочного соединения, если инициатор справки дает длительный отбой (свыше 1,2 с). При этом <справочный> и ожидающий абоненты переводятся в состояние разговорного соединения. Передача вызова возможна в двух случаях:

- при поступлении к пользователю входящего внешнего вызова и наведении им справки у абонента своей АТСКЭ;

- при разговорном соединении пользователя с абонентом своей АТСКЭ и наведении им справки у абонента своей же станции.

В случае обратного вызова процедура заказа постановки на ожидание освобождения занятого абонента своей АТСКЭ <Квант> заключается в следующем:

- снять трубку;

- получить сигнал <ответ станции>;

- набрать код 31;

- нажать кнопку # или выдержать паузу более 4 с;

- получить сигнал Т;

- набрать номер вызываемого абонента своей АТС (можно сокращенный);

- получить сигнал Исп;

- положить трубку (освободить свою линию).

С телефонного аппарата пользователя может быть принята до момента исполнения только одна такая заявка, а к вызываемому абоненту очередь ожидающих не ограничивается. В режиме ожидания исполнения заказа линия пользователя не блокируется, поэтому возможна любая входящая или исходящая связь в пределах своей категории.

С момента приема заказа обратного вызова управляющее устройство АТС осуществляет постоянный контроль состояния линий как вызываемого, так и вызывающего абонентов, При выполнении условия свободности обеих линий АТСКЭ организует посылку СО заказчику. При ответе на такой сигнал заказчик услуги должен получить обычный сигнал КПВ, а вызываемый - обычную посылку вызова. При неответе на сигнал СО заказ автоматически аннулируется.

Возможно, что при ответе на СО заказчик вместо КПВ услышит сигнал <занято>. Такая ситуация возникает вследствие не блокирования вызываемого абонента в течение поступления СО. За это время заказанная линия может оказаться снова занятой каким-либо вызовом. Заявка при этом продлевается автоматически, а заказчик должен освободить свою линию (повесить трубку) и дождаться следующей подачи СО.

Аннулировать свой заказ пользователь может с помощью следующей процедуры:

- снять трубку;

- получить сигнал <ответ станции>;

- набрать код "3О";

- нажать кнопку # или выдержать паузу более 4 с;

- получить сигнал Исп.

В случае экстренной связи необходимо:

- снять трубку;

- получить сигнал <ответ станции>;

- набрать код 32;

- нажать кнопку # или выдержать паузу более 4 с;

- получить сигнал Т;

- набрать номер вызываемого абонента своей АТС (можно сокращенный);

- нажать кнопку # или выдержать паузу более 4 с;

При переходе в разговорное состояние образуется трехстороннее справочное соединение, где вызываемый по экстренной связи абонент имеет права инициатора справки и в дальнейшем действует согласно процедуре справочного соединения. Оповещение о поступлении экстренного вызова производится с помощью сигнала СЭ.

Экстренный вызов не реализуется в случаях, когда вызываемый абонент занят набором номера, слушает сигнал <занято> или КПВ, либо уже находится в фазе многостороннего соединения.

Если в момент поступления экстренного вызова вызываемый абонент свободен, пользователь услугой услышит обычный сигнал КПВ.

Для осуществления уведомляющего исходящего вызова необходимо:

- снять трубку;

- получить сигнал <ответ станции>;

- набрать код 33;

- нажать кнопку # или выдержать паузу более 4 с;

- получить сигнал Т;

- набрать номер вызываемого абонента своей станции (можно сокращенный);

- нажать кнопку # или выдержать паузу более 4 с;

- получить сигнал КПВ.

Занятый разговором вызываемый абонент получит сигнал СУ. Особенности организации данной услуги те же, что и при экстренной связи.

При конференц-связи:

- снять трубку;

- получить сигнал <ответ станции>;

- набрать код 52;

- нажать кнопку # или выдержать паузу более 4 с;

- получить сигнал Т;

- набрать номер абонента-участника своей АТС (можно сокращенный);

- нажать кнопку # или выдержать паузу более 4 с;

- получить сигнал Исп и по истечении 1 ... 2 с произойдет автоматическое подключение линии инициатора к комплекту конференц-связи,

При ответе первого участника конференц-связи следует оповестить его о проведении конференции и произвести следующие действия:

- дать КРО;

- получить сигнал Т;

- повторить процедуру, начиная с набора кода 52.

Эта процедура повторяется до тех пор, пока не будут собраны все участники конференции.

В случае недоступности очередного участника или неправильного набора номера инициатор конференц-связи получит в течение 1...2 с сигнал <занято>, после чего он автоматически будет возвращен в состояние конференц-связи. Инициатор может сам прервать набор номера очередного участника, сделав КРО, после чего он опять вернется в состояние конференц-связи. Подключение участника возможно на любом этапе проведения сеанса конференц-связи, но общее число участников не должно превышать четырех.

Временная отмена исполнения ДВО применяется, когда пользователю необходимо аннулировать все неисполненные заказы. В этом случае следует:

- снять трубку;

- получить сигнал <ответ станции>;

- набрать код 61;

- нажать кнопку # или выдержать паузу более 4 с;

- получить сигнал Исп.

При групповой переадресации для введения режима ночного обслуживания на аппарате дежурного следует:

- снять трубку;

- получить сигнал <ответ станции>;

- набрать код 43;

- нажать кнопку # или выдержать паузу более 4 с;

- получить сигнал Исп.

Для отмены режима ночного обслуживания на аппарате дежурного выполняется следующая процедура:

- снять трубку;

- получить сигнал <ответ станции>;

- набрать код 44;

- нажать кнопку # или выдержать паузу более 4 с;

- получить сигнал Исп.

Разработанная система абонентских процедур допускает последующие возможности модификации и расширения. Имеющийся опыт эксплуатации АТСКЭ <Квант> показывает, что абоненты легко усваивают диалоговые процедуры после проведения соответствующего инструктажа техническим персоналом АТС.

В программном обеспечении ДВО предусмотрена возможность снятия показаний статистических счетчиков по использованию системы ДВО как автоматически (в заданное время), так и вручную.

## Программы дополнительных видов обслуживания

Система программ ДВО построена таким образом, чтобы максимально использовать программное обеспечение основных видов связи.

В комплексе программ приема номера осуществляется прием и анализ информации абонентских процедур для заказа тех или иных услуг. Абонентская нумерация и коды услуг разделяются посредством дополнительного управляющего сигнала (нажатие кнопки # или четырехсекундная выдержка).

При подключении ПНН к линии производится первичное измерение продолжительности паузы до набора первой цифры. В случае превышения четырехсекундной паузы проверяется класс обслуживания вызывающего абонента для выяснения, не относится ли данный вызов к алгоритму услуги «прямая связь». При отрицательном исходе измерение длительности паузы автоматически продлевается до 20 с.

После приема первой цифры производится вторичное измерение паузы, но теперь проверяется вероятность использования сокращенного набора номера.

При отрицательном исходе измерение паузы снова продлевается до 20 с.

После приема второй цифры делается третье измерение. При превышении четырехсекундной выдержки после набора двух первых цифр они пересчитываются в двоичный код, который используется в качестве индекса для обращения к 100-словной таблице стартовых адресов обработки возможного сигнала управления.

Эта таблица служит также для "кроссировки" кодов услуг в соответствии с планом сетевой нумерации.

В словах таблицы, соответствующих комбинациям первых цифр набора, не используемых в качестве кодов услуг, записывается один и тот же адрес программы продления времени непроизводительного занятия до максимального значения. Для задействованных кодов записываются адреса программ приема и анализа информации соответствующих процедур, расположенных во втором дополнительном блоке памяти.

При выходе на кросс-таблицу кодов ДВО двоичное значение активного кода записывается в КРВ в поле <индекс ДВО> (третье слово, разряды 9 ... F). Если запись в данном поле КРВ не нулевая, программа приема и анализа номера вызываемого абонента самоблокируется, т.е, никаких действий, кроме накопления цифр, не происходит. Функции анализа последующей информации берет на себя исполнительная программа, индекс стартового адреса которой теперь хранится в КРВ. Она будет запускаться всякий раз, когда абонент превысит четырехсекундную паузу.

Типичными действиями программы приема и анализа абонентской процедуры ДВО являются детальная проверка принятой информации на полноту и достоверность, а также счет блоков информации в процедуре с помощью <счетчика блоков> в КРВ (третье слово, разряды 6...8). После успешного приема каждого блока активизируется программа подачи тиккера абоненту или сигнала Исп в конце процедуры.

Для реализации многих дополнительных видов обслуживания требуется специально выделенная для этой цели память данных, закрепляемая индивидуально за каждым пользователем. Часть этих данных относится к перечню услуг, которые предоставлены конкретному абоненту. Эта информация абоненту недоступна.

Другая часть информации может изменяться непосредственно абонентом в ходе выполнения процедур ДВО. Как правило, эта информация описывает состояние и подробности услуг по отношению к определенному пользователю.

Для реализации услуг <напоминание> и <обратный вызов> используются связные списки из четырехсловных регистров памяти (ОЗУ), где запоминаются время напоминания и номер абонента-заказчика для первой услуги и номер заказчика и вызываемого абонента для второй услуги.

Еще один такой связный список используется для реализации ДВО, требующих вывода информации на станционный телетайп, таких как <регистрация входящих вызовов>, <определение номера вызывающего абонента по требованию вызываемого во время разговора> и <регистрация исходящих междугородных разговоров>. Связные списки ДВО обслуживаются программами-планировщиками, запускаемыми на втором уровне 1 раз в секунду и 1 раз в минуту.

Программное обеспечение АТС КЭ <Квант> содержит довольно большой объем программ ДВО. Это - программы, изменяющие алгоритм обслуживания вызова практически на всех его основных фазах: прием номера, организация абонентской сигнализации, разговор (для многосторонних подключений) и отбой.

Кроме того, программы ДВО эффективно используют и стандартные части программ обычной обработки вызова, например подпрограммы поиска и занятия путей и комплектов и др.

# Структура абонентских данных.

Абонентские данные предназначены для обеспечения работы программ обработки вызова с учетом различных классов обслуживания. Они состоят из абонентских характеристик, таблиц <нормализованных> сотенных групп и различных списочных данных.

Каждая абонентская характеристика представляет собой транслятор для пересчета линейного номера АЛ (исходный параметр) в набор объектных параметров (тип АЛ, списочный номер абонента, отношение данного абонента к ДВО и ограничения в видах связи).

Структура первой ступени абонентских характеристик (АХ)

| F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P=0 | СКО | НС | ДЕ |
| P=1 | Nбл | Номер четырехсловного блока памяти данных |

Она представляет собой одномерную матрицу из так называемых первичных слов АХ. Размер матрицы (таблицы) однозначно определяется конечной абонентской емкостью станции и полностью ей соответствует по количеству слов.

Так, например, для станции емкостью 2048 абонентских линий таблица первичных слов АХ будет содержать 2048 16-разрядных слов памяти, т.е. по слову на каждую АЛ. Первая ступень АХ размещается в 4-м дополнит. блоке памяти, начиная с адреса 40000. Исходным параметром для индексирования данной таблицы является полный линейный номер АЛ в двоичном коде (11 разрядов). Незадействованные АЛ отмечаются записью, состоящей из всех 1 (машинный код 773FF). Записи, соответствующие задействованным АЛ, содержат так называемый дискриптор типа Р (старший разряд F), который указывает на характер информации в остальных 15 разрядах. При P=O остальная часть слова содержит данные, при Р=1 - ссылку на следующую ступень АХ, в данном случае вторую. Точнее говоря, при P=O оставшаяся часть слова первой ступени АХ содержит промежуточные объектные параметры, т.е. параметры, требующие дополнительного пересчета для получения конечного результата. К ним относятся поле параметра СКО (сокращенного класса обслуживания, разряды С ... Е), поле параметра НС (нормализованной сотни, разряды 7... В) и поле параметра DE (двоичное значение двух последних цифр списочного номера абонента, разряды 0 ... 6).

Параметр НС служит индексом для обращения к таблице значений нормализованных сотен групп списочных номеров абонентов. Данная таблица состоит из пяти подтаблиц с однородной структурой. Каждая подтаблица представляет собой массив из четырех разрядных элементов, число которых достигает 32, т. е. 8 машинных слов памяти. Номер каждого элемента таблицы со ответствует значению параметра НС, а выбор конкретной подтаблицы определяется требуемой цифрой (ее позицией в системе нумерации) списочного абонентского номера; подтаблица цифры сотни, тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч и миллионной группы. Каждый элемент подтаблицы содержит соответствующую цифру списочного номера в двоично-десятичном коде или цифру дополнение до полного семизначного номера, необходимого при пользовании автоматической междугородной связью.

Параметр СКО служит индексом для обращения к восьмисловной таблице сокращенных классов обслуживания

|  | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ТАЛ | НН | ПВ | КС | Пер | Спр | ГГС | УИВ | УВВ | Экс | Огр |
| 6 | ТАЛ | НН | ПВ | КС | Пер | Спр | ГГС | УИВ | УВВ | Экс | Огр |
| 7 | ТАЛ | НН | ПВ | КС | Пер | Спр | ГГС | УИВ | УВВ | Экс | Огр |

Запись таблицы СКО содержит ряд объектных параметров, значения которых требуют пояснения.

Поле параметра Огр (ограничение в пользовании основными видами связи, разряда 0...2) содержит флаги разрешения (значение 0) на пользование следующими видами исходящей связи:

разряд 0 относится к связи с АМТС, разряд 1 - с ГТС и разряд 2 - с ведомственной сетью.

Следующие разряды записи СКО (3 ... В) являются индикаторами, принимающими значение 0 либо 1 (логические <нет> и <да> соответственно) в зависимости от выполнения нижеперечисленных условий для конкретной АЛ, принадлежащей данному СКО:

- разряд 3 (Экс) разрешает пользование услугой <экстренная связь>;

- разряд 4 (УВВ) разрешает пользование услугой <уведомляющий входящий вызов>;

- разряд 5 (УИВ) разрешает пользование услугой <уведомляющий исходящий вызов>;

- разряд 6 (ГГС) разрешает пользование системой громкоговорящей связи;

- разряд 7 (Спр) разрешает пользование услугой <наведение справки во время разговора>;

- разряд 8 (Пер) разрешает пользование услугой <передача вызова>, если разрешена услуга <<наведение справки во время разговора>;

- разряд 9 (КС) разрешает пользование услугой <конференц связь>, обозначает абонента-инициатора;

- разряд А (тип ПВ) указывает на тип вызывного сигнала для абонента (0 для обычного, частотой 25 Гц и 1 - для тонального);

- разряд В (тип НН) указывает на тип номеронабирателя, установленного на аппарате данной АЛ (О для декадного набора и 1 - для многочастотного).

- Старшие разряды записи СКО (С... F), обозначенные как поле параметра ТАЛ, описывают тип АЛ, имеющей данный СКО,

Таким образом, СКО позволяет из абонентов конкретной станции составить восемь больших групп, описываемых составом ограничений, услуг и типом АЛ.

Если какая-то часть абонентов может быть описана в вышеприведенных терминах, но не подходит ни под один из уже присвоенных СКО, абоненту присваивается расширенная характеристика (РХ). В РХ в первичном слове абонентской характеристики Р=1, т.е. данное слово содержит ссылку на вторую ступень транслятора. Расширенная характеристика присваивается также АЛ, если абонент должен пользоваться услугами, не относящимися к СКО.

Ссылка на вторую ступень АХ содержит следующую информацию: разряды 0...D - порядковый номер четырехсловного блока памяти, содержащего информацию второй степени РХ, разряд Е - служит для выборки одного из двух возможных физических блоков памяти, где размещается данная вторая ступень РХ.

Структура второй ступени РХ

|  | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | НС | ДЕ |
| 1 | ТАЛ | НН | ПВ | Инд СН | РКО | Огр |
| 2 | Nбл.ОЗУ | Номер начального четырехсловного блока памяти ОЗУ |
| 3 | Линейный номер абонента при ПАЗ (секретарь) |

Формат второй ступени РХ - четыре машинных слова, нулевое слово содержит поля параметра ДЕ (разряды 0...6) и параметра НС (разряды 7...В), совпадающие с аналогичными полями первой ступени. Первое слово имеет поле параметра Огр (разряды 0...2), поле параметра ТАЛ (разряды С ... F), индикатор типа ПВ (разряд А) и индикатор типа НН (разряд В) совпадающие с одноименными полями СКО, поле параметра Инд СН (индекс сокращенного набора, разряды 7...9) обозначает число сокращенных номеров, предоставленное в пользование данному абоненту, деленное на 2.

Параметр РКО (расширенный класс обслуживания, разряды 3 ...6) служит индексом для обращения к таблице РКО:

|  | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | КС | Пер | Спр | ГГС | УИВ | УВВ | Экс |  |
| 1 |  | НАП | ПОЖ | ДФ |  | САК | СПС |  | ПАГ | ПАБ | ПАГ | ПАЗ | Рег | ПОВ | СНН |

Запись таблицы РКО - двухсловная. Первое слово записи РКО (разряды 3...9) в точности повторяет значение одноименных разрядов записи СКО. Остальные разряды данного слова пока не используются. Следующее слово записи РКО содержит индикаторы разрешения на пользование абонентом данной АЛ различными ДВО, а именно:

- разряд 0 (СНН) разрешает пользование услугами <сокращенный набор номера> и <прямая связь>;

- разряд 1 (ПОВ) разрешает пользование услугой <временный запрет входящей связи>;

- разряд 2 (РВВ) разрешает пользование услугой<регистрация входящих вызовов>

- разряд 3 (ПАЗ) разрешает пользование услугой <постоянная переадресация>;

- разряд 4 (ПАГ-У) указывает на принадлежность АЛ к группе участников по услуге <групповая переадресация;

- разряд 5 (ПАВ) разрешает пользование услугой <переадресация безусловная>;

- разряд 6 (ПАГ-Д) указывает на принадлежность АЛ дежурному по услуге <групповая переадресация> с правом установки и отмены режима ночного обслуживания;

- разряд 8 (СПС) указывает на принадлежность АЛ к системе поисковой сигнализации;

- разряд 9 (САК) указывает на то, что данная АЛ является спаренной;

- разряд В (ДФ) разрешает пользование системой общестанционных диктофонов;

- разряд С (ПОЖ) разрешает пользование услугой <обратный вызов>;

- разряд D (НАП) разрешает пользование услугой <напоминание>.

По этим разрядам разрешение устанавливается записью 1, а запрет - 0. Второе слово второй ступени РХ является ссылкой на индивидуальное абонентское ОЗУ, которое компонуется из последовательно расположенных четырехсловных блоков памяти. Число блоков определяется емкостью списка сокращенных номеров, если он имеется. Если сокращенных номеров нет, то каждой второй ступени РХ однозначно соответствует один четырехсловный блок ОЗУ, который при дополнении списком сокращенных номеров считается начальным. Разряды 0...D содержат порядковый номер этого начального четырехсловного блока, начиная с базового адреса массива абонентского ОЗУ. Два старших

| 0 1 2 3 | Начальный четырехсловный блок | 0 1 2 3 | Начальный четырехсловный блок |
| --- | --- | --- | --- |
| Без услуг <прямая связь> и <сокращенный набор номера>. | 4 5 6 7 | Блок для номера ПРС |
|  | 8 9 A B | Блок для номера 1 |
|  |  | : |
|  |  | : |
|  |  | : |
|  |  | Блок для номера N |
|  |  | С услугами. |

разряда (Е и F) указывают на один из двух возможных физических блоков ЗУ, где может быть расположено абонентское ОЗУ, т.е и третья ступень РХ.

На АТСКЭ <Квант> можно изменять списочные номера абонентов без перекроссировки АЛ в кроссе или на промщитах. Для этого необходимо поставить в соответствие списочному номеру новый линейный номер АЛ.

Таблица сотенных групп состоит из однотипных подтаблиц сотен (по числу сотенных групп включая и неполные сотни). Базовый адрес каждой такой сотенной подтаблицы записывается при генерации станционных данных в характеристику направления для данной сотни списочных номеров абонентов АТСКЭ.

Каждая подтаблица состоит из 100 слов. Индексом для обращения к элементу подтаблицы служат пересчитанное в двоичный код значение цифр десятка и единиц ДЕ принятого списочного номера вызываемого абонента.

Старшие разряды предназначены для хранения двоичного значения категории АОН, присвоенной абоненту с соответствующим списочным номером. Неиспользованный для категории АОН код F применяется для указания, что данный индивидуальный списочный номер применяется для выхода на группу с серийным исканием ГСИ.

Младшие разряды используются для хранения линейного номера АЛ, соответствующей данному списочному, или номера ГСИ. Для незадействованных или резервируемых номеров в соответствующее слово подтаблицы записывается код <все 0>.

В заключение можно сказать, что абонентские данные составляют большую часть всех станционных данных АТСКЭ <Квант>.

От правильности их генерации во многом зависит качественная работа станции. Поэтому на этапе проектирования особое внимание уделяется полноте и достоверности исходных данных, предоставляемых заказчиком. Обязательными документами являются:

- таблица соответствия списочных и линейных (кроссовых) номеров с указанием резервируемых и неподключенных АЛ;

- указание типа АЛ (индивидуальные, спаренные, удаленные и т. д.);

- ограничения по видам связи;

- индивидуальные или групповые наборы ДВО;

- указание категории АОН для междугородной связи;

- тип применяемых телефонных аппаратов.

# Характеристики программного обеспечения АТСКЭ

К основным характеристикам программного обеспечения можно отнести: область применения; язык написания программы; объем занимаемой памяти; вид носителя программы; показатели надежности.

Динамика программ зависит от быстродействия центрального процессора, В настоящее время длительность выполнения одной команды составляет 7.15 мкс. Система команд имеет механизм адресации с использованием индексных регистров. Можно работать с массивами однородных элементов (одно-, двух-, четырех- и восьмиразрядными) практически неограниченной длины. Механизм прерываний рассчитан на четыре уровня приоритетов. Основной формат обрабатываемых данных - 16 разрядов, что составляет на языке программистов одно машинное слово. Предусмотрена в системе команд и обработка любой части слова с маскированием остальной части.

Программа и необходимые рабочие данные размещаются в оперативном запоминающем устройстве ОЗУ. Хотя адресное пространство в системе команд ограничено длиной 64К слов, общий объем памяти составляет 128К слов вследствие аппаратного деления памяти на так называемую основную и дополнительную. Конструктивно ОЗУ делится на блоки по 16К слов. К основной памяти относятся нулевой и первый блоки (адреса от 00000 до 173FF и от 20000 до 373FF соответственно). В программных листингах абсолютные значения адресов памяти и ее содержимое (команды и данные) представляются в виде пятизначных цифр в 16-ричной системе счисления. Структура команд обусловливает разбиение основного 16-разрядного формата в следующем порядке:

3 - 3 - 2 - 4 - 4 разряда или иначе: 000, 000, 00, 0000, 0000.

Адресное пространство, начиная с адреса 40000 и до адреса 573FF, относится ко всем дополнительным блокам. В интерфейсе процессора с запоминающим устройством ЗУ имеется программно управляемый регистр коммутации этих дополнительных блоков (его адрес 77330), который позволяет в каждый конкретный момент времени подключать только один дополнительный блок ЗУ к главной шине процессора. Таким образом, главное различие основной и дополнительной памяти состоит в том, что к первой любая программа может обратиться, безусловно, в любой момент времени, а ко второй - только после выполнения соответствующей операции коммутации на шине. Это влияет на распределение программ и данных по памяти. Так, в основной памяти размещаются наиболее общеупотребительные программы и данные, а в дополнительной - более автономные. Примерное распределение

| Блок | Адресация | Основное содержание |
| --- | --- | --- |
| 0 OCН. | 00000...173FF | Оперативные данные, создаваемые и уничтожаемые в процессе работы системы |
| 1 ОСН. | 20000...263FF | Ядро операционной системы, подпрограммы общего пользования |
|  | 27000...373FF | Станционные данные, т.е, данные, описывающие данную конкретную АТС (нумерация, маршрутизация, сигнализация, комплектация и т. д.) |
| 1 доп. | 40000...573FF | Программы обработки телефонных вызовов |
| 2 доп. | 40000...573FF | Программы ввода-вывода |
| 3 доп. | 40000...573FF | Программы операционной системы, поиска, занятия и освобождения станционных промпутей и комплектов |
| 4 доп. | 40000...573FF | Абонентские данные |
| 5 доп. | 40000...573FF | Программы начальной установки телефонной периферии в исходное состояние, ее контроля и диагностики |
| 6 лоп. | 40000...573FF | Вспомогательные программы |

Адресное пространство 70000...773FF предусмотрено для организации стыковки ввода-вывода к периферийному оборудованию.

В целях повышения надежности управляющего комплекса все его оборудование продублировано. Два процессора работают в режиме микросинхронизации, т.е. со сравнением состояния шин процессоров после каждого машинного цикла или такта. Ввод-вывод данных для периферийного оборудования производится только от данных для периферийного оборудования производится только от одного из процессоров, условно называемого ведущим. Главные магистрали каналов связи обоих процессоров заведены на схему сравнения, которая вырабатывает сигнал прерывания работы процессора при несовпадении информации. При этом оба процессора разъединяются и выполняют асинхронно программный самоконтроль.

Запоминающее устройство и оборудование канала ввода-вывода также полностью дублированы. Ошибки обнаруживаются аппаратным методом, т.е. контролем четности информации. Для контроля используется дополнительный 17-й разряд, заведенный на схемы контроля. Если число сбоев по четности ЗУ превышает заданное пороговое значение, включается резервный блок (не реализовано). Все функции по анализу сигналов обмена и управления, принятию решений и обработке данных при различных ситуациях выполняются программно.

Одной из основных характеристик программного обеспечения является его надежность. Высокие ее показатели обеспечиваются тщательно выполненным программированием и строгой проверкой программ при отладке оборудования на соответствие техническим требованиям.

Однако, как показывает опыт эксплуатации, несмотря на все меры предосторожности в первоначальный период эксплуатации, никогда не удается полностью устранить все программные дефекты. Поэтому в системе контроля имеется так называемый сторожевой таймер, который при необращении к нему в течение заданного интервала времени вырабатывает сигнал повторного запуска системы, или рестарта. Рестарт длится не более 1 мин и приводит к сбросу всех установленных соединений и инициализации данных.

Хотя в настоящее время существует ряд языков программирования высокого уровня, предусмотренных для управляемых комплексов квазиэлектронных и электронных телефонных станций, программное обеспечение АТСКЭ <Квант> целиком разработано в машинных кодах, Это объясняется нестандартностью системы команд и уникальностью операционной системы. При этом производительность центрального процессора, каналов ввода-вывода и объем памяти используются наиболее оптимальным образом. Объем памяти программ составляет 87К слов. Все программы резидентны, т.е, постоянно находятся в оперативной памяти. В качестве базового носителя программного обеспечения используется стандартная магнитная кассета или флоппи-диск.

# Таблица сегментов

| СЕГМ 0.8. | Не проключается импульсный тракт. Проверка звена А .(АКХХХ.ВШКХХ.ВуХ) Шаг:9 индекс ИП:72-анализ доступности проверяемого оборудования. Шаг:8 индекс ИП:04-проключение БАЛ (ВШК-АК). Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ. |
| --- | --- |
| СЕГМ 0.7. | Наличие постороннего потенциала в звене. Проверка звена А. (АКХХХ.ВШКХХ.ВуХ) Шаг:7 индекс ИП:63-подключение определителя постороннего потенциала (КУП), через ВШК, сторона А подключена. Подозреваемое оборудование: МСФ, монтаж. |
| СЕГМ 0.6. | Наличие КЗ или "земли" в звене. Проверка звена А. (АКХХХ.ВШКХХ.ВуХ) Шаг:6 индекс ИП:70-подключение определителя короткого замыкания (КУП), через ВШК, сторона А подключена. Подозреваемое оборудование: МСФ, монтаж. |
| СЕГМ 0.Ч. | Обрыв разговорного тракта Проверка звена А. (АКХХХ.ВШКХХ.ВуХ) Шаг:5 индекс ИП:4D-проверка реакции ТС АК-Б на шлейф. Шаг:4 индекс ИП:5B-анализ состояния ТС на"1" по КРВ. Подозреваемое оборудование: МСФ, монтаж. |
| СЕГМ 0.3. | Не отключается ИТ в звене. Проверка звена А. (АКХХХ.ВШКХХ.ВуХ) Шаг:3 индекс ИП:20-отключить коммутатор А в БАЛе. 21-отключить Шл., РУ, ВШК. Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ. |
| СЕГМ 0.1. | Залипание герконов в звене. Проверка звена А. (АКХХХ.ВШКХХ.ВуХ) Шаг:2 индекс ИП:4D-проверка реакции ТС АК-Б на шлейф. Шаг:1 индекс ИП:5А-анализ состояния ТС на"0" по КРВ. Подозреваемое оборудование: МСФ, АК. |
| СЕГМ 0.0. | Не отключается импульсный тракт БАЛ Проверка звена А .(АКХХХ.ВШКХХ.ВуХ) Шаг:0 индекс ИП:05-отключение БАЛ (ВШК-АК). ПодозреваемоПодозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ. |
| СЕГМ 1.8. | Не проключается импульсный тракт. Проверка звена В (ВШК). (АКХХХ.ВШКХХ.ВуХ) Шаг:9 индекс ИП:72-анализ доступности проверяемого оборудования. Шаг:8 индекс ИП:04-проключение БАЛ (ВШК-АК). Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ. |
| СЕГМ 1.7. | Наличие постороннего потенциала в звене. Проверка звена В (ВШК). (АКХХХ.ВШКХХ.ВуХ) Шаг:7 индекс ИП:63-подключение определителя постороннего потенциала (КУП), через ВШК, сторона А подключена. Подозреваемое оборудование: МСФ, монтаж. |
| СЕГМ 1.6. | Наличие КЗ или "земли" в звене. Проверка звена В (ВШК). ( АКХХХ.ВШКХХ.ВуХ ) Шаг:6 индекс ИП:70-подключение определителя короткого замыкания (КУП), через ВШК, сторона А подключена. Подозреваемое оборудование: МСФ, монтаж. |
| СЕГМ 1.Ч. | Обрыв разговорного тракта Проверка звена В (ВШК). (АКХХХ.ВШКХХ.ВуХ) Шаг:5 индекс ИП:4D-проверка реакции ТС АК-Б на шлейф. Шаг:4 индекс ИП:5B-анализ состояния ТС на"1" по КРВ. Подозреваемое оборудование: МСФ, монтаж. |
| СЕГМ 1.3. | Не отключается ИТ в звене. Проверка звена В (ВШК). ( АКХХХ.ВШКХХ.ВуХ ) Шаг:3 индекс ИП:20-отключить коммутатор А в БАЛе. 21-отключить шл., РУ, ВШК. Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ. |
| СЕГМ 1.1. | Залипание герконов в звене. Проверка звена В (ВШК). (АКХХХ.ВШКХХ.ВуХ) Шаг:2 индекс ИП:4D-проверка реакции ТС АК-Б на шлейф. Шаг:1 индекс ИП:5А-анализ состояния ТС на"0" по КРВ. Подозреваемое оборудование: МСФ, АК. |
| СЕГМ 1.0. | Не отключается импульсный тракт БАЛ Проверка звена В (ВШК). (АКХХХ.ВШКХХ.ВуХ) Шаг:0 индекс ИП:05-отключение БАЛ (ВШК-АК). Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ. |
| СЕГМ 2.A. | Не проключается импульсный тракт БАЛ. Проверка звена В (ИШК). (АКХХХ.ИШКХХ.ВуХ.ВШКХХ) Шаг:С индекс ИП:72-анализ доступности проверяемого оборудования. Шаг:В индекс ИП:38-управление ВШК Шаг:А индекс ИП:02-проключение БАЛ (ИШК-АК). Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ. |
| СЕГМ 2.9. | Не проключается импульсный тракт БСЛ (БИЛ). Проверка звена В (ИШК). (АКХХХ.ИШКХХ.ВуХ.ВШКХХ) Шаг:9 индекс ИП:08-проключение БСЛ (ИШК-ВШК). Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ, ДР3. |
| СЕГМ 2.8. | Наличие постороннего потенциала в звене. Проверка звена В (ИШК). (АКХХХ.ИШКХХ.ВуХ.ВШКХХ) Шаг:8 индекс ИП:63-подключение определителя постороннего потенциала (КУП), через ВШК, сторона А подключена. Подозреваемое оборудование: МСФ, монтаж. |
| СЕГМ 2.7. | Наличие КЗ или "земли" в звене. Проверка звена В (ИШК). (АКХХХ.ИШКХХ.ВуХ.ВШКХХ) Шаг:7 индекс ИП:70-подключение определителя короткого замыкания (КУП), через ВШК, сторона А подключена. Подозреваемое оборудование: МСФ, монтаж. |
| СЕГМ 2.5. | Обрыв разговорного тракта. Проверка звена В (ИШК). (АКХХХ.ИШКХХ.ВуХ.ВШКХХ) Шаг:6 индекс ИП:45-проверка реакции ТС АК-А на шлейф. Шаг:5 индекс ИП:5B-анализ состояния ТС на"1" по КРВ. Подозреваемое оборудование: МСФ, монтаж. |
| СЕГМ 2.Ч. | Не отключается ИТ в звене B. Проверка звена В (ИШК). (АКХХХ.ИШКХХ.ВуХ.ВШКХХ) Шаг:3 индекс ИП:20-отключить коммутатор В в БАЛе (АК-ИШК). Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ. |
| СЕГМ 2.2. | Залипание герконов в звене B. Проверка звена В (ИШК). (АКХХХ.ИШКХХ.ВуХ.ВШКХХ) Шаг:3 индекс ИП:45-проверка реакции ТС АК-А на шлейф. Шаг:2 индекс ИП:5А-анализ состояния ТС на"0" по КРВ. Подозреваемое оборудование: МСФ. |
| СЕГМ 2.1. | Не отключается импульсный тракт БСЛ (БИЛ). Проверка звена В (ИШК). (АКХХХ.ИШКХХ.ВуХ.ВШКХХ) Шаг:1 индекс ИП:09-отключение БСЛ (ИШК-ВШК). Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ, ДР3. |
| СЕГМ 2.0. | Не отключается импульсный тракт БАЛ. Проверка звена В (ИШК). (АКХХХ.ИШКХХ.ВуХ.ВШКХХ) Шаг:0 индекс ИП:34-отключение ВШК и БАЛ (АК-ИШК). Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ. |
| СЕГМ 3.8. | Не проключается импульсный тракт БСЛ (БИЛ). Проверка звена D (ВШК). (ИШКХХ.ВШКХХ) Шаг:9 индекс ИП:72 анализ доступности оборудования. Шаг:8 индекс ИП:08 проключение БСЛ (ИШК-ВШК). Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ. |
| СЕГМ 3.7. | Наличие постороннего потенциала в звене. Проверка звена D (ВШК). (ИШКХХ.ВШКХХ) Шаг:7 индекс ИП:63-подключение определителя постороннего потенциала (КУП), через ВШК, сторона А подключена. Подозреваемое оборудование: МСФ, монтаж. |
| СЕГМ 3.6. | Наличие КЗ или "земли" в звене. Проверка звена D (ВШК). (ИШКХХ. ВШКХХ) Шаг:6 индекс ИП:66-подключение определителя постороннего потенциала (КУП), через ВШК, сторона А подключена. Подозреваемое оборудование: МСФ, монтаж. |
| СЕГМ 3.Ч. | Обрыв разговорного тракта. Проверка звена D (ВШК). (ИШКХХ. ВШКХХ) Шаг:5 индекс ИП:6В-проверка на обрыв тракта (ИШК-ВШК) Шаг:4 индекс ИП:5А-анализ состояния ТС на"0" по КРВ. Подозреваемое оборудование: МСФ, монтаж. |
| СЕГМ 3.3. | Не отключается ИТ в звене. Проверка звена D (ВШК). (ИШКХХ.ВШКХХ) Шаг:3 индекс ИП:25-отключение коммутатора D в БСЛ (ИШК-ВШК) Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ. |
| СЕГМ 3.1. | Залипание герконов в звене. Проверка звена D (ВШК). (ИШКХХ.ВШКХХ) Шаг:2 индекс ИП:6В-проверка на обрыв тракта (ИШК-ВШК) Шаг:1 индекс ИП:5В-анализ состояния ТС на"1" по КРВ. Подозреваемое оборудование: МСФ, АК. |
| СЕГМ 3.0. | Не отключается импульсный тракт БАЛ Проверка звена D (ВШК). (ИШКХХ.ВШКХХ) Шаг:0 индекс ИП:35-отключение ВШК и БАЛ (ВШК-ИШК). Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ. |
| СЕГМ Ч.C. | Не проключается импульсный тракт БСЛ (БИЛ). Проверка звена D (ИШК-ПБ). (ИШКХХ.ПБХХ) Шаг:D индекс ИП:72 анализ доступности оборудования. Шаг:C индекс ИП:06 проключение БСЛ (ИШК-ПБ). Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ, ДР3. |
| СЕГМ Ч.B. | Наличие постороннего потенциала в звене. Проверка звена D (ИШК-ПБ). (ИШКХХ.ПБХХ) Шаг:7 индекс ИП:5F-подключение определителя постороннего потенциала (КУП), через ПБ, сторона А подключена. Подозреваемое оборудование: МСФ, монтаж. |
| СЕГМ Ч.A. | Наличие КЗ или "земли" в звене. Проверка звена D (ИШК-ПБ). (ИШКХХ.ПБХХ) Шаг:A индекс ИП:60-подключение определителя постороннего потенциала (КУП), через ПБ. Подозреваемое оборудование: МСФ, монтаж. |
| СЕГМ Ч.7. | Обрыв разговорного тракта. Проверка звена D (ИШК-ПБ). (ИШКХХ.ПБХХ) Шаг:9 индекс ИП:3A-управление ИШК, вкл. РР1, РС1. Шаг:8 индекс ИП:67-подключить ОС-425 через ПБ. Шаг:7 индекс ИП:5А-анализ состояния ТС на"0" по КРВ. Подозреваемое оборудование: МСФ, монтаж. |
| СЕГМ Ч.5. | Не отключается ИТ в звене. Проверка звена D (ИШК-ПБ). (ИШКХХ.ПБХХ) Шаг:6 индекс ИП:3A-управление ИШК, вкл. РР1, РС1. Шаг:5 индекс ИП:23-отключение коммутатора D в БСЛ (ИШК-ПБ). Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ, ДР3. |
| СЕГМ Ч.2. | Залипание герконов в звене. Проверка звена D (ИШК-ПБ). (ИШКХХ.ПБХХ) Шаг:4 индекс ИП:3A-управление ИШК, вкл. РР1, РС1. Шаг:3 индекс ИП:67-подключить ОС-425 через ПБ. Шаг:2 индекс ИП:5В-анализ состояния ТС на"1" по КРВ. Подозреваемое оборудование: МСФ. |
| СЕГМ Ч.0. | Не отключается импульсный тракт БСЛ (БИЛ) Проверка звена D (ИШК-ПБ). (ИШКХХ.ПБХХ) Шаг:1 индекс ИП:3A-управление ИШК, вкл. РР1, РС1. Шаг:0 индекс ИП:07-отключить БСЛ (ИШК-ПБ). Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ, ДР3. |
| СЕГМ 5.E. | Не проключается импульсный тракт БИЛ. Проверка звена D (ИК-ПЛ). (ВКХХ.Х.ПЛХХ.ИКХХ.Х) Шаг:F индекс ИП:72 анализ доступности оборудования. Шаг:E индекс ИП:10 проключение БИЛ (ИК-ПЛ). |
| СЕГМ 5.D. | Не проключается импульсный тракт (БВЛ) Проверка звена D (ВК-ПЛ) (ВКХХ.Х.ПЛХХ.ИКХХ.Х) Шаг:D индекс ИП:0C проключение БВЛ (ВК-ПЛ). |
| СЕГМ 5.C. | Наличие постороннего потенциала в звене. Проверка звена D (ИК-ПЛ-ВК). (ВКХХ.Х.ПЛХХ.ИКХХ.Х) Шаг:C индекс ИП:61-проключение ОПП через ИК (РКШ). Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ, ДР3. |
| СЕГМ 5.B. | Наличие КЗ или "земли" в звене. Проверка звена D (ИК-ПЛ-ВК). (ВКХХ.Х.ПЛХХ.ИКХХ.Х) Шаг:В индекс ИП:62-проключение ОКЗ через ИК (РКШ). Подозреваемое оборудование: МСФ, монтаж. |
| СЕГМ 5.8. | Обрыв разговорного тракта. Проверка звена D (ИК-ПЛ-ВК). (ВКХХ.Х.ПЛХХ.ИКХХ.Х) Шаг:А индекс ИП:3D-управление ВК, вкл. сигнал "СС"-РС, РР. Шаг:9 индекс ИП:68-проверка тракта на обрыв (РКШ ОС-425). Шаг:8 индекс ИП:5D-анализ состояния ТС ОС-425 на"0" по КРВ. Подозреваемое оборудование: МСФ, монтаж. |
| СЕГМ 5.6. | Не отключается импульсный тракт звена. Проверка звена D. (ВКХХ.Х.ПЛХХ.ИКХХ.Х) Шаг:7 индекс ИП:3Е-отключение сигнала "СС" в ВК. Шаг:6 индекс ИП:13-отключение проверяемого звена. Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ, ДР3. |
| СЕГМ 5.3. | Залипание герконов в звене. Проверка звена D. (ВКХХ.Х.ПЛХХ.ИКХХ.Х) Шаг:5 индекс ИП:3D-управление ВК, вкл. сигнал "СС"-РС, РР. Шаг:4 индекс ИП:68-проверка тракта на обрыв (РКШ ОС-425). Шаг:3 индекс ИП:5D-анализ состояния ТС ОС-425 на"1" по КРВ. Подозреваемое оборудование: МСФ. |
| СЕГМ 5.1. | Не отключается импульсный тракт БВЛ. Проверка звена D (ВК-ПЛ) (ВКХХ.Х.ПЛХХ.ИКХХ.Х) Шаг:2 индекс ИП:75-возобновление проверки. Шаг:1 индекс ИП:1А-отключение БВЛ (ВК-ПЛ) и "СС" в ВК. Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ, ДР3. |
| СЕГМ 5.0. | Не отключается импульсный тракт БИЛ. Проверка звена D (ИК-ПЛ). (ВКХХ.Х.ПЛХХ.ИКХХ.Х) Шаг:0 индекс ИП:11-отключение БИЛ (ИК-ПЛ) . Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ, ДР3. |
| СЕГМ 7.8. | Не проключается импульсный тракт БСЛ (БИЛ). Проверка звена С (ИШК). Шаг:9 индекс ИП:72 анализ доступности оборудования. Шаг:8 индекс ИП:08 проключение БСЛ (ИШК-ВШК). Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ. |
| СЕГМ 7.7. | Наличие постороннего потенциала в звене. Проверка звена С (ИШК). (ИШКХХ.ВШКХХ) Шаг:7 индекс ИП:63-подключение определителя постороннего потенциала (КУП), через ВШК, сторона А подключена. Подозреваемое оборудование: МСФ, монтаж. |
| СЕГМ 7.6. | Наличие КЗ или "земли" в звене. Проверка звена С (ИШК). (ИШКХХ.ВШКХХ) Шаг:6 индекс ИП:66-подключение определителя постороннего потенциала (КУП), через ВШК, сторона А подключена. Подозреваемое оборудование: МСФ, монтаж. |
| СЕГМ 7.Ч. | Обрыв разговорного тракта. Проверка звена С (ИШК). (ИШКХХ.ВШКХХ) Шаг:5 индекс ИП:6В-проверка на обрыв тракта (ИШК-ВШК) Шаг:4 индекс ИП:5А-анализ состояния ТС на"0" по КРВ. Подозреваемое оборудование: МСФ, монтаж. |
| СЕГМ 7.3. | Не отключается ИТ в звене. Проверка звена С (ИШК). (ИШКХХ.ВШКХХ) Шаг:3 индекс ИП:25-отключение коммутатора D в БСЛ (ИШК-ВШК) Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ. |
| СЕГМ 7.1. | Залипание герконов в звене. Проверка звена С (ИШК). (ИШКХХ.ВШКХХ) Шаг:2 индекс ИП:6В-проверка на обрыв тракта (ИШК-ВШК) Шаг:1 индекс ИП:5В-анализ состояния ТС на"1" по КРВ. Подозреваемое оборудование: МСФ, АК. |
| СЕГМ 7.0. | Не отключается импульсный тракт БАЛ Проверка звена С (ИШК). ( ИШКХХ.ВШКХХ ) Шаг:0 индекс ИП:35-отключение ВШК и БАЛ (ВШК-ИШК). Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ. |
| СЕГМ 8.E. | Не проключается импульсный тракт БИЛ. Проверка звена С (ИК-ПЛ). ( ВКХХ.Х.ПЛХХ.ИКХХ.Х ) Шаг:F индекс ИП:72 анализ доступности оборудования. Шаг:E индекс ИП:10 проключение БИЛ (ИК-ПЛ). Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ, ДР3. |
| СЕГМ 8.D. | Не проключается импульсный тракт (БВЛ) Проверка звена С (ВК-ПЛ) (ВКХХ.Х.ПЛХХ.ИКХХ.Х) Шаг:D индекс ИП:0C проключение БВЛ (ВК-ПЛ). Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ, ДР3. |
| СЕГМ 8.C. | Наличие постороннего потенциала в звене. Проверка звена С (ИК-ПЛ-ВК) (ВКХХ.Х.ПЛХХ.ИКХХ.Х) Шаг:C индекс ИП:61-проключение ОПП через ИК (РКШ). Подозреваемое оборудование: МСФ, монтаж. |
| СЕГМ 8.B. | Наличие КЗ или "земли" в звене. Проверка звена С (ИК-ПЛ-ВК). (ВКХХ.Х.ПЛХХ.ИКХХ.Х) Шаг:В индекс ИП:62-проключение ОКЗ через ИК (РКШ). Подозреваемое оборудование: МСФ, монтаж. |
| СЕГМ 8.8. | Обрыв разговорного тракта. Проверка звена С (ИК-ПЛ-ВК). (ВКХХ.Х.ПЛХХ.ИКХХ.Х) Шаг:А индекс ИП:3D-управление ВК, вкл. сигнал "СС"-РС, РР. Шаг:9 индекс ИП:68-проверка тракта на обрыв (РКШ ОС-425). Шаг:8 индекс ИП:5D-анализ состояния ТС ОС-425 на"0" по КРВ. Подозреваемое оборудование: МСФ, монтаж. |
| СЕГМ 8.6. | Не отключается импульсный тракт звена. Проверка звена С. (ВКХХ.Х.ПЛХХ.ИКХХ.Х) Шаг:7 индекс ИП:3Е-отключение сигнала "СС" в ВК. Шаг:6 индекс ИП:13-отключение проверяемого звена. Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ, ДР3. |
| СЕГМ 8.3. | Залипание герконов в звене. Проверка звена С. (ВКХХ.Х.ПЛХХ.ИКХХ.Х) Шаг:5 индекс ИП:3D-управление ВК, вкл. сигнал "СС"-РС, РР. Шаг:4 индекс ИП:68-проверка тракта на обрыв (РКШ ОС-425). Шаг:3 индекс ИП:5D-анализ состояния ТС ОС-425 на"1" по КРВ. Подозреваемое оборудование: МСФ. |
| СЕГМ 8.1. | Не отключается импульсный тракт БВЛ. Проверка звена С (ВКХХ.Х.ПЛХХ.ИКХХ.Х) Шаг:2 индекс ИП:75-возобновление проверки. Шаг:1 индекс ИП:1А-отключение БВЛ (ВК-ПЛ) и "СС" в ВК. Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ, ДР3. |
| СЕГМ 8.0. | Не отключается импульсный тракт БИЛ. Проверка звена С (ВКХХ.Х.ПЛХХ.ИКХХ.Х) Шаг:0 индекс ИП:11-отключение БИЛ (ИК-ПЛ) . Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ, ДР3. |
| СЕГМ 20.8. | Не проключается импульсный тракт. Проверка звена А .(АКХХХ.ВШКХХ.ВуХ) Шаг:9 индекс ИП:72-анализ доступности проверяемого оборудования. Шаг:8 индекс ИП:04-проключение БАЛ (ВШК-АК). Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ. |
| СЕГМ 20.7. | Наличие постороннего потенциала в звене. Проверка звена А. (АКХХХ.ВШКХХ.ВуХ) Шаг:7 индекс ИП:63-подключение определителя постороннего потенциала (КУП), через ВШК, сторона А подключена. Подозреваемое оборудование: МСФ, монтаж. |
| СЕГМ 20.6. | Наличие КЗ или "земли" в звене. Проверка звена А. (АКХХХ.ВШКХХ.ВуХ) Шаг:6 индекс ИП:70-подключение определителя короткого замыкания (КУП), через ВШК, сторона А подключена. Подозреваемое оборудование: МСФ, монтаж. |
| СЕГМ 20.Ч. | Обрыв разговорного тракта Проверка звена А. (АКХХХ.ВШКХХ.ВуХ) Шаг:5 индекс ИП:4D-проверка реакции ТС АК-Б на шлейф. Шаг:4 индекс ИП:5B-анализ состояния ТС на"1" по КРВ. Подозреваемое оборудование: МСФ, монтаж. |
| СЕГМ 20.3. | Не отключается ИТ в звене. Проверка звена А. (АКХХХ.ВШКХХ.ВуХ) Шаг:3 индекс ИП:20-отключить коммутатор А в БАЛе. 21-отключить шл., РУ, ВШК. Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ. |
| СЕГМ 20.1. | Залипание герконов в звене. Проверка звена А. (АКХХХ.ВШКХХ.ВуХ) Шаг:2 индекс ИП:4D-проверка реакции ТС АК-Б на шлейф. Шаг:1 индекс ИП:5А-анализ состояния ТС на"0" по КРВ. Подозреваемое оборудование: МСФ, АК. |
| СЕГМ 20.0. | Не отключается импульсный тракт БАЛ Проверка звена А .(АКХХХ.ВШКХХ.ВуХ) Шаг:0 индекс ИП:05-отключение БАЛ (ВШК-АК). Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ. |
| СЕГМ 21.8. | Не проключается импульсный тракт. Проверка звена В (ВШК). (АКХХХ.ВШКХХ.ВуХ) Шаг:9 индекс ИП:72-анализ доступности проверяемого оборудования. Шаг:8 индекс ИП:04-проключение БАЛ (ВШК-АК). Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ. |
| СЕГМ 21.7. | Наличие постороннего потенциала в звене. Проверка звена В (ВШК). (АКХХХ.ВШКХХ.ВуХ) Шаг:7 индекс ИП:63-подключение определителя постороннего потенциала (КУП), через ВШК, сторона А подключена. Подозреваемое оборудование: МСФ, монтаж. |
| СЕГМ 21.6. | Наличие КЗ или "земли" в звене. Проверка звена В (ВШК). (АКХХХ.ВШКХХ.ВуХ) Шаг:6 индекс ИП:70-подключение определителя короткого замыкания (КУП), через ВШК, сторона А подключена. Подозреваемое оборудование: МСФ, монтаж. |
| СЕГМ 21.Ч. | Обрыв разговорного тракта Проверка звена В (ВШК). (АКХХХ.ВШКХХ.ВуХ) Шаг:5 индекс ИП:4D-проверка реакции ТС АК-Б на шлейф. Шаг:4 индекс ИП:5B-анализ состояния ТС на"1" по КРВ. Подозреваемое оборудование: МСФ, монтаж. |
| СЕГМ 21.3. | Не отключается ИТ в звене. Проверка звена В (ВШК). (АКХХХ.ВШКХХ.ВуХ) Шаг:3 индекс ИП:20-отключить коммутатор А в БАЛе. 21-отключить шл., РУ, ВШК. Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ |
| СЕГМ 21.1. | Залипание герконов в звене. Проверка звена В (ВШК). (АКХХХ.ВШКХХ.ВуХ) Шаг:2 индекс ИП:4D-проверка реакции ТС АК-Б на шлейф. Шаг:1 индекс ИП:5А-анализ состояния ТС на"0" по КРВ. Подозреваемое оборудование: МСФ, АК. |
| СЕГМ 21.0. | Не отключается импульсный тракт БАЛ Проверка звена В (ВШК). (АКХХХ.ВШКХХ.ВуХ) Шаг:0 индекс ИП:05-отключение БАЛ (ВШК-АК). Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ. |
| СЕГМ 22.A. | Не проключается импульсный тракт БАЛ. Проверка звена В (ИШК). (АКХХХ.ИШКХХ.ВуХ.ВШКХХ) Шаг:С индекс ИП:72-анализ доступности проверяемого оборудования. Шаг:В индекс ИП:38-управление ВШК Шаг:А индекс ИП:02-проключение БАЛ (ИШК-АК). Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ. |
| СЕГМ 22.9. | Не проключается импульсный тракт БСЛ (БИЛ). Проверка звена В (ИШК). (АКХХХ.ИШКХХ.ВуХ.ВШКХХ) Шаг:9 индекс ИП:08-проключение БСЛ (ИШК-ВШК). Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ, ДР3. |
| СЕГМ 22.8. | Наличие постороннего потенциала в звене. Проверка звена В (ИШК). (АКХХХ.ИШКХХ.ВуХ.ВШКХХ) Шаг:8 индекс ИП:63-подключение определителя постороннего потенциала (КУП), через ВШК, сторона А подключена. Подозреваемое оборудование: МСФ, монтаж. |
| СЕГМ 22.7. | Наличие КЗ или "земли" в звене. Проверка звена В (ИШК). (АКХХХ.ИШКХХ.ВуХ.ВШКХХ) Шаг:7 индекс ИП:70-подключение определителя короткого замыкания (КУП), через ВШК, сторона А подключена. Подозреваемое оборудование: МСФ, монтаж. |
| СЕГМ 22.5. | Обрыв разговорного тракта. Проверка звена В (ИШК). (АКХХХ.ИШКХХ.ВуХ.ВШКХХ) Шаг:6 индекс ИП:45-проверка реакции ТС АК-А на шлейф. Шаг:5 индекс ИП:5B-анализ состояния ТС на"1" по КРВ. Подозреваемое оборудование: МСФ, монтаж. |
| СЕГМ 22.Ч. | Не отключается ИТ в звене B. Проверка звена В (ИШК). (АКХХХ.ИШКХХ.ВуХ.ВШКХХ) Шаг:3 индекс ИП:20-отключить коммутатор В в БАЛе (АК-ИШК). Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ. |
| СЕГМ 22.2. | Залипание герконов в звене B. Проверка звена В (ИШК). (АКХХХ.ИШКХХ.ВуХ.ВШКХХ) Шаг:3 индекс ИП:45-проверка реакции ТС АК-А на шлейф. Шаг:2 индекс ИП:5А-анализ состояния ТС на"0" по КРВ. Подозреваемое оборудование: МСФ. |
| СЕГМ 22.1. | Не отключается импульсный тракт БСЛ (БИЛ). Проверка звена В (ИШК). (АКХХХ.ИШКХХ.ВуХ.ВШКХХ) Шаг:1 индекс ИП:09-отключение БСЛ (ИШК-ВШК). Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ, ДР3. |
| СЕГМ 22.0. | Не отключается импульсный тракт БАЛ. Проверка звена В (ИШК). (АКХХХ.ИШКХХ.ВуХ.ВШКХХ) Шаг:0 индекс ИП:34-отключение ВШК и БАЛ (АК-ИШК). Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ. |
| СЕГМ 23.8. | Не проключается импульсный тракт БСЛ (БИЛ). Проверка звена D (ВШК). (ИШКХХ.ВШКХХ) Шаг:9 индекс ИП:72 анализ доступности оборудования. Шаг:8 индекс ИП:08 проключение БСЛ (ИШК-ВШК). Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ. |
| СЕГМ 23.7. | Наличие постороннего потенциала в звене. Проверка звена D (ВШК). (ИШКХХ.ВШКХХ) Шаг:7 индекс ИП:63-подключение определителя постороннего потенциала (КУП), через ВШК, сторона А подключена. Подозреваемое оборудование: МСФ, монтаж. |
| СЕГМ 23.6. | Наличие КЗ или "земли" в звене. Проверка звена D (ВШК). (ИШКХХ.ВШКХХ) шаг:6 индекс ИП:66-подключение определителя постороннего потенциала (КУП), через ВШК, сторона А подключена. Подозреваемое оборудование: МСФ, монтаж. |
| СЕГМ 23.Ч. | Обрыв разговорного тракта. Проверка звена D (ВШК). (ИШКХХ.ВШКХХ) Шаг:5 индекс ИП:6В-проверка на обрыв тракта (ИШК-ВШК) Шаг:4 индекс ИП:5А-анализ состояния ТС на"0" по КРВ. Подозреваемое оборудование: МСФ, монтаж. |
| СЕГМ 23.3. | Не отключается ИТ в звене. Проверка звена D (ВШК). (ИШКХХ.ВШКХХ) Шаг:3 индекс ИП:25-отключение коммутатора D в БСЛ (ИШК-ВШК) Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ. |
| СЕГМ 23.1. | Залипание герконов в звене. Проверка звена D (ВШК). (ИШКХХ.ВШКХХ) Шаг:2 индекс ИП:6В-проверка на обрыв тракта (ИШК-ВШК) Шаг:1 индекс ИП:5В-анализ состояния ТС на"1" по КРВ. Подозреваемое оборудование: МСФ, АК. |
| СЕГМ 23.0. | Не отключается импульсный тракт БАЛ Проверка звена D (ВШК). (ИШКХХ.ВШКХХ) шаг:0 индекс ИП:35-отключение ВШК и БАЛ (ВШК-ИШК). Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ. |
| СЕГМ 2Ч.C. | Не проключается импульсный тракт БСЛ (БИЛ). Проверка звена D (ИШК-ПБ). (ИШКХХ.ПБХХ) Шаг:D индекс ИП:72 анализ доступности оборудования. Шаг:C индекс ИП:06 проключение БСЛ (ИШК-ПБ). Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ, ДР3. |
| СЕГМ 2Ч.B. | Наличие постороннего потенциала в звене. Проверка звена D (ИШК-ПБ). (ИШКХХ.ПБХХ) Шаг:7 индекс ИП:5F-подключение определителя постороннего потенциала (КУП), через ПБ, сторона А подключена. Подозреваемое оборудование: МСФ, монтаж. |
| СЕГМ 2Ч.A. | Наличие КЗ или "земли" в звене. Проверка звена D (ИШК-ПБ). (ИШКХХ.ПБХХ) Шаг:A индекс ИП:60-подключение определителя постороннего потенциала (КУП), через ПБ. Подозреваемое оборудование: МСФ, монтаж. |
| СЕГМ 2Ч.7. | Обрыв разговорного тракта. Проверка звена D (ИШК-ПБ). (ИШКХХ.ПБХХ) Шаг:9 индекс ИП:3A-управление ИШК, вкл. РР1, РС1. Шаг:8 индекс ИП:67-подключить ОС-425 через ПБ. Шаг:7 индекс ИП:5А-анализ состояния ТС на"0" по КРВ. Подозреваемое оборудование: МСФ, монтаж. |
| СЕГМ 2Ч.5. | Не отключается ИТ в звене. Проверка звена D (ИШК-ПБ). (ИШКХХ.ПБХХ) Шаг:6 индекс ИП:3A-управление ИШК, вкл. РР1, РС1. Шаг:5 индекс ИП:23-отключение коммутатора D в БСЛ (ИШК-ПБ). Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ, ДР3. |
| СЕГМ 2Ч.2. | Залипание герконов в звене. Проверка звена D (ИШК-ПБ). (ИШКХХ.ПБХХ) Шаг:4 индекс ИП:3A-управление ИШК, вкл. РР1, РС1. Шаг:3 индекс ИП:67-подключить ОС-425 через ПБ. Шаг:2 индекс ИП:5В-анализ состояния ТС на"1" по КРВ. Подозреваемое оборудование: МСФ. |
| СЕГМ 2Ч.0. | Не отключается импульсный тракт БСЛ (БИЛ) Проверка звена D (ИШК-ПБ). (ИШКХХ.ПБХХ) Шаг:1 индекс ИП:3A-управление ИШК, вкл. РР1, РС1. Шаг:0 индекс ИП:07-отключить БСЛ (ИШК-ПБ). Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ, ДР3. |
| СЕГМ 25.E. | Не проключается импульсный тракт БИЛ. Проверка звена D (ИК-ПЛ). (ВКХХ.Х.ПЛХХ.ИКХХ.Х) Шаг:F индекс ИП:72 анализ доступности оборудования. Шаг:E индекс ИП:10 проключение БИЛ (ИК-ПЛ). |
| СЕГМ 25.D. | Не проключается импульсный тракт (БВЛ) Проверка звена D (ВК-ПЛ) (ВКХХ.Х.ПЛХХ.ИКХХ.Х) Шаг:D индекс ИП:0C проключение БВЛ (ВК-ПЛ). |
| СЕГМ 25.C. | Наличие постороннего потенциала в звене. Проверка звена D (ИК-ПЛ-ВК). (ВКХХ.Х.ПЛХХ.ИКХХ.Х) Шаг:C индекс ИП:61-проключение ОПП через ИК (РКШ). Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ, ДР3. |
| СЕГМ 25.B. | Наличие КЗ или "земли" в звене. Проверка звена D (ИК-ПЛ-ВК). (ВКХХ.Х.ПЛХХ.ИКХХ.Х) Шаг:В индекс ИП:62-проключение ОКЗ через ИК (РКШ). Подозреваемое оборудование: МСФ, монтаж. |
| СЕГМ 25.8. | Обрыв разговорного тракта. Проверка звена D (ИК-ПЛ-ВК). (ВКХХ.Х.ПЛХХ.ИКХХ.Х) Шаг:А индекс ИП:3D-управление ВК, вкл. сигнал "СС"-РС, РР. Шаг:9 индекс ИП:68-проверка тракта на обрыв (РКШ ОС-425). Шаг:8 индекс ИП:5D-анализ состояния ТС ОС-425 на"0" по КРВ. Подозреваемое оборудование: МСФ, монтаж. |
| СЕГМ 25.6. | Не отключается импульсный тракт звена. Проверка звена D. (ВКХХ.Х.ПЛХХ.ИКХХ.Х) Шаг:7 индекс ИП:3Е-отключение сигнала "СС" в ВК. Шаг:6 индекс ИП:13-отключение проверяемого звена. Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ, ДР3. |
| СЕГМ 25.3. | Залипание герконов в звене. Проверка звена D. (ВКХХ.Х.ПЛХХ.ИКХХ.Х) Шаг:5 индекс ИП:3D-управление ВК, вкл. сигнал "СС"-РС, РР. Шаг:4 индекс ИП:68-проверка тракта на обрыв (РКШ ОС-425). Шаг:3 индекс ИП:5D-анализ состояния ТС ОС-425 на"1" по КРВ. Подозреваемое оборудование: МСФ. |
| СЕГМ 25.1. | Не отключается импульсный тракт БВЛ. Проверка звена D (ВК-ПЛ) (ВКХХ.Х.ПЛХХ.ИКХХ.Х) Шаг:2 индекс ИП:75-возобновление проверки. Шаг:1 индекс ИП:1А-отключение БВЛ (ВК-ПЛ) и "СС" в ВК. Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ, ДР3. |
| СЕГМ 25.0. | Не отключается импульсный тракт БИЛ. Проверка звена D (ИК-ПЛ). (ВКХХ.Х.ПЛХХ.ИКХХ.Х) Шаг:0 индекс ИП:11-отключение БИЛ (ИК-ПЛ) . Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ, ДР3. |
| СЕГМ 27.8. | Не проключается импульсный тракт БСЛ (БИЛ). Проверка звена С (ИШК). Шаг:9 индекс ИП:72 анализ доступности оборудования. Шаг:8 индекс ИП:08 проключение БСЛ (ИШК-ВШК). Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ. |
| СЕГМ 27.7. | Наличие постороннего потенциала в звене. Проверка звена С (ИШК). (ИШКХХ.ВШКХХ) Шаг:7 индекс ИП:63-подключение определителя постороннего потенциала (КУП), через ВШК, сторона А подключена. Подозреваемое оборудование: МСФ, монтаж. |
| СЕГМ 27.6. | Наличие КЗ или "земли" в звене. Проверка звена С (ИШК). (ИШКХХ.ВШКХХ) Шаг:6 индекс ИП:66-подключение определителя постороннего потенциала (КУП), через ВШК, сторона А подключена. Подозреваемое оборудование: МСФ, монтаж. |
| СЕГМ 27.Ч. | Обрыв разговорного тракта. Проверка звена С (ИШК). (ИШКХХ.ВШКХХ) Шаг:5 индекс ИП:6В-проверка на обрыв тракта (ИШК-ВШК) Шаг:4 индекс ИП:5А-анализ состояния ТС на"0" по КРВ. Подозреваемое оборудование: МСФ, монтаж. |
| СЕГМ 27.3. | Не отключается ИТ в звене. Проверка звена С (ИШК). (ИШКХХ.ВШКХХ) Шаг:3 индекс ИП:25-отключение коммутатора D в БСЛ (ИШК-ВШК) Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ. |
| СЕГМ 27.1. | Залипание герконов в звене. Проверка звена С (ИШК). (ИШКХХ.ВШКХХ) Шаг:2 индекс ИП:6В-проверка на обрыв тракта (ИШК-ВШК) Шаг:1 индекс ИП:5В-анализ состояния ТС на"1" по КРВ. Подозреваемое оборудование: МСФ, АК. |
| СЕГМ 27.0. | Не отключается импульсный тракт БАЛ Проверка звена С (ИШК). (ИШКХХ.ВШКХХ) Шаг:0 индекс ИП:35-отключение ВШК и БАЛ (ВШК-ИШК). Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ. |
| СЕГМ 28.E. | Не проключается импульсный тракт БИЛ. Проверка звена С (ИК-ПЛ). (ВКХХ.Х.ПЛХХ.ИКХХ.Х) Шаг:F индекс ИП:72 анализ доступности оборудования. Шаг:E индекс ИП:10 проключение БИЛ (ИК-ПЛ). Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ, ДР3. |
| СЕГМ 28.D. | Не проключается импульсный тракт (БВЛ) Проверка звена С (ВК-ПЛ) (ВКХХ.Х.ПЛХХ.ИКХХ.Х) Шаг:D индекс ИП:0C проключение БВЛ (ВК-ПЛ). Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ, ДР3. |
| СЕГМ 28.C. | Наличие постороннего потенциала в звене. Проверка звена С (ИК-ПЛ-ВК). (ВКХХ.Х.ПЛХХ.ИКХХ.Х) Шаг:C индекс ИП:61-проключение ОПП через ИК (РКШ). Подозреваемое оборудование: МСФ, монтаж. |
| СЕГМ 28.B. | Наличие КЗ или "земли" в звене. Проверка звена С (ИК-ПЛ-ВК). (ВКХХ.Х.ПЛХХ.ИКХХ.Х) Шаг:В индекс ИП:62-проключение ОКЗ через ИК (РКШ). Подозреваемое оборудование: МСФ, монтаж. |
| СЕГМ 28.8. | Обрыв разговорного тракта. Проверка звена С (ИК-ПЛ-ВК). (ВКХХ.Х.ПЛХХ.ИКХХ.Х) Шаг:А индекс ИП:3D-управление ВК, вкл. сигнал "СС"-РС, РР. Шаг:9 индекс ИП:68-проверка тракта на обрыв (РКШ ОС-425). Шаг:8 индекс ИП:5D-анализ состояния ТС ОС-425 на"0" по КРВ. Подозреваемое оборудование: МСФ, монтаж. |
| СЕГМ 28.6. | Не отключается импульсный тракт звена. Проверка звена С. (ВКХХ.Х.ПЛХХ.ИКХХ.Х) Шаг:7 индекс ИП:3Е-отключение сигнала "СС" в ВК. Шаг:6 индекс ИП:13-отключение проверяемого звена. Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ, ДР3. |
| СЕГМ 28.3. | Залипание герконов в звене. Проверка звена С. (ВКХХ.Х.ПЛХХ.ИКХХ.Х) Шаг:5 индекс ИП:3D-управление ВК, вкл. сигнал "СС"-РС, РР. Шаг:4 индекс ИП:68-проверка тракта на обрыв (РКШ ОС-425). Шаг:3 индекс ИП:5D-анализ состояния ТС ОС-425 на"1" по КРВ. Подозреваемое оборудование: МСФ. |
| СЕГМ 28.1. | Не отключается импульсный тракт БВЛ. Проверка звена С (ВКХХ.Х.ПЛХХ.ИКХХ.Х) Шаг:2 индекс ИП:75-возобновление проверки. Шаг:1 индекс ИП:1А-отключение БВЛ (ВК-ПЛ) и "СС" в ВК. Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ, ДР3. |
| СЕГМ 28.0. | Не октлючается импульсный тракт БИЛ. Проверка звена С (ВКХХ.Х.ПЛХХ.ИКХХ.Х) Шаг:0 индекс ИП:11-отключение БИЛ (ИК-ПЛ) . Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ, ДР3. |
| СЕГМ 9.1B. | Нет выборки комплекта. ТС [0] Проверка ВШК. (ИШКХХ.ВШКХХ) Шаг:1С индекс ИП:72-анализ доступности оборудования. Шаг:1В индекс ИП:4Е-проверка узла выборки ШК включить РР2 без выборки. Подозреваемое оборудование: ШК, И2, УСК. |
| СЕГМ 9.19. | Не работает узел ответа. Проверка ВШК. (ИШКХХ.ВШКХХ) Шаг:1А индекс ИП:46-проверка узла ответа (вкл. РВ, РКШ) шл. Шаг:19 индекс ИП:5В-анализ состояния ТС на"1" по КРВ. Подозреваемое оборудование: ВШК, ПС. |
| СЕГМ 9.17. | Залипание контактов реле РВ. Проверка ВШК. (ИШКХХ.ВШКХХ) Шаг:18 индекс ИП:46-проверка узла ответа (вкл. РВ, РКШ) шл. Шаг:17 индекс ИП:5А-анализ состояния ТС на"0" по КРВ. Подозреваемое оборудование: ВШК. |
| СЕГМ 9.16. | Подрабатывает ТС при посылке вызова (обрыв в РР2). Проверка ВШК. (ИШКХХ.ВШКХХ) Шаг:16 индекс ИП:4F-проверка ТС ВШК при ПВ (вкл. РКШ, РВ). Подозреваемое оборудование: ВШК. |
| СЕГМ 9.15. | Отсутствует 25 Гц. (Не срабатывает ОС-25) Проверка ВШК. (ИШКХХ.ВШКХХ) Шаг:15 индекс ИП:47-проверка наличия 25 Гц (вкл. РКШ, РВ,РС2), ОС-25. Подозреваемое оборудование: ВШК, ГВС. |
| СЕГМ 9.13. | Неисправен питающий мост. Проверка ВШК. (ИШКХХ.ВШКХХ) Шаг:14 индекс ИП:48-проверка наличия питающего моста (вкл. РКШ), ОПМ. Шаг:13 индекс ИП:5А-анализ состояния ТС на"0" по КРВ. Подозреваемое оборудование: ВШК, БВ. |
| СЕГМ 9.11. | Залипание контактов реле РР2 Проверка ВШК. (ИШКХХ.ВШКХХ) Шаг:12 индекс ИП:48-проверка наличия питающего моста (вкл. РКШ), ОПМ. Шаг:11 индекс ИП:5В-анализ состояния ТС на"0" по КРВ. Подозреваемое оборудование: ВШК. |
| СЕГМ 9.F. | Нет реакции узла отбоя на шлейф Проверка ВШК. (ИШКХХ.ВШКХХ) Шаг:10 индекс ИП:38-управление ВШК (вкл. РР2), шл. Шаг:F индекс ИП:4C-проверка узла отбоя (РКШ), шл. Подозреваемое оборудование: ВШК, ПС. |
| СЕГМ 9.E. | Неисправен узел отбоя, возможно залипание контактов РКШ Проверка ВШК. (ИШКХХ.ВШКХХ) Шаг:F индекс ИП:42-проверка на залипание РКШ (РР2), шл. Подозреваемое оборудование: ВШК. |
| СЕГМ 9.C. | Залипание контактов РС2 (425 Гц) Проверка ВШК. (ИШКХХ.ВШКХХ) Шаг:D индекс ИП:6A-подключение ОС-425 через ВШК, сторона А отключена. Шаг:C индекс ИП:5В-анализ состояния ТС на"0" по КРВ. Подозреваемое оборудование: ВШК. |
| СЕГМ 9.9. | Отсутствует сигнал 425 Гц Проверка ВШК. (ИШКХХ.ВШКХХ) Шаг:В индекс ИП:38-управление ВШК (вкл. РР2), шл. Шаг:А индекс ИП:6A-подключение ОС-425 через ВШК, сторона А отключена. Шаг:9 индекс ИП:5В-анализ состояния ТС на"0" по КРВ. Подозреваемое оборудование: ВШК, ГТС. |
| СЕГМ 9.7. | Залипание контактов РС2 (25 Гц) Проверка ВШК. (ИШКХХ.ВШКХХ) Шаг:7 индекс ИП:41-проверка отсутствия 25 Гц (вкл. РБ,РКШ) Подозреваемое оборудование: ВШК. |
| СЕГМ 9.5. | Не проключается импульсный тракт БСЛ (БИЛ) Проверка ВШК. (ИШКХХ.ВШКХХ) Шаг:6 индекс ИП:36-управление ВШК (вкл. РД). Шаг:5 индекс ИП:08-проключение БСЛ (ИШК-ВШК). Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ, ДР3. |
| СЕГМ 9.2. | Не срабатывает РД Проверка ВШК. (ИШКХХ.ВШКХХ) Шаг:4 индекс ИП:39-управление ИШК (вкл. РР1). Шаг:3 индекс ИП:48-проверка наличия питающего моста (вкл. РКШ), ОПМ. Шаг:2 индекс ИП:5А-анализ состояния ТС на"0" по КРВ. Подозреваемое оборудование: ВШК, ИШК. |
| СЕГМ 9.0. | Не отключается импульсный тракт БСЛ (БИЛ) Проверка ВШК. (ИШКХХ.ВШКХХ) Шаг:1 индекс ИП:39-управление ИШК (выкл. РР1 , РС1). Шаг:0 индекс ИП:35-отключить ВШК и отключить БСЛ ( ВШК-ИШК ) Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ, ДР3. |
| СЕГМ A.13. | Нет выборки комплекта. ТС [0] Проверка ИШК. (ИШКХХ.ВШКХХ) Шаг:1С индекс ИП:72-анализ доступности оборудования. Шаг:1В индекс ИП:4Е-проверка узла выборки ШК включить РР2 без выборки. Подозреваемое оборудование: ИШК, УСК, ПС. |
| СЕГМ A.12. | Не проключается импульсный тракт БСЛ (БИЛ) Проверка ИШК. (ИШКХХ.ВШКХХ) Шаг:12 индекс ИП:08-проключение БСЛ ( ИШК-ВШК ). Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ, ДР3. |
| СЕГМ A.F. | Нет реакции на шлейф Проверка ИШК. (ИШКХХ.ВШКХХ) Шаг:11 индекс ИП:38-управление ВШК (вкл. РД1, выключить остальные) Шаг:10 индекс ИП:39-управление ИШК (вкл. РР1 ,выкл. РС1). Шаг:F индекс ИП:49-проверка узла отбоя ИШК, (РКШ) шл. ТС=0 Подозреваемое оборудование: ИШК, ПС. |
| СЕГМ A.E. | Нет реакции на отсоединение шлейфа. Проверка ИШК. (ИШКХХ.ВШКХХ) Шаг:E индекс ИП:51-опрос ТС-ИШК и выключение узла отбоя, ТС=1. Подозреваемое оборудование: ИШК. |
| СЕГМ A.C. | Нет напряжения 60 В (неисправен питающий мост) Проверка ИШК. (ИШКХХ.ВШКХХ) Шаг:D индекс ИП:48-проверка наличия питающего моста (вкл. РКШ), ОПМ. Шаг:C индекс ИП:5В-анализ состояния ТС на "0" по КРВ. Подозреваемое оборудование: ИШК, БВ. |
| СЕГМ A.9. | Залипание контактов реле РР1 Проверка ИШК. ( ИШКХХ.ВШКХХ ) Шаг:B индекс ИП:39-управление ИШК (выкл. РР1 , РС1). Шаг:A индекс ИП:48-проверка наличия питающего моста (вкл. РКШ), ОПМ. Шаг:9 индекс ИП:5B-анализ состояния ТС на"1" по КРВ. Подозреваемое оборудование: ИШК. |
| СЕГМ A.6. | Отсутствует сигнал 425 Гц Проверка ИШК. (ИШКХХ.ВШКХХ) Шаг:8 индекс ИП:39-управление ИШК (выкл. РР1, РС1). Шаг:7 индекс ИП:6А-подключение ОС - 425 через ВШК сторона А отключена. Шаг:6 индекс ИП:5А-анализ состояния ТС на"0" по КРВ. Подозреваемое оборудование: ИШК, ГТС, И3. |
| СЕГМ A.3. | Залипание контактов реле РС1 Проверка ИШК . ( ИШКХХ.ВШКХХ ) Шаг:5 индекс ИП:39-управление ИШК (выкл. , РС1). Шаг:4 индекс ИП:6А-подключение ОС - 425 через ВШК сторона А отключена. Шаг:3 индекс ИП:5В-анализ состояния ТС на"1" по КРВ. Подозреваемое оборудование: ИШК. |
| СЕГМ A.0. | Не отключается импульсный тракт БСЛ (БИЛ) Проверка ИШК. (ИШКХХ.ВШКХХ) Шаг:2 индекс ИП:39-управление ИШК (выкл. РР1, РС1). Шаг:1 индекс ИП:38-управление ВШК (выкл. все реле). Шаг:0 индекс ИП:09-отключение БСЛ (ВШК - ВШК). Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ, ДР3. |
| СЕГМ B.16. | ПБ нет исходного состояния ТС-ПБ Проверка ПБ. (ПБХХ.ПРХХ.П2ХХ) Шаг:17 индекс ИП:72-анализ доступности оборудования. Шаг:16 индекс ИП:72-опрос ТС - ПБ на "1" Подозреваемое оборудование: ПБ, УСК. |
| СЕГМ B.14. | ПБ нет реакции на шлейф Проверка ПБ. (ПБХХ.ПРХХ.П2ХХ) Шаг:15 индекс ИП:4А-проверка реакции ПБ на шлейф (Р2), ШЛ. Шаг:14 индекс ИП:5А-анализ состояния ТС на"1" по КРВ. Подозреваемое оборудование: ПБ, нет 2600 Гц. |
| СЕГМ B.13. | ПБ залипание контактов реле Р2 (РКШ) Проверка ПБ. (ПБХХ.ПРХХ.П2ХХ) Шаг:15 индекс ИП:4В-проверка реакции ПБ на отсутствие шлейфа (вкл.Р2). Подозреваемое оборудование: ПБ. |
| СЕГМ B.F. | ПБ залипание контактов реле Р1 (РР) Проверка ПБ. (ПБХХ.ПРХХ.П2ХХ) Шаг:12 индекс ИП:3С-управление ПБ (включить Р1). Шаг:11 индекс ИП:4А-проверка реакции ПБ на шлейф (Р2), шл. отключен. Шаг:10 индекс ИП:3С-управление ПБ (выключить Р1). Шаг:F индекс ИП:5В-анализ состояния ТС на"1" по КРВ. Подозреваемое оборудование: ПБ. |
| СЕГМ B.B. | ПБ отсутствует сигнал 425 Гц Проверка ПБ. (ПБХХ.ПРХХ.П2ХХ) Шаг:E индекс ИП:3С-управление ПБ (включить Р3). Шаг:D индекс ИП:67-подключение ОС - 425 через ПБ (Р2) Шаг:C индекс ИП:3С-управление ПБ (выключить Р3). Шаг:В индекс ИП:5А-анализ состояния ТС на"0" по КРВ. Подозреваемое оборудование: ПБ, ПСГ, ГТС. |
| СЕГМ B.9. | ПБ залипание контактов реле Р3 (РC) Проверка ПБ. (ПБХХ.ПРХХ.П2ХХ) Шаг:А индекс ИП:67-подключение ОС - 425 через ПБ (Р2) Шаг:9 индекс ИП:5В-анализ состояния ТС на "1" по КРВ. Подозреваемое оборудование: ПБ. |
| СЕГМ B.2. | С ПБ на П2 не поступает 425 Гц Проверка ПБ. (ПБХХ.ПРХХ.П2ХХ) Шаг:8 индекс ИП:FD-установка счетчика шагов КРВ=1 Шаг:7 индекс ИП:3С-управление ПБ (включить Р1). Шаг:6 индекс ИП:81-формирование N включить ПР1 (П2 - 425 Гц) Шаг:5 индекс ИП:3С-управление ПБ (выкл.Р1 вкл Р3). Шаг:4 индекс ИП:8Е-формирование N и сканирование П2. Шаг:3 индекс ИП:8Е-анализ рез. сканирования П2. Шаг:2 индекс ИП:5А-анализ состояния ТС на"0" по КРВ. Подозреваемое оборудование: ПР1. |
| СЕГМ C.F. | Не проключается импульсный тракт БАЛ Проверка АК. (АКХХХ.ВШКХХХ.ByX) Шаг:10 индекс ИП:72-анализ доступности оборудования. Шаг:F индекс ИП:04-проключение БАЛ (ВШК - АК). Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ. |
| СЕГМ C.E. | Нет исходного состояния ТС-АК Проверка АК. (АКХХХ.ВШКХХХ.ByX) Шаг:Е индекс ИП:56-опрос ТС-АКб "0". Подозреваемое оборудование: АК, ПС, ПАК. |
| СЕГМ C.C. | Нет реакции на шлейф Проверка АК. (АКХХХ.ВШКХХХ.ByX) Шаг:D индекс ИП:4В-проверка реакции (РКШ) Шаг:С индекс ИП:5В-анализ состояния ТС на "1" по КРВ. Подозреваемое оборудование: АК, ПС, ПАК. |
| СЕГМ C.9. | Нет реакции на -60 В при шлейфе Проверка АК. (АКХХХ.ВШКХХХ.ByX) Шаг:В индекс ИП:FE-переход к следующему шагу (вкл РР2) Шаг:А индекс ИП:43-проверка реакции АК на -60 В Шаг:9 индекс ИП:5А-анализ состояния ТС на "0" по КРВ. Подозреваемое оборудование: АК. |
| СЕГМ C.6. | Не пропадает "СЗ" на АК при -60 В и шлейфе Проверка АК. (АКХХХ.ВШКХХХ.ByX) Шаг:8 индекс ИП:6С-установка счетчика в КРВ. Шаг:7 индекс ИП:44-проверка сигнала "СЗ" АК (РКШ, РР2) шлейф, ОС - 425 Гц. Подозреваемое оборудование: АК, ПАК. |
| СЕГМ C.2. | Нет сигнала "СЗ" на АК при отключении -60 В в ВШК Проверка АК. (АКХХХ.ВШКХХХ.ByX) Шаг:5 индекс ИП:FE-переход к следующему шагу (вкл РР2) Шаг:4 индекс ИП:6С-установка счетчиков в КРВ. Шаг:3 индекс ИП:6D-проверка "СЗ" при отключении -60 В. Шаг:2 индекс ИП:5D-анализ состояния ТС на"0" по КРВ. Подозреваемое оборудование: АК, ПАК, ГТС. |
| СЕГМ C.0. | Не отключается импульсный тракт БАЛ Проверка АК. (АКХХХ.ВШКХХХ.ByX) Шаг:1 индекс ИП:38-управление ВШК (выключить все реле) Шаг:0 индекс ИП:05-отключение БАЛ (ВШК - АК). Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ. |
| СЕГМ F.E. | Нет исходного состояния ТС-АК Проверка АКР. (АКХХХ.ВШКХХХ.ByX) Шаг:10 индекс ИП:72-анализ доступности оборудования. Шаг:F индекс ИП:FE-переход к следующему шагу Шаг:Е индекс ИП:56-опрос ТС-АКб "0". Подозреваемое оборудование: АКР, ПАКР. |
| СЕГМ F.D. | Не проключается импульсный тракт БАЛ Проверка АКР. (АКХХХ.ВШКХХХ.ByX) Шаг:D индекс ИП:04-проключение БАЛ (ВШК - АКР). Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ. |
| СЕГМ F.B. | Не включается АКР Проверка АКР. (АКХХХ.ВШКХХХ.ByX) Шаг:С индекс ИП:4D-проверка реакции на шлейф (РКШ). Шаг:В индекс ИП:5А-анализ состояния ТС на"0" по КРВ. Подозреваемое оборудование: АКР. |
| СЕГМ F.9. | Неисправен узел отбоя Проверка АКР. (АКХХХ.ВШКХХХ.ByX) Подозреваемое оборудование: АКР. |
| СЕГМ F.6. | Нет реакции на шлейф Проверка АКР. (АКХХХ.ВШКХХХ.ByX) Шаг:7 индекс ИП:4D-проверка реакции ТС АК на шлейф. Шаг:6 индекс ИП:5В-анализ состояния ТС на "1" по КРВ. Подозреваемое оборудование: АКР. |
| СЕГМ F.4. | Отсутствует -60 В на проводе "а" или "земля" на "b" Проверка АКР. (АКХХХ.ВШКХХХ.ByX) Шаг:5 индекс ИП:48-проверка наличия ПМ. Шаг:4 индекс ИП:5А-анализ состояния ТС на"0" по КРВ. |
| СЕГМ F.2. | Нет сигнала "СЗ" на АК при отключении -60 В в ВШК Проверка АКР. (АКХХХ.ВШКХХХ.ByX) Шаг:3 индекс ИП:6D-проверка "СЗ" при отключении -60 В. Шаг:2 индекс ИП:5D-анализ состояния ТС на"0" по КРВ. Подозреваемое оборудование: АКР,ГТС |
| СЕГМ F.0. | Не отключается импульсный тракт БАЛ Проверка АКР. (АКХХХ.ВШКХХХ.ByX) Шаг:1 индекс ИП:38-управление ВШК (выключить все реле) Шаг:0 индекс ИП:05-отключение БАЛ (ВШК - АКР). Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ. |
| СЕГМ D.E. | Не проключается импульсный тракт БИЛ. Проверка звена С (ИК-ПЛ). (ВКХХ.Х.ПЛХХ.ИКХХ.Х) Шаг:F индекс ИП:72 анализ доступности оборудования. Шаг:E индекс ИП:10 проключение БИЛ (ИК-ПЛ). Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ, ДР3. |
| СЕГМ D.D. | Не проключается импульсный тракт (БВЛ) Проверка звена С (ВК-ПЛ) (ВКХХ.Х.ПЛХХ.ИКХХ.Х) Шаг:D индекс ИП:0C проключение БВЛ (ВК-ПЛ). Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ, ДР3. |
| СЕГМ D.C. | Наличие постороннего потенциала в звене. Проверка звена С (ИК-ПЛ-ВК). (ВКХХ.Х.ПЛХХ.ИКХХ.Х) Шаг:C индекс ИП:61-проключение ОПП через ИК (РКШ). Подозреваемое оборудование: МСФ, монтаж. |
| СЕГМ D.B. | Наличие КЗ или "земли" в звене. Проверка звена С (ИК-ПЛ-ВК). (ВКХХ.Х.ПЛХХ.ИКХХ.Х) Шаг:В индекс ИП:62-проключение ОКЗ через ИК (РКШ). Подозреваемое оборудование: МСФ, монтаж. |
| СЕГМ D.8. | Обрыв разговорного тракта. Проверка звена С (ИК-ПЛ-ВК). (ВКХХ.Х.ПЛХХ.ИКХХ.Х) Шаг:А индекс ИП:3D-управление ВК, вкл. сигнал "СС"-РС, РР. Шаг:9 индекс ИП:68-проверка тракта на обрыв (РКШ ОС-425). Шаг:8 индекс ИП:5D-анализ состояния ТС ОС-425 на"0" по КРВ. Подозреваемое оборудование: МСФ, монтаж. |
| СЕГМ D.6. | Не отключается импульсный тракт звена. Проверка звена С. (ВКХХ.Х.ПЛХХ.ИКХХ.Х) Шаг:7 индекс ИП:3Е-отключение сигнала "СС" в ВК . Шаг:6 индекс ИП:13-отключение проверяемого звена. Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ, ДР3. |
| СЕГМ D.3. | Залипание герконов в звене. Проверка звена С. (ВКХХ.Х.ПЛХХ.ИКХХ.Х) Шаг:5 индекс ИП:3D-управление ВК, вкл. сигнал "СС"-РС, РР. Шаг:4 индекс ИП:68-проверка тракта на обрыв (РКШ ОС-425). Шаг:3 индекс ИП:5D-анализ состояния ТС ОС-425 на"1" по КРВ. Подозреваемое оборудование: МСФ. |
| СЕГМ D.1. | Не отключается импульсный тракт БВЛ. Проверка звена С (ВКХХ.Х.ПЛХХ.ИКХХ.Х) Шаг:2 индекс ИП:75-возобновление проверки. Шаг:1 индекс ИП:1А-отключение БВЛ (ВК-ПЛ) и "СС" в ВК. Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ, ДР3. |
| СЕГМ D.0. | Не отключается импульсный тракт БИЛ. Проверка звена С (ВКХХ.Х.ПЛХХ.ИКХХ.Х) Шаг:0 индекс ИП:11-отключение БИЛ (ИК-ПЛ) . Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ, ДР3. |
| СЕГМ 2D.E. | Не проключается импульсный тракт БИЛ. Проверка звена С (ИК-ПЛ). (ВКХХ.Х.ПЛХХ.ИКХХ.Х) Шаг:F индекс ИП:72 анализ доступности оборудования. Шаг:E индекс ИП:10 проключение БИЛ (ИК-ПЛ). Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ, ДР3. |
| СЕГМ 2D.D. | Не проключается импульсный тракт (БВЛ) Проверка звена С (ВК-ПЛ) (ВКХХ.Х.ПЛХХ.ИКХХ.Х) Шаг:D индекс ИП:0C проключение БВЛ (ВК-ПЛ). Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ, ДР3. |
| СЕГМ 2D.C. | Наличие постороннего потенциала в звене. Проверка звена С (ИК-ПЛ-ВК).(ВКХХ.Х.ПЛХХ.ИКХХ.Х) Шаг:C индекс ИП:61-проключение ОПП через ИК (РКШ). Подозреваемое оборудование: МСФ, монтаж. |
| СЕГМ 2D.B. | Наличие КЗ или "земли" в звене. Проверка звена С (ИК-ПЛ-ВК). (ВКХХ.Х.ПЛХХ.ИКХХ.Х) Шаг:В индекс ИП:62-проключение ОКЗ через ИК (РКШ). Подозреваемое оборудование: МСФ, монтаж. |
| СЕГМ 2D.8. | Обрыв разговорного тракта. Проверка звена С (ИК-ПЛ-ВК). (ВКХХ.Х.ПЛХХ.ИКХХ.Х) Шаг:А индекс ИП:3D-управление ВК, вкл. сигнал "СС"-РС, РР. Шаг:9 индекс ИП:68-проверка тракта на обрыв (РКШ ОС-425). Шаг:8 индекс ИП:5D-анализ состояния ТС ОС-425 на "0" по КРВ. Подозреваемое оборудование: МСФ, монтаж. |
| СЕГМ 2D.6. | Не отключается импульсный тракт звена. Проверка звена С. (ВКХХ.Х.ПЛХХ.ИКХХ.Х) Шаг:7 индекс ИП:3Е-отключение сигнала "СС" в ВК. Шаг:6 индекс ИП:13-отключение проверяемого звена. Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ, ДР3. |
| СЕГМ 2D.3. | Залипание герконов в звене. Проверка звена С. (ВКХХ.Х.ПЛХХ.ИКХХ.Х) Шаг:5 индекс ИП:3D-управление ВК, вкл. сигнал "СС"-РС, РР. Шаг:4 индекс ИП:68-проверка тракта на обрыв (РКШ ОС-425). Шаг:3 индекс ИП:5D-анализ состояния ТС ОС-425 на "1" по КРВ. Подозреваемое оборудование: МСФ. |
| СЕГМ 2D.1. | Не отключается импульсный тракт БВЛ. Проверка звена С (ВКХХ.Х.ПЛХХ.ИКХХ.Х) Шаг:2 индекс ИП:75-возобновление проверки. Шаг:1 индекс ИП:1А-отключение БВЛ (ВК-ПЛ) и "СС" в ВК. Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ, ДР3. |
| СЕГМ 2D.0. | Не отключается импульсный тракт БИЛ. Проверка звена С (ВКХХ.Х.ПЛХХ.ИКХХ.Х) Шаг:0 индекс ИП:11-отключение БИЛ (ИК-ПЛ). Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ГКИ, ДР3. |
| СЕГМ 30.15. | Не проключается импульсный тракт БИЛ Проверка ПЛ-КD (КDXX.X.ПЛХХ.КЕХХ.Х) |
| СЕГМ 30.14. | Не проключается импульсный тракт БВЛ Проверка ПЛ-КD (КDXX.X.ПЛХХ.КЕХХ.Х) |
| СЕГМ 30.B. | Обрыв разговорного тракта Проверка ПЛ-КD (КDXX.X.ПЛХХ.КЕХХ.Х) |
| СЕГМ 30.A. | Не отключается импульсный тракт коммутатора D Проверка ПЛ-КD (КDXX.X.ПЛХХ.КЕХХ.Х) |
| СЕГМ 30.5. | Залипание разговорного тракта Проверка ПЛ-КD (КDXX.X.ПЛХХ.КЕХХ.Х) |
| СЕГМ 30.2. | Не отключается импульсный тракт БВЛ Проверка ПЛ-КD (КDXX.X.ПЛХХ.КЕХХ.Х) |
| СЕГМ 30.1. | Не отключается импульсный тракт БИЛ Проверка ПЛ-КD (КDXX.X.ПЛХХ.КЕХХ.Х) |
| СЕГМ 31.15. | Не проключается импульсный тракт БИЛ Проверка ПЛ-КE (КDXX.X.ПЛХХ.КЕХХ.Х) |
| СЕГМ 31.14. | Не проключается импульсный тракт БВЛ Проверка ПЛ-КE (КDXX.X.ПЛХХ.КЕХХ.Х) |
| СЕГМ 31.B. | Обрыв разговорного тракта Проверка ПЛ-КE (КDXX.X.ПЛХХ.КЕХХ.Х) |
| СЕГМ 31.A. | Не отключается импульсный тракт коммутатора D Проверка ПЛ-КE (КDXX.X.ПЛХХ.КЕХХ.Х) |
| СЕГМ 31.5. | Залипание разговорного тракта Проверка ПЛ-КE (КDXX.X.ПЛХХ.КЕХХ.Х) |
| СЕГМ 31.2. | Не отключается импульсный тракт БВЛ Проверка ПЛ-КE (КDXX.X.ПЛХХ.КЕХХ.Х) |
| СЕГМ 31.1. | Не отключается импульсный тракт БИЛ Проверка ПЛ-КE (КDXX.X.ПЛХХ.КЕХХ.Х) |
| СЕГМ 10.14. | Нет исходного состояния ТС-ИК Проверка цепей исходного состояния ИКБ3-ВКБ3 (ИКХХ=ВКХХ) Шаг:16 ИП:3В - управление ИК выключить все реле Шаг:15 ИП:3F - управление ВК выключить все реле Шаг:14 ИП:A0 - контроль исходного состояния ИК Подозреваемое оборудование: ИК, ВК, УСК. |
| СЕГМ 10.13. | Нет исходного состояния ТС-ВК Проверка цепей исходного состояния ИКБ3-ВКБ3 (ИКХХ=ВКХХ) Подозреваемое оборудование: ИК, ВК, УСК. |
| СЕГМ 10.11. | Ложная выборка ИК (Т1, Т2 - ИК) Проверка цепей исходного состояния ИКБ3-ВКБ3 (ИКХХ=ВКХХ) Подозреваемое оборудование: ИК, УСК. |
| СЕГМ 10.10. | Не срабатывает РО в ВК (СКо) Проверка цепей исходного состояния ИКБ3-ВКБ3 (ИКХХ=ВКХХ) Подозреваемое оборудование: ИК, ВК, УСК. |
| СЕГМ 10.F. | Не срабатывает РО в ВК (УК3 -СК1) Проверка цепей исходного состояния ИКБ3-ВКБ3 (ИКХХ=ВКХХ) Подозреваемое оборудование: ИК, ВК, УСК. |
| СЕГМ 10.E. | Залипание РК в ВК (СК1 -УК3) Проверка цепей исходного состояния ИКБ3-ВКБ3 (ИКХХ=ВКХХ) Подозреваемое оборудование: ИК. |
| СЕГМ 10.D. | Ложная выборка ВК (срабатывает РО) Проверка цепей исходного состояния ИКБ3-ВКБ3 (ИКХХ=ВКХХ) Подозреваемое оборудование: ВК, УСК. |
| СЕГМ 10.C. | Не срабатывает Р3 (ВК) не отключается СКо Проверка цепей исходного состояния ИКБ3-ВКБ3 (ИКХХ=ВКХХ) Подозреваемое оборудование: ВК. |
| СЕГМ 10.B. | Залипание Р3 (ВК). Проверка цепей исходного состояния ИКБ3-ВКБ3 (ИКХХ=ВКХХ) Подозреваемое оборудование: ВК, УСК. |
| СЕГМ 10.9. | Не срабатывает РБЛ (не "отпускает" СКо - РО. Проверка цепей исходного состояния ИКБ3-ВКБ3 (ИКХХ=ВКХХ) Подозреваемое оборудование: ВК, УСК. |
| СЕГМ 10.7. | Залипание РЗ (ИК), то есть не срабатывает РК. Проверка цепей исходного состояния ИКБ3-ВКБ3 (ИКХХ=ВКХХ) Подозреваемое оборудование: ВК. |
| СЕГМ 10.6. | Не срабатывает РМ, то есть не срабатывает РМ (УК4 - ВК) Проверка цепей исходного состояния ИКБ3-ВКБ3 (ИКХХ=ВКХХ) Подозреваемое оборудование: ИК, ВК, УСК. |
| СЕГМ 10.Ч. | Нет разговорного тракта (не срабатывает ТС - КУП) Проверка цепей исходного состояния ИКБ3-ВКБ3 (ИКХХ=ВКХХ) Подозреваемое оборудование: ИК, ВК, КУП. |
| СЕГМ 10.2. | Не включается РСЗ в ВК. Проверка цепей исходного состояния ИКБ3-ВКБ3 (ИКХХ=ВКХХ) Подозреваемое оборудование: ВК. |
| СЕГМ 11.16. | Ложное срабатывание РСА (ИК) - залипание РР "а" (ВК) Проверка цепей разговорного тракта ИКБ3-ВКБ3 (ИКХХ=ВКХХ.Х.ПЛХХ.ВШКХХ) Подозреваемое оборудование: ИК, ВК, УСК. |
| СЕГМ 11.1Ч. | Ложное срабатывание РСА (ИК) - залипание РД "а" (ВК) Проверка цепей разговорного тракта ИКБ3-ВКБ3 (ИКХХ=ВКХХ.Х.ПЛХХ.ВШКХХ) Подозреваемое оборудование: ИК, УСК. |
| СЕГМ 11.13. | Ложное срабатывание РСА (ИК) - залипание РР "а" (ИК) Проверка цепей разговорного тракта ИКБ3-ВКБ3 (ИКХХ=ВКХХ.Х.ПЛХХ.ВШКХХ) Подозреваемое оборудование: ИК. |
| СЕГМ 11.12. | Залипание РР "b" (ИК) - срабатывание РСБ. Проверка цепей разговорного тракта ИКБ3-ВКБ3 (ИКХХ=ВКХХ.Х.ПЛХХ.ВШКХХ) Подозреваемое оборудование: ИК, ВК. |
| СЕГМ 11.11. | Залипание РД "b" (ИК) - срабатывание РСБ. Проверка цепей разговорного тракта ИКБ3-ВКБ3 (ИКХХ=ВКХХ.Х.ПЛХХ.ВШКХХ) Подозреваемое оборудование: ИК. |
| СЕГМ 11.F. | Залипание РР "b" (ВК) - срабатывание РСБ. Проверка цепей разговорного тракта ИКБ3-ВКБ3 (ИКХХ=ВКХХ.Х.ПЛХХ.ВШКХХ) Подозреваемое оборудование: ВК. |
| СЕГМ 11.D. | Не проключается ИТ БВЛ (БСЛ). Проверка цепей разговорного тракта ИКБ3-ВКБ3 (ИКХХ=ВКХХ.Х.ПЛХХ.ВШКХХ) Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ДР3, ГКИ. |
| СЕГМ 11.C. | Не проключается ИТ БИЛ (БСЛ). Проверка цепей разговорного тракта ИКБ3-ВКБ3 (ИКХХ=ВКХХ.Х.ПЛХХ.ВШКХХ) Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ДР3, ГКИ. |
| СЕГМ 11.9. | Обрыв разговорного тракта (РР - ВК). Проверка цепей разговорного тракта ИКБ3-ВКБ3 (ИКХХ=ВКХХ.Х.ПЛХХ.ВШКХХ) |
| СЕГМ 11.8. | Залипание РКШ - ИК. Проверка цепей разговорного тракта ИКБ3-ВКБ3 (ИКХХ=ВКХХ.Х.ПЛХХ.ВШКХХ) Подозреваемое оборудование: ИК, КУП. |
| СЕГМ 11.7. | Залипание РР - ИК. Проверка цепей разговорного тракта ИКБ3-ВКБ3 (ИКХХ=ВКХХ.Х.ПЛХХ.ВШКХХ) |
| СЕГМ 11.5. | Залипание РР - ВК. Проверка цепей разговорного тракта ИКБ3-ВКБ3 (ИКХХ=ВКХХ.Х.ПЛХХ.ВШКХХ) Подозреваемое оборудование: ВК. |
| СЕГМ 11.3. | Не отключается ИТ БИЛ (БСЛ). Проверка цепей разговорного тракта ИКБ3-ВКБ3 (ИКХХ=ВКХХ.Х.ПЛХХ.ВШКХХ) Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ДР3, ГКИ. |
| СЕГМ 11.2. | Не отключается ИТ БВЛ (БСЛ). Проверка цепей разговорного тракта ИКБ3-ВКБ3 (ИКХХ=ВКХХ.Х.ПЛХХ.ВШКХХ) Подозреваемое оборудование: МСФ, И1, ДР3, ГКИ. |
| СЕГМ 12.1C. | Не срабатывает РМ (41-42) в ИК. Проверка цепей ответа, отбоя и НН ИКБ3-ВКБ3 (ИКХХ=ВКХХ) Подозреваемое оборудование: ИК, ВК, УСК. |
| СЕГМ 12.1B. | Не отпускает РМ в ИК. Проверка цепей ответа, отбоя и НН ИКБ3-ВКБ3 (ИКХХ=ВКХХ) Подозреваемое оборудование: ИК. |
| СЕГМ 12.1A. | Неисправность цепей ответа РОТ в ВК. Проверка цепей ответа, отбоя и НН ИКБ3-ВКБ3 (ИКХХ=ВКХХ) Подозреваемое оборудование: ИК, ВК, УСК. |
| СЕГМ 12.19. | Неисправность цепей ответа РВА в ВК. Проверка цепей ответа, отбоя и НН ИКБ3-ВКБ3 (ИКХХ=ВКХХ) Подозреваемое оборудование: ВК. |
| СЕГМ 12.18. | Срабатывает РА (ВК) по цепи ответа. Проверка цепей ответа, отбоя и НН ИКБ3-ВКБ3 (ИКХХ=ВКХХ) Подозреваемое оборудование: ВК, ИК. |
| СЕГМ 12.17. | Неисправна цепь отбоя А. Проверка цепей ответа, отбоя и НН ИКБ3-ВКБ3 (ИКХХ=ВКХХ) Подозреваемое оборудование: ВК, ИК. |
| СЕГМ 12.16. | Не шунтируется РСА от РО (ИК). Проверка цепей ответа, отбоя и НН ИКБ3-ВКБ3 (ИКХХ=ВКХХ) Подозреваемое оборудование: ИК. |
| СЕГМ 12.15. | Залипает РА (ВК) и не отпускает РО(ИК). Проверка цепей ответа, отбоя и НН ИКБ3-ВКБ3 (ИКХХ=ВКХХ) Подозреваемое оборудование: ВК, ИК. |
| СЕГМ 12.1Ч. | Не включается РВА (ВК). Проверка цепей ответа, отбоя и НН ИКБ3-ВКБ3 (ИКХХ=ВКХХ) Подозреваемое оборудование: ВК, ИК. |
| СЕГМ 12.13. | Неисправна цепь "отбоя Б" по АШ. Проверка цепей ответа, отбоя и НН ИКБ3-ВКБ3 (ИКХХ=ВКХХ) Подозреваемое оборудование: ИК, ВК. |
| СЕГМ 12.12. | Не шунтируется РСБ (ИК) сбросом. Проверка цепей ответа, отбоя и НН ИКБ3-ВКБ3 (ИКХХ=ВКХХ) Подозреваемое оборудование: ИК. |
| СЕГМ 12.11. | Не срабатывает цепь сброса. Проверка цепей ответа, отбоя и НН ИКБ3-ВКБ3 (ИКХХ=ВКХХ) Подозреваемое оборудование: ИК, ВК. |
| СЕГМ 12.10. | Залипает РЗ (ИК) в цепи сброса. Проверка цепей ответа, отбоя и НН ИКБ3-ВКБ3 (ИКХХ=ВКХХ) Подозреваемое оборудование: ИК, ВК. |
| СЕГМ 12.D. | Не включается РВБ (ВК). Проверка цепей ответа, отбоя и НН ИКБ3-ВКБ3 (ИКХХ=ВКХХ) Подозреваемое оборудование: ВК. |
| СЕГМ 12.C. | Не срабатывает РМ (41-42) в ВК. Проверка цепей ответа, отбоя и НН ИКБ3-ВКБ3 (ИКХХ=ВКХХ) Подозреваемое оборудование: ВК. |
| СЕГМ 12.A. | Проверка ЭДН (ИК) и ЭПН (ВК) на исходное. Проверка цепей ответа, отбоя и НН ИКБ3-ВКБ3 (ИКХХ=ВКХХ) Подозреваемое оборудование: ИК, ВК. |
| СЕГМ 12.9. | Не срабатывает ЭПН (ВК) / нет УК2 (ИК). Проверка цепей ответа, отбоя и НН ИКБ3-ВКБ3 (ИКХХ=ВКХХ) Подозреваемое оборудование: ИК, ВК. |
| СЕГМ 12.8. | Не отключается ЭДН (ВК). Проверка цепей ответа, отбоя и НН ИКБ3-ВКБ3 (ИКХХ=ВКХХ) Подозреваемое оборудование: ИК. |
| СЕГМ 12.7. | Залипание РД в цепи трансляции. Проверка цепей ответа, отбоя и НН ИКБ3-ВКБ3 (ИКХХ=ВКХХ) Подозреваемое оборудование: ИК. |
| СЕГМ 12.5. | Залипание РН (ВК). Проверка цепей ответа, отбоя и НН ИКБ3-ВКБ3 (ИКХХ=ВКХХ) Подозреваемое оборудование: ВК. |
| СЕГМ 12.3. | Нет занятия МШ. Проверка цепей ответа, отбоя и НН ИКБ3-ВКБ3 (ИКХХ=ВКХХ) Подозреваемое оборудование: ВК, ИК. |
| СЕГМ 12.2. | Не отпускает РМ (ВК). Проверка цепей ответа, отбоя и НН ИКБ3-ВКБ3 (ИКХХ=ВКХХ) Подозреваемое оборудование: ВК. |
| СЕГМ 13.15. | Нет исходного состояния ВК. Проверка по кольцу ИКВСК-ВКВСК. |
| СЕГМ 13.1Ч. | Нет контроля исходного ИК. Проверка по кольцу ИКВСК-ВКВСК. |
| СЕГМ 13.13. | Не проключается ИТ БВЛ. Проверка по кольцу ИКВСК-ВКВСК. |
| СЕГМ 13.12. | Не проключается ИТ БИЛ. Проверка по кольцу ИКВСК-ВКВСК. |
| СЕГМ 13.F. | Контроль цепи управления. Проверка по кольцу ИКВСК-ВКВСК. |
| СЕГМ 13.E. | Контроль включения РН в ВК. Проверка по кольцу ИКВСК-ВКВСК. |
| СЕГМ 13.D. | Залипание РД в ИК. Проверка по кольцу ИКВСК-ВКВСК. |
| СЕГМ 13.C. | Залипание РН в ВК. Проверка по кольцу ИКВСК-ВКВСК. |
| СЕГМ 13.1. | Не отключается ИТ БИЛ. Проверка по кольцу ИКВСК-ВКВСК. |
| СЕГМ 13.0. | Не отключается ИТ БВЛ. Проверка по кольцу ИКВСК-ВКВСК. |
| СЕГМ 1A.6. | Печать неисправного состояния. Проверка ПТ ПТХ.ХХ.Z.UV X-номер реле ПР3, ХХ-номер ПТ, Z-проверяемая комбинация 0=0+4 1=0+5 2=0+6 3=1+4 4=1+5 5=1+6 6=2+4 7=2+5 8=2+6 9=3+4 A=3+5 B=3+6 |
|  | U (верхняя граничная частота) | V (нижняя граничная частота) |
|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|  | 1623Гц | 1477 Гц | 1336 Гц | 1209 Гц | 941 Гц | 852 Гц | 770 Гц | 697 Гц |
| СЕГМ 1A.1. | Залипание реле ПР3. Проверка ПТ. ПТХ. ХХ.Z.UV |
| СЕГМ 1C.6. | Не работает приемник 500 Гц. Проверка П2. П2ХХ, П2ХХ.ПБХХ. |
| СЕГМ 1C.3. | Нет исходного состояния ТС 500 Гц. Проверка П2. П2ХХ, П2ХХ.ПБХХ. |
| СЕГМ 1D.C. | Не работает ПМ или ДМ . Проверка ПДМ. ПДМХХ.Z.UV Z-проверяемая комбинация частот. 0=2/1 1=3/1 2=4/1 3=5/1 4=6/1 5=3/2 6=4/2 7=5+5 8=6/2 9=4/3 A=5/3 B=6/3 C=5/4 D=6/4 E=6/5 |
|  | U | V |
|  | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|  | 1700 Гц | 1500 Гц | 1300 Гц | 1100 Гц | 900 Гц | 700 Гц | 500 Гц |
| СЕГМ 1D.3. | Отсутствует 500 Гц. Проверка ПДМ. ПДМХХ.Z.UV Подозреваемое оборудование: Г7, П2, ДМ. |
| СЕГМ 1F.9. | Не срабатывает реле У. Проверка ПР1. ПР1ХХ.У Подозреваемое оборудование: ПР1. |
| СЕГМ 1F.3. | Залипает реле У. Проверка ПР1. ПР1ХХ.У Подозреваемое оборудование: ПР1. |
| СЕГМ 1B.3. | Пробой транзистора Т1, Т3 в И1 звена А (С, Е). Проверка транзисторов И1. Через К2:датчики 1, 8 приемник 2. К2.Х.ХХ.-Х.Х 1 2 3 4 1- N комбинации, 2- N блока, 3- тип блока, 4- ствол |
|  | N | Комби-нации | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 |
|  |  | N, Q M, Q A (C, E) B (D, F) | N0 M0 A0 D0 B0/0 | N1 M1 A1 D1 B1/0 | N2 M2 A2 D2 B0/1 | N3 M3 A3 D3 B1/1 | N4 M4 A4 D4 B0/2 | N5 M5 A5 D5 B1/2 | N6 M6 A6 D6 B0/3 | N7 Q0 M7 Q1 A7 - D7 - B1/3 - |
| СЕГМ 1B.2. | Пробой транзистора Т1, Т3 в И1 звена B (D, F). Проверка транзисторов И1. Через К2:датчики 7, 11 приемник 7. К2.Х.ХХ.-Х.Х 1 2 3 4 1- N комбинации, 2- N блока, 3- тип блока, 4- ствол |
|  | N | Комби-нации | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 |
|  |  | N, Q M, Q A (C, E) B (D, F) | N0 M0 A0 D0 B0/0 | N1 M1 A1 D1 B1/0 | N2 M2 A2 D2 B0/1 | N3 M3 A3 D3 B1/1 | N4 M4 A4 D4 B0/2 | N5 M5 A5 D5 B1/2 | N6 M6 A6 D6 B0/3 | N7 Q0 M7 Q1 A7 - D7 - B1/3 - |
| СЕГМ 1B.1. | Пробой транзистора Т5, Т6 в И1 звена B (D, F). Проверка транзисторов И1. Через К2:датчики 5, 10 приемник 6. К2.Х.ХХ.-Х.Х 1 2 3 4 1- N комбинации, 2- N блока, 3- тип блока, 4- ствол |
|  | N | Комби-нации | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 |
|  |  | N, Q M, Q A (C, E) B (D, F) | N0 M0 A0 D0 B0/0 | N1 M1 A1 D1 B1/0 | N2 M2 A2 D2 B0/1 | N3 M3 A3 D3 B1/1 | N4 M4 A4 D4 B0/2 | N5 M5 A5 D5 B1/2 | N6 M6 A6 D6 B0/3 | N7 Q0 M7 Q1 A7 - D7 - B1/3 - |
| СЕГМ 1B.0. | Пробой транзистора Т5, Т6 в И1 звена A (C, E). Проверка транзисторов И1. Через К2:датчики 3, 9 приемник 5. К2.Х.ХХ.-Х.Х 1 2 3 4 1- N комбинации, 2- N блока, 3- тип блока, 4- ствол |
|  | N | Комби-нации | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 |
|  |  | N, Q M, Q A (C, E) B (D, F) | N0 M0 A0 D0 B0/0 | N1 M1 A1 D1 B1/0 | N2 M2 A2 D2 B0/1 | N3 M3 A3 D3 B1/1 | N4 M4 A4 D4 B0/2 | N5 M5 A5 D5 B1/2 | N6 M6 A6 D6 B0/3 | N7 Q0 M7 Q1 A7 - D7 - B1/3 - |
| СЕГМ 19.B. | Не срабатывает оконечное реле И1 звена А (по Ni) Проверка контактов реле И1 в блоке БАЛ. Через К2:датчики 1, 8 приемник 2. К2.Х.ХХ.-Х.Х 1 2 3 4 1- N комбинации, 2- N блока, 3- тип блока, 4- ствол |
|  | N | Комби-нации | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 |
|  |  | N, Q M, Q A (C, E) B (D, F) | N0 M0 A0 D0 B0/0 | N1 M1 A1 D1 B1/0 | N2 M2 A2 D2 B0/1 | N3 M3 A3 D3 B1/1 | N4 M4 A4 D4 B0/2 | N5 M5 A5 D5 B1/2 | N6 M6 A6 D6 B0/3 | N7 Q0 M7 Q1 A7 - D7 - B1/3 - |
| СЕГМ 19.9. | Не срабатывает оконечное реле И1 звена B (по Mi) Проверка контактов реле И1 в блоке БАЛ. Через К2:датчики 7, 11 приемник 7. К2.Х.ХХ.-Х.Х 1 2 3 4 1- N комбинации, 2- N блока, 3- тип блока, 4- ствол |
|  | N | Комби-нации | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 |
|  |  | N, Q M, Q A (C, E) B (D, F) | N0 M0 A0 D0 B0/0 | N1 M1 A1 D1 B1/0 | N2 M2 A2 D2 B0/1 | N3 M3 A3 D3 B1/1 | N4 M4 A4 D4 B0/2 | N5 M5 A5 D5 B1/2 | N6 M6 A6 D6 B0/3 | N7 Q0 M7 Q1 A7 - D7 - B1/3 - |
| СЕГМ 19.7. | Не срабатывает 1-й контакт углового реле И1 звена B (по Вi) Проверка контактов реле И1 в блоке БАЛ. Через К2:датчики 5, 10 приемник 6. К2.Х.ХХ.-Х.Х 1 2 3 4 1- N комбинации, 2- N блока, 3- тип блока, 4- ствол |
|  | N | Комби-нации | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 |
|  |  | N, Q M, Q A (C, E) B (D, F) | N0 M0 A0 D0 B0/0 | N1 M1 A1 D1 B1/0 | N2 M2 A2 D2 B0/1 | N3 M3 A3 D3 B1/1 | N4 M4 A4 D4 B0/2 | N5 M5 A5 D5 B1/2 | N6 M6 A6 D6 B0/3 | N7 Q0 M7 Q1 A7 - D7 - B1/3 - |
| СЕГМ 19.5. | Не срабатывает 2-й контакт углового реле И1 звена B (по Вi) Проверка контактов реле И1 в блоке БАЛ. Через К2:датчики 5, 10 приемник 7. К2.Х.ХХ.-Х.Х 1 2 3 4 1- N комбинации, 2- N блока, 3- тип блока, 4- ствол |
|  | N | Комби-нации | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 |
|  |  | N, Q M, Q A (C, E) B (D, F) | N0 M0 A0 D0 B0/0 | N1 M1 A1 D1 B1/0 | N2 M2 A2 D2 B0/1 | N3 M3 A3 D3 B1/1 | N4 M4 A4 D4 B0/2 | N5 M5 A5 D5 B1/2 | N6 M6 A6 D6 B0/3 | N7 Q0 M7 Q1 A7 - D7 - B1/3 - |
| СЕГМ 19.Ч. | Залипает оконечное реле И1 звена А (по Ni). Проверка контактов реле И1 в блоке БАЛ. Через К2:датчики 1, 8 приемник 2. К2.Х.ХХ.-Х.Х 1 2 3 4 1- N комбинации, 2- N блока, 3- тип блока, 4- ствол |
|  | N | Комби-нации | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 |
|  |  | N, Q M, Q A (C, E) B (D, F) | N0 M0 A0 D0 B0/0 | N1 M1 A1 D1 B1/0 | N2 M2 A2 D2 B0/1 | N3 M3 A3 D3 B1/1 | N4 M4 A4 D4 B0/2 | N5 M5 A5 D5 B1/2 | N6 M6 A6 D6 B0/3 | N7 Q0 M7 Q1 A7 - D7 - B1/3 - |
| СЕГМ 19.3. | Залипает оконечное реле И1 звена В (по Мi). Проверка контактов реле И1 в блоке БАЛ. Через К2:датчики 7, 11 приемник 7. К2.Х.ХХ.-Х.Х 1 2 3 4 1- N комбинации, 2- N блока, 3- тип блока, 4- ствол |
|  | N | Комби-нации | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 |
|  |  | N, Q M, Q A (C, E) B (D, F) | N0 M0 A0 D0 B0/0 | N1 M1 A1 D1 B1/0 | N2 M2 A2 D2 B0/1 | N3 M3 A3 D3 B1/1 | N4 M4 A4 D4 B0/2 | N5 M5 A5 D5 B1/2 | N6 M6 A6 D6 B0/3 | N7 Q0 M7 Q1 A7 - D7 - B1/3 - |
| СЕГМ 19.2. | Залипает угловое реле И1 звена А (по Аi). Проверка контактов реле И1 в блоке БАЛ. Через К2:датчики 3, 9 приемник 4. К2.Х.ХХ.-Х.Х 1 2 3 4 1- N комбинации, 2- N блока, 3- тип блока, 4- ствол |
|  | N | Комби-нации | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 |
|  |  | N, Q M, Q A (C, E) B (D, F) | N0 M0 A0 D0 B0/0 | N1 M1 A1 D1 B1/0 | N2 M2 A2 D2 B0/1 | N3 M3 A3 D3 B1/1 | N4 M4 A4 D4 B0/2 | N5 M5 A5 D5 B1/2 | N6 M6 A6 D6 B0/3 | N7 Q0 M7 Q1 A7 - D7 - B1/3 - |
| СЕГМ 19.1. | Залипает 1 контакт углового реле И1 звена В (по Вi). Проверка контактов реле И1 в блоке БАЛ. Через К2:датчики 5, 10 приемник 6. К2.Х.ХХ.-Х.Х 1 2 3 4 1- N комбинации, 2- N блока, 3- тип блока, 4- ствол |
|  | N | Комби-нации | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 |
|  |  | N, Q M, Q A (C, E) B (D, F) | N0 M0 A0 D0 B0/0 | N1 M1 A1 D1 B1/0 | N2 M2 A2 D2 B0/1 | N3 M3 A3 D3 B1/1 | N4 M4 A4 D4 B0/2 | N5 M5 A5 D5 B1/2 | N6 M6 A6 D6 B0/3 | N7 Q0 M7 Q1 A7 - D7 - B1/3 - |
| СЕГМ 19.0. | Залипает 2 контакт углового реле И1 звена В (по Вi). Проверка контактов реле И1 в блоке БАЛ. Через К2:датчики 5, 10 приемник 6. К2.Х.ХХ.-Х.Х 1 2 3 4 1- N комбинации, 2- N блока, 3- тип блока, 4- ствол |
|  | N | Комби-нации | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 |
|  |  | N, Q M, Q A (C, E) B (D, F) | N0 M0 A0 D0 B0/0 | N1 M1 A1 D1 B1/0 | N2 M2 A2 D2 B0/1 | N3 M3 A3 D3 B1/1 | N4 M4 A4 D4 B0/2 | N5 M5 A5 D5 B1/2 | N6 M6 A6 D6 B0/3 | N7 Q0 M7 Q1 A7 - D7 - B1/3 - |
| СЕГМ 1B.6. | Пробой (КЗ) диода горизонтали звена А . Проверка диодов МСФ БАЛ по 0 стволу. Через К2:датчик 3 приемник 2. К2.Х.ХХ.-Х.Х 1 2 3 4 1- N комбинации, 2- N блока, 3- тип блока, 4- ствол |
|  | N | Комби-нации | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 |
|  |  | N, Q M, Q A (C, E) B (D, F) | N0 M0 A0 D0 B0/0 | N1 M1 A1 D1 B1/0 | N2 M2 A2 D2 B0/1 | N3 M3 A3 D3 B1/1 | N4 M4 A4 D4 B0/2 | N5 M5 A5 D5 B1/2 | N6 M6 A6 D6 B0/3 | N7 Q0 M7 Q1 A7 - D7 - B1/3 - |
| СЕГМ 1B.Ч. | Пробой (КЗ) диода вертикали звена А . Проверка диодов МСФ БАЛ по 0 стволу. Через К2:датчик 4 приемник 3. К2.Х.ХХ.-Х.Х 1 2 3 4 1- N комбинации, 2- N блока, 3- тип блока, 4- ствол |
|  | N | Комби-нации | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 |
|  |  | N, Q M, Q A (C, E) B (D, F) | N0 M0 A0 D0 B0/0 | N1 M1 A1 D1 B1/0 | N2 M2 A2 D2 B0/1 | N3 M3 A3 D3 B1/1 | N4 M4 A4 D4 B0/2 | N5 M5 A5 D5 B1/2 | N6 M6 A6 D6 B0/3 | N7 Q0 M7 Q1 A7 - D7 - B1/3 - |
| СЕГМ 1B.2. | Пробой (КЗ) диода горизонтали звена В . Проверка диодов МСФ БАЛ по 0 стволу. Через К2:датчик 5 приемник 4. К2.Х.ХХ.-Х.Х 1 2 3 4 1- N комбинации, 2- N блока, 3- тип блока, 4- ствол |
|  | N | Комби-нации | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 |
|  |  | N, Q M, Q A (C, E) B (D, F) | N0 M0 A0 D0 B0/0 | N1 M1 A1 D1 B1/0 | N2 M2 A2 D2 B0/1 | N3 M3 A3 D3 B1/1 | N4 M4 A4 D4 B0/2 | N5 M5 A5 D5 B1/2 | N6 M6 A6 D6 B0/3 | N7 Q0 M7 Q1 A7 - D7 - B1/3 - |
| СЕГМ 33.A. | Не срабатывает оконечное реле И1 звена С (по Ni) Проверка контактов реле И1 в блоке БСЛ. Через К2:датчики 1, 8 приемник 2. К2.Х.ХХ.-Х.Х 1 2 3 4 1- N комбинации, 2- N блока, 3- тип блока, 4- ствол |
|  | N | Комби-нации | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 |
|  |  | N, Q M, Q A (C, E) B (D, F) | N0 M0 A0 D0 B0/0 | N1 M1 A1 D1 B1/0 | N2 M2 A2 D2 B0/1 | N3 M3 A3 D3 B1/1 | N4 M4 A4 D4 B0/2 | N5 M5 A5 D5 B1/2 | N6 M6 A6 D6 B0/3 | N7 Q0 M7 Q1 A7 - D7 - B1/3 - |
| СЕГМ 33.8. | Не срабатывает оконечное реле И1 звена D (по Mi) Проверка контактов реле И1 в блоке БСЛ. Через К2:датчики 7, 11 приемник 7. К2.Х.ХХ.-Х.Х 1 2 3 4 1- N комбинации, 2- N блока, 3- тип блока, 4- ствол |
|  | N | Комби-нации | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 |
|  |  | N, Q M, Q A (C, E) B (D, F) | N0 M0 A0 D0 B0/0 | N1 M1 A1 D1 B1/0 | N2 M2 A2 D2 B0/1 | N3 M3 A3 D3 B1/1 | N4 M4 A4 D4 B0/2 | N5 M5 A5 D5 B1/2 | N6 M6 A6 D6 B0/3 | N7 Q0 M7 Q1 A7 - D7 - B1/3 - |
| СЕГМ 33.Ч. | Не срабатывает 1-й контакт углового реле И1 звена D (по Di) Проверка контактов реле И1 в блоке БСЛ. Через К2:датчики 5, 10 приемник 6. К2.Х.ХХ.-Х.Х 1 2 3 4 1- N комбинации, 2- N блока, 3- тип блока, 4- ствол |
|  | N | Комби-нации | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 |
|  |  | N, Q M, Q A (C, E) B (D, F) | N0 M0 A0 D0 B0/0 | N1 M1 A1 D1 B1/0 | N2 M2 A2 D2 B0/1 | N3 M3 A3 D3 B1/1 | N4 M4 A4 D4 B0/2 | N5 M5 A5 D5 B1/2 | N6 M6 A6 D6 B0/3 | N7 Q0 M7 Q1 A7 - D7 - B1/3 - |
| СЕГМ 33.3. | Залипает оконечное реле И1 звена С (по Ni). Проверка контактов реле И1 в блоке БСЛ. Через К2:датчики 1, 8 приемник 2. К2.Х.ХХ.-Х.Х 1 2 3 4 1- N комбинации, 2- N блока, 3- тип блока, 4- ствол |
|  | N | Комби-нации | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 |
|  |  | N, Q M, Q A (C, E) B (D, F) | N0 M0 A0 D0 B0/0 | N1 M1 A1 D1 B1/0 | N2 M2 A2 D2 B0/1 | N3 M3 A3 D3 B1/1 | N4 M4 A4 D4 B0/2 | N5 M5 A5 D5 B1/2 | N6 M6 A6 D6 B0/3 | N7 Q0 M7 Q1 A7 - D7 - B1/3 - |
| СЕГМ 33.2. | Залипает оконечное реле И1 звена D (по Mi). Проверка контактов реле И1 в блоке БСЛ. Через К2:датчики 7, 11 приемник 7. К2.Х.ХХ.-Х.Х 1 2 3 4 1- N комбинации, 2- N блока, 3- тип блока, 4- ствол |
|  | N | Комби-нации | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 |
|  |  | N, Q M, Q A (C, E) B (D, F) | N0 M0 A0 D0 B0/0 | N1 M1 A1 D1 B1/0 | N2 M2 A2 D2 B0/1 | N3 M3 A3 D3 B1/1 | N4 M4 A4 D4 B0/2 | N5 M5 A5 D5 B1/2 | N6 M6 A6 D6 B0/3 | N7 Q0 M7 Q1 A7 - D7 - B1/3 - |
| СЕГМ 33.1. | Залипает угловое реле И1 звена С (по Сi). Проверка контактов реле И1 в блоке БСЛ. Через К2:датчики 3, 9 приемник 7. К2.Х.ХХ.-Х.Х 1 2 3 4 1- N комбинации, 2- N блока, 3- тип блока, 4- ствол |
|  | N | Комби-нации | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 |
|  |  | N, Q M, Q A (C, E) B (D, F) | N0 M0 A0 D0 B0/0 | N1 M1 A1 D1 B1/0 | N2 M2 A2 D2 B0/1 | N3 M3 A3 D3 B1/1 | N4 M4 A4 D4 B0/2 | N5 M5 A5 D5 B1/2 | N6 M6 A6 D6 B0/3 | N7 Q0 M7 Q1 A7 - D7 - B1/3 - |
| СЕГМ 33.0. | Залипает угловое реле И1 звена D (по Di). Проверка контактов реле И1 в блоке БСЛ. Через К2:датчики 5, 10 приемник 8. К2.Х.ХХ.-Х.Х 1 2 3 4 1- N комбинации, 2- N блока, 3- тип блока, 4- ствол |
|  | N | Комби-нации | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 |
|  |  | N, Q M, Q A (C, E) B (D, F) | N0 M0 A0 D0 B0/0 | N1 M1 A1 D1 B1/0 | N2 M2 A2 D2 B0/1 | N3 M3 A3 D3 B1/1 | N4 M4 A4 D4 B0/2 | N5 M5 A5 D5 B1/2 | N6 M6 A6 D6 B0/3 | N7 Q0 M7 Q1 A7 - D7 - B1/3 - |
| СЕГМ 34.6. | Пробой (КЗ) диода горизонтали звена C. Проверка диодов МСФ БCЛ по 0 стволу. Через К2:датчик 3 приемник 2. К2.Х.ХХ.-Х.Х 1 2 3 4 1- N комбинации, 2- N блока, 3- тип блока, 4- ствол |
|  | N | Комби-нации | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 |
|  |  | N, Q M, Q A (C, E) B (D, F) | N0 M0 A0 D0 B0/0 | N1 M1 A1 D1 B1/0 | N2 M2 A2 D2 B0/1 | N3 M3 A3 D3 B1/1 | N4 M4 A4 D4 B0/2 | N5 M5 A5 D5 B1/2 | N6 M6 A6 D6 B0/3 | N7 Q0 M7 Q1 A7 - D7 - B1/3 - |
| СЕГМ 34.Ч. | Пробой (КЗ) диода вертикали звена C . Проверка диодов МСФ БCЛ по 0 стволу. Через К2:датчик 4 приемник 3. К2.Х.ХХ.-Х.Х 1 2 3 4 1- N комбинации, 2- N блока, 3- тип блока, 4- ствол |
|  | N | Комби-нации | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 |
|  |  | N, Q M, Q A (C, E) B (D, F) | N0 M0 A0 D0 B0/0 | N1 M1 A1 D1 B1/0 | N2 M2 A2 D2 B0/1 | N3 M3 A3 D3 B1/1 | N4 M4 A4 D4 B0/2 | N5 M5 A5 D5 B1/2 | N6 M6 A6 D6 B0/3 | N7 Q0 M7 Q1 A7 - D7 - B1/3 - |
| СЕГМ 34.2. | Пробой (КЗ) диода горизонтали звена D . Проверка диодов МСФ БCЛ по 0 стволу. Через К2:датчик 5 приемник 4. К2.Х.ХХ.-Х.Х 1 2 3 4 1- N комбинации, 2- N блока, 3- тип блока, 4- ствол |
|  | N | Комби-нации | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 |
|  |  | N, Q M, Q A (C, E) B (D, F) | N0 M0 A0 D0 B0/0 | N1 M1 A1 D1 B1/0 | N2 M2 A2 D2 B0/1 | N3 M3 A3 D3 B1/1 | N4 M4 A4 D4 B0/2 | N5 M5 A5 D5 B1/2 | N6 M6 A6 D6 B0/3 | N7 Q0 M7 Q1 A7 - D7 - B1/3 - |
| СЕГМ 34.0. | Пробой (КЗ) диода вертикали звена D . Проверка диодов МСФ БCЛ по 0 стволу. Через К2:датчик 6 приемник 5. К2.Х.ХХ.-Х.Х 1 2 3 4 1- N комбинации, 2- N блока, 3- тип блока, 4- ствол |
|  | N | Комби-нации | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 |
|  |  | N, Q M, Q A (C, E) B (D, F) | N0 M0 A0 D0 B0/0 | N1 M1 A1 D1 B1/0 | N2 M2 A2 D2 B0/1 | N3 M3 A3 D3 B1/1 | N4 M4 A4 D4 B0/2 | N5 M5 A5 D5 B1/2 | N6 M6 A6 D6 B0/3 | N7 Q0 M7 Q1 A7 - D7 - B1/3 - |
| СЕГМ 35.0. | Пробой (КЗ) диода звена D (ДР3). Проверка диодов ДР3 по 0 стволу. Через К2:датчик 7 приемник 6. К2.Х.ХХ.-Х.Х 1 2 3 4 1- N комбинации, 2- N блока, 3- тип блока, 4- ствол |
|  | N | Комби-нации | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 |
|  |  | N, Q M, Q A (C, E) B (D, F) | N0 M0 A0 D0 B0/0 | N1 M1 A1 D1 B1/0 | N2 M2 A2 D2 B0/1 | N3 M3 A3 D3 B1/1 | N4 M4 A4 D4 B0/2 | N5 M5 A5 D5 B1/2 | N6 M6 A6 D6 B0/3 | N7 Q0 M7 Q1 A7 - D7 - B1/3 - |

# Метки развития КРВ

| 00 |  | КРВ свободен |
| --- | --- | --- |
| 01 | 1.46100 | Обработка вызова от АК |
| 02 | 1.46164 | Обработка вызова от ВК |
| 03 | 2.50228 | Ожидание набора номера от АК |
| 04 | 26183 | Анализ 4-сек паузы при наборе номера |
| 05 | 1.41090 | Выдача сигнала "ПВ" из ИК |
| 06 | 1.44031 | Посылка тиккера при вызове от КДКЭ |
| 07 | 1.55032 | Напоминание и постановка на ожидание |
| 08 | 1.55064 | Коррекция к МР "Напоминание и постановка на ожидание" |
| 09 | 1.47100 | Организация связи от АТС (исходящая,транзитная связь) |
| 0A | 1.53200 | Организация связи к абоненту (входящая,внешняя связь) |
| 0B | 1.47200 | Исходящая (транзитная) м/г связь |
| 0C | 26160 | Монитор КРВ и переход в разговор |
| 0D | 1.523D5 | Коррекция отбой ВШК с контролем |
| 0E | 1.45190 | Серийное искание |
| 0F | 1.533F0 | Корр.ОЗУ к МР "Орг. связи к абоненту (вх., внешняя связь) |
| 10 | 1.54260 | Коррекция при УВВ |
| 11 | 1.533B4 | Включение сигнала УВВ в ВШК |
| 12 | 1.403E0 | Контроль канала для ДКУ |
| 13 | 1.533B4 | Включение сигнала УВВ в ИШК |
| 14 | 26160 | Монитор КРВ |
| 15 | 1.551C0 | Проключение проверочного тракта при исх.м/г связи с НСН |
| 16 | 1.541D0 | Организация проверки при НСН и отключение тракта АК-ПБ |
| 17 | 1.54030 | Организация ПВ/КПВ при МШ |
| 18 | 1.540F8 | Переход на ожидание проверки при НСН |
| 19 | 1.54100 | Организация ПВ/КПВ при АШ |
| 1A | 1.40033 | Ожидание подтверждения ответа в ВК ВСК |
| 1B | 1.4005A | Ответ после подтверждения в ВК ВСК |
| 1C | 1.5420E | Коррекция по отключению ВК-ИК при НСН |
| 1D | 1.543E0 | Коррекция по включению тиккера в ПБ |
| 1E | 1.543EC | Счет времени и выключение тиккера в ПБ |
| 1F | 1.543F7 | Коррекция по выключению тиккера в ПБ |
| 20 | 1.540FD | Перевод ВК в состояние блокировки при НСН |
| 21 | 1.55014 | Коррекция по включению сигнала "исполнено" |
| 22 | 1.55020 | Счет времени при подаче "исполнено" |
| 23 | 1.55003 | Подготовка РНН к приему номера (ПРН), включение сигнала "исполнено" |
| 24 | 1.542B0 | Формирование сигнала "Экс" (экстренная связь) |
| 25 | 1.540E0 | Коррекция к МР формирование сигнала "экстр." |
| 26 | 1.421A5 | Счет НЗ из блокировки |
| 27 | 1.5218F | Перевод в разговор |
| 28 | 1.52217 | Коррекция отбой ИК из разговора при справке |
| 29 | 1.55094 | Организация справки при заказе ПОЖ, НАП |
| 2A | 1.413D0 | Организация ПВ-МШ при связи от ВК ВСК |
| 2B | 1.40080 | ОТН декадным способом |
| 2C | 1.40345 | ОТН частотным способом |
| 2D | 1.400AA | Ожидание ответа в ИК после 1,5 мин |
| 2E | 1.400D0 | Ожидание изменений в ИК |
| 2F | 1.413E0 | Ожидание сигнала повтора ПВ от ВК ВСК |
| 30 | 1.40000 | Ответ от ВШК |
| 31 | 1.40051 | Коррекция к МР "Ответ от ВШК" |
| 32 | 1.55160 | Коррекция ОЗУ при ответе от ВШК |
| 33 | 1.40200 | Ответ от ИК |
| 34 | 1.40350 | Коррекция к МР "ОТН частотный" |
| 35 | 1.40370 | Коррекция по переходу "ИСХ - разговор" |
| 36 | 1.40340 | «8», «9» - Импульсный челнок |
| 37 | 1.40250 | Активизация трансляции АОН |
| 38 | 1.40280 | Коррекция при повторном запросе АОН |
| 39 | 1.400D0 | Ожидание снятия запроса АОН |
| 3A | 1.402A9 | Ожидание запроса АОН при П2=0 |
| 3B | 1.40300 | Снятие запроса АОН |
| 3C | 1.40318 | Коррекция снятия запроса АОН (ПР-АОН) |
| 3D | 1.40320 | Коррекция снятия запроса АОН |
| 3E | 1.40337 | Ожидание запроса АОН (ПР-АОН) |
| 3F | 1.41040 | Абонент свободен (Прокл. ВК-ПДМ для НСН) |
| 40 | 1.403F0 | Обработка 2-го ГС при м/г связи (425 Гц) |
| 41 | 1.41000 | Коррекция к МР "Обработка 2-го ГС при м/г связи" |
| 42 | 1.47190 | Обработка сигнала ПВ (ППВ) при МШ |
| 43 | 1.52260 | Запись МР "Ожидание ППВ (разъед.) ВСК" |
| 44 | 1.50250 | Организация сигнала "занято" из ВК |
| 45 | 1.403D0 | Ожидание разъединения в ВК (проверка НСН ВК-ПДМ) |
| 46 | 1.4636C | Ожидание сигнала АС (абонент свободен) |
| 47 | 1.4039A | Проключение ВК-ПДМ для проверки при НСН |
| 48 | 1.40388 | Посылка проверочной частоты при ВК-ПДМ НСН |
| 49 | 1.403DB | Освобождение ВК-ПДМ по неприходу разъединения в ВК |
| 4A | 1.400А0 | Ожидание 0,8 сек (МГ) |
| 4B | 1.55300 | Отбой из набора номера (от ПБ) |
| 4C | 1.462C4 | Отбой по НЗ из набора номера |
| 4D | 1.570A0 | Отбой при отсутствии свободных путей от ИК |
| 4E | 1.553B0 | Отбой от ИШК из обслуживания |
| 4F | 1.462A4 | Отбой А от ВК из обслуживания (разъединение) |
| 50 | 1.5600A | Отбой по НЗ от ИК из обслуживания |
| 51 | 1.453E0 | Отбой от ИШК из разговора |
| 52 | 1.523B5 | Отбой от ВШК из разговора |
| 53 | 1.5714B | Отбой от ИК из разговора |
| 54 | 1.560AA | Контроль исходного от ИК |
| 55 | 1.57184 | Отбой А от ВК из разговора |
| 56 | 1.571B5 | Разъединение от ВК при МШ из разговора |
| 57 | 1.56135 | Отбой Б от ИК из блокировки |
| 58 | 1.5533F | Коррекция отбоя при приеме номера |
| 59 | 1.5537B | Коррекция отбоя по НЗ при приеме номера |
| 5A | 1.55383 | Коррекция отбоя при ПРН из справочного соед. |
| 5B | 1.5537F | Коррекция отбоя по НЗ при НН из справ. соед. |
| 5C | 1.55338 | Коррекция отбоя при НН из ИСХ. справ. соед. |
| 5D | 1.55393 | Коррекция отбоя по НЗ при НН из ИСХ. спр. соед. |
| 5E | 1.56000 | Коррекция отбоя из обслуживания при ИСХ. спр. соед. |
| 5F | 1.56090 | Коррекция НЗ из обслуживания при исх. спр. соед. |
| 60 | 1.5539C | Коррекция отбоя по НЗ при ПРН в ВК |
| 61 | 1.5710A | Коррекция отбоя А от ВК при НСН |
| 62 | 1.5607F | Коррекция по НЗ при ТРН НСН (отбой по НЗ при транзите НСН) |
| 63 | 1.56257 | Коррекция отбоя по неприходу сигнала подтверждения занятия |
| 64 | 1.52270 | Коррекция отбоя по неприходу сигнала подтв. занятия при спр. |
| 65 | 1.570F2 | Коррекция отбоя А от ВК из обслуживания |
| 66 | 1.5607A | Коррекция НЗ от ВК из обслуживания |
| 67 | 1.52170 | Коррекция отбоя инициатора из ожидания ВК-АШ |
| 68 | 1.52176 | Коррекция отбоя инициатора из ожидания ВК-МШ |
| 69 | 1.52168 | Коррекция отбоя инициатора из ожидания ИК |
| 6A | 1.52210 | Ожидание контр. исходного от ИК ВСК |
| 6B | 1.553EE | Коррекция отбоя от ИШК при обслуживании справки |
| 6C | 1.56075 | Коррекция отбоя от ИШК по НЗ из обслуживания справки |
| 6D | 1.553E8 | Коррекция отбоя ИШК из обслуживания |
| 6E | 1.56070 | Коррекция отбоя ИШК по НЗ из обслуживания |
| 6F | 1.52185 | Коррекция отключения сигнала "исполнено" и возврат в разговор |
| 70 | 1.571E8 | Коррекция разъединения от ВК (транзит) |
| 71 | 1.53100 | Коррекция отбоя ИШК из разговора |
| 72 | 1.52225 | Коррекция отбоя ВШК из разговора |
| 73 | 1.52178 | Коррекция отбоя ИК из разговора (транзитный АШ) |
| 74 | 1.56204 | Коррекция отбоя ИК из разговора (транзитный МШ) |
| 75 | 1.57130 | Коррекция отбоя ИК из разговора (АК) |
| 76 | 1.50206 | Коррекция разъединения ВК из разговора (к АК) |
| 77 | 1.50200 | Коррекция разъединения ВК при справке |
| 78 | 1.571F4 | Коррекция разъединения ВК из разговора при справке |
| 79 | 1.52200 | Коррекция отбоя Б от ИК ВСК из разговора |
| 7A | 1.5538F | Коррекция отбоя А в ВК из разговора |
| 7B | 1.571AD | Коррекция отбоя А в ВК при справке |
| 7C | 1.571B1 | Коррекция отбоя А в ВК из разговора (транзит) |
| 7D | 1.51030 | Передача вызова при отбое аб. Б (ВШК) |
| 7E | 1.510F0 | Коррекция отбоя ВШК при УВВ |
| 7F | 1.503F6 | Коррекция передача ВШК не разрешена (Отб. ВШК) |
| 80 | 1.42111 | Печать результата статистики КСЛ |
| 81 | 1.401F0 | Ожидание ответа (1,5 мин) |
| 82 | 1.41050 | Абонент занят |
| 83 | 1.5131B | Счет 700 мс перед подачей "СЗ" |
| 84 | 1. |  |
| 85 | 1.50300 | Передача вызова (от ИШК) |
| 86 | 1.51020 | Коррекция передача вызова от ИШК не разрешена |
| 87 | 1.502C1 | Отбой от ИШК при УВВ |
| 88 | 1.5020C | Коррекция разъединение ВК до отбоя Б |
| 89 | 1.52363 |  |
| 8A | 1.40368 | Установка времени ожидания ответа |
| 8B | 1.5226B | Блокировка ИК из исходного |
| 8C | 1.51010 | Коррекция передача ВШК состоялась |
| 8D | 1.56310 | Кратковременный отбой от ИШК |
| 8E | 1.41235 |  |
| 8F | 1.511FD | Отбой от ИК из разговора |
| 90 | 1.46393 | Вызов от ВКМР |
| 91 | 1.432F0 | Организация повторного вызова от КДКЭ |
| 92 | 1.56318 | Кратковременный отбой от ВШК |
| 93 | 1.5218F | Запись МР "разговор" |
| 94 | 1.5218F | Запись МР "ожидание" |
| 95 | 1.4123B |  |
| 96 | 1.520A0 | Отбой участника связи |
| 97 | 1.51230 | Отбой от ИШК ожидающего |
| 98 | 1.51240 | Отбой от ВШК ожидающего |
| 99 | 1.520C4 | Коррекция отбоя участника связи УВВ |
| 9A | 1.560B3 | Коррекция разъединения от ВК из блокировки |
| 9B | 1.51248 | Коррекция отбоя от ИШК ожидающего |
| 9C | 1.51252 | Коррекция отбоя от ВШК ожидающего |
| 9D | 1.51270 | Отбой от ВК ожидающего |
| 9E | 1.5127C | Коррекция отбоя от ВК ожидающего |
| 9F | 1.5125A | Отбой от ИК ожидающего |
| A0 | 1.51264 | Коррекция отбоя от ИК ожидающего |
| A1 | 1.51224 | Разъединение из ожидания телефонистки |
| A2 | 1.51293 | Коррекция к МР "Разъединение от ожид.телеф." |
| A3 | 1.510E0 | Организация ПВ при МШ |
| A4 | 1.502C5 | Коррекция к МР "Организация ПВ при МШ" |
| A5 | 1.52126 | Отбой инициатора |
| A6 | 1.45330 | Коррекция отбоя инициатора,ожидающего ВШК |
| A7 | 1.52160 | Коррекция отбоя инициатора,ожидающего ИШК |
| A8 | 1.400A4 | Определение типа комплекта ВК |
| A9 | 1.403A0 | Распознавание 425 Гц А (ожидание сигнала) |
| AA | 1.403B0 | Распознавание 425 Гц В (определение наличия) |
| AB | 1.551A6 | Счет времени подключения автоответчика ГАВС |
| AC | 1.50220 | Ожидание разъединения или ППВ от телефонистки |
| AD | 1.50228 | Коррекция при неприходе ППВ или разъединении |
| AE | 1.520CC | Ожидание КРО из обслуживания |
| AF | 1.520F7 | КРО из обслуживания |
| B0 | 1.52100 | Отбой из обслуживания справочного соединения |
| B1 | 1.52116 | Коррекция отбоя из обслуживания справочного соединения |
| B2 | 1.402F9 | Перевод в 1 сек очередь ожидания ответа в ИК |
| B3 | 5.40100 | Диагностическая МР (ДТП) |
| B4 | 5.40200 | Диагностическая МР обработки неисправности |
| B5 | 26160 | Диагностическая МР обработки неиспр.операт.контроля |
| B6 | 1.560A0 | Отбой от АК из блокировки |
| B7 | 1.56164 | Разъединение от ВК из блокировки |
| B8 | 1.560F1 | Коррекция контроля исходного ИК |
| B9 | 1.55332 | Коррекция отбоя при ПРН при исходящей связи |
| BA | 1.55389 | Коррекция отбоя по НЗ при ПРН при исходящей связи |
| BB | 1.553F3 | Коррекция отбоя при ТРН при исходящей связи |
| BC | 1.56084 | Коррекция отбоя по НЗ при ТРН при исходящей связи |
| BD | 1.553FC | Коррекция отбоя из обслуживания исходящей связи |
| BE | 1.5608C | Коррекция отбоя по НЗ из обслуживания исходящей связи |
| BF | 1.570F7 | Коррекция отбоя А от ВК при ПРН (транзит) |
| C0 | 1.42013 | Коррекция отбоя по НЗ при ПРН (транзит) |
| C1 | 1.57107 | Коррекция отбоя А от ВК при ТРН (транзит) |
| C2 | 1.56094 | Коррекция отбоя по НЗ при ТРН (транзит) |
| C3 | 1.57103 | Коррекция отбоя А от ВК при транзите |
| C4 | 1.56098 | Коррекция отбоя по НЗ при транзите |
| C5 | 1.570FE | Коррекция отбоя А от ВК при ПРН (вход.связь) |
| C6 | 5.45000 |  |
| C7 | 5.45020 |  |
| C8 | 5.45040 |  |
| C9 | 1.42064 |  |
| CA | 2.441BD | Директива ТО 32.... |
| CB | 1.502D0 | Коррекция проключения абонента с АО на оператора |
| CC | 1.4336B | Ожидание запроса АОН (ответа) ИКС |
| CD | 1.433EC | Ожидание запроса АОН (разговор) ИКС |
| CE | 1.46130 | Коррекция МР "Вызов от АК" |
| CF | 1.461A0 | Коррекция МР "Вызов от ВК" |
| D0 | 1.461D4 | Коррекция "Вызов от ВК" при отс.S к ПБ(РНЗ) |
| D1 | 1.47140 | Посылка занятия из ИК при исходящей связи |
| D2 | 1.47160 | Коррекция к МР "Посылка занятия из ИК при исх.связи" |
| D3 | 1.413B3 | Снятие "ГС" при приеме 1-й цифры |
| D4 | 1.553F8 | Коррекция отбоя при ТРН при исходящей справке |
| D5 | 1.56088 | Коррекция отбоя по НЗ при ТРН при исходящей справке |
| D6 | 1.571ED | Коррекция разъединения от ВК при УВВ |
| D7 | 1.4207C | Коррекция по неприходу подтверждения занятия |
| D8 | 1.521C0 | Проключение абонента с АО на оператора |
| D9 | 1.543D0 | Подготовка РНН и КРВ к ПРН , включение "тиккера" в ПБ |
| DA | 1.542A4 | Коррекция отключения ВК-ПБ |
| DB | 1.4612C | Активизация декадной ТРН при импульсном челноке |
| DC | 1.403C0 | Распознавание: 2-й "ГС" или "СЗ" |
| DD | 1.421C0 | Подготовка к ПРН импульсным челноком |
| DE | 1.550C3 | Коррекция отключения по НЗ при ПОЖ,НАП |
| DF | 1.54307 | Счет времени для подачи "СЗ" |
| E0 | 1.540D4 | Перевод КРВ в состояние "разговор" |
| E1 | 1.550ED | Коррекция ответ при заказе ПОЖ,НАП |
| E2 | 1.5511D | Проключение АК-АК при ПОЖ |
| E3 | 1.55127 | Коррекция к проключению АК-АК при ПОЖ |
| E4 | 1.55134 | Счет 1 сек до перехода к ПВ-КПВ |
| E5 | 1.503B0 | Коррекция "Передача ИШК не состоялась" |
| E6 | 1.520CE | КРО из обслуживания |
| E7 | 1.520B0 | Отбой участника при УВВ |
| E8 | 1.461CD | Коррекция "Снятие ГС при связи от ВК" |
| E9 | 1.4729D | Переход на ожидание изменений в ИК |
| EA | 1.471D0 | Подтверждение занятия в ИК |
| EB | 1.400E8 | Счет времени после ОТН декадного |
| EC | 1.400B0 | Проключение разговорного тракта |
| ED | 1.463E0 | Ожидание ПРН в ВК |
| EE | 1.460BD | Отбой Б от ИК из блокировки |
| EF | 5.50140 | Чистка 4-словных блоков ОЗУ |
| F0 | 37000 |  |
| F1 | 1.50000 |  |
| F2 | 1.47270 | Коррекция исходящей м/г связи |
| F3 | 1.472C0 | ¦¦Коррекция исходящей м/г связи при ОНН |
| F4 | 1.472B7 | Счет времени ожидания 2-го "ГС" (без распозн.425 Гц) |
| F5 | 1.47300 | Выдача 500 Гц при м/г транзите |
| F6 | 1.401D0 | Окончание трансляции "8" |
| F7 | 1.47380 | Связь с АМТС-2 (АМТС-3) |
| F8 | 1.472E8 | Запрос АОН при транзите |
| F9 | 1.410B0 | Ожидание "АОН принят" |
| FA | 1.47240 | Посылка занятия из ИК при м/г связи |
| FB | 1.47295 | Активизация трансляции "8" |
| FC | 1.471C0 | Определение алгоритма после занятия |
| FD | 1.50207 |  |
| FE | 1.471CA | Ожидание подтверждения занятия в ИКВСК |
| FF | 26160 | БПУ к следующему КРВ |
| 300 | 5.50340 | Нормальный исход по УТП |
| 101 | 5.50180 | Обработка неисправности при УТП |
| 102 | 5.45100 | Основная МР УТП (переход на начало 5.45255) |
| 103 | 5.51080 | Управление проключением коммутационного поля (ОО 4...) 104¦5.50320¦Тест УСК по директиве ОО 6,ХХ,Х- |
| 105 | 5.550F4 | УТП ПАК |
| 106 | 5.50360 | Индивидуальная печать при УТП |
| 107 | 5.510E7 | Печать "БАЛ(БСЛ) ВКЛ (ОТКЛ)" |
| 108 | 5.510E0 | Печать "БАЛ(БСЛ) не ВКЛ (не ОТКЛ)" |
| 109 | 5.51100 | ¦¦Общая печать при УТП |
| 10A | 5.501A5 | Обработка неисправности при УТП 1E |
| 10B | 5.46100 | Директива ТО 1A (общая часть) |
| 10C | 5.50330 | Печать: "УСК ГОДЕН" |
| 10D | 5.44200 | Замена коммутатора А (БАЛ) по N АК |
| 10E | 5.51200 | Блокировка ТЭЗа по номеру |
| 10F | 5.51380 | Печать: "ЗАМЕНА ТЭЗ КОНЕЦ" |
| 110 | 5.44240 | Печать: "ЗАМЕНА БАЛ-А КОНЕЦ" |
| 111 | 5.44300 | Замена коммутатора В по N ШК |
| 112 | 5.44340 | Печать: "ЗАМЕНА БАЛ-В КОНЕЦ" |
| 113 | 5.44360 | Замена коммутатора С по N БСЛ, N коммутатора С |
| 114 | 242D3 |  |
| 115 | 5. | Диагностика ОКС |
| 116 | 5.4435A | Идет замена звена D |
| 117 | 5.46370 | Отключение ШК в УТП |
| 118 | 5.47280 | Промежуточная МР по директиве ОО 2,F- |
| 119 | 5.501AF | СТОП УТП |
| 11A | 5.45300 | Работа от планировщика КВВ |
| 11B | 5.442E0 | Сообщение о нормальном исходе в ПЛ-КВВ |
| 11C | 5.442E3 | Сообщение о неисправности в ПЛ-КВВ |
| 11D | 5.500B8 | Повтор теста УСК в УТП при неисправности |
| 11E | 2.41110 | Освобождение блокированных ПЛ-BA,CD,DC,CC (ТО 1B-) |
| 11F | 5.472A8 | Наличие сцепки в И2 120¦5.4502C¦Управление ШК |
| 121 | 5.45040 | Сканирование ШК |
| 122 | 5.4504B | Печать 1 |
| 123 | 5.45050 | Печать 0 |
| 124 | 5.4526E | Коррекция ПЛ-КВВ при неисправности |
| 125 | 5.45280 | Коррекция ПЛ-КВВ при нормальном исходе |
| 126 | 5.452D0 | Печать при неисправности УСК для ОО 6,Х,- |
| 127 | 5.450E0 | Управление ВК (блокир. или разбл.) для ТО 22... |
| 128 | 5.45060 | Выдача времени в УТП и анализ режима |
| 129 | 5.52362 | Отключение цепи "С" в ВК (включение РБЛ) |
| 12A | 5.523F9 | Коррекция отключение цепи "С" в ВК |
| 12B | 5.402D2 | Приведение ВК в исходное состояние |
| 12C | 5.420F5 | Восстановление состояния КСЛ после ТО 28- |
| 12D | 5.45070 |  |
| 12E | 2.57000 | Имитатор нагрузки, положительный исход |
| 12F | 2.57003 | Имитатор нагрузки, отрицательный исход |
| 130 | 5.422E6 | Имитатор вызовов в ТО 3D- |
| 131 | 5.47310 | Печать: КЗ 110 В при прокл. |
| 132 | 5.5315C | Отключение И3 при УТП 18 КЗ УСК БАЛ |
| 133 | 5.53190 | Отключение И3 при УТП 18 КЗ УСК БАЛ |
| 134 | 5.53170 | Отключение И3 при УТП 18 КЗ УСК БАЛ |
| 135 | 5.53182 | Отключение И3 при УТП 18 КЗ УСК БАЛ |
| 136 | 5.46380 | Обработка РКСП и сигнализация КСП |
| 137 | 5.463D0 | Печать: СТАТИВ ВВК, БЦП, БГ, АВАРИЯ |
| 138 | 5.47175 | Блокировка ВКБ3 для замены ТЭЗов |
| 139 | 5.4717C | Разблокировка ВКБ3 после замены |
| 13A | 5.53120 | Управление ИК в директиве ТО 2A |
| 13B | 5.54190 | Сканирование ИК в директиве ТО 2B |
| 13C | 5.53125 | Управление ВК в директиве ТО 2C |
| 13D | 5.54193 | Сканирование ВК в директиве ТО 2D |
| 13E | 5.53143 | Печать 0 или 1 для пуско-наладки КСЛ ТО 2B, ТО 2D |
| 13F | 5.53143 | Печать 0 или 1 для пуско-наладки КСЛ ТО 2B, ТО 2D |
| 140 | 2.4100E | Внутренняя, входящая 2.41022 + Иниц. МР 14B |
| 141 | 5.43358 | Печать неисправностей для ТО 31 |
| 142 | 2.51220 | Директива ТO 33 |
| 143 | 2.51220 | Директива ТO 34 |
| 144 | 2.510AF | Директива ТO 35 |
| 145 | 2.512C3 | Директива ТO 36 |
| 146 | 2.57300 | Печать неисправностей УСК при оперативном контроле |
| 147 | 5.551DE | Анализ включения ПБ в кассете ПДМ |
| 148 | 1.43000 | Блокировка/разблокировка ствола ВВК |
| 149 | 5.5617B | ТО F (У) |
| 14A | 5.5618B | ТО F (У) |
| 14B | 2.41022 |  |
| 14C | 2.53120 | Печать для ТО 39: ИК в направлении |
| 14D | 2.4104E | Печать тракта при поиске сцепки |
| 14E | 2.421F8 | Подсчет времени при поиске сцепки |
| 14F | 2.42123 | Сообщение о найденной сцепке |
| 150 | 1.42289 | Корр.: отключение при оперативном контроле |
| 151 | 2.40028 | Отказ от опер.контроля |
| 152 | 2.5038E | РУ ДВО |
| 153 | 2.41362 | Продолжение печати поиск сцепки - тракт |
| 154 | 2.420E5 | Продолжение печати поиск: сцепка найдена |
| 155 | 2.420F0 | Отключение тракта от КУП в ТО 3D |
| 156 | 2.420F2 | Отключение тракта от КУП при помехе |
| 157 | 5.54045 | Директива ТО 36 |
| 158 | 5.433C7 | ТО 31, переход к следующей проверке АК |
| 159 | 5. |  |
| 15A | 2.40220 | Прием заказа на оперативный контроль |
| 15B | 2 |  |
| 15C | 1 |  |
| 15D | 1 |  |
| 15E | 1 |  |
| 15F | 1 |  |
| 160 | 2.51220 | Директива ТО 33 |
| 161 | 1.41198 | Подача "тиккера" при переключении справки |
| 162 | 2.411C9 | ТО 31 - Вывод информации о сцепке |
| 163 | 5.43360 | Продолжение проверки после сообщения о неисправности |
| 164 | 1 |  |
| 165 | 1 |  |
| 166 | 1 |  |
| 167 | 1 |  |
| 168 | 2 |  |
| 169 | 2 |  |
| 16A | 2 |  |
| 16B | 2 |  |
| 16C | 2 |  |
| 16D | 2 |  |
| 16E | 2 |  |
| 16F | 2 |  |
| 170 | 2 |  |
| 171 | 2 |  |
| 172 | 2 |  |
| 173 | 2 |  |
| 174 | 2 |  |
| 175 | 2 |  |
| 176 | 2 |  |
| 177 | 2 |  |
| 178 | 2 |  |
| 179 | 2 |  |
| 17A | 2 |  |
| 17B | 2 |  |
| 17C | 2 |  |
| 17D | 2 |  |
| 17E | 2 |  |
| 17F | 2 |  |
| 380 | 1.543B1 | Подключение автоответчика |
| 181 | 1.5514F | Коррекция МР "Подключение автоответчика" |
| 182 | 1.5420B | Коррекция при отбое для вызова ВК |
| 183 | 1.543A8 | Коррекция подключения контроля к оператору |
| 184 | 1.54310 | Связь между прямыми абонентами для Квант-С |
| 185 | 1.543A5 | Коррекция к МР "Связь между прямыми аб.для Квант-С" |
| 186 | 1.542E8 | Коррекция отключения ВК-ПБ при УВВ |
| 187 | 1.57257 | Коррекция ПРН в ВК при связи к абоненту |
| 188 | 1.45144 | Коррекция проверки АК-АЛ |
| 189 | 1.57247 | Коррекция ПРН в ВК при УВВ |
| 18A | 1.57237 | Коррекция после ПРН при проверке НСН |
| 18B | 1.5720F | Подключение таксофона |
| 18C | 1.57205 | Переход в разговор при подключении таксофона |
| 18D | 1.45162 | Коррекция отбоя с контролем ТА при АК-АЛ |
| 18E | 1.45173 | Коррекция при отрицательном исходе контроля АК-АЛ |
| 18F | 1 |  |
| 190 | 2.51283 | Переход на организацию подачи "СЗ" из ВК |
| 191 | 2.553B8 | Работа с КРВ участника ККС |
| 192 | 2.572A0 | Коррекция проключения инициатора ККС |
| 193 | 2.553C8 | Проключение инициатора на ККС |
| 194 | 1 |  |
| 195 | 1.55239 | Счет 1 сек до переключения КРО |
| 196 | 1.360E1 | У |
| 197 | 1.360E5 | У |
| 198 | 1.360EB | У |
| 199 | 1.360F0 | У |
| 19A | 1.41232 | "Отбой от АК" |
| 19B | 1 | АОН принят |
| 19C | 1 | Коррекция к МР "АОН принят" |
| 19D | 1 | АОН не принят |
| 19E | 1 | Коррекция к МР "АОН не принят" (счет паузы АОН) |
| 19F | 1 |  |
| 1A0 | 1.46384 | Выдача частотного запроса - имитатор |
| 1A1 | 1.573B8 | Счет циклов для имитатора "импульсного пакета" |
| 1A2 | 2.51090 | Директива ТО 30... |
| 1A3 | 1.471DB | Проключение ВК-ПДМ |
| 1A4 | 1.473A4 | Переход на МР исходящей и транзитной связи |
| 1A5 | 1.41058 | Перевод в 1 сек очередь ожидания разъед.телефонистки |
| 1A6 | 1.410B5 |  |
| 1A7 | 1.410BD |  |
| 1A8 | 1.42023 | Счет 700 мс для транзита |
| 1A9 | 1.42030 | Обход МР "Организация "СЗ" из ВК" для ДК |
| 1AA | 1.4139A | Разблокировка ВКВСК от минутного монитора |
| 1AB | 1.51216 | Коррекция КРО от ИШК при справочном соединении |
| 1AC | 1.5121E | Коррекция КРО от ВШК при справочном соединении |
| 1AD | 1.511E0 | Коррекция КРО ШК не справочного |
| 1AE | 1.5631D | Восстановление МР разговор УАК при двухстороннем отбое |
| 1AF | 1.40361 | Активизация декадной ТРН после "импульсного челнока" |
| 1B0 | 1.57041 | Счет 700-800 мс |
| 1B1 | 1.50277 | Коррекция перехода на МР "Счет НЗ блокировки" |
| 1B2 | 36040 | У |
| 1B3 | 1 |  |
| 1B4 | 5.43250 | Коррекция КРО из справочного соединения АО |
| 1B5 | 5532C | Счет времени после отбоя |
| 1B6 | 36000 | У |
| 1B7 | 1 |  |
| 1B8 | 1 |  |
| 1B9 | 1.46065 | Развалограф КСЛ |
| 1BA | 1.45068 | Развалограф КСЛ |
| 1BB | 1.4506B | Развалограф КСЛ |
| 1BC | 1.45073 | Развалограф КСЛ |
| 1BD | 1.4507D | Развалограф КСЛ |
| 1BE | 1.450F5 | Развалограф КСЛ |
| 1BF | 1.450D0 | Развалограф КСЛ |
| 1C0 | 1.41360 | Включение ЧНН после ТО 3F АК и ВК |
| 1C1 | 1.41340 | Ревизор блокированных АК |
| 1C2 | 1.43070 |  |
| 1C3 | 1.43300 | Занятие ИКС |
| 1C4 | 1.43330 | Коррекция занятия ИКС |
| 1C5 | 1.43350 | АОН принят (ИКС) |
| 1C6 | 1.4335C | Переход на ожидание изменений из ПВ/КПВ для ИКС |
| 1C7 | 1.43376 | Запрос АОН (ПВ/КПВ и разговор) для ИКС |
| 1C8 | 1.43390 | Снятие запроса АОН для ИКС |
| 1C9 | 1.433B7 | Запрос АОН в разговоре для ИКС |
| 1CA | 2.473DA | Коррекция заказа УВВ |
| 1CB | 1.433BA | Коррекция снятия запроса АОН (ПВ/КПВ) для ИКС |
| 1CC | 1.433C5 | Коррекция снятия запроса АОН (разговор) для ИКС |
| 1CD | 1.433CC | Ответ от ИКС |
| 1CE | 1.433E4 | Перевод в ожидание изменений от ИКС (разговор) |
| 1CF | 1.433F4 | Переход на ПВ/КПВ для ИКС |
| 1D0 | 2.473E5 | Коррекция заказа ЭКС |
| 1D1 | 1.44028 | Управление КДКЭ по вкл./выкл. лампы |
| 1D2 | 1.47160 | Сброс от диспетчера |
| 1D3 | 1.43270 | Вызов от диспетчера Б |
| 1D4 | 1.46330 | Вызов встречной АТС от диспетчера |
| 1D5 | 1.46335 | Вызов от ДКБКЭ диспетчера |
| 1D6 | 1.44070 | Коррекция к МР "Вызов от ДКБКЭ диспетчера" |
| 1D7 | 1.413C0 | Вызов встречной АТС - Ожидание "УК4" |
| 1D8 | 1.440B5 | Выст.из отбоя по вызову КДКЭ МР "связь от дисп." |
| 1D9 | 1.440E8 | Активизация вызова от диспетчера |
| 1DA | 1.440BA | Сканирование 1200 Гц при поступлении 1600 Гц |
| 1DB | 1.440CD | Сброс заявки (освобождение ОКП-ВК и КРВ) при ложном |
| 1DC | 25070 | Организация отбоя при сбросе от диспетчера |
| 1DD | 1.4406A | Перех.на сброс заявки МР "Сбр.заявки(осв.ОКП-ВК и КРВ) при лож." |
| 1DE | 1.51167 | Счет врем.для ожид.ввода МР "Выст.из отб.по выз.КДКЭ МР "св. от дисп." |
| 1DF | 2.53050 | Анализ колич.КРВ в очереди и уход к МР "Директива ТО 38" |
| 1E0 | 1.41262 | Счет времени после освобождении канала КДКЭ |
| 1E1 | 1 |  |
| 1E2 | 5 |  |
| 1E3 | 5 |  |
| 1E4 | 5 |  |
| 1E5 | 5 |  |
| 1E6 | 5 |  |
| 1E7 | 5 |  |
| 1E8 | 5 |  |
| 1E9 | 5 |  |
| 1EA | 5 |  |
| 1EB | 5 |  |
| 1EC | 5 |  |
| 1ED | 5 |  |
| 1EE | 5 |  |
| 1EF | 5 |  |
| 1F0 | 5 |  |
| 1F1 | 5 |  |
| 1F2 | 5.36225 | ОП |
| 1F3 | 5 |  |
| 1F4 | 5 | Оповещение |
| 1F5 | 5 |  |
| 1F6 | 5 |  |
| 1F7 | 5 |  |
| 1F8 | 5 |  |
| 1F9 | 5 |  |
| 1FA | 5 |  |
| 1FB | 2.53064 | Директива ТО 38 |
| 1FC | 2.442B1 | Директива ТО 34 |
| 1FD | 1.46198 |  |
| 1FE | 2.443C0 | Директива ТО 2E... |
| 1FF | 2.510E0 | Директива ТО 2F... |

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	2

1.1	Система прерываний	2

1.2	Контроль и резервирование	3

2	ЦУУ	4

2.1	Оперативный контроль ЦУУ	4

2.2	В синхронном режиме:	4

2.3	В автономном режиме:	4

3	ДИРЕКТИВЫ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ И ОТЛАДКИ ПО	5

4	ТЕСТ ПАМЯТИ ЗУ ("Комбайн")	7

5	Автономный тест ЗУ ("Быстрик")	7

6	Автономный тест ЗУ (Николаева)	9

7	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕСТ ПРОЦЕССОРА	10

7.1	Таблица микротестов	10

7.2	Таблица последовательности замены ТЭЗов по МТ	12

8	Автономный тест двухмашинной работы	12

9	Автономный тест СФД	12

10	Полный автономный тест УПД	12

10.1	Разъемы кассеты ОКС	13

11	Автономный тест АМД	13

11.1	Тестовая таблица АМД	13

12	Автономный тест КВВ	13

12.1	Однократная проверка линеек УСК	14

12.2	Проверка линеек в цикле	14

13	Подключение и проверка ТГА	14

13.1	Тест "принять-отдать"	14

14	Тест УПД	14

15	Стартовые адреса программ УФП2 и НЗТ	15

16	Периферийные устройства управления.	15

17	Канал исполнительных устройств управления коммутационным полем	16

17.1	Канал исполнительных устройств управления шнуровыми комплектами.	17

17.2	Канал исполнительных устройств управления централизованнымпериферийным оборудованием.	17

17.3	Канал определительных устройств	18

18	Канал ввода-вывода.	18

18.1	Оперативный контроль КВВ	19

19	Контроль стативов периферии	19

19.1	Проверка импульсного тракта.	19

20	КОЛЬЦЕВАЯ ДИАГНОСТИКА КСЛ	21

20.1	Поиск неисправностей осуществляется согласно таблице:	22

21	ДИАГНОСТИКА ТЕЛЕФОННОЙ ПЕРИФЕРИИ	24

21.1	Диагностика КУП	25

22	ДИАГНОСТИКА АК С ПОЛЕМ	30

22.1	Диагностика абонентских комплектов ьез поля	30

23	ДИАГНОСТИКА ВШК С ПОЛЕМ	30

23.1	Диагностика ИШК с полем	30

23.2	Диагностика ИШК без поля	31

23.3	Диагностика ВШК без поля	31

24	ДИАГНОСТИКА ПБ С ПОЛЕМ	32

24.1	Диагностика ПБ без поля	32

25	HАСТРОЙКА КАССЕТЫ ПДМ.	33

25.1	Диагностика кассеты ПДМ	33

26	ДИАГНОСТИКА ПРОМЛИНИЙ СС(FC)	34

27	Проведение установочно-отладочных операций.	36

28	Канал ввода-вывода.	40

29	КОДЫ (ПРИМЕР) И ПРОЦЕДУРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВИДОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ	………………………………………………………………………………………………….42

30	ГРУППОВЫЕ ДВО	43

31	ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДВО	44

31.1	Обслуживание по <группам общих интересов>.	45

31.2	Организация диалога абонент - АТС.	45

31.3	Абонентские процедуры ДВО	46

31.4	Программы дополнительных видов обслуживания	52

32	Структура абонентских данных.	52

33	Характеристики программного обеспечения АТСКЭ	55

34	Таблица сегментов	57

35	Метки развития КРВ	81