Системы  коммутации

“КВАНТ-Е”, "КВАНТ-СИС”, "КВАНТ-КЭ"

# (локальный центр технического обслуживания,

устройство управления)

# СПРАВОЧНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

### Содержание

Стр.

1. Назначение	  4

2. Принцип организации локального центра технического обслуживания АТС «Квант»	  4

3. Управляющее устройство АТС "Квант-Е" 	 11

4. Управляющее устройство АТС "Квант-КЭ", "Квант-СИС(Тест)" 	 13

5. Описание системной платы РСА-6143Р 	 14

6. Включение ЛЦТО, УУС, КУУ	 16

7. Переход на резервное УУС, КУУ	 17

8. Основной экран системы ЦТО	 14

9. Команды ЦТО	 17

10. Директивы для работы с файлами	 18

11. Запись откорректированной версии на дискету	 20

12. Получение новых ключей	 21

13. Дублирование дискеты управляющего устройства	 21

14.Учет и тарификация разговоров	 21

15.UNIBILL	 25

Приложение 1.  Состав программных средств АТС «Квант»

Приложение 2.  Состав программных средств ЛЦТО

Приложение 3.  Состав аппаратных средств ЛЦТО

Приложение 4.  Кабель ЦТО – УУС (RS 232)

Приложение 5.  Загрузка УУС

Приложение 6.  Окно “Monitoring”

Для МТ600 version 1.52

НАЗНАЧЕНИЕ

Центр технического обслуживания (ЦТО) предназначен для:

- контроля за работой управляющего устройства (УУ) коммутационных модулей;

- диалога оператора с УУ коммутационных модулей;

- ведения и архивирования протоколов обмена;

- накопления тарификационной и статистической информации;

- инициализации переключения на резервное УУС  при отказе основного;

- запуска программ для решения прикладных задач.

Управляющее устройство (УУ) предназначено для:

- обеспечения работы коммутационного модуля по записанной программе.

Принцип организации локального центра технического обслуживания АТС «Квант»

В зависимости от числа модулей АТС машина локального ЦТО позволяет непосредственно контролировать до четырех управляющих устройств ( УУ ) модулей АТСЭ.

УУ представляет собой двухмашинный управляющий комплекс, основное и резервное управляющее устройство станции (УУС). Резервное управляющее устройство находится в горячем резерве.

УУС – ТЭЗ УУС (основной и резервный).

В задачу ЛЦТО входит инициализация переключения на резервное УУС.

ЛЦТО допускает подключение УУ, вынесенных в пределах одного здания (контура заземления) на расстоянии до 300 метров.

Возможно использование нерезервированного управляющего устройства (один ТЭЗ УУС ). В этом случае машина ЛЦТО позволяет непосредственно контролировать до восьми УУ.

В случае удаленного выноса допускается использование выделенной телефонной линии и модемов.

Для дистанционного управления предусмотрена возможность подключения по коммутируемой линии удаленного модемного терминала.

При установлении соединения модемного терминала с машиной ЛЦТО на УМТ пересылается протокол работы АТСЭ со времени предыдущего подключения. Инициатива установления/разрыва подключения находится за оператором УМТ.

Возможно подключение к одному из УУ (ТЭЗ УУС, находящийся в работе) АТС «Квант», соединенных между собой по ОКС – «Квант», Регионального ЦТО (РЦТО) для управления этими АТСЭ.

К РЦТО возможен доступ с удаленного модемного терминала.

На машине ЛЦТО осуществляется накопление тарификационной и статистической информации.

Допускается подключение машины ЛЦТО в локальную сеть с целью обеспечения доступа к тарификационной и статистической информации с других машин локальной сети.

К машине ЛЦТО возможно подключение пульта аварийной сигнализации.

Сообщения с пульта аварийной сигнализации отображаются на основном поле ЛЦТО.

Вид аварийных сообщений и таблицы расшифровки приведены в справочном материале на табло технической эксплуатации.

При реальном построении системы ЛЦТО имеем сочетания различных вариантов, приведенных выше.

Обобщенный вариант будет иметь следующий вид:

Подсистема ЛЦТО может быть временно выведена из обслуживания. Отключение подсистемы ЛЦТО не сказывается на работоспособности АТС. Управляющие устройства коммутационных модулей способны накапливать протоколы работы модуля за время  до 72 часов и при вводе ЛЦТО в обслуживание пересылают информацию ЛЦТО. Информация о работе ЛЦТО и всех подключенных к нему модулей сохраняется на жестком диске машины ЛЦТО в суточных LOG-файлах с именем, соответствующим дате суток, в течение которых информация собиралась. Информация может просматриваться, редактироваться и распечатываться средствами ЛЦТО.

На машине ЛЦТО предусмотрена возможность одновременного (фонового) выполнения задач, не связанных непосредственно с работой по контролю и управлению АТС ( например, обработка, просмотр тарификационной информации, составление отчетов, распечатка документов ).

УПРАВЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО АТС "КВАНТ-Е"

ТЭЗ УУС 2  представляет собой специализированное управляющее устройство и предназначен для использования в составе оборудования АТС «Квант», обеспечивая работу коммутационного модуля по записанной программе.

Центральным звеном ТЭЗ УУС 2 является системная плата компьютера IBM PC PCA – 6143P486 SX/DX  Industrial CPU Card.

Конструктивно ТЭЗы УУС 2 , основной и резервный,  расположены в блоке УКС 32.

Перед непосредственной установкой ТЭЗ УУС 2 необходимо определить режим работы УУС 2 - основной или резервный. Контакты 3 – 4  JP3 соединены – основной, контакты 3 – 4 JP3 разомкнуты – резервный.

На лицевой панели платы JBM PC размещены 2 разъема для подключения RS 232 для организации связи с ЛЦТО и РЦТО.

На передней панели ТЭЗ УУС 2 находится кнопка RESET для осуществления перезапуска системы и элементы индикации (светодиоды).

Элементы индикации красного цвета указывают на необходимость проведения диагностики и изменения конфигурации управления, возможной смены управляющей машины.

Управляющее  устройство  АТС  "КВАНТ-КЭ", "КВАНТ-СИС(ТЕСТ)"

Вашим   верным   союзником  и  помощником  в  управлении   телефонной   станцией "Квант"  ( КЭ АТС,  Э АТС )  выступает   новое   управляющее   устройство,   выполненное  в  конструктиве  "ЕВРО-КВАНТ"     ( БНК - 4 М ) ,  построенное  на  основе  системной платы IBM PC. Управляющее  устройство  обеспечивает  необходимую  производительность  станции  и  надежность  ее  работы.   Данное  устройство  призвано  заменить  ранее  выпускаемые  ЦУУ  "КВАНТ"  и  ЦУУ  "ПЛАНЕТА".

Управляющее  устройство  реализовано  как  ТЭЗ  КУУ  ( компьютерное  управляющее  устройство ),  который  содержит:

- Системную  плату  IBM PC  ( PCA - 6143 P ),

- накопитель  ГМД,

- плату  с  элементами  индикации  и  сигнализации,

- ТЭЗы  КВВ ПКА  -  2 шт.

Краткое  описание  платы  PCA - 6143 P  см.  в  приложении  1.

Версия  программного  обеспечения  вводится  с  дискеты  через  НГМД  автоматически при  начальном  запуске.  Элементы  индикации  на  передней  панели  ТЭЗ  КУУ  наглядно  отображают  режимы  его  работы.

Для  связи  с  каналом  управления  АТС  служат  ТЭЗы  КВВ ПКА,  размещенные  внутри  ТЭЗа  КУУ.  Программирование  ТЭЗа  КВВ ПКА  позволяет работать как с каналами  управления ЭАТС  ( СИС ),   так  и  КЭ АТС  ( КВАНТ ),  т.е.  сопрягаться  как  с  ТЭЗами  КВВ4, так  и  КВВ2.

Возможны  два  варианта  компоновки  компьютерных  управляющих  устройств  в  кассете  УУ:

два  КУУ  в  кассете  ( рис.1 )  или  четыре  КУУ  в  кассете  ( рис.2 ).

Блоки  питания  размещаются  в  той  же  кассете.

Сама  кассета  УУ  посредством  специальных  элементов  крепления  крепится  в  стативе  БНК4.

Использование  серверной  управляющей  машины  как  ЦТО  позволяет  организовать  связь  между  ТЭЗами  КУУ.  Серверная  машина  реализуется  на  IBM PC  c  развитой  машинной  периферией.

Описание системной платы PCA-6143P

Системная плата PCA-6143P может быть укомплектована одним из процессоров i486: например, Am486 DX5-133W16BGC.  На  ней также размещается RS-232 порт, расширенный двунаправленный параллельный порт, интерфейс IDE накопителя на жестком магнитном диске, контроллер гибкого магнитного диска и WATCHDOG.

Системная плата PCA-6143P в промышленном варианте (Industrial PC) гарантирует длительную безотказную работоспособность в тяжелых производственных условиях при температурах от нуля  до 60 градусов по Цельсию.

Габаритные размеры - 185 мм х 122 мм. Плата PCA-6143P предназначена для применения в одноплатных конструкциях. В ней используется один источник питания +5 В (от 4.75 до 5.25 В), встроенная оперативная память и разъем для подсоединения дополнительных модулей.

В результате использования CMOS-технологии изготовления интегральных схем системная плата  PCA-6143P имеет невысокое потребление электроэнергии (максимальный  ток - 2 А). Ее два 72-контактных разъема для подключения  модульной памяти SIMM DRAM дают возможность изменять емкость памяти системной платы от 1 до 32 Мбайт. Для ТЭЗа КУУ используется память емкостью 4 Мбайта.

Размещение основных интегральных схем и разъемов на системной плате PCA-6143P   представлено на рисунке.

Устройство КУУ может быть изготовлено на базе персональных компьютеров PC любой производительности.

ВКЛЮЧЕНИЕ  ЛЦТО,  УУС, КУУ

- Подключение любых кабелей к оборудованию ЛЦТО, УУС и КУУ необходимо выполнять при выключенном питании.

- На компьютере ЛЦТО должна быть инсталлирована программа МТ600 (состав программных средств ЛЦТО указан в приложении 2).

- В дисководы ТЭЗ-ов УУС 2, КУУ должны быть вставлены дискеты с ПО АТС «Квант» ( состав программных средств ПО АТС «Квант» указан в приложении 1 ).

- Генераторное и периферийное оборудование АТС «Квант» должно быть в исправном состоянии и включено.

- Включить питание ЛЦТО, запуск программы МТ600 происходит автоматически при включении питания (описание основного экрана дано в разделе «Основной экран системы ЦТО»).

- Включить источники питания блока УУС, КУУ. При этом происходит начальное тестирование оборудования ТЭЗ УУС 2, КУУ загрузка ПО АТС «Квант» и его запуск.

При загрузке ядра операционной системы «Квант».

На основном поле отображения машины ЛЦТО появится сообщение от основного и резервного УУС2, КУУ:

«ХХ:ХХ_Загрузка Операционной Системы»

«OS Kvant…………………………………….»

«AXE Monitor…………………………………»

«……………………..УУС в режиме Monitor»

«RTP:XXXX.MEM:XXXX. MEM:XXXX

[Group No:00XX-XXXX-0000.[Time:XXXX]

После загрузки ядра ОС «Квант» начинается загрузка файла с прикладным ПО конкретной АТС «Квант».

Имя файла для выполнения условий автоматической загрузки должно быть обязательно «version», расширение имени файла может быть любым (файл с названием «version» на дискете ПО должен быть один).

На основном поле отображения появится сообщение:

«[название версии/объекта]».

После этого будет выполнен автоматический запуск ПО АТС «Квант» на основном УУС 2 и появится сообщение:                      «.......................................УУС в режиме RUN»

«.............................................Начальный пуск»

На передней панели ТЭЗ УУС 2 (основной) светодиод «RUN» в состоянии мигания, светодиоды индикации состояния стволов «0 st» в состоянии индикации. ( При загрузке ПО АТС «Квант», как правило, выбирается 0 ствол), ТЭЗ УУС2 (резервный) светодиод «М» в состоянии индикации.

Это свидетельствует об успешной загрузке ПО и запуске модуля в работу.

Оборудование АТС будет приведено в исходное состояние, затем перейдет в режим обработки вызова.

Резервное УУС не должно запуститься в работу, а остаться в режиме «Монитор», ожидая от ЛЦТО команды на запуск в работу в случае выхода из строя основного УУС или по команде оператора.

О нахождении резервного УУС в данном режиме свидетельствует сообщение:

«Подчиненное/резервное УУ запускается в рабочий режим только при выходе из строя или отключении основного УУ».

ПЕРЕХОД НА РЕЗЕРВНОЕ УУС, КУУ

1.Ручной ( штатный ) переход на Резервное УУС, КУУ

- Убедитесь, что в Резервное УУС, КУУ загружена ОС «Кавнт» и Прикладное ПО.

- Выберите Основное УУС нужного модуля (Alt-X), переведите Основное УУС в режим MONITOR (Ctrl-F5, Команда Monitor, Y). Должно появиться подтверждающее сообщение

«УУС в режиме MONITOR...».

- Выберите  Резервное УУС  нужного модуля  (Shift-Alt-X),  переведите Резервное УУС  в режим RUN (Ctrl-F6 Команда RUN, Y). Должно появиться подтверждающее сообщение

«УУС в режиме RUN...».

2.Автоматический ( аварийный ) переход на Резервное УУС 2, КУУ.

- При неисправности Основного УУС, должно появиться сообщение от основного УУС:

“ALARM…”, и от Резервного УУС :       «УУС в режиме RUN...».

- Автоматический переход на Резервное УУС совершен.

3.Автоматический переход на Основное УУС 2.

- Если Резервное УУ используется в качестве рабочего, то при выходе его из строя или отключении питания появляется сообщение от Резервного УУС          «ALARM…»          и от Основного

«УУС в режиме RUN».

Автоматический переход на Основное УУС совершен.

Нештатные ситуации, возникающие при полной загрузке, переходе на резерв, и проверка блокировок описаны в Приложении 5. Загрузка УУС.

ОСНОВНОЙ ЭКРАН СИСТЕМЫ ЛЦТО

Основной экран подсистемы ЛЦТО имеет следующие зоны:

- Верхняя ( статусная ) строка, служащая для отображения текущего состояния системы, сообщений об ошибках оператора и текущего времени.

- Окно “Status” отображает состояние основных и резервных УУС модулей.

Левые скобки – Основное УУС, правые скобки – Резервное УУС.

Возможные состояния индикации для Основных УУС:

[     ] – модуль отсутствует,

[  -  ] – модуль не подключен или контроль за модулем отключен Оператором.

Данное состояние дублируется сообщениями в протоколе:

«ERROR---УУС не подключено» - выключено питание УУС или нет RS232 кабеля,

«ERROR---НЕТ связи с УУС» - УУС не реагирует на команды,

«Оператор откл.контроль за работой УУС»,

[ * ] – Основное УУС модуля вышло из строя. Данное состояние дублируется сообщением в протоколе «EMERGENCY---Основное УУС отключилось» и ежесекундным звуковым сигналом. При наличии резервного УУС машиной локального ЦТО выдается команда перевода его в режим управления с выдачей сообщения:

«Warning---Запуск резервного УУС»,

если Резервное УУС отключено или неисправно, выдается сообщение:

«ERROR---НЕТ/НЕ готово Резервное УУС»,

если автоматический переход на резервное УУС запрещен Оператором, выдается сообщение:

«Warning---Переключение ЗАБЛОКИРОВАНО»,

[ Мигание символа  ‘точка’ ] – Основное УУС Модуля находится в режиме управления, данное состояние дублируется сообщением в протоколе:

«!!!!!---УУС в режиме ‘RUN’»,

[ Мигание символа  ‘квадратик’ ] – Основное УУС Модуля находится в режиме Монитор, данное состояние дублируется сообщением в протоколе:

«!!!!!---УУС в режиме ‘MONITOR’».

Возможные состояния индикации для резервных УУС:

[       ] – Резервное УУС отсутствует,

[  -  ] – Резервное УУС не подключено или контроль отключен Оператором, данное состояние дублируется сообщениями в протоколе:

«ERROR---НЕТ связи с УУС» - УУС не реагирует на команды,

[ * ] – Резервное УУС модуля вышло из строя. Данное состояние дублируется сообщением в протоколе: «EMERGENCY---Резервное УУС отключилось»,

[ Мигание символа  ‘точка’ ] – Резервное УУС Модуля находится в режиме управления, данное состояние дублируется сообщением в протоколе:

«!!!!!---УУС в режиме ‘RUN’»,

[ Мигание символа  ‘квадратик’] – Резервное УУС Модуля находится в режиме Монитор, данное состояние является нормальным и дублируется сообщением в протоколе:

«!!!!!---УУС в режиме ‘MONITOR’»,

[ Бегущие символы] – посимвольное отображение поступающей от УУС информации,

Х – отображение содержимого ячейки, указанной в ячейке 4Е  ПО АТСЭ.

- Окно  ‘Monitoring’  отображает счетчики пакетов тарификации/статистики. Счетчик ‘Pkts’ – число принятых пакетов до записи на диск.

Строка RS485 – отображение состояния RS485.

- Командная строка. В командной строке отображается номер (в виде промпта (приглашения) ‘XX>’) управляемого в данный момент модуля. Если промпт имеет вид ‘!!>’, то это означает, что выбран циркулярный режим и данная директива будет передана всем Управляющим машинам, находящимся в данный момент в связи (ONLine Mode) с подсистемой ЛЦТО.

Выбор управляемого модуля осуществляется путем одновременного нажатия клавиши [Alt] и цифровой клавиши, соответствующей номеру модуля. При успешном переключении должен измениться промпт командной строки. Для выбора циркулярного режима необходимо нажать клавишу [F6], при этом изменится вид промпта и в статусной строке появится сообщение ‘Cirkular Mode’. После выполнения текущей директивы циркулярный режим автоматически сбрасывается. Директива, набираемая в командной строке, передается в Управляющую машину соответствующего модуля только после нажатия клавиши [Enter], до этого момента допускается внесение любых изменений (редактирование) в набираемую директиву. Для редактирования могут быть использованы клавиши [Backspace], [Left], [Right], [Home], [Delete], [End], [Insert]. C помощью клавиш [Up], [Down] можно занести в командную строку любую из ранее выполненных директив для повторного исполнения или редактирования.

Выбор Резервного УУС управляемого Модуля осуществляется путем одновременного нажатия клавиш [Alt], [Shift] и цифровой клавиши, соответствующей номеру Модуля. При успешном переключении должен измениться промпт командной строки на ‘XXS>’, где ХХ – номер Модуля.

Сообщение ‘Модуль не выбран’ в командной строке вместо промпта означает отсутствие связи с выбранным модулем.

В правой части командной строки, если УУС находится в режиме Monitor, отображается соответствующее сообщение.

- Основное поле отображения. В этом поле отображается весь протокол обмена с Управляющими машинами Модулей. Каждая из строк протокола предваряется информацией вида ‘XX:’ или ‘XX>’, где ХХ – номер соответствующей Управляющей машины. Строки директив, передаваемых с ЛЦТО, имеют символ ‘>’ в отличии от информации, выданной Управляющей машиной, которые имеют символ ‘:’. Для просмотра протокола обмена в большем объеме можно воспользоваться клавишей [F3], при этом с помощью клавиш [Up], [Down], [Page Up], [Page Down] возможен просмотр всего протокола, имеющегося в оперативной памяти машины ЦТО. Возврат из режима просмотра протокола осуществляется по нажатию клавиши [Esc] или [F4]. Для более удобного просмотра протокола можно воспользоваться клавишей включения фильтра [F9]. При включенном фильтре на экране отображается только протокол с текущим управляемым модулем. При повторном нажатии [F9] фильтрация отключается. Включенная фильтрация не влияет на отображение вновь поступающей информации – вне зависимости от состояния фильтра на экране будет отображаться информация, приходящая от всех Управляющих машин, находящихся с ЛЦТО в состоянии ONLine.

В терминале ЛЦТО имеется Система Меню директив, позволяющая свободнее ориентироваться в наборе директив АТС «Квант». Система Меню построена как свободно изменяемая/дополняемая пользователем, что позволяет пользователю самому создавать конкретные наборы директив и подсказок. Система Меню вызывается нажатием клавиши [F12]. Пользователь также имеет возможность задавать список автоматически исполняемых по времени директив, например, ночной диагностики.

В комплекте ПО ЛЦТО имеются средства просмотра файлов протоколов с возможностью фильтрации текстов и средства обработки тарификационной информации.

Команды ЛЦТО

<Alt 0…9>	Смена управляемого Модуля (Основного).

<Shift+Alt 0...9>	Смена управляемого Модуля (Резервного).

<Ctrl F5>	Останов выбранного для управления УУС и перевод его в режим Monitor.

Внимание!

Данная команда всегда должна выполняться Оператором перед манипуляциями с УУС (перезагрузка, выключение питания УУС и т.д.).

<Ctrl F6>		Запуск выбранного для управления УУС в режим управления модулем (режим RUN).

<Ctrl F8>		Команда OFF Line станционному компьютеру. Служит для отключения связи и контроля за выбраным УУС.

Внимание!

Данная команда всегда должна выполняться Оператором перед манипуляциями с УУС (перезагрузка, выключение питания УУС и т.д.). В противном случае штатное отключение УУС будет трактоваться как выход его из строя и соответственно вызывать включение аварийной сигнализации и запуск резервного УУС.

<Ctrl F7>	Запрос ON Line режима со станционным компьютером. Отменяет команду OFF Line.

<F3>	Режим просмотра Протокола обмена.

<Alt F3>	Режим просмотра файлов Протоколов обмена.

<F8>	Включить/Выключить печать на принтер.

<Ctrl F11>	Повторение попытки записи Протокола обмена ( в случае ошибки ).

<Ctrl R>	Откл./Вкл. режима автоматического перехода на резервную машину (индикация auto/manual в окне “Reserv”).

<Alt F8>	Задание пароля пользователя. После ввода пароля блокируется работа с ЛЦТО до повторного ввода пароля.

<Alt F7>	Выдача команды ‘коррекция времени УУС’ по часам машины ЛЦТО.

<Ctrl S>	Сброс сигнализации (с вынесенного модуля) в окне ‘Status’.

<Ctrl F3>	Компиляция/просмотр файла запрограммированных событий (Event File).

<Alt I>	Информация о регистрации и версии ПО ЛЦТО.

<Alt V>	Запрос информации о версии ПО в УУС.

<F10>	Гашение экрана, отменяется нажатием любой клавиши.

<Ctrl F10>	Прекращение работы терминала, выход в DOS.

<F12>	Меню ДИРЕКТИВ управления АТСЭ.

<F2>	Меню программ пользователя запуск DOS приложений, в т.ч. Norton Comander, просмотр файлов Протоколов обмена за прошлые дни, и т.д.

( Файл меню – МТххх.MNU).

Команды взаимодействия с Удаленным Модемным Терминалом.

<Ctrl F2>	Переход в режим управления модемом (АТ команды – программирование модема, вызов  УМТ ).

<Ctrl F4>	Запуск терминальной программы (TERMINAL.BAT).

<Ctrl I>	Сброс/Инициализация модема.

<Ctrl A>	Ручной ответ на вызов модема  УМТ.

<F4>	Возврат из режима управления модемом.

Директивы для работы с файлами.

L   [имя файла]	- Загрузка Версии в УМ (УМО) из файла;

L   [имя файла] [# блока]	- Подгрузка Блока в Версию в УМ из файла;

LС   [имя файла]	- Загрузка Версии ‘классического’ формата.Обратная запись в 	этом формате не возможна;

WV	- Перезапись Рабочей Версии;

W   <имя файла> <# блока>	- Запись Версии или блока Версии из УМ в файл;

W!   <имя файла>	- Принудительная запись Версии (без контроля наличия);

2   <имя файла>	- Загрузка Версии во 2 псевдо УМ (УМ1) для работы в 		МОНИТОРЕ;

!	- Просмотр каталога (только Версии);

!   <имя файла>	- Удаление файла.

Директивы для работы с Монитором.

GO   [адр]	- Старт программы с адреса из (200ЕА) или (ADR);

D   [адр.н] [адр.к] <рм>	- Аналог директивы РМ (в 0-УМ),

рм - количество данных в строке;

DН   <адр.н> <адр.к>	- --//--, но данные отображаются в НЕХ формате;

Е   [адр] <число>	- Аналог директивы ЗЯ.

ЕН   [адр] <hex_число>	- --//--, но данные задаются в НЕХ формате;

F   <адр> <адр> <число>	- Аналог директивы ЗМ;

FН   <адр> <adr> <hex>	- --//--, но данные задаются в НЕХ формате;

S   [адр]	- Аналог директивы РЯ.

SН   [адр]	- --//--;

S   <адр> <адр> <число>	- Аналог директивы РК;

PX <Диск:\путь>	- Смена текущего Диска и Директории;

M <адр.н> <адр.к> [ан2]	- Занесение массива <адр.н> <адр.к> из 1УМ в 0УМ;

С <адр.н> <адр.к> [ан2]	- Сравнение массива <адр.н> <адр.к> 0УМ с 1УМ;

С <адр.н> <адр.к> [Z]	- Сравнение массива с распечаткой зон;

СА   [Z]	- Полное сравнение;

СВ   [Z]	- Полное сравнение за исключением 7 и 8 допов;

К	- Аналог директивы УК 6,0;

К   <адр.н> <адр.к>	- Аналог директивы КС;

Х	- Вывод на экран Буфера Обращений;

НО   <олимп_число>	- Преобразование ‘олимпийского кода’ в HEX;

НН   <hex_число>	- Преобразование HEX кода в ‘олимпийский’;

%	- Подсчет ключевой контрольной суммы;

%   <хххх> <хххх>	- Установка ключей запуска ( только зоны_1 ).

Вспомогательные  директивы

OL   <имя_лог_файла>	- Задание имени файла для вывода протокола работы 		в мониторе с принтера (Open Log File)

OL	- Закрытие файла протокола (временное прекращение / 		возобновление вывода в файл – клавиша [F8]);

СР   <имя_patch_файла>	- Контроль наличия в Версии коррекций из файла изменений	( Check Patch );

МР   <имя_patch_файла>	- Занесение изменений в версию из файла изменений		( Make Patch );

МР   <имя_patch_файла> <!>	- Занесение изменений в версию из файла изменений		без контроля исходной Версии;

VD	- Просмотр содержимого каталога;

VT   <имя_текст._файла>	- Просмотр текстового файла.

Тестовые директивы УКС 32

CS   <ствол>	- Выбор / переключение ствола UKS 32;

CS X	- Отключение UKS 32 от периферийного оборудования;

TA   <L>	- Тест / Циклический Тест AZU;

TК   <L>	- Тест / Циклический Тест KVV;

Запись данных в AZU;

EК   <адр> <данные>	- Запись данных в KVV;

DA   <адр.н> <адр.к>	- Распечатка AZU;

DК   <адр.н> <адр.к>	- Распечатка KVV;

Тестовые директивы ЦП 16

СС   <адр> <данные>	- Запись данных в ЦП 16;

СС   <адр> <данные> L	- Циклическая запись данных в ЦП 16;

СС   <адр>	- Чтение ЦП 16;

СС   <адр> L	- Циклическое чтение ЦП 16;

DC	- Распечатка данных ЦП 16;

UV   <TrKiТГИ> <TrKiТГВ>	- Проключение: Tr-тракт, KiТГИ-канал.интервал ТГИ,

Tr-тракт, KiТГВ- канал.интервал ТГВ;

TU   <Tr> <constТГВ>	- Проключение всего тракта: Tr-тракт,

constТГВ – константа ТГВ;

CE   <NK> [T R]	- 2 из 6 Тест ЦП16 N – нач, К – конечн.номер провер.

комплектов, Т-время (мкс) ожидания срабатыв. при-

емников (по умолчанию, 32 мкс), R – число повторных

чтений через 4 мкс (по умолчанию, 3);

CF   <NK> [T R]	- 500 герц Тест ЦП16 N – нач, К – конечн.номер провер.

места (C,D,E,F), Т-время (мкс) ожидания срабатыв.

приемников (по умолчанию, 32 мкс), R – число

повторных чтений через 4 мкс (по умолчанию, 3).

Запись откорректированной версии на дискету

Внимание!

Работа УУС с телефонной периферией при записи будет прекращена.

Для записи Версии на дискету выбранного УУС необходимо выйти из режима обработки вызова средствами Версии «Квант», после этого перейти в режим Монитор.

Для этого:

- выбрать комбинацией клавиш [Alt]+[номер_модуля] или [Alt]+[Shift]+[номер_модуля] нужное УУС и убедиться в том, что выбран для управления нужный модуль;

- нажать комбинацию клавиш [Ctrl]+[F5] , затем, после появления сообщения:

‘GO In MONITOR Mode? [Y]’ нажать [Y] ;

- переход УУС в режим Монитор должен быть подтвержден сообщением:

“!!!!!---УУС в режиме ’MONITOR’” ;

- набрать команду Монитора для записи версии на дискету, стоящую в управляющем устройстве:  WV[Enter] ;

- после нажатия ввода команды через 10-20 сек появится сообщение ‘Done…’ (сделано);

- запись Версии под именем VERSION закончена.

Внимание!

При записи производится контроль возможности (наличие места, отсутствие защиты от записи) и правильности записи. В случае ошибки появится сообщение ‘Error…’.

Для перехода в Рабочий режим необходимо нажать комбинацию клавиш [Ctrl]+[F6] , затем после появления сообщения: ‘GO In RUN Mode? [Y]’ нажать [Y] .

Подтверждением перехода в рабочий режим является появление сообщений:

“!!!---УУС в режиме ’RUN’” и “xxxHA4.ПУСК:хххх.”.

После этого начнется чистка с последующим переходом в обработку вызовов.

Примечание!

Если при запуске появляется одно из сообщений:

“Отладочная ВЕРСИЯ…”;

“Ограниченный КЛЮЧ”;

“PIC Key ERROR”;

“Check Summ ERROR in Zone…”;

то это означает изменение защищенных зон (конфигурации станции). При этом обеспечивается работа ПО в отладочном (ограниченном по времени) режиме: запуск версии с автоматической чисткой и переходом в режим обработки вызовов НЕ происходит.

Получение новых ключей

При необходимости изменения конфигурации АТСЭ требуется формирование нового ключа интерпретатора Версии.

Список измененных ячеек ВЕРСИИ необходимо передать разработчикам Версии.

По получении ключей необходимо корректировать Версию.

Возможная коррекция ПО и запись на дискету в режиме “MONITOR” на Резервном УУС без контроля записи, работоспособности и настройки.

Дублирование дискеты управляющего устройства

Выбрать в Меню пользователя машины ЦТО пункт Norton Commander (Volkov Commander);

находясь в этой программе скопировать рабочую дискету на отформатированную дискету DOS командой:

DISKCOPY A:A: .

Последовательно устанавливая эталонную (SOURCE) и дубль (TARGET) дискеты в дисковод вернуться в серверную программу МультиТерминала (выйти из Norton Commander) клавишами

<F10> , <Enter> .

Учет и тарификация разговоров

В состав Программного обеспечения (ПО) «Квант-Е» входит подсистема учета разговоров. Информация о состоявшихся разговорах накапливается на жестком диске ЛЦТО в суточных файлах данных внутрифирменного формата KDF. О каждом состоявшемся соединении накапливается следующая информация:

- Номер вызывающего абонента (зоновый, 7 цифр);

- Набранный номер (до 18 цифр);

- Время начала разговора (Часы:Минуты);

- Длительность разговора (в секундах, до 65535/18,5часов);

- Категория вызывающего абонента с точки зрения тарификации (до 8 категорий);

- Время фиксации разговора (Год, День, Час, Мин, Сек);

- Модуль-источник информации (Для многомодульных станций).

Данная информация может быть извлечена из файла данных и преобразована в формат DBF базы данных для последующей обработки средствами баз данных ПО для преобразования и восстановления информации (KDF2DBF и REPKDF), входит в стандартный комплект поставки ПО АТСЭ «Квант-Е». Наличие преобразователя в стандартный формат DBF позволяет пользователю свободно строить собственные системы статистики, учета стоимости выписки счетов на базе стандартных систем управления базами данных.

Формат записи DBF файла с информацией о состоявшемся разговоре:

| Имя поля | Тип поля | Длина поля |
| --- | --- | --- |
| Abonent | Character | 7 |
| Date | Date | 8 |
| Time | Character | 5 |
| Talk_sec | Numeric | 5 |
| Status | Character | 1 |
| Abonent2 | Character | 18 |

Для АПУС и статистики применяется программа Unibill, которая работает под Windows.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ТАРИФИКАЦИИ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ ДЛЯ АТС ТИПА «КВАНТ» НА БАЗЕ ПК - UNIBILL

Комплекс состоит из специализированного персонального компьютера и программного обеспечения предназначенного для работы в среде Windows 9x/NT и осуществляет обработку файлов типа *.KDF, формируемых регистрационным программным обеспечением и входящим в комплект поставки АТС "Квант". Предварительно программа преобразует файл типа *.KDF в одноименный файл *.DB (Paradox 5.0 for Windows). В момент преобразования программа проводит тарификацию разговоров в зависимости от установок заданных в меню программы.

В дальнейшем возможно производить различный анализ полученных файлов:

- делать запрос на получение информации о переговорах абонента (группы абонентов) за определенный временной интервал;

- результаты запроса могут формироваться в краткой или детализированной форме;

- возможность распечатки результатов запроса;

- возможность просмотра и редактирования таблиц кодов городов и кодов стран.

Программа позволяет установить следующие основные параметры:

- режим включения тарификации для определенных типов разговоров (местных, междугородних, международных);

- количество «нормировочных» тарификационных импульсов для разных типов разговоров;

Имеется группа льготных настроек позволяющих указать значение льгот/наценок для различных категорий абонентов (0-7):

- стоимость «нормировочных» тарификационных импульсов для местных и междугородних разговоров;

- усредненная суточная скидка в денежных единицах.

- суточная скидка в секундах;

- задание льгот/наценок в зависимости от дня недели, времени суток и типа разговора.

Налоговые настройки программы позволяет указать:

- величину налога на различные типы разговоров;

- минимальную нетарифицируемую длительность разговора;

- минимальную длительность тарифицируемого разговора;

- максимальный нетарифицируемый номер;

- список произвольных нетарифицируемых номеров.

Настройки исключений включают в себя:

- список праздничных дней, обрабатываемых как воскресные дни при задании льгот/наценок по времени суток;

- курс твердой валюты к национальной используется для расчета стоимости международных переговоров.

Программа тарификации имеет модульную структуру, позволяющую в короткие сроки оперативно реализовать пожелания заказчика.

Применение тарификатора:

- удаленный сбор регистрационной информации по коммутируемым телефонным каналам (см. рис. 1)

- сетевой сбор регистрационной информации при установке тарификатора в гостинице (см. рис. 2)

Для АТС "Квант-Е", "Квант-СИС" программа Unibill также является программой обработки статистических данных, которые приходят с АТС в KDF-файлах. Для АТС "Квант-КЭ" аналогичную роль, но в меньших объемах, играет программа "Квантор".

где ЦТО – центр техобслуживания, поставляемый как составная часть оборудования "Квант-Е", "SIS" или поставляемый при замене ЦУУ "Планета" на управляющий комплекс на базе ПК.

Рис. 1.

Рис. 2.

Приложение 1

Состав программных средств АТС «Квант»

РВПО АТС «Квант» поставляется на гибких магнитных дисках (3,5”, 1,44 М).

Системная дискета содержит программное обеспечение для управления работой АТС.

CONFIG.SYS	конфигурационный файл;

DIRINFO	текстовый файл с информацией о составе программого обеспечения

и его принадлежности;

Ldr5xx.SYS	программа-загрузчик программного интерпретатора;

Int54x.SYS	программный интерпретатор РВПО АТС «Квант»;

VERSION	рабочая версия программного обеспечения РВПО АТС «Квант».

Приложение 2

Состав программных средств ЛЦТО

Директорий МТ600-основной директорий Программного обеспечения Терминала ЦТО.

В состав директория входят, как правило, следующие файлы:

МТ6хх. ЕХЕ	Ядро системы. автономно обеспечивает контроль за работой УУС,

ведение и архивирование протокола обмена, обеспечивает Базовый

диалог с оператором, запуск других Прикладных Задач (Справочники,

Гипертексный Help, Тарификатор и т.д.), сбор Тарификационной и

Статистической Информации.

МТ6**. HWC	Конфигурационный файл системы.

Изменению пользователем НЕ подлежит.

CROSXTBL	Рабочая кроссовая таблица настройки цветов.

CROSXTBL.MDA	Примеры кроссовых таблиц для Монохромного и Цветного

CROSXTBL.COL	видеомониторов.

MTXXX.CFG	Открытый конфигурационный файл.

MTXXX.MNU	Меню Пользователя (типа NC.NNU). Может быть переопределено пользователем.

MTXXX.HLP	микроHelp.

STATION.LST	Файл с текстом, выводимым на правую панель экрана при стартировании программы.

ФДЕ9ч16шюСЩЬ	для VGA адаптеров. Драйверы русификации экрана.

ALT8x14i.COM	для ЕGA адаптеров. Драйверы русификации экрана.

RK101T2.COM	Драйвер русификации клавиатуры. Обеспечивает в терминальном (телетайпном) режиме быстрое переключение rus/lat.

Lat – всегда, Rus – после нажатия [Alt], переход обратно на Lat – автоматически.

Переключение rus/lat с фиксацией состояния заблокировано.

Не в МТ6хх – переключение rus/lat с фиксацией  - короткое нажатие правого [Shift].

Внимание!

При использовании вышеупомянутых драйверов русификации любые другие драйверы, выполняющие аналогичные функции, НЕ ДОЛЖНЫ использоваться. Не должны быть инсталлированы и драйверы, работающие с выбранным СОМ-портом (например, драйвер мыши, FOSSIL и т.д.).

MODEM.INI	Текстовый файл, содержащий команды инициализации модема.

MTXXX.EVT	В данном файле возможно задание директив, автоматически генерируемых терминальной программой по достижении заданного времени. Поддерживается задание до 18 директив в сутки. Файл имеет текстовый формат. Подробное описание содержится в самом файле MTXXX.EVT.

PASSWORDS	Для активирования системы парольного входа переименуйте этот файл в файл под именем MTXXX.PSW. Инструкции по пользованию-внутри файла.

Внимание!

Перед переименованием прочтите инструкции.

ALARMCUU.BAT	Необходимы только для терминальной программы MT611.EXE

RELOAD.COM	при использовании ее на модернизируемых станциях с ‘двухмашинником’

типа Терминал МТ221=Резервная Управляющая Машина.

ALARMCUU.BAT используется при выходе из строя Управляющей машины и должен привести к перезагрузке Машины ЦТО с установленной

дискеты. В других конфигурациях могут отсутствовать.

total32u.exe	Демонстрационная программа – калькулятор для обработки первичных тарификационных файлов. Исходная информация (файлы ДД-ММ-ГГ.КТF) должна находиться в поддиректории DAT. После работы программы выполняется бат – файл VIEWOUT.BAT, в котором ДОЛЖНЫ быть описаны действия с результатом работы – просмотр, распечатка и т.д. По умолчанию в файле VIEWOUT.BAT запускается просмотрщик LIST.COM, позволяющий просматривать, разыскивать, распечатывать, содержимое файла TARIF.OUT. Описание работы с LIST в файле LIST.DOC. Реально поставляется программа Unibill.

Директорий DOC.

Директорий, в котором собраны файлы, содержащие дополнительную информацию, по какой- то причине не вошедшую в документацию на Программное обеспечение АТС «Квант».

Директорий INSTALL.DOC.

Перед инсталляцией Программное обеспечение Терминала ЦТО необходимо ознакомиться с содержанием директория INSTALL.DOC.

Приложение 3

Состав аппаратных средств ЛЦТО

Общая спецификация на IBM PC совместимый компьютер, используемый в качестве Терминала Центра Технического Обслуживания.

1.Корпус сблоком питания	MiniTower 200W	1 шт.

2.Системная плата

(минимальный процессор Intel Celeron Р-400)	1 шт.

3.Контроллер FDD, HDD RS232,

принтер multi I/O card	1 шт.

4.Контроллер дисплея VGA.512KB	1 шт.

5.Накопитель FDD 3,5”, 1,44 MB	1 шт.

6.Накопитель HDD	1 шт.

7.Видеомонитор VGA	1 шт.

8.Клавиатура 101key rus/lat	1 шт.

9.Мультипортовый стык RS232	1 шт.

Для связи с УУС необходим мультипортовый стык RS232. Фактическим стандартом мультипортовых стыков являются платы ‘AST FourPort/XN (AST 4/XN)’(для 4-х портовых) и ‘Arnet 8 Multiport’ (для 8-ми портовых).Возможно использование 100% совместимых с вышеупомянутыми платами плат других производителей. Следует обратить внимание на наличие полного   8-ми сигнального интерфейса (RXD,TXD,DTR,DSR,RTS,CRS,DCD,RI), а не сокращенного 2-х сигнального

(TXD, RXD)!

По согласованию с Разработчиком возможно использование плат стыков RS232, несовместимых с выше упомянутыми.

Решение о возможности использования несовместимых плат может быть принято только при предоставлении образца платы и максимально возможного комплекта описания/документации.

Минимальные требования к Модему ЛЦТО

2400bod c АППАРАТНОЙ коррекцией ошибок V42bis, наличие или эмуляция UART 16550A (с FIFO).

Внимание!

Модемы с программной эмуляцией V42bis (например, RPI Based) НЕ могут быть использованы!

Для использования могут быть рекомендованы модемы на Chipset RC144Dpi фирмы Rokwell.

Модемы US Robotics Sporster НЕ могут быть рекомендованы к приобретению.

Минимальные требования к Модему подключения вынесенного модуля.

Внешний модем 2400bod c АППАРАТНОЙ коррекцией ошибок V42bis.

Модем ДОЛЖЕН поддерживать работу на выделенной линии в ‘Dump Mode’.

Внимание!

Модемы с программной эмуляцией V42bis (например, RPI Based) НЕ могут быть использованы!

Приложение 4

Кабель ЦТО – УУС (RS232)

Кабель RS232 ЦТО	Рабочее УУС

Кабель RS232 ЦТО	Резервное УУС

| 25к ЦТО | 9к УУ |
| --- | --- |
| CSG пара 2 – TxD | 2 RxD |
| CSG пара 3 - RSD | 3 TxD |
| 6 - DSR | 4DTR |
| 7 - SG | 5SG |
| 20 - DTR | 6DSR |

Приложение 5

Загрузка УУС

Полная/Начальная перезагрузка ПО УУС

1.Отключите контроль за работой основного и резервного УУС со стороны ЛЦТО

({Alt-X}/{Shift_Alt-X} Выбрать Х УУС, {Ctrl-F8} Команда OffLine, {Y} подтверждение команды).

2.Вставьте в Основное и Резервное УУС дискеты с МО. Перезагрузите Основное и Резервное УУС, нажав на кнопку RESET на каждом из УУС. Если происходит первоначальная загрузка по включению питания УУС, необходимости в нажатии кнопок RESET нет.

Должна произойти загрузка ядра ОС Квант. На экране Машины ЛЦТО должны появиться сообщения от Основного и Резервного УУС:

‘OS Kvant  ……..’

‘AXE Monitor…..’

‘[RTP: XXXX MEM: …Group Number: 00XX-XXXX-XXXX-0000.Life TIME:XXXX]’

На данном этапе возможны следующие варианты:

- Ни сообщение ‘OS Kvant  ……..’, ни последующие сообщения вообще не появляются. Это скорее всего означает фатальное разрушение информации на дискете. Воспользуйтесь резервной дискетой и  проверьте работоспособность дискеты путем загрузки ее в любой IBM PC совместимый компьютер с прцессором 386 или старше.

- Вместо сообщения ‘Group Number: 00XX-XXXX-XXXX-0000.’ появляется сообщение ‘[PIC KeyERROR]’. Это сообщение означает неисправность вспомогательного PIC контроллера на УУС. Дальнейшая работа невозможна.

- Появляется сообщение ‘[PIC Control Out ERROR]’. Это сообщение означает неисправность цепей взаимного контроля Основного  и Резервного УУС или неисправность вспомогательного PIC контроллера на

соседнем УУС или вспомогательного PIC контроллера на на УУС. Дальнейшая работа в большинстве случаев невозможна.

- Появление сообщения ‘[Соседнее УУС в работе PIC Control Out не протестирован]’ является нормальным, если второе УУС действительно находится в обслуживании вызова и означает только невозможность по этой причине полной диагностики УУС.

После загрузки ядра ОС Квант начинается загрузка файла с прикладным ПО конкретной АТС. Данный файл также находится на системной дискете УУС. Имя этого файла для выполнения условий автоматической загрузки должно быть обязательно ‘VERSION’, расширение имени файла может быть любым.

Появление на данном этапе сообщения ‘[Название версии/объекта]’ и последующий автоматический запуск ПО АТС, сопровождающийся сообщением ‘УУС в режиме RUN…….’, свидетельствуют об успешном завершении загрузки и запуске модуля в работу.

Резервное УУС не должно запуститься в работу, а остаться в режиме MONITOR, ожидая команды от ЛЦТО на запуск в работу в случае выхода из строя Основного УУС или в случае команды Оператора.

Процедура ручного перехода описана ниже.

О нахождении Резервного УУС в данном режиме свидетельствует сообщение:

«Подчиненное /Резервное УУ (Slave CPU) запускается в РАБОЧИЙ режим только при выходе из строя или отключении Основного УУ(Master CPU)».

На данном этапе возможны следующие варианты:

- Появление сообщения 'файл с именем VERSION.* НЕ найден.’ означает отсутствие файла с прикладным МО конкретной АТС и именем, удовлетворяющим условиям автоматической загрузки. Возможна ручная загрузка директивой ‘L’ Монитора.

- Появление сообщения ‘File NOT Found/Open Error.’ означает нарушение информации в файле VERSION.*.

- Появление сообщения ‘Имеется несколько файлов VERSION.*.Укажите конкретный.’ означает наличие на дискете нескольких файлов, имя которых удовлетворяет условиям автоматической загрузки. Возможна ручная загрузка директивой ‘L’ Монитора и/или удаление/переименование одного из файлов средствами Монитора.

- Появление сообщения ‘[Unregistred.Evaluation Copy] и/или [файл VERSION Ошибочного формата]’ означает нарушение конфигурационной информации в прикладном ПО.

Работа с данным экземпляром прикладного ПО скорее всего невозможна.

- Появление сообщения ‘[Ошибочный серийный номер Версии]’ означает, что серийные номера данной Версии Прикладного ПО и Вашего оборудования не совпадают или неисправен вспомогательный PIC контроллер. О неисправности PIC обязательно свидетельствует сообщение ‘[PIC KeyERROR]’ на этапе загрузки ядра ОС Квант. Продолжительная работа в данном случае невозможна, о чем свидетельствует и появление дополнительного сообщения ‘[Отладочная версия. Время работы 12 часов!]’.

- Появление сообщения ‘[Нарушены данные в ключевой зоне 1]’ или ‘[Нарушены данные в ключевой зоне 2]’ или ‘[Нарушены данные в ключевой зоне D]’ означает, что данные, отвечающие за конфигурацию данной Версии прикладного ПО были несанкционированно изменены.

Продолжительная работа в данном случае невозможна, о чем свидетельствует и появление дополнительного сообщения ‘[Отладочная версия. Время работы 12 часов!]’.

- Появление дополнительного сообщения ‘[--ОГРАНИЧЕННЫЙ ключ---]’ после ’[Название версии/объекта]’ не является фатальным и свидетельствует лишь о том, что данная версия Прикладного ПО имеет ограниченное время жизни, обычно измеряемое месяцами. Оставшееся время работы в часах (шестнадцатиричное значение) можно узнать из сообщения ‘Life TIME:XXXX’, появляющегося на этапе загрузки ядра ОС Квант. Само по себе сообщение ‘Life TIME:XXXX’ никакого значения без сообщения

‘[--ОГРАНИЧЕННЫЙ ключ---]’ не имеет. О работе в данном режиме будет свидетельствовать и периодически появляющееся сообщение ‘[РАБОТА С ОГРАНИЧЕННЫМ КЛЮЧЕМ]’.

Внимание!

Примерно за сутки до истечения срока действия Ограниченного Ключа начнет появляться сообщение ‘[ВРЕМЯ РАБОТЫ С ОГРАНИЧЕННЫМ КЛЮЧЕМ ИСТЕКЛО]’.

Это очень серьезно! Рекомендуется немедленно отключить модуль АТС и обратиться к разработчикам за ПОСТОЯННЫМИ Ключами.

Дальнейшая работа после появления данного сообщения приведет к НЕОБРАТИМОЙ ПОТЕРЕ ИНФОРМАЦИИ в контроллере PIC. Восстановление работоспособности АТС в этом случае будет возможно только после замены контроллера PIC на новый!

Проверка блокировок и автоматического перехода на Резервное УУС.

- Выберите резервную машину для управления и наберите директиву ‘GO’.Должно появиться сообщение: «Подчиненное/Резервное УУ (Slave CPU) запускается в РАБОЧИЙ режим только при выходе из строя или отключении Основного УУ (Master CPU)».

Любая другая реакция на данную операцию является недопустимой!

- Наберите директиву ‘G@’. Должно появиться сообщение: «Другое УУ находится в режиме управления. Запуск в рабочий режим невозможен!».

Любая другая реакция на данную операцию является недопустимой!

- Выключите питание Основного УУС. Через некоторое время должно появиться сообщение от Основного УУС: «ALARM…..» и от Резервного УУС «УУ в режиме RUN......».

Автоматический переход на Резервное УУС совершен.

- Включите питание Основного УУС. На экране Машины ЦТО должны появиться сообщения от Основного УУС как и при начальной загрузке ОС Квант. Далее должно появиться сообщение:

«Другое УУ находится в режиме управления.Запуск в рабочий режим невозможен!».

Любая другая реакция на данную операцию является недопустимой!

5.	Выберите резервную машину для управления и выведите ее из режима RUN в режим MONITOR

( {Ctrl-F5}Запрос режима MONITOR, {Y} подтверждение команды).

Должно появиться сообщение: ‘УУ в режиме MONITOR…….’.

6.	Выбрать Основное УУС для управления. Запустиь УУС в обработку вызова

( {Ctrl-F6}Запрос режима RUN, {Y} подтверждение команды).

Должно появиться сообщение: ‘УУ в режиме RUN…….’.

Возврат на работу с Основным УУС осуществлен.

Приложение 6

Окно “Monitoring”

Pkts: [      ]     [      ]

Счетчик всех пакетов    Счетчик пакетов,

незаписанных на диск

Tarif:	тарификации

Stat:	статистики

Other:	прочие

Строка RS 485:	отражает состояние RS 485 (бегущие символы на прием и на передачу)

Dpult:	для диспетчерского пульта

OfDev:	для других устройств.

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

ЛЦТО	локальный центр технического обслуживания

УУ	управляющее устройство

УУС	управляющее устройство станции

КУУ	компьютерное управляющее устройство

УМТ	удаленный модемный терминал

РЦТО	региональный центр технического обслуживания

ПО	программное обеспечение

# Text boxes

RS 485

Модем

Модем

14

Выделенная тлф.линия

Модем

RS 485

RS 232

Локальная сеть

Адаптер локальной сети

Терминал регионального ЦТО (РЦТО)

Одиночное

УУ КМ

(УУС)

Одиночное

УУ КМ

(УУС)

Центральный процессорный элемент 80486

Удаленный

модемный

терминал

подсистемы ЦТО

RS 232

Модем

Машина

локального

ЦТО

(ЛЦТО)

8*RS 232

port   0

1

2

3

4

5

6

7

NO AL

OFF

ON

60 V

2

AL

БПКМ

Локальная сеть

Адаптер локальной сети

.

.

.

УУС

рез.

УУС

осн.

Модуль 03

УУС

рез.

УУС

осн.

Модуль 00

ЦП

16У

SYNC

13

ГВВ

ACTIVE

12

РАУ

ACTIVE

03

РАУ

SYNC

02

ГВВ

11

ТП

Машина

локального

ЦТО

(ЛЦТО)

8 RS 232

0

1

2

3

4

5

6

7

1

60 V

AL

БПКМ

00

15

COM1

COM2

KBD

COM1

M

RUN

RESET

E0

0

Пульт аварийной сигнализации

RS 485

Удаленный

модемный

терминал

подсистемы

ЦТО

8 RS 232

RS 232

.

.

.

УУС

рез.

УУС

осн.

Модуль 03

УУС

рез.

УУС

осн.

Модуль 00

Машина

локального

ЦТО

(ЛЦТО)

09

2

0

E0

E0

RESET

1ST

0ST

УУС2

08

06

ТП

01

Модем

ЦП

16У

WARNING

2

1

M

0

RUN

3

1

3

ERR

07

УУС2

0

8 RS 232

0

1

2

3

4

5

6

7

1  ST

0  ST

3

E0

Машина

локального

ЦТО

(ЛЦТО)

E0

2

1

0

УУС2

Коммутируемая тлф.линия

УУС

рез.

RESET

1ST

WARNING

2

1

УУС

осн.

COM2

Модуль 03

0ST

M

0

RUN

3

УУС

рез.

1

Предупреждение

Ошибка

NO AL

OFF

KBD

Диагностические коды

ON

E0

ERR

WARNING

3

2

УУС

осн.

Модуль 00

.

.

.

Машина

локального

ЦТО

(ЛЦТО)

Работа в программе «Монитор»

8 RS 232

0

1

2

3

4

5

6

7

Работа по заданной программе (режим мигания)

Индикация  состояниия стволов

Служебная тетрада

8 RS 232

0

1

2

3

4

5

6

7

.

.

.

УУС

рез.

УУС

осн.

Модуль 03

УУС

рез.

УУС

осн.

Модуль 00

Одиночное УУ

(УУС)

Машина

локального

ЦТО

(ЛЦТО)

.

.

.

.

.

Машина

локального

ЦТО

(ЛЦТО)

8 RS 232

0

1

2

3

4

5

6

7

Status

[-]  [-]  X

[-]  [-]  X

auto

Этот текст в файле

STATION.LST

Monitoring

| Modem | : | -Нет- | ----- |
| --- | --- | --- | --- |
| PCKs | : | [X ] | [0 ] |
| Tarif | : | [X | ] |
| Other | : | [X | ] |
| Stat | : | [X | ] |
| RS485 | : | S[ - ] | R[-] |
| Dpult | : | S[ - ] | [X ] |
| OtDev | : | [X ] | [X ] |

Основное поле

Командная строка

Верхняя (статусная) строка

ТП

04

ТП

Модем

Удаленный

модемный

терминал

(УМТ)

коммутируемая

телефонная линия

Модем

РЦТО

ОКС

«Квант»

АТС

«Квант»

УУС

рез.

УУС

осн.

Модуль 00

АТС

«Квант»

0

Выделенная

телефонная

линия

7

Одиночное УУ

(УУС)

модем

модем

8 RS 232

0

1

2

3

4

5

6

7

ERR

3

Пульты

аварийной

сигнализации

RS 232

модем

модем

коммутируемая

телефонная

линия

УУС

рез.

УУС

осн.

Модуль 00

RS 232

RS 485

ALI

M1219

AMIKEY

Клавиатурная БИС

AMIBIOS

БИС ПЗУ

DS12887

БИС таймера

Разъем для НЖМД

Разъем для НГМД

Двухнаправленный порт

Разъем для подключения питания

COM1

RS-232

COM2

RS-232/422/485

Разъем для

подключения

клавиатуры

Разъемы

для

SIMM

DRAM

Разъемы для подключения модулей

60 V

60 V

ALARM

ALARM

БП КМ

КУУ

КУУ

КУУ

БП КМ

КУУ

Компоновка блока УУ

с ТЭЗ КУУ (СК3.099.034-1)

рис.2

ALARM

60 V

60 V

КУУ

КУУ

БПКМ

БПКМ

ALARM

ALARM

60 V

60 V

60 V

Компоновка блока УУ

с ТЭЗ КУУ (СК3.099.034-2)

рис.1

# ГТС

МТС

Модем

# АТС

"Квант-Е" "SIS"

"КЭ Квант"

# Модем

Тарификатор

Unibill

# Модем

ЦТО

# АТС

"Квант-Е" "SIS"

"КЭ Квант"

Администратор

# АТС

"Квант-Е" "SIS"

"КЭ Квант"

ЦТО

# Тарификатор

Unibill

сеть

до  200 м