На №4333/4-01-14

# Порівняльні параметри цифрових систем комутації мереж електрозв’язку сільських районів

| № | Найменування параметра | ЦСК С-32 ЕАТС-С | Квант-Е | ЄС-11 | SI2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявлені | Реальні | Заявлені | Реальні | Заявлені | Реальні | Заявлені | Реальні |
| 1 | Максимальне навантаження на АЛ в ГНН | до 0,125 Ерл | підтверджується | до 0,15 Ерл | підтверджується розрахунком | до 0,17 Ерл | підтверджується розрахунком | до 0,17 Ерл | підтверджується розрахунком |
| 2 | Максимальна кі-лькість викликів в ГНН на станцію | для 12000 ЗЛ–480000 (для 256 АЛ – 1280) | не перевірялось | для УКС-32 – 36000 для УКС-128 – 140000 | не перевірялось | 60000 | не перевірялось | 10000 | не перевірялось |
| 3 | Мінімальна ємність по ЗЛ | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 або 2(15 з D/D | 30 або 2(15 з D/D |
| 4 | Максимальна ємність по ЗЛ | 12000 для БТК | об’єкт не був представлений | 3840 | об’єкт не був представлений | 1800 | об’єкт не був представлений | 3840 | об’єкт не був представлений |
| 5 | Крок нарощування по ЗЛ | 30 | 30 | 15 або 30 | 15 або 30 | 15 або 30 | 15 або 30 | 30 | 30 |
| 6 | Максимальна кількість напрямків по ЗЛ | 400 для БТК | об’єкт не був представлений | 120 для одного УКС-128 | підтверджується | 60 для одного комутатора | об’єкт не був представлений | 200 | підтверджується |
| 7 | Мінімальна ємність по АЛ | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 32 | 32 |
| 8 | Максимальна ємність по АЛ | 30000 | 10000 | КВАНТ-200К - 240 КВАНТ-Е/32 – 20000 КВАНТ-Е/128 - 100000 | підтверджується | 13500 | підтверджується | 40000 | підтверджується |
| 9 | Крок нарощування ТЗБ АК | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 32 | 32 |
| 10 | Перелік сигналізацій | СКС № 7, R2D, 2ВСК, 1ВСК, батарейним способом по ФЗЛ, код “2 з 6”, декадний код, | СКС№ 7, R2D, 2ВСК; 1ВСК , батарейним способом по ФЗЛ, код “2 з 6”, декадний код | 2ВСК, 1ВСК, батарейним способом по ФЗЛ, код “2 з 6”, декадний код | СКС№ 7, R2D, 2ВСК, 1ВСК, батарейним способом поФЗЛ, код “2 з 6”, декадний код |
| 11 | Перелік стиків для взаємодії з мережею | А, А1, С1, С2 | А, А1, С1, С2 | А, А1, С1, С2 | А, А1, С1, С2 |
| 12 | Можливість роботи з DSL обладнанням | не передбачена | передбачена | підтверджується | передбачена | підтверджується | передбачена | підтверджується |
| 13 | Наявність ISDN | передбачена | підтверджується | передбачена | підтверджується | не передбачена | передбачена | підтверджується |
| 14 | Наявність стиків V5.1, V5.2 | не передбачена | не передбачена | не передбачена | передбачена | підтверджується |
| 15 | Можливість централізованого технічного обслуговування (див. Примітку) | передбачена | підтверджується | передбачена | підтверджується | передбачена | підтверджується | передбачена | підтверджується |
| 16 | Перелік наявних функцій BORСSHT | Усі функції | Підтверджується | Усі функції | підтверджується | Усі функції | підтверджується | Усі функції | підтверджується |
| 17 | Перелік можливостей по збору статистики за роботою АТС | Реєстрування параметрів телефонного навантаження станції, абонентських груп і окремих абонентів | Постійний контроль якості обслуговування, реєстрування параметрів телефонного навантаження | Реєстрування параметрів телефонного навантаження станції і абонентів | Постійний контроль якості обслуговування викликів, реєстрування параметрів телефонного навантаження |
| 18 | Можливість віддаленого управління | передбачена | підтверджується | передбачена | підтверджується | передбачена | підтверджується | передбачена | підтверджується |
| 19 | Облік навантаження по ЗЛ | передбачена |  | передбачена | підтверджується | передбачена | підтверджується | передбачена | підтверджується |
| 20 | Облік навантаження по АЛ | передбачена | підтверджується | передбачена | підтверджується | передбачена | підтверджується | передбачена | підтверджується |
| 21 | Спарені телефони | не передбачено | передбачена | підтверджується | передбачена | підтверджується | не передбачено | підтверджується |
| 22 | Таксофони | передбачена | підтверджується | передбачена | підтверджується | передбачена | підтверджується | передбачена | підтверджується |
| 23 | Характеристики АЛ | АЛ звичайного абонента за табл.8.8 кн.1 КНД45-076-98, цифрова АЛ за Рек.G.961 МСЕ | АЛ звичайного та віддаленого абонента за табл. 8.8 кн.1КНД45-076-98, цифрова АЛ за Рек.G.961МСЕ | АЛ звичайного та віддаленого абонента за табл.8.8 кн.1 КНД45-076-98 | АЛ звичайного абонента за табл.8.8 кн.1КНД45-076-98, цифрова АЛ згідно з Рек.G.961 МСЕ |
| 24 | Синхронізація | від опорного обладнання системи або від однієї зі станцій мережі вищого рангу | від опорного обладнання системи або від однієї зі станцій мережі вищого рангу | від однієї зі станцій мережі вищого рангу | від опорного обладнання системи або від однієї зі станцій мережі вищого рангу |
| 25 | Електроживлення | 60 вольт | 54-72 вольт | 60 вольт | 54-72 вольт | 60 вольт | 54-72 вольт | 48 вольт | 40,5-57 вольт |
| 26 | Споживання на один порт | 1,0 Вт/номер | до1,0 Вт/номер | 0,6 вт/номер. | до 0,6 Вт/номер | 1,0 Вт/номер | до 1,0 Вт/номер | 1,0 Вт/номер | до 1,0 Вт/номер |
| 27 | Максимальна кількість типів ТЗБ |  |  |  |  | 22 |  |  |  |
| 28 | Захист обладнання від пошкоджень | ГОСТ 5238,ОСТ 27049, ГОСТ 12.1.004, Рек. К.20 МСЕ | ГОСТ 5238,ОСТ 27049, ГОСТ 12.1.004, Рек. К.20 МСЕ | ГОСТ 5238,ОСТ 27049, ГОСТ 12.1.004, Рек. К.20 МСЕ | ГОСТ 5238,ОСТ 27049, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 17516.1, Рек.К.20 МСЕ |
| 29 | Захист навантаження від втрати |  | передбачено | передбачено | передбачено |
| 30 | Відкритість ПО |  |  |  |  |
| 31 | Належність ПО | ГАО КБ “Днепровское” м. Дніпропетровськ. | ТОВ «Квант-Інтерком» Латвія | НВЦ “АМС” м Львів | Фірма “Іскрател” Словенія |
| 32 | Захист ПО від пошкоджень | передбачено | підтверджується | передбачено | підтверд-жується | передбачено | підтверд-жується | передбачено | підтверд-жується |
| 33 | Захист бази даних від пошкодження | передбачено | підтверджується | передбачено | підтверд-жується | передбачено | підтверд-жується | передбачено | підтверд-жується |
| 34 | Захист від стороннього втручання у систему управління | передбачено | підтверджується | передбачено | підтверд-жується | передбачено | підтверд-жується | передбачено | підтверд-жується |
| 35 | Функції моніторингу |  |  | передбачено | сертифікуються |  |  | передбачено | підтверд-жується |
| 36 | Умови експлуатації | +1…+40 (С, відносна вологість 80 % | +5…+40 (С, відносна вологість 80 % | +1…+40 (С, відносна вологість 80 % | +1…+40 (С, відносна вологість 80 % |
| 37 | Конструктив | Стативи розміром 1020 ( 800 ( 400 мм., МАК – 2 стативи | КВАНТ-200К-мінібокс 745 ( 620 ( 505 мм, КВАНТ-Є/32, КВАНТ-Є/128 - статив 2415 ( 650 ( 505 мм. | ЄС-11/700-бокс 600( 600 ( 1200 мм, ЄС-11/1000-статив 600( 600 ( 2200 мм, ЄС-11/480-бокс 752( 456 ( 2137 мм | настінний модуль ME500 530 ( 280 ( 280 мм, мінішафи МТ1000 1100 ( 600 ( 300 мм, або МТ2000 2200 ( 600 ( 300 мм |
| 38 | Можливість встановлення сигналізації на АЛ | не передбачена | передбачена можливість підімкнення необхідних датчиків сигналізації | не передбачена | передбачена можливість підімкнення необхідних датчиків сигналізації |
| 39 | Віддалена аварійна сигналізація на виносних модулях | передбачена | підтверд-жується | передбачена | підтверд-жується | передбачена | підтверд-жується | передбачена | підтверд-жується |
| 40.1 | Кількість ДВП для аналогового абонента | 4 | 4 | 15 | 15 | 12 | 12 | 18 | 18 |
| 40.2 | Кількість ДВП для абонента ISDN | 11 | 11 | 11 | 11 | не передбачено | 11 | 11 |
| 41 | Можливість “га-рячого” нарощу-вання АТС | передбачена |  | передбачена | підтверд-жується | передбачена | підтверд-жується | передбачена | підтверд-жується |
| 42 | Процедура заміни ПЗ | заміна мікросхем пам’яті та перепрограмування | заміна мікросхем пам’яті та перепрограмування | заміна мікросхем пам’яті та перепрограмування | заміна мікросхем пам’яті та перепрограмування |
| 43 | Тривалість напрацювання на відмову | 10 000 годин при відмові типу 1 та 100 000 годин при відмові типу 2 | 10 000 годин при відмові типу 1 та 100 000 годин при відмові типу 2 | 10 000 годин при відмові типу 1 та 100 000 годин при відмові типу 2 | 10 000 годин при відмові типу 1 та 100 000 годин при відмові типу 2 |
| 44 | Вартість порту | понад 150 у.о. | менше за 100 у.о. (під ключ для 1000 портів) | менше за 100 у.о. | менше за 100 у.о. для 320 номерів |
| 45 | Трудоємність ТО | - | 0,1 чол.год./рік на 1 АЛ за наявності ЦТЕ | 0,1 чол.год./рік на 1 АЛ за наявності ЦТЕ | 0,1 чол.год./рік на 1 АЛ за наявності ЦТЕ |

Примітка: к п.15: Для мереж електрозв'язку сільських районів в ЦСК повинна передбачатись Система Централізованої Технічної Експлуатації, яку у повній мірі не має жодна з цих ЦСК, перш за все тому, що не визначені загально-технічні вимоги до неї, відповідні до сучасних Рекомендацій ITU. Елементи ЦТЕ в тій чи іншій мірі мають усі зазначені ЦСК.

*вартість порта визначена орієнтовно.

Нач. лабораторії комутаційної техніки та інтегральних систем сільського зв’язку                                        /Матенков Ю.Н./

тел. 22-19-72

Нач. лабораторії стратегії розвитку сільських мереж електрозв’язку                                                               /Зяблов С.В./

тел. 24-11-05