-0-

Таблица включения ГТ в УКС.

1Ш00    0БАЛ       2ГТ        0 - 1F NАК      3ГТ       20 - 3F NАК

1Ш01    1          4         40 - 5F          5         60 - 7F

2          6         80 - 9F          7         A0 - BF

1Ш02    3          8         С0 - DF          9         E0 - FF

4          A        100 -11F          B        120 -13F

1Ш03    5          С        140 -15F          D        160 -17F

6          E        180 -19F          F        1A0 -1BF

1Ш04    7         10        1C0 -1DF         11        1E0 -1FF

8         12        200 -21F         13        220 -23F

1Ш05    9         14        240 -25F         15        260 -27F

A         16        280 -29F         17        2A0 -2BF

1Ш06    B         18        2C0 -2DF         19        2E0 -2FF

C         1A        300 -31F         1B        320 -33F

1Ш07    D         1C        340 -35F         1D        360 -37F

E         1E        380 -39F         1F        3A0 -3BF

-1-

1.1.Абонентские данные

ГЕНЕРАЦИЯ АБОНЕНТСКИХ ДАННЫХ в ЕВРО-КВАНТе

с использованнием директивы:

ТО 1F,макс.лин.АК,спис.номер АК0,номера нечетных блоков ВБ-

Директива заполняет массивы:

1-ая ступень аб. хар-к,         массив 444000......

таблицы сотенных групп,         массив 440000......

таблицу нормализованных сотен,  массив 33210-3323F

Перед началом работы выполнить:

ЗМ 440000,4403FF,00000-

ЗМ 444000,4453FF,773FF-

ЗМ 33210,3323F,00000-

ПРИМЕЧАНИЕ:

Таблицы ПРСЧ ИК,ВК в номер "псевдо" АК [ массив 441000-4413FF]

заполняют после выполнения директивы TO 1F,.....

Для БАЛ 128М эта директива выглядит так:

TO 1F,макс.лин.АК,спис.номер АК0,0-

СТРУКТУРА АБ.ДАННЫХ ДЛЯ БАЛ ВБ и БАЛ128

╔═════════╤════╤═══╤═════════╦════════════════════════════════════╗

║  АК-УКС │ N  │NТГ│  N КСЛ  ║             Направление            ║

║         │пак.│   │         ║                                    ║

║         │    │   │         ╠════════════════════════════════════╣

║         │    │   │         ║            Абоненты                ║

║         │    │   │         ╟─────────┬─────────┬────────────────║

║         │    │   │         ║  лин.NN │ спис.NN │Адр.табл.СНА-ЛНА║

╟─────────┼────┼───┼─────────╫─────────┼─────────┼────────────────╢

║ 040-05F │ 0  │ 4 │  80- 8F ║ 000-027 │ 000-039 │ 440000-440027  ║

║ 060-07F │ 1  │ 5 │  90- 9F ║ 080-0A7 │ 040-079 │ 440028-44004F  ║

║ 080-09F │ 2  │ 6 │  A0- AF ║ 100-13F │ 080-143 │ 440050-44008F  ║

║ 0A0-0BF │ 3  │ 7 │  B0- BF ║ 180-1BF │ 144-207 │ 440090-4400CF  ║

║ 0C0-0DF │ 4  │ 8 │  C0- CF ║ 200-23F │ 208-271 │ 4400D0-44010F  ║

║ 0E0-0FF │ 5  │ 9 │  D0- DF ║ 280-2BF │ 272-335 │ 440110-44014F  ║

║ 100-11F │ 6  │ A │  E0- EF ║ 300-33F │ 336-399 │ 440150-44018F  ║

║ 120-13F │ 7  │ B │  F0- FF ║ 380-3BF │ 400-463 │ 440190-4401CF  ║

║ 140-15F │ 8  │ C │ 100-10F ║ 400-427 │ 464-503 │ 4401D0-4401F7  ║

║ 160-17F │ 9  │ D │ 110-11F ║ 480-4A7 │ 504-543 │ 4401F8-44021F  ║

║ 180-19F │ A  │ E │ 120-12F ║ 500-53F │ 544-607 │ 440220-44025F  ║

║ 1A0-1BF │ B  │ F │ 130-13F ║ 580-5BF │ 608-671 │ 440260-44029F  ║

║ 1C0-1DF │ C  │10 │ 140-14F ║ 600-63F │ 672-735 │ 4402A0-4402DF  ║

║ 1E0-1FF │ D  │11 │ 150-15F ║ 680-6BF │ 736-799 │ 4402E0-44031F  ║

║ 200-21F │ E  │12 │ 160-16F ║ 700-73F │ 800-863 │ 440320-44035F  ║

║ 220-23F │ F  │13 │ 170-17F ║ 780-7BF │ 864-927 │ 440360-44039F  ║

╚═════════╧════╧═══╧═════════╩═════════╧═════════╧════════════════╝

-2-

Структура абонентских данных для БАЛ 128М

┌─────────┬──────┬───────┬─────────┬──────────────────────────┐

│ АК-УКС  │  N   │ NТГ   │  N КСЛ  │      Абоненты            │

│         │      │       │         ├───────────┬──────────────┤

│         │ пак. │       │         │ лин.  NN  │  спис.   NN  │

├─────────┼──────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────────┤

│040-05F  │  0   │  4    │  80-8F  │ 000-07F   │    000-127   │

│060-07F  │  1   │  5    │  90-9F  │ 080-0FF   │    128-255   │

│080-09F  │  2   │  6    │  A0-AF  │ 100-17F   │    256-383   │

│0A0-0BF  │  3   │  7    │  B0-BF  │ 180-1FF   │    384-511   │

│0C0-0DF  │  4   │  8    │  C0-CF  │ 200-27F   │    512-639   │

│0E0-0FF  │  5   │  9    │  D0-DF  │ 280-2FF   │    640-767   │

│100-11F  │  6   │  A    │  E0-EF  │ 300-37F   │    768-895   │

│120-13F  │  7   │  B    │  F0-FF  │ 380-3FF   │    896-1023  │

│140-15F  │  8   │  C    │ 100-10F │ 400-47F   │   1024-1151  │

│160-17F  │  9   │  D    │ 110-11F │ 480-4FF   │   1152-1279  │

│180-19F  │  A   │  E    │ 120-12F │ 500-57F   │   1280-1407  │

│1A0-1BF  │  B   │  F    │ 130-13F │ 580-5FF   │   1408-1535  │

│1C0-1DF  │  C   │  10   │ 140-14F │ 600-67F   │   1536-1663  │

│1E0-1FF  │  D   │  11   │ 150-15F │ 680-6FF   │   1664-1791  │

│200-21F  │  E   │  12   │ 160-16F │ 700-77F   │   1792-1919  │

│220-23F  │  F   │  13   │ 170-17F │ 780-7FF   │   1920-2047  │

└─────────┴──────┴───────┴─────────┴───────────┴──────────────┘

-3-

Генерация с помощью директивы

ОО 8,1,0,63,инф-ция,1-

в ОО 0,1-

ПИ 04000,04063,адрес-

┌───────────┬───────────────┬────────────────┬──────────┐

│   N сотни │     адрес     │  информация    │          │

├───────────┼───────────────┼────────────────┼──────────┤

│     0     │ 444000-444063 │     0-63       │          │

│     1     │ 44064-440C7   │    80-Е3       │          │

│     2     │ 440С8-4412В   │   100-163      │          │

│     3     │ 4412С-4418F   │   180-1Е3      │          │

│     4     │ 44190-441F3   │   200-263      │          │

│     5     │ 441F4-44257   │   280-2E3      │ 1 тыс    │

│     6     │ 44258-442BB   │   300-363      │кончается │

│     7     │ 442BC-4431F   │   380-3E3      │на 4443Е7 │

│     8     │ 44320-44383   │  01000-01063   │          │

│     9     │ 44384-443E7   │  01080-010E3   │          │

│     10    │ 443E8-4504B   │  01100-01163   │          │

│     11    │ 4504C-450AF   │  01180-011E3   │          │

│     12    │ 450B0-45113   │  01200         │          │

│     13    │ 45114-45177   │  01280         │          │

│     14    │ 45178-451DB   │  01300         │          │

│     15    │ 451DC-4523F   │  01380         │          │

│     16    │ 45240-452A3   │  02000         │          │

│     17    │ 452A4-45307   │  02080         │          │

│     18    │ 45308-4536B   │  02100         │          │

│     19    │ 4536C-453CF   │  02180         │          │

│     20    │ 453D0-46033   │  02200         │          │

└───────────┴───────────────┴────────────────┴──────────┘

Если не хватает таблицы СНА -> ЛНА,

то    ПИ 441000,4413FF,447000-

Линейный N АК в этой таблице определяется так:

адрес нужной сотни + DE (из таблицы стр. 27 РСП).

Пример: N 221024

--   ->в "16" коде = 18

10 сотня  4403Е8

+    18

────────

441000    -это уже адрес

табл. ПРС N КСЛ в N АК.

-4-

ЗАПОЛНЕНИЕ ДАННЫХ

1. ТАБЛ.ПРСЧ.NКСЛ в NAK

271D4  -   ВК               441000-4411FF

271D5  -   ИК               441200-4413FF

Для БАЛ128,ВБ и для БАЛ128М младшие АК в групповом тракте

используются под ИК,а старшие под ВК. Для БАЛК и

КСЛ К7 - старшие ИК, а младшие ВК.

При сквозной нумерации для кассеты СЦТ и КСЛ КС7 заполнение

таблиц   441000-4411FF и 441200-4413FF одинаковое.

Пример:             БАЛ128       БАЛК

80ИК       40АК         50АК

80ВК       50АК         40АК

OO C,NКСЛн,NКСЛк,T,параметр-

Т - 2     ИК в АК  б.а. в 271D5

3     ВК в АК  б.а. в 271D4

2.Таблица точек включения  32210-3224F

Открыть точки включения для КСЛ [ИК и ВК],соответствующих

Евро-балам. Информация 773FE - 0 И 10 КСЛ отсутствуют.

3.Таблица прсч.NКСЛ в тип  32380-323FF

яч. 20035=20036 +32380 .

Для КСЛ Евро-БАЛ           -        тип F

КСЛ КС7 односторонние  -        тип 7

КСЛ КС7 двухсторонние  -        тип E

OO C,NКСЛн.,NКСЛк.,T,параметр-      базовый адрес в яч.20035

Т= 0  -  тип ИК

1  -  тип ВК     убрать лишние типы F

4.NКСЛ в N направления     30080 - 3017F

КСЛ,соотв. Евро-балам,ставятся в FF-ое(незадействованное)

направление.

OO C,NКСЛн,NКСЛк,4,Nнапр.-      базовый адрес в яч.26333

5.   ИХН    33000 - 330FF     [33150 -331FF]

Проверить ячейку 257387 - в этой ячейке по Nбита открывается

NКНС,  по которому работают программы с УКНмин.,УКНмакс.

6.   ХВН    37200 -372FF    [33100-3313F]

ВК Евро-бал        04000

ВК КС7	    01000

OO C,NВКн,NВКк,5,42-  [20242]   МШ   б.а.в яч.233FA

02-  [00202]   АШ

-5-

7. 27332 -27335  позиционные маски ИПЛ,ориентированные на блоки БАЛ

Ш04	   Ш03        Ш02         Ш01

F  E  D  C  B  A  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0

┌─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

27332 │  7  │  6  │  5  │ 4   │  3  │  2  │ 1   │0БАЛ │

├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

27333 │  F  │  E  │  D  │  C  │  B  │  A  │  9  │  8  │

└─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Ш07	       Ш06         Ш05	     Ш04

Для БАЛ К и КСЛ КС7 в этой таблице маски должны быть

открыты.

8.  УТТ

27306  - 001FF NИКmax

27307  - 001FF NBКmax

9.  Характеристика КС

3001E  - 001FF NИКmax

3001F  - 001FF NВКmax

10. Диагностика.

Для ночной ДГН онулить ячейки 273B4,273B5.

27392  - 2XXXX  NАКmax               4ст.разр.0100

27395  - 000XX  NСАКmax в кассете             0000

27396  - 4XXXX  NИКmax                        1000

27397  - 44XXX  NВКmax                        1001

27398  - 5XXXX  NЦПАmax                       1010

273A0  - 04XXX  NАКmax                        0001  или

05XXX в зависимости от NАКmax

273A1  - 1XXXX  NАКmax                        0010

273A6  - 7XXXX  NИПЛmax                       1110

273A7  - 00000  NАКmax для ЕВРО-балов не нужно заполнять

N ИПЛмах берется без учета БАЛ К и КСЛ КС7,соответственно ячейкам

302FC - 302FF.

Структура данных для диагностики оборудования БАЛ 128,БАЛ ВБ, БАЛ 128М.

TO F,2,...  -проверка абонентcких линий,теcт 4,cегмент 3F.

Информация ,теcт' заноcитcя в ячейку (27390+тип оборуд)в cтар-

шие 4 разряда.Для типа 2 :  27392+2....

TO F,10,...  -проверка абонентcкого комплекта укороченная,

теcт 11,cегмент 3E.В 273A0+04.... или

в 273A0+05...  в завиcимоcти от номера АК макc.

TO F,11,...  -полная проверка абонентcкого комплекта,теcт 12,

cегмент 3C.  В 273A1+1....

ТО F,16,...  -проверка контрольного уcтройcтва,теcт 1Е,cегмент

3D  или cегмент B. В 273A6+7....

ВСЕГДА:  27177+522A0       для ЕВРО-КВАНТ это константы.

2717C+773FF

7D+773FF

27172 - маска спаренных кассет ИК

27173 - маска спаренных кассет ВК

один бит на спаренную кассету ( 32 КСЛ )

0 - физические КСЛ (КСЛ2,КСЛ4)

1 - псевдо-КСЛ ОКС, ИКМ СГТ,КСЛ КС7

-6-

Cтруктура данных для ДГН оборудования БАЛК и КСЛ КС7.

ТО 31,Nпакета,тип оборуд,режим,Nоборуд нач,Nоборуд кон-  оcновная

директива

ТО 36,Nпакета,режим,N ИК нач,N ИК кон,N ВК нач-  проверка одноименных

КCЛ по кольцу в ручном

режиме ТО 7

ТО 11,Nпакета,режим-             cмена режима проверки

В cиcтеме разрешено выполнение 5 заказов одновременно,но в разных

пакетах.

режим:

0- обычный,до первой неиcправноcти;

1-проверка c продолжением[печать вcех неиcправноcтей]

2-оcтанов по неиcправноcти

3-отказ от проверки по данному пакету

тип оборудования:

0-проверка контрольного уcтройcтва ДГН;

1-   ,,    абонентcкого комплекта   АК;

2-   ,,    иcходящего      ,,       ИК;

3-   ,,    входящего       ,,       ВК;

4-   ,,   абонентcкой линии         АЛ.

Примечание:

Nпакета определяетcя по Nгруппового тракта из таблицы 34120...

[8разрядов на один групповой тракт,cтрока 34120 для 2,3групповых трактов].

Cтруктура данных для БАЛК,КСЛ КС7.

3000C+-3000F+  таблица типа каccеты БАЛК по Nпакета[элемент 2-ух

битовый, кодировка абcтрактная.Главное-конcтанты

макcимальных NN оборудования.]

ЗМ 3000С-3000F, 773FF

Где задаютcя макcимальные NN оборудования c учетом кода каccеты?

730DC+  макcимальный N ДГН

DD+     ,,        N АК     код каccеты БАЛК  00

DE+     ,,        N ИК

DF+     ,,        N ВК

730E0+  макcимальный N ДГН

E1+     ,,        N АК     код каccеты БАЛК  01

E2+     ,,        N ИК

E3+     ,,        N ВК

730E4+  макcимальный N ДГН

E5+     ,,        N АК     код каccеты БАЛК  10

E6+     ,,        N ИК

E7+     ,,        N ВК

Примечание:          код каccеты БАЛК  11 означает отcутcтвие

каccеты данного типа

-6a-

В ячейки 3000C - 3000F необходимо занести информацию 773FF и

соответствующими кодами открыть только для БАЛ К и КСЛ КС7.

Кассеты БАЛ К могут быть трех типов:абонентские,КСЛ однотипные,

КСЛ смешанные.Тот вид оборудования,который имеется в наличии,ко-

дируется и по NГТ заносится в таблицу 3000C-3000F.

ДГН на кассете БАЛ К всегда один,поэтому NДГН=0

NАК ,если кассета заполнена полностью, 7F, а если

имеется еще неполная кассета,то для нее занимается

свободный код и отмечается меньший NАК.

NИК и NВК отмечаются 1F,т.е.max N на кассете или

указывается нужное количество комплектов ИК или ВК.

Если не идет ДГН абонентов(печать "нет ответа"),то попробовать

поменять ячейки,которые зависят от типа микросхем:

БАЛ ВБ,БАЛ128,БАЛ128 М

243104 + 00065 (00064)

/

новая м /схема с битом "A"

БАЛ К и КСЛ КС7,аналогично

242184 + 00065 (00064)

и для любых БАЛов попробовать

2402E3 + 00065(00064)

-7-

30000+-30001+ однобитовая таблица кодировки оборудовавания КCЛ

внутри пакета:

"0" означает,что в каccете БАЛК уcтановлены КCЛ одного типа;

"1" означает,что в каccете БАЛК уcтановлены КCЛ разных типов.

Еcли в таблице (30000+-30001+) cодержимое элемента по Nпакета =0,то

тип оборудования КCЛ в каccете БАЛК уточняетcя в таблице (30004+-3000B+)

по N пакета.

Кодировка типов КCЛ традиционная,определяетcя 4-мя разрядами,

приведена ниже:   0-  ИК Б3, ВК Б3;

4-  ИК Б2, ВК Б2;

9-  ДК БК;

B-  ДКИ.

E-  ВК МР.

Структура таблицы 30004 - 3000B.

F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

┌────────┬───────┬───────┬───────┐

│3 пакет │2 пакет│1 пакет│0 пакет│

├────────┼───────┼───────┼───────┤   * - тип комплекта

│   7    │   6 * │5 пакет│4 пакет│       по N пакета

├────────┼───────┼───────┼───────┤

│   B    │   A   │   9   │   8   │

├────────┼───────┼───────┼───────┤

│   F    │   E   │   D   │   C   │

├────────┼───────┼───────┼───────┤

│   13   │   12  │   11  │   10  │

├────────┼───────┼───────┼───────┤

│   17   │   16  │   15  │   14  │

├────────┼───────┼───────┼───────┤

│   1B   │   1A  │   19  │   18  │

├────────┼───────┼───────┼───────┤

│   1F   │   1E  │   1D  │   1C  │

└────────┴───────┴───────┴───────┘

Еcли в таблице (30000+-30001+) cодержимое элемента по Nпакета=1,

то заполнять таблицу (30004+-3000B+) не нужно,так как cледует

опиcать тип каждого комплекта внутри данного пакета.Для каждого пакета

отводитcя 8-ми cловный маccив в зоне (71388+-713FF+).Кодировка

традиционная. Номер 8-ми cловного маccива, занятого для данного пакета,

запиcываетcя  в 4-ex битовый элемент по Nпакета в массиве  (71380,71387).

71388+

89+

8A+

8B+    информация о типах комплектов в i-ом пакете,

8C+        4-ex битовый элемент-тип комплекта

8D+

8E+

8F+

71390+

91+

92+

93+          ,,       ,,       ,,    в j-ом пакете,

94+          ,,       ,,       ,,

95+

96+

97+

и так далее.

-8-

Примечание:

Нумерация КСЛ для ИК и ВК сквозная.Начальные NN присваиваются

комплектам первого установленного ТЭЗа независимо от места

его установки. За местами,где ТЭЗы не установлены,NN не

резервируются.

Пример    заполнения диагностических таблиц БАЛ К

- КСЛ разных типов.

2 и 5 пакеты - БАЛ К, в которых КСЛ разных типов

.....   5  4  3  2  1  0

────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

30000+     .....  │1 │  │  │1 │  │  │

────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

71380-7138F  Таблица обращения по N пакета, а содержимое

элемента (тетрады) - это номер 8-ми словного

блока, в котором указывается тип КСЛ.

F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

┌────────┬───────┬───────┬───────┐

71380+  │3 пакет │  0000 │1 пакет│0 пакет│  0-й блок 00000(2пакет)

├────────┼───────┼───────┼───────┤

1+  │        │       │  0001 │4 пакет│  1-й блок 00001(5пакет)

├────────┼───────┼───────┼───────┤

:  │                                │

:  :        :       :       :       :

├────────┼───────┼───────┼───────┤

7+  │        │       │       │       │

└────────┴───────┴───────┴───────┘

F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0-й  блок           ┌────────┬───────┬───────┬───────┐\

71388+ │        │       │       │       │ │

├────────┼───────┼───────┼───────┤ │

2-й пакет      89+ │        │       │       │       │ │

├────────┼───────┼───────┼───────┤ │

:  │                                │ │

:  :        :       :       :       : │ БАЛ К

:  :        :       :       :       : │

├────────┼───────┼───────┼───────┤ │

9F  │        │       │       │       │ │

└────────┴───────┴───────┴───────┘ /

по N комплекта выставляется тип

-9-

F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

1-й блок            ┌────────┬───────┬───────┬───────┐

71390+ │        │       │       │       │

├────────┼───────┼───────┼───────┤

5-й пакет      91+ │        │       │       │       │

├────────┼───────┼───────┼───────┤

:  │                                │

:  :        :       :       :       :

├────────┼───────┼───────┼───────┤

97+ │        │       │       │       │

└────────┴───────┴───────┴───────┘

11.Характеристика АТС   33208 - 3320C

12.Cканирование физических КСЛ,если нет КСЛ2 или КСЛ4 д.б.закрыто.

27194 - 212E1  закрыто      В массиве 271F8-271FF д.б.00154

5522D  открыто

13.  27280 -272BF -таблица пересчета КСЛ ИК в ВК встречный,N и тип

пакета

27240 -2727F -таблица пересчета КСЛ ВК в ИК встречный,N и тип

пакета

┌─┬─┬─────────┬───────────┬─────┐

│F│E│D C B A 9│8 7 6 5 4 3│2 1 0│

└─┴─┴─────────┴───────────┴─────┘

/    \───────/ \─────────/ \────/

/      N пакета эл-т пересчета  нули

тип пакета           КСЛ->КСЛ

0-СЦТ                встречный по [НЭК]

1-УКС/УКС;КСЛ КС7

Структура таблиц 27280-272BF и 27240-2727F

┌─────┬──────┬─────┬──────┬─────┬──────┬─────┬──────┐

│Адрес│ N КСЛ│Адрес│ N КСЛ│Адрес│ N КСЛ│Адрес│ N КСЛ│

├─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤                                        ─

│27280│  0-7 │27290│ 80-87│272A0│      │272B0│      │

│   81│  8-F │   91│ 88-8F│   A1│ 100- │   B1│ 180- │

│   82│ 10-17│   92│ 90-97│   A2│-11F  │   B2│-19F  │

│   83│ 18-1F│   93│ 98-9F│   A3│      │   B3│      │

├─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤                                        ─

│27284│ 20-27│27294│ A0-A7│272A4│      │272B4│      │

│   85│ 28-2F│   95│ A8-AF│   A5│ 120- │   B5│ 1A0- │

│   86│ 30-37│   96│ B0-B7│   A6│-13F  │   B6│-1BF  │

│   87│ 38-3F│   97│ B8-BF│   A7│      │   B7│      │

├─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤                                        ─

│27288│ 40-47│27298│ C0-C7│272A8│      │272B8│      │

│   89│ 48-4F│   99│ C8-CF│   A9│ 140- │   B9│ 1C0- │

│   8A│ 50-57│   9A│ D0-D7│   AA│-15F  │   BA│-1DF  │

│   8B│ 58-5F│   9B│ D8-DF│   AB│      │   BB│      │

├─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤                                        ─

│2728C│ 60-67│2729C│ E0-E7│272AC│      │272BC│      │

│   8D│ 68-6F│   9D│ E8-EF│   AD│ 160- │   BD│ 1E0- │

│   8E│ 70-77│   9E│ F0-F7│   AE│-17F  │   BE│-1FF  │

│   8F│ 78-7F│   9F│ F8-FF│   AF│      │   BF│      │

└─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┘                                        ─

-10-

Обращение к таблице по старшим 6 разрядам (3-8) N КСЛ,т.е.одно

слово на восьмерку КСЛ;

при включении межмодульных связей по одноименным КСЛ элемент

пересчета по НЭКу равен 0;

для комплектов СЦТ элемент пересчета выбирается так,чтобы в

результате получились номера от 0 до 1F.

Примеры заполнения таблицы КСЛ в КСЛ встречный для УКС/УКС и СЦТ:

┌─────┬──────┬────────┬──────┬─────┬──────────────────────────┐

│Адрес│ N КСЛ│ Nпакета│ УКС  │ СЦТ │       Примечание         │

├─────┼──────┼────────┼──────┼─────┼──────────────────────────┤

│27280│  0-7 │        │40000 │00000│ КСЛсцт пересчит. в [0-1F]│

│   81│  8-F │    0   │40000 │00000│                          │

│   82│ 10-17│        │40000 │00000│ КСЛукс пересчит. в [0-1F]│

│   83│ 18-1F│        │40000 │00000│                          │

├─────┼──────┼────────┼──────┼─────┼──────────────────────────┤

│27284│ 20-27│        │40200 │00220│ КСЛсцт пересчит. в [0-1F]│

│   85│ 28-2F│    1   │40200 │00220│                          │

│   86│ 30-37│        │40200 │00220│ КСЛукс пересчит.в [20-3F]│

│   87│ 38-3F│        │40200 │00220│                          │

├─────┼──────┼────────┼──────┼─────┼──────────────────────────┤

│27288│ 40-47│        │41000 │01040│ КСЛсцт пересчит. в [0-1F]│

│   89│ 48-4F│    2   │41000 │01040│                          │

│   8A│ 50-57│        │41000 │01040│ КСЛукс пересчит.в [40-5F]│

│   8B│ 58-5F│        │41000 │01040│                          │

└─────┴──────┴────────┴──────┴─────┴──────────────────────────┘

OO C,NКСЛ,NКСЛвстреч.,6,Nпакета-  б.а.в ячейке

20098

БАЛы ВБ,128,128М,БАЛК

Бит F=1,NКСЛ БАЛ-евро пересчитывается в 0-ые КСЛвстреч.

Пример:для 80КСЛ  -   в 27290+40080   [0пакет]

КСЛ КС7

Бит F=1. ВК пересчитываются в 0-ые,а ИК в 10-ые.

-11-

Пример заполнения таблиц 27240 и 27280 для КСЛ К7 в Волгодонске UAK_11:

00-0F        ИК и ВК       14 пакет

10-1F        ИК и ВК       15 пакет

20-2F        ИК и ВК       16 пакет

30-3F        ИК и ВК       17 пакет

Для всех пакетов 0-F в тракте ВК,a 10-1F  -   ИК,тогда

27280 +  52010              27240 + 52000

81 +  52010                 41 + 52000

82 +  52200                 42 + 52210

83 +  52200                 43 + 52210

84 +  53030                 44 + 53020

85 +  53030                 45 + 53020

86 +  53220                 46 + 53230

87 +  53220                 47 + 53230

322A4 +  60204              322C4 + 00044

A5 +  60205                 C5 + 00245

A6 +  60206                 C6 + 01046

A7 +  60207                 C7 + 01247

14.  32290 -322AF - таблица координат передачи,определяется

номером ТГ, куда включен i пакет. (стр.45 ЭРСП)

┌─┬─┬───────┬───────────────────┐

│F│E│D C B A│9 8 7 6 5 4 3 2 1 0│

└─┴─┴───────┴───────────────────┘

/              \─────────────/

признак совмещения	        координата передачи

F=0,если нумерация сквозная

F=1,E=0 ИК мл.,ВК ст.  для кассеты СЦТ

E=1 ВК мл.,ИК ст.

Примечание: для КСЛ КС7 всегда,если F=1 то,E=1

Для СЦТ 0-ой цикл.

БАЛ ВБ, БАЛ128, БАЛ128М.

32290-322AF  Табл.const передачи (0 цикл по NТГ)

322B0-322CF  Табл.const приема (1цикл  по NТГ)

Пример:  32290+00224                     стр.45 ЭРСП

322B0+04184  если КСЛ 80-8F     стр.46 ЭРСП

БАЛ К

32290-322AF                   Fый цикл по NТГ

322B0-322CF                   Fый цикл по NТГ

Пример для 8,9 ГТ; 4,5 пакет;  NКСЛ  С0-СF;D0-DF

32294+00208             322B4+06148

32295+00209             322B5+06349

КСЛ КС7

32290-322AF     F-ый цикл   бит F=1,если совмещенная нумерация

бит E=0  ИК- мл [27280 -272BF]

ВК- ст [27280 -272BF]

бит E=1  ИК- мл

ВК- ст

-12-

Таблица адpесов упpавления БАЛМ.

ТГИ                        Ц  И  К  Л  Ы

--------------------------------------------------------------------

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   A   B   C   D   E   F

--------------------------------------------------------------------

01   221 241 261 281 2A1 2C1 2E1 301 321 341 361 381 3A1 3C1 3E1 201

02   222 242 262 282 2A2 2C2 2E2 302 322 342 362 382 3A2 3C2 3E2 202

03   223 243 263 283 2A3 2C3 2E3 303 323 343 363 383 3A3 3C3 3E3 203

04   224 244 264 284 2A4 2C4 2E4 304 324 344 364 384 3A4 3C4 3E4 204

05   225 245 265 285 2A5 2C5 2E5 305 325 345 365 385 3A5 3C5 3E5 205

06   226 246 266 286 2A6 2C6 2E6 306 326 346 366 386 3A6 3C6 3E6 206

07   227 247 267 287 2A7 2C7 2E7 307 327 347 367 387 3A7 3C7 3E7 207

08   228 248 268 288 2A8 2C8 2E8 308 328 348 368 388 3A8 3C8 3E8 208

09   229 249 269 289 2A9 2C9 2E9 309 329 349 369 389 3A9 3C9 3E9 209

0A   22A 24A 26A 28A 2AA 2CA 2EA 30A 32A 34A 36A 38A 3AA 3CA 3EA 20A

0B   22B 24B 26B 28B 2AB 2CB 2EB 30B 32B 34B 36B 38B 3AB 3CB 3EB 20B

0C   22C 24C 26C 28C 2AC 2CC 2EC 30C 32C 34C 36C 38C 3AC 3CC 3EC 20C

0D   22D 24D 26D 28D 2AD 2CD 2ED 30D 32D 34D 36D 38D 3AD 3CD 3ED 20D

0E   22E 24E 26E 28E 2AE 2CE 2EE 30E 32E 34E 36E 38E 3AE 3CE 3EE 20E

0F   22F 24F 26F 28F 2AF 2CF 2EF 30F 32F 34F 36F 38F 3AF 3CF 3EF 20F

10   230 250 270 290 2B0 2D0 2F0 310 330 350 370 390 3B0 3D0 3F0 210

11   231 251 271 291 2B1 2D1 2F1 311 331 351 371 391 3B1 3D1 3F1 211

12   232 252 272 292 2B2 2D2 2F2 312 332 352 372 392 3B2 3D2 3F2 212

13   233 253 273 293 2B3 2D3 2F3 313 333 353 373 393 3B3 3D3 3F3 213

14   234 254 274 294 2B4 2D4 2F4 314 334 354 374 394 3B4 3D4 3F4 214

15   235 255 275 295 2B5 2D5 2F5 315 335 355 375 395 3B5 3D5 3F5 215

16   236 256 276 296 2B6 2D6 2F6 316 336 356 376 396 3B6 3D6 3F6 216

17   237 257 277 297 2B7 2D7 2F7 317 337 357 377 397 3B7 3D7 3F7 217

18   238 258 278 298 2B8 2D8 2F8 318 338 358 378 398 3B8 3D8 3F8 218

19   239 259 279 299 2B9 2D9 2F9 319 339 359 379 399 3B9 3D9 3F9 219

1A   23A 25A 27A 29A 2BA 2DA 2FA 31A 33A 35A 37A 39A 3BA 3DA 3FA 21A

1B   23B 25B 27B 29B 2BB 2DB 2FB 31B 33B 35B 37B 39B 3BB 3DB 3FB 21B

1C   23C 25C 27C 29C 2BC 2DC 2FC 31C 33C 35C 37C 39C 3BC 3DC 3FC 21C

1D   23D 25D 27D 29D 2BD 2DD 2FD 31D 33D 35D 37D 39D 3BD 3DD 3FD 21D

1E   21E 23E 25E 27E 29E 2BE 2DE 2FE 31E 33E 35E 37E 39E 3BE 3DE 3FE

1F   21F 23F 25F 27F 29F 2BF 2DF 2FF 31F 33F 35F 37F 39F 3BF 3DF 3FF

-13-

15.   322B0 -322CF -таблица координат приема и типа сигнализации

(стр.46 ЭРСП)

2.3. Таблица адpесов сканиpования БАЛМ.

ТГВ                        Ц  И  К  Л  Ы

--------------------------------------------------------------------

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   A   B   C   D   E   F

--------------------------------------------------------------------

01   081 0A1 0C1 0E1 101 121 141 161 181 1A1 1C1 1E1 001 021 041 061

02   082 0A2 0C2 0E2 102 122 142 162 182 1A2 1C2 1E2 002 022 042 062

03   063 083 0A3 0C3 0E3 103 123 143 163 183 1A3 1C3 1E3 003 023 043

04   064 084 0A4 0C4 0E4 104 124 144 164 184 1A4 1C4 1E4 004 024 044

05   065 085 0A5 0C5 0E5 105 125 145 165 185 1A5 1C5 1E5 005 025 045

06   066 086 0A6 0C6 0E6 106 126 146 166 186 1A6 1C6 1E6 006 026 046

07   067 087 0A7 0C7 0E7 107 127 147 167 187 1A7 1C7 1E7 007 027 047

08   068 088 0A8 0C8 0E8 108 128 148 168 188 1A8 1C8 1E8 008 028 048

09   069 089 0A9 0C9 0E9 109 129 149 169 189 1A9 1C9 1E9 009 029 049

0A   06A 08A 0AA 0CA 0EA 10A 12A 14A 16A 18A 1AA 1CA 1EA 00A 02A 04A

0B   06B 08B 0AB 0CB 0EB 10B 12B 14B 16B 18B 1AB 1CB 1EB 00B 02B 04B

0C   06C 08C 0AC 0CC 0EC 10C 12C 14C 16C 18C 1AC 1CC 1EC 00C 02C 04C

0D   06D 08D 0AD 0CD 0ED 10D 12D 14D 16D 18D 1AD 1CD 1ED 00D 02D 04D

0E   06E 08E 0AE 0CE 0EE 10E 12E 14E 16E 18E 1AE 1CE 1EE 00E 02E 04E

0F   06F 08F 0AF 0CF 0EF 10F 12F 14F 16F 18F 1AF 1CF 1EF 00F 02F 04F

10   070 090 0B0 0D0 0F0 110 130 150 170 190 1B0 1D0 1F0 010 030 050

11   071 091 0B1 0D1 0F1 111 131 151 171 191 1B1 1D1 1F1 011 031 051

12   072 092 0B2 0D2 0F2 112 132 152 172 192 1B2 1D2 1F2 012 032 052

13   073 093 0B3 0D3 0F3 113 133 153 173 193 1B3 1D3 1F3 013 033 053

14   074 094 0B4 0D4 0F4 114 134 154 174 194 1B4 1D4 1F4 014 034 054

15   075 095 0B5 0D5 0F5 115 135 155 175 195 1B5 1D5 1F5 015 035 055

16   076 096 0B6 0D6 0F6 116 136 156 176 196 1B6 1D6 1F6 016 036 056

17   077 097 0B7 0D7 0F7 117 137 157 177 197 1B7 1D7 1F7 017 037 057

18   078 098 0B8 0D8 0F8 118 138 158 178 198 1B8 1D8 1F8 018 038 058

19   079 099 0B9 0D9 0F9 119 139 159 179 199 1B9 1D9 1F9 019 039 059

1A   07A 09A 0BA 0DA 0FA 11A 13A 15A 17A 19A 1BA 1DA 1FA 01A 03A 05A

1B   07B 09B 0BB 0DB 0FB 11B 13B 15B 17B 19B 1BB 1DB 1FB 01B 03B 05B

1C   07C 09C 0BC 0DC 0FC 11C 13C 15C 17C 19C 1BC 1DC 1FC 01C 03C 05C

1D   07D 09D 0BD 0DD 0FD 11D 13D 15D 17D 19D 1BD 1DD 1FD 01D 03D 05D

1E   07E 09E 0BE 0DE 0FE 11E 13E 15E 17E 19E 1BE 1DE 1FE 01E 03E 05E

1F   07F 09F 0BF 0DF 0FF 11F 13F 15F 17F 19F 1BF 1DF 1FF 01F 03F 05F

-14-

┌─┬─┬───────┬───┬───────────────┐

│F│E│D C B A│9 8│7 6 5 4 3 2 1 0│

└─┴─┴───────┴───┴───────────────┘

/     \─────/     \─────────────/

тип сигнализации  \       координата приема

0 - УКС/УКС      \ преобразователь N КСЛ для УКС/УКС равен 0

1 - СЦТ            для СЦТ - определяет старшие 4 разряда N

КСЛ

пример: 322B5 + 00078,т.е. для 5-го пакета координата приема 78;

тип сигнализации 0,- межмодульные связи,преобразование

N КСЛ не производится;

пример: 322B5 + 40178,- по 5 пакету приходит сигнал от СЦТ,N КСЛ

от СЦТ (1 - 1F) преобразуется в (21 - 3F):

F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

┌─┬─┬─────────┬─┬───────────────┐

│0│0│         │ │ const приема  │

└─┴─┴─────────┴─┴───────────────┘

разряды (9-D)- старшие разряды N КСЛ (4-8) для БАЛ128,ВБ,БАЛ128М

и КСЛ КС7,СЦТ с совмещенной нумерацией

разряды (A-D)- старшие    разряды N КСЛ (5-8) для КСЛ КС7,СЦТ

со сквозной нумерацией

Бит 8=1 для БАЛ128,ВБ,БАЛ128М,БАЛ К

8 =0 для всех остальных

БАЛ ВБ, БАЛ128, БАЛ128М.

32290-322AF  Табл.const передачи (0 цикл по NТГ)

322B0-322CF  Табл.const приема (1цикл  по NТГ)

Пример:  32290+00224                     стр.45 ЭРСП

322B0+04184  если КСЛ 80-8F     стр.46 ЭРСП

БАЛ К

32290-322AF                   Fый цикл по NТГ

322B0-322CF                   Fый цикл по NТГ

Пример для 8,9 ГТ; 4,5 пакет;  NКСЛ  С0-СF;D0-DF

32294+00208             322B4+06148

32295+00209             322B5+06349

КСЛ КС7

32290-322AF     F-ый цикл   бит F=1,если совмещенная нумерация

бит E=0  ИК- мл [27280 -272BF]

ВК- ст [27280 -272BF]

бит E=1  ИК- мл

ВК- ст

Таблица пересчета NКСЛ в N спаренной кассеты.

NКСЛ       Nспаренной кассеты          NКСЛ     Nспаренной кассеты

0 - 1F            0                   100 - 11F           8

20 - 3F            1                   120 - 13F           9

40 - 5F            2                   140 - 15F           A

60 - 7F            3                   160 - 17F           B

80 - 9F            4                   180 - 19F           C

A0 - BF            5                   1A0 - 1BF           D

CO - DF            6                   1C0 - 1DF           E

E0 - FF            7                   1E0 - 1FF           F

-15-

17.             Коррекции по совмещению нумерации.

Для СЦТ.

27280 -272BF         Таблица пересчета

N ИК - NКСЛ встречн.

27240 -2727F         Таблица пересчета

NВК  - NКСЛ встречн.

32290 -322AF      бит F=1,если ИК и ВК одноименные

бит E=1,если в групповом тракте

ИК старшие, а ВК младшие

бит E=0,если ВК старшие,а ИК младшие.

322B0 -322CF      биты 9-D обозначают старшие разряды КСЛ

Пример:КСЛ N150  - записывается 15

18.  322D0-322EF - таблица рестартов для ПУУ СГТ и

включения контроля

F  E  D  C  B  A  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0

┌──────────────────────────────────────────────┐

322D0+ │                  0 канал                     │

├─┬─────────────────────┬────┬────────────┬────┤

1 │0│ 0  0  0  0  0  0  0 │1  1│            │ 1 1│

├─┴─────────────────────┴────┴────────────┴────┤

|                             \          /     |

|                              бегущий "0"     |

├─┬────────────────────────────────────────────┤

EF │1│               1F канал                     │

└─┴────────────────────────────────────────────┘

бегущий "0" - выбоpка комплекта ПУ СЦТ на кассете СЦТ.

бит F  = 0  - контроль канала закрыт

= 1  - контроль канала открыт

бит D  = 0  - канал открыт

= 1  - канал закрыт

Выборка рестарта ПУ СГТ ( биты 0 - 7 ) для кассет СЦТ

СЦТ VEF                      СЦТ Минск

FB - 0 ПУ СГТ   0 ТГ          FB - 0 ПУ СГТ    0 ТГ

EF - 1 ПУ СГТ   2 ТГ          F7 - 0 ПУ СГТ    1 ТГ

F7 - 2 ПУ СГТ   1 ТГ          EF - 0 ПУ СГТ    2 ТГ

DF - 3 ПУ СГТ   3 ТГ          DF - 0 ПУ СГТ    3 ТГ

Для канала УКС - УКС выборка рестарта  - 00

В Волгодонске для СЦТ 3ГТ(20-30)    43202

2ГТ(00-10)    42202

КСЛ КС7

бит F=0, т.к. контр. нет, бит E=1 (информация 20000)

Если нужно закрыть пакет           -    10000

Евробаловские пакеты и межмод.     -    00000

-16-

Пример заполнения рестартов для СЦТ с квитанцией:

4XXXX - стр.45 РС5

I

N бита в "0"

FB   1111 1011    2- бит в "0"   в разъеме 0

EF   1110 1111    4- бит в "0"   в разъеме 1

F7   1111 0111    3- бит в "0"   в разъеме 2

DF   1101 1111    5- бит в "0"   в разъеме 3

Пример: 45204 в Ш01 для 0-го

I

а он в разъеме третий

19. 32350-3236F  - таблица установки сканирования УКС

Последний знак: B - УКС-СЦТ

C - УКС БАЛ обычн.

D - БАЛ ВБ, 128, 128М

E - БАЛ К и КСЛ КС7, УКС-УКС.

20.  2711Е - max N пакета,  27313 - max N пакета СЦТ.

21.  Блокировка тракта СЦТ в ОЗУ после аварии:

наличие программ 6473CE+7110F

CF+740FF, но лучше

6473CE+6201F

CF+7110F

И должна быть правильно заполнена таблица

34340-3435F  (1 ячейка по N пакета)

00000 - нет функции блокировки

2001F - зн. блокировка ИК с 1F до 0

2005F - зн. блокировка ИК с 40 до 5F

4007F - зн. блокировка ВК с 7F до 60

6XXXX - смешанный тракт

22.  34100-3411F  Табл. const для синхронизации  трактов  ЕВРО-БАЛ

во время чистки.(Таблица адресов управления БАЛМ.

Стр.45 ЭРСП)

( информация 204,205, ..., 213 по NТГ).

Если ТГ используется для подключения

какого-либо другого  оборудования

(КСЛ, СЦТ, УКС/УКС), соответствующая  соnst

должна быть исключена из этой таблицы(обнулена).

Пример:

4,5,6,7 ГТ  -  БАЛы К(КСЛ КС7)  14 ГТ  -  БАЛ 128М

034100: 403E4 403E5 403E6 403E7 003F4 00000 00000 00000

034108: 403C4 403C5 403C6 403C7 00214 00000 00000 00000

034110: 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000

034118: 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000

-17-

Таблица адpесов упpавления БАЛМ.

ТГИ                        Ц  И  К  Л  Ы

--------------------------------------------------------------------

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   A   B   C   D   E   F

--------------------------------------------------------------------

01   221 241 261 281 2A1 2C1 2E1 301 321 341 361 381 3A1 3C1 3E1 201

02   222 242 262 282 2A2 2C2 2E2 302 322 342 362 382 3A2 3C2 3E2 202

03   223 243 263 283 2A3 2C3 2E3 303 323 343 363 383 3A3 3C3 3E3 203

04   224 244 264 284 2A4 2C4 2E4 304 324 344 364 384 3A4 3C4 3E4 204

05   225 245 265 285 2A5 2C5 2E5 305 325 345 365 385 3A5 3C5 3E5 205

06   226 246 266 286 2A6 2C6 2E6 306 326 346 366 386 3A6 3C6 3E6 206

07   227 247 267 287 2A7 2C7 2E7 307 327 347 367 387 3A7 3C7 3E7 207

08   228 248 268 288 2A8 2C8 2E8 308 328 348 368 388 3A8 3C8 3E8 208

09   229 249 269 289 2A9 2C9 2E9 309 329 349 369 389 3A9 3C9 3E9 209

0A   22A 24A 26A 28A 2AA 2CA 2EA 30A 32A 34A 36A 38A 3AA 3CA 3EA 20A

0B   22B 24B 26B 28B 2AB 2CB 2EB 30B 32B 34B 36B 38B 3AB 3CB 3EB 20B

0C   22C 24C 26C 28C 2AC 2CC 2EC 30C 32C 34C 36C 38C 3AC 3CC 3EC 20C

0D   22D 24D 26D 28D 2AD 2CD 2ED 30D 32D 34D 36D 38D 3AD 3CD 3ED 20D

0E   22E 24E 26E 28E 2AE 2CE 2EE 30E 32E 34E 36E 38E 3AE 3CE 3EE 20E

0F   22F 24F 26F 28F 2AF 2CF 2EF 30F 32F 34F 36F 38F 3AF 3CF 3EF 20F

10   230 250 270 290 2B0 2D0 2F0 310 330 350 370 390 3B0 3D0 3F0 210

11   231 251 271 291 2B1 2D1 2F1 311 331 351 371 391 3B1 3D1 3F1 211

12   232 252 272 292 2B2 2D2 2F2 312 332 352 372 392 3B2 3D2 3F2 212

13   233 253 273 293 2B3 2D3 2F3 313 333 353 373 393 3B3 3D3 3F3 213

14   234 254 274 294 2B4 2D4 2F4 314 334 354 374 394 3B4 3D4 3F4 214

15   235 255 275 295 2B5 2D5 2F5 315 335 355 375 395 3B5 3D5 3F5 215

16   236 256 276 296 2B6 2D6 2F6 316 336 356 376 396 3B6 3D6 3F6 216

17   237 257 277 297 2B7 2D7 2F7 317 337 357 377 397 3B7 3D7 3F7 217

18   238 258 278 298 2B8 2D8 2F8 318 338 358 378 398 3B8 3D8 3F8 218

19   239 259 279 299 2B9 2D9 2F9 319 339 359 379 399 3B9 3D9 3F9 219

1A   23A 25A 27A 29A 2BA 2DA 2FA 31A 33A 35A 37A 39A 3BA 3DA 3FA 21A

1B   23B 25B 27B 29B 2BB 2DB 2FB 31B 33B 35B 37B 39B 3BB 3DB 3FB 21B

1C   23C 25C 27C 29C 2BC 2DC 2FC 31C 33C 35C 37C 39C 3BC 3DC 3FC 21C

1D   23D 25D 27D 29D 2BD 2DD 2FD 31D 33D 35D 37D 39D 3BD 3DD 3FD 21D

1E   21E 23E 25E 27E 29E 2BE 2DE 2FE 31E 33E 35E 37E 39E 3BE 3DE 3FE

1F   21F 23F 25F 27F 29F 2BF 2DF 2FF 31F 33F 35F 37F 39F 3BF 3DF 3FF

-18-

БАЛ 128, ВБ,БАЛ 128М             КИ  "E" и"F"

БАЛ К, КС7                       КИ  "D" и "E"

с признаком "1" в бите "F".

Пример:

ГТ    пакет         БАЛ К         БАЛ 128

8      4     34104+403E8    "E" КИ (003E8)    "E" КИ

3410C+403C8    "D" КИ (00208)    "F" КИ

9      5     34105+403E9   "E" КИ  (003E9)    "E" КИ

3410D+403C9   "D" КИ  (00209)    "F" КИ

23. 30200-3021F  Таблица ПРСч разр(4-8) N КСЛ в разр(7-В) N АК.

строка  NN КСЛ  F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

┌───────┬─────────┬─────────────┐

00  000-00F │0 0 0 0│  const  │0 0 0 0 0 0 0│

01  010-01F │       │         │             │

02  020-02F │       │         │             │

│       │         │             │

│       │         │             │

1F  1F0-1FF │       │         │             │

└───────┴─────────┴─────────────┘

Пример:

30208+00000   80-е КСЛ в 0 АК       (см. табл.

09+00080   90-е КСЛ в 80 АК       аб-х данных)

0А+00100   А0-е КСЛ в 100 АК

0В+00180   В0-е КСЛ в 180 АК  и т.д.

24. 30220-3023F  пересчет разрядов (7-В) N АК в разр.(4-8) N КСЛ

строка  NN АК   F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

┌─────────────┬─────────┬───────┐

00  000-07F │0 0 0 0 0 0 0│  const  │0 0 0 0│

01  080-0FF │             │         │       │

02  100-17F │             │         │       │

│             │         │       │

│             │         │       │

0F  780-7FF │             │         │       │

10  800-87F │             │         │       │

│             │         │       │

1F  F80-FFF │             │         │       │

└─────────────┴─────────┴───────┘

-19-

30220+00080    0 АК в 80-е КСЛ

+00090    80-е в 90-е КСЛ

+000А0   100-е в А0-е КСЛ

+000В0   180-е в В0-е КСЛ

25. 30240-3025F Таблица пересчетов разрядов (7-В) N АК

в б.а.  ОКП АК внутри БАЛ, то есть для АК 00-7F.

cтрока  NN АК   F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

┌───────────────────────────────┐

00  000-07F │    Б А   О К П                │

01  080-0FF │                               │

02  100-17F │                               │

│                               │

0F  780-7FF │                               │

└───────────────────────────────┘

26. 302E0-302EF  Байтная таблица пересчета N БАЛ разр.(7-В) N АК

в N ИПЛ для ДГН

Для ВБ, БАЛ 128:

F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

┌───────────────┬───────────────┐

00 │  N БАЛ ВБ    1│  N БАЛ ВБ    0│

01 │              3│              2│

02 │              5│              4│

│               │               │

0F │             1F│             1E│

└───────────────┴───────────────┘

Пример заполнения для компоновки стативов БАЛ

0 статив        1 статив

╔═══════╤═══════╦═══════╤═══════╗

302E0+00100     ║ 0 ВБ  │ 1 ВБ  ║ 8 ВБ  │ 9 ВБ  ║

1+00100     ╟───────┼───────╫───────┼───────╢

2+00100     ║ 2 БАЛ │ 3 БАЛ ║ A БАЛ │ B БАЛ ║

3+00100     ╟───────┼───────╫───────┼───────╢

4+02108     ║ 4 БАЛ │ 5 БАЛ ║ C БАЛ │ D БАЛ ║

5+02108     ╟───────┼───────╫───────┼───────╢

6+02108     ║ 6 БАЛ │ 7 БАЛ ║ E БАЛ │ F БАЛ ║

7+02108     ╚═══════╧═══════╩═══════╧═══════╝

Для БАЛ 128М - ИПЛ есть в каждом БАЛе и поэтому каждый

БАЛ пересчитывается в каждый.

302E0+00100

1+00302

2+01104

3+01306

4+02108

5+0230A

6+0310C

7+0330E

-20-

27. 302FC-302FF - 1 битная таблица наличия ИПЛ для ДГН.

1бит - 1БАЛ ВБ,БАЛ128 или БАЛ128М.Для КСЛ2 или КСЛ4 - 2бита.

Пример:

1БАЛ, 1 кассета КСЛ2 - 2ИПЛ,

1 кассета КСЛ4 - 2ИПЛ.

302FC+0001F        1   1  1  1  1

FD+00000        \---/ \---/ \--/

FE+00000         КСЛ4  КСЛ2  ИПЛ БАЛ

FF+00000

В 273А6+70004                ИПЛы нумеруются подряд.

Для БАЛК и КСЛ КС7 наличие ИПЛ в этих ячейках не отмечается.

28. 30010-30013 , если 1 БАЛ 128М в 30010+773F1 ост. 773FF

00 - обычный БАЛ

01 - БАЛ 128

10 - БАЛ ВБ

11 - не сущ. (т.е. на этих лин. NN-ах АК не ВБ, не БАЛ128,

не БАЛ 128М ).

Для БАЛ К и КСЛ КС7 информация 773FF

29.        БАЛ128      БАЛ128М

30014+ 000F0        77300

16+ 0000F        000FF

18+ 000FF        773FF

Всегда один из двух вариантов масок должен присутствовать.

30. 302F0-302FB   Байтная таблица ПРСч N ИПЛ в разр (7-В) АК.

Для БАЛК(КСЛ КС7) значения не имеет,т.к.понятие

ИПЛ для них не существует.

F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

┌────────────────┬───────────────┐

│                │0 X X X X 0 0 0│ N 128-КИ для БАЛ типа 01 или 10

├────────────────┼───────────────┤

│                │               │

:                :               :

├────────────────┼───────────────┤

│                │1 X X X X X X X│ для БАЛ типа 00 (КСЛ..)

└────────────────┴───────────────┘ это группа из 16-ти АК

Пример:

1 БАЛ 128

КСЛ 2           (АК КСЛ C0-DF) Nгр. C,D

КСЛ 4           (АК КСЛ E0-FF) Nгр. E,F.

F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

┌────────────────┬───────────────┐

302F0  │ 1       1 1 0 0│0 0 0 0 0 0 0 0│ 43000

F1  │ 1       1 1 1 0│1       1 1 0 1│ 4328D

F2  │                │1       1 1 1 1│ 0008F

F3  └────────────────┴───────────────┘

-21-

Для КСЛ-их БАЛ-ов в старших разрядах байта бит

Пример заполнения таблицы для БАЛ 128:

302F0+02000

+06010

+12020

+16030

+22040

+26050

+32060

+36070

31.  271C0+ 1 битная таблица типа сканирования ФГС по N БАЛ

(контроль)

271C2+ 1 битная таблица типа сканирования ФГС по N ФГС

С3+                    "0" на const 05 (КСЛ,СЦТ,БАЛ)

"1" на const 0D (ЕВРО БАЛ)

Для БАЛ К и КСЛ КС7 эти ячейки заполнять.

┌────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┐

│....│  8  │  7   │ 6   │ 5   │ 4   │ 3   │  2  │  1  │ 0  │ 271C0

├────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤

│....│13 12│11 10 │F  E │D  C │B  A │9  8 │7  6 │5  4 │3  2│  ГТ

└────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┘

В ячейке 271C0 один бит соответствует двум ГТ,занятым под ЕВРО-бал.

Пример:    271С0+001FE

1 бит -> N БАЛ (БАЛ 60 АК)

0 БАЛ занят под СЦТ - 0.

С 1-8 БАЛы заняты под ЕВРО-БАЛ.

271С2+  под ФГС БАЛ используются

С3+  тракты с 4 по 13, тогда

271С2+  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  0   773FC

11 10 F  E  D  C  B  A  9  8  7  6  5  4  3  2   ГТ

271С3+  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1   00003

13 12  ГТ

-22-

Для БАЛ К и КСЛ КС7 эти ячейки заполняются.

B версиях с КСЛ КС7 ячейки 271С2, С3 перенесены на

адреса 263АА, 263АВ.

═════════════

32.  273FE-273FF       Однобитная таблица по N ГТ

признак синхронизации ЕВРО-БАЛ или др.

Пример: 273FE+773F8

FF+00007

F  E  D  C  B  A  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

│10│F │E │D │C │B │A │9 │8 │7 │6 │5 │4 │3 │2 │1 │ N ГТ

├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │13│12│11│

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

Под ЕВРО-БАЛы используются ГТ с 4 по 13.

33. 34120-3412F  Байтная таблица ПРСч N БАЛ (ориентирован на N ГТ)

в N пакета ОКС.

Пример заполнения для АТС ВОЛГОДОНСКА

┌────────╥──────┐

│   ТГ   ║ пакет│

├────────╫──────┤

34120+00000  │ 3   2  ║  --- │

21+00100  │ 5   4  ║ 1   0│

22+00302  │ 7   6  ║ 3   2│

23+01104  │ 9   8  ║ 5   4│

24+01306  │ B   A  ║ 7   6│

25+02108  │ D   C  ║ 9   8│

26+0230A  │ F   E  ║ B   A│

27+0310С  │11  10  ║ D   C│

28+0330E  │13  12  ║ F   E│

└────────╨──────┘

34. 271A0-271BF  Условная таблица констант КВВ9 КИ для

синхронизации ФГС на 5 для обыкновенных(const 24),

на D0 для ЕВРО-балов(const 64+40),по NГТ.

Адрес 271А0 соответствует 2-ому ГТ

-23-

Таблица адpесов сканиpования БАЛМ.(271A0-271BF)cтр.45ЭРСП

ТГВ                        Ц  И  К  Л  Ы

--------------------------------------------------------------------

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   A   B   C   D   E   F

--------------------------------------------------------------------

01   081 0A1 0C1 0E1 101 121 141 161 181 1A1 1C1 1E1 001 021 041 061

02   082 0A2 0C2 0E2 102 122 142 162 182 1A2 1C2 1E2 002 022 042 062

03   063 083 0A3 0C3 0E3 103 123 143 163 183 1A3 1C3 1E3 003 023 043

04   064 084 0A4 0C4 0E4 104 124 144 164 184 1A4 1C4 1E4 004 024 044

05   065 085 0A5 0C5 0E5 105 125 145 165 185 1A5 1C5 1E5 005 025 045

06   066 086 0A6 0C6 0E6 106 126 146 166 186 1A6 1C6 1E6 006 026 046

07   067 087 0A7 0C7 0E7 107 127 147 167 187 1A7 1C7 1E7 007 027 047

08   068 088 0A8 0C8 0E8 108 128 148 168 188 1A8 1C8 1E8 008 028 048

09   069 089 0A9 0C9 0E9 109 129 149 169 189 1A9 1C9 1E9 009 029 049

0A   06A 08A 0AA 0CA 0EA 10A 12A 14A 16A 18A 1AA 1CA 1EA 00A 02A 04A

0B   06B 08B 0AB 0CB 0EB 10B 12B 14B 16B 18B 1AB 1CB 1EB 00B 02B 04B

0C   06C 08C 0AC 0CC 0EC 10C 12C 14C 16C 18C 1AC 1CC 1EC 00C 02C 04C

0D   06D 08D 0AD 0CD 0ED 10D 12D 14D 16D 18D 1AD 1CD 1ED 00D 02D 04D

0E   06E 08E 0AE 0CE 0EE 10E 12E 14E 16E 18E 1AE 1CE 1EE 00E 02E 04E

0F   06F 08F 0AF 0CF 0EF 10F 12F 14F 16F 18F 1AF 1CF 1EF 00F 02F 04F

10   070 090 0B0 0D0 0F0 110 130 150 170 190 1B0 1D0 1F0 010 030 050

11   071 091 0B1 0D1 0F1 111 131 151 171 191 1B1 1D1 1F1 011 031 051

12   072 092 0B2 0D2 0F2 112 132 152 172 192 1B2 1D2 1F2 012 032 052

13   073 093 0B3 0D3 0F3 113 133 153 173 193 1B3 1D3 1F3 013 033 053

14   074 094 0B4 0D4 0F4 114 134 154 174 194 1B4 1D4 1F4 014 034 054

15   075 095 0B5 0D5 0F5 115 135 155 175 195 1B5 1D5 1F5 015 035 055

16   076 096 0B6 0D6 0F6 116 136 156 176 196 1B6 1D6 1F6 016 036 056

17   077 097 0B7 0D7 0F7 117 137 157 177 197 1B7 1D7 1F7 017 037 057

18   078 098 0B8 0D8 0F8 118 138 158 178 198 1B8 1D8 1F8 018 038 058

19   079 099 0B9 0D9 0F9 119 139 159 179 199 1B9 1D9 1F9 019 039 059

1A   07A 09A 0BA 0DA 0FA 11A 13A 15A 17A 19A 1BA 1DA 1FA 01A 03A 05A

1B   07B 09B 0BB 0DB 0FB 11B 13B 15B 17B 19B 1BB 1DB 1FB 01B 03B 05B

1C   07C 09C 0BC 0DC 0FC 11C 13C 15C 17C 19C 1BC 1DC 1FC 01C 03C 05C

1D   07D 09D 0BD 0DD 0FD 11D 13D 15D 17D 19D 1BD 1DD 1FD 01D 03D 05D

1E   07E 09E 0BE 0DE 0FE 11E 13E 15E 17E 19E 1BE 1DE 1FE 01E 03E 05E

1F   07F 09F 0BF 0DF 0FF 11F 13F 15F 17F 19F 1BF 1DF 1FF 01F 03F 05F

-24-

Для СЦТ эта таблица не используется.

Для КСЛ2,КСЛ4              -    "E"интервал.

Для БАЛ128, ВБ, БАЛ 128М   -    "0"интервал

Для КСЛ КС7,БАЛ К          -    "E"интервал

Пример:

ГТ            "E"интервал            "0"интервал

8    271A6+    00028                 00068

9       A7+    00029                 00069

35. Если нет физических КСЛ,то в таблицу 271F8-271FF запечатать

пустой интервал 154.Закрыть сканирование физических КСЛ

27194+212E1(5522D)

36. Cдвиги КИ.

Листинг таблиц входов и выходов УКС1.

Таблица входов  ( 2-х битовая )

31180-  522AA  522AA  522AA  522AA  522AA  522AA  522AA  522AA

88-  25155  25155  25155  25155  25155  25155  25155  25155

90-  00000  00000  00000  00000  00000  00000  00000  00000

98-  773FF  773FF  773FF  773FF  773FF  773FF  773FF  773FF

A0-  522AA  522AA  522AA  522AA  522AA  522AA  522AA  522AA

A8-  25155  25155  25155  25155  25155  25155  25155  25155

B0-  00000  00000  00000  00000  00000  00000  00000  00000

B8-  773FF  773FF  773FF  773FF  773FF  773FF  773FF  773FF

C0-  522AA  522AA  522AA  522AA  522AA  522AA  522AA  522AA

C8-  25155  25155  25155  25155  25155  25155  25155  25155

D0-  00000  00000  00000  00000  00000  00000  00000  00000

D8-  773FF  773FF  773FF  773FF  773FF  773FF  773FF  773FF

E0-  522AA  522AA  522AA  522AA  522AA  522AA  522AA  522AA

E8-  25155  25155  25155  25155  25155  25155  25155  25155

F0-  00000  00000  00000  00000  00000  00000  00000  00000

F8-  00000  00000  00000  00000  00000  00000  00000  00000

Таблица входов  ( байтовая )                    ТГВ

31200-  762FB  760F9  752F7  750F5  742F3  740F1  732EF  731ED  02

08-  722EB  720E9  712E7  710E5  702E3  700E1  772EF  771FD  ___

10-  3627B  36079  35277  35075  34273  34071  3326F  3316D  03

18-  3226B  32069  31267  31065  30263  30061  3727F  3717D  ___

20-  762FB  760F9  752F7  750F5  742F3  740F1  732EF  731ED  04

28-  722EB  720E9  712E7  710E5  702E3  700E1  772EF  771FD  ___

30-  3627B  36079  35277  35075  34273  34071  3326F  3316D  05

38-  3226B  32069  31267  31065  30263  30061  3727F  3717D  ___

40-  762FB  760F9  752F7  750F5  742F3  740F1  732EF  731ED  06

48-  722EB  720E9  712E7  710E5  702E3  700E1  772EF  771FD  ___

50-  3627B  36079  35277  35075  34273  34071  3326F  3316D  07

58-  3226B  32069  31267  31065  30263  30061  3727F  3717D  ___

60-  662DB  660D9  652D7  650D5  642D3  640D1  632CF  2314D  08

68-  622CB  620C9  612C7  610C5  602C3  600C1  672DF  2715D  ___

70-  2625B  26059  25257  25055  24253  24051  2324F  2314D  09

78-  2224B  22049  21247  21045  20243  20041  2725F  2715D  ___

-25-

ТГВ

80-  662DB  660D9  652D7  650D5  642D3  640D1  632CF  2314D  0A

88-  622CB  620C9  612C7  610C5  602C3  600C1  672DF  2715D  ___

90-  2625B  26059  25257  25055  24253  24051  2324F  2314D  0B

98-  2224B  22049  21247  21045  20243  20041  2725F  2715D  ___

A0-  662DB  660D9  652D7  650D5  642D3  640D1  632CF  2314D  0C

A8-  622CB  620C9  612C7  610C5  602C3  600C1  672DF  2715D  ___

B0-  2625B  26059  25257  25055  24253  24051  2324F  2314D  0D

B8-  2224B  22049  21247  21045  20243  20041  2725F  2715D  ___

C0-  662DB  660D9  652D7  650D5  642D3  640D1  632CF  2314D  0E

C8-  622CB  620C9  612C7  610C5  602C3  600C1  672DF  2715D  ___

D0-  2625B  26059  25257  25055  24253  24051  2324F  2314D  0F

312D8-  2224B  22049  21247  21045  20243  20041  2725F  2715D  ___

E0-  562BB  560B9  552B7  550B5  542B3  540B1  432AF  531AD  10

E8-  522AB  520A9  512A7  510A5  502A3  500A1  572BF  571BD  ___

F0-  1623B  16039  15237  15035  14233  14031  1322F  1312D  11

F8-  1222B  12029  11227  11025  10223  10021  1723F  1713D  ___

31300-  562BB  560B9  552B7  550B5  542B3  540B1  432AF  531AD  12

08-  522AB  520A9  512A7  510A5  502A3  500A1  572BF  571BD  ___

10-  1623B  16039  15237  15035  14233  14031  1322F  1312D  13

18-  1222B  12029  11227  11025  10223  10021  1723F  1713D  ___

20-  562BB  560B9  552B7  550B5  542B3  540B1  432AF  531AD  14

28-  522AB  520A9  512A7  510A5  502A3  500A1  572BF  571BD  ___

30-  1623B  16039  15237  15035  14233  14031  1322F  1312D  15

38-  1222B  12029  11227  11025  10223  10021  1723F  1713D  ___

40-  562BB  560B9  552B7  550B5  542B3  540B1  432AF  531AD  16

48-  522AB  520A9  512A7  510A5  502A3  500A1  572BF  571BD  ___

50-  1623B  16039  15237  15035  14233  14031  1322F  1312D  17

58-  1222B  12029  11227  11025  10223  10021  1723F  1713D  ___

60-  4629B  46099  45297  45095  44293  44091  4328F  4318D  18

68-  4228B  42089  41287  41085  40283  40081  4729F  4719D  ___

70-  0621B  06019  05217  05015  04213  04011  0320F  0310D  19

78-  0220B  02009  01207  01005  00203  00001  0721F  0711D  ___

80-  4629B  46099  45297  45095  44293  44091  4328F  4318D  1A

88-  4228B  42089  41287  41085  40283  40081  4729F  4719D  ___

90-  0621B  06019  05217  05015  04213  04011  0320F  0310D  1B

98-  0220B  02009  01207  01005  00203  00001  0721F  0711D  ___

A0-  4629B  46099  45297  45095  44293  44091  4328F  4318D  1C

A8-  4228B  42089  41287  41085  40283  40081  4729F  4719D  ___

B0-  0621B  06019  05217  05015  04213  04011  0320F  0310D  1D

B8-  0220B  02009  01207  01005  00203  00001  0721F  0711D  ___

C0-  4629B  46099  45297  45095  44293  44091  4328F  4318D  1E

C8-  4228B  42089  41287  41085  40283  40081  4729F  4719D  ___

D0-  0621B  06019  05217  05015  04213  04011  0320F  0310D  1F

313D8-  0220B  02009  01207  01005  00203  00001  0721F  0711D  ___

-26-

Таблица выходов  ( 2-х битовая )

30300-  773FF  773FF  773FF  773FF  522AA  522AA  522AA  522AA

08-  522AA  522AA  522AA  522AA  25155  25155  25155  25155

10-  773FF  773FF  773FF  773FF  773FF  773FF  773FF  773FF

18-  00000  00000  00000  00000  00000  00000  00000  00000

20-  773FF  773FF  773FF  773FF  773FF  773FF  773FF  773FF

28-  522AA  522AA  522AA  522AA  522AA  522AA  522AA  522AA

30-  25155  25155  25155  25155  25155  25155  25155  25155

38-  00000  00000  00000  00000  00000  00000  00000  00000

40-  773FF  773FF  773FF  773FF  773FF  773FF  773FF  773FF

48-  522AA  522AA  522AA  522AA  522AA  522AA  522AA  522AA

50-  25155  25155  25155  25155  25155  25155  25155  25155

58-  00000  00000  00000  00000  773FF  773FF  773FF  773FF

60-  773FF  773FF  773FF  773FF  522AA  522AA  522AA  522AA

68-  522AA  522AA  522AA  522AA  25155  25155  25155  25155

70-  25155  25155  25155  25155  00000  00000  00000  00000

78-  00000  00000  00000  00000  00000  00000  00000  00000

Таблица выходов  ( байтовая )                   ТГИ

30380-  2715E  2635C  2615A  25358  25156  24354  24152  2334F   02

88-  2314E  2234C  2214A  21348  21146  20344  20142  2735F   __

90-  671DE  663DC  661DA  653D8  651D6  643D4  641D2  633CF   03

98-  631CE  623CC  621CA  613C8  611C6  603C4  601C2  673DF   __

A0-  2715E  2635C  2615A  25358  25156  24354  24152  2334F   04

A8-  2314E  2234C  2214A  21348  21146  20344  20142  2735F   __

B0-  671DE  663DC  661DA  653D8  651D6  643D4  641D2  633CF   05

B8-  631CE  623CC  621CA  613C8  611C6  603C4  601C2  673DF   __

C0-  2715E  2635C  2615A  25358  25156  24354  24152  2334F   06

C8-  2314E  2234C  2214A  21348  21146  20344  20142  2735F   __

D0-  671DE  663DC  661DA  653D8  651D6  643D4  641D2  633CF   07

D8-  631CE  623CC  621CA  613C8  611C6  603C4  601C2  673DF   __

E0-  572BF  570BD  562BB  560B9  552B7  550B5  542B3  540B0   08

E8-  532AF  530AD  522AB  520A9  512A7  510A5  502A3  500A0   __

F0-  1723F  1703D  1623B  16039  15237  15035  14233  14030   09

F8-  1322F  1303D  1222B  12029  11227  11025  10223  10020   __

31000-  571BE  563BC  561BA  553B8  551B6  543B4  541B2  533AF   0A

08-  531AE  523AC  521AA  513A8  511A6  503A4  501A2  573BF   __

10-  1713E  1633C  1613A  15338  15136  14334  14132  1332F   0B

18-  1312E  1232C  1212A  11328  11126  10324  10122  1733F   __

20-  571BE  563BC  561BA  553B8  551B6  543B4  541B2  533AF   0C

28-  531AE  523AC  521AA  513A8  511A6  503A4  501A2  573BF   __

30-  1713E  1633C  1613A  15338  15136  14334  14132  1332F   0D

38-  1312E  1232C  1212A  11328  11126  10324  10122  1733F   __

40-  571BE  563BC  561BA  553B8  551B6  543B4  541B2  533AF   0E

48-  531AE  523AC  521AA  513A8  511A6  503A4  501A2  573BF   __

50-  1713E  1633C  1613A  15338  15136  14334  14132  1332F   0F

31058-  1312E  1232C  1212A  11328  11126  10324  10122  1733F   __

-27-

ТГИ

31060-  4729F  4709D  4629B  46099  45297  45095  44293  44090   10

68-  4328F  4308D  4228B  42089  41287  41085  40283  40080   __

70-  0721F  0701D  0621B  06019  05217  05015  04213  04010   11

78-  0320F  0300D  0220B  02009  01207  01005  00203  00000   __

80-  4719E  4639C  4619A  45398  45196  45394  44192  4338F   12

88-  4318E  4238C  4218A  41388  41186  40384  40182  4739F   __

90-  0711E  0631C  0611A  05318  05116  04314  04112  0330F   13

98-  0310E  0230C  0210A  01308  01106  00304  00102  0731F   __

A0-  4719E  4639C  4619A  45398  45196  45394  44192  4338F   14

A8-  4318E  4238C  4218A  41388  41186  40384  40182  4739F   __

B0-  0711E  0631C  0611A  05318  05116  04314  04112  0330F   15

B8-  0310E  0230C  0210A  01308  01106  00304  00102  0731F   __

C0-  4719E  4639C  4619A  45398  45196  45394  44192  4338F   16

C8-  4318E  4238C  4218A  41388  41186  40384  40182  4739F   __

D0-  0711E  0631C  0611A  05318  05116  04314  04112  0330F   17

D8-  0310E  0230C  0210A  01308  01106  00304  00102  0731F   __

E0-  3727F  3707D  3627B  36079  35277  35075  34273  34070   18

E8-  3326F  3306D  3226B  32069  31267  31065  30263  30060   __

F0-  771FE  763FC  761FA  753F8  751F6  743F4  741F2  733EF   19

F8-  731EE  723EC  721EA  713E8  711E6  703E4  701E2  773FF   __

31100-  3717E  3637C  3617A  35378  35176  34374  34172  3336F   1A

08-  3316E  3236C  3216A  31368  31166  30364  30162  3737F   __

10-  771FE  763FC  761FA  753F8  751F6  743F4  741F2  733EF   1B

18-  731EE  723EC  721EA  713E8  711E6  703E4  701E2  773FF   __

20-  3717E  3637C  3617A  35378  35176  34374  34172  3336F   1C

28-  3316E  3236C  3216A  31368  31166  30364  30162  3737F   __

30-  771FE  763FC  761FA  753F8  751F6  743F4  741F2  733EF   1D

38-  731EE  723EC  721EA  713E8  711E6  703E4  701E2  773FF   __

40-  3717E  3637C  3617A  35378  35176  34374  34172  3336F   1E

48-  3316E  3236C  3216A  31368  31166  30364  30162  3737F   __

50-  771FE  763FC  761FA  753F8  751F6  743F4  741F2  733EF   1F

31158-  731EE  723EC  721EA  713E8  711E6  703E4  701E2  773FF   __

***  Контpольная сумма таблиц входов и выходов:

КС 30300-313FF   = 7132B

УКС-СЦТ  сдвиг ТГИ на 2КИ влево(+2КИ) исключаются 0 и 10 КСЛ

УКС-УКС  сдвиг ТГВ на 1КИ влево(+1КИ) исключается один E АК

БАЛ 128,ВБ,БАЛ128М  (+1ТГИ)   (+2ТГВ) и необходимо поменять

координаты F и 1F АК

Пример: 14ГТ АК N240

TO 3E,240,29F,1BD-

TO  8,24F,28F,1AE-

TO  8,25F,29F,1BE-

БАЛ К,КСЛ К7    (+2ТГИ)  (+3ТГВ)    исключаются 0 и 10 АК(КСЛ)

-28-

Для ИКМ и соединений УКС-УКС

┌─────┬──────┬──────┬──────╥──────┬───────┬──────────┐

│     │ ТГИ  │ТГИ+2 │ТГИ+2 ║ ТГВ  │УКС-УКС│          │

│     │N вых.│ 0 АК │ 1 АК ║ N вх.│ ТГВ+1 │          │

├─────┼──────┼──────┼──────╫──────┼───────┼─────┬────┤

│ 00  │ 35E  │ 340  │ 35F  ║ 2FB  │ 2FC   │ Ш00 │ 02 │

│ 20  │ 2DE  │ 2C0  │ 2DF  ║ 27B  │ 27C   │     │ 03 │

├─────┼──────┼──────┼──────╫──────┼───────┼─────┼────┤

│ 40  │ 25E  │ 240  │ 25F  ║ 1FB  │ 1FC   │     │ 04 │

│ 60  │ 1DE  │ 1C0  │ 1DF  ║ 17B  │ 17C   │ Ш01 │ 05 │

│ 80  │ 15E  │ 140  │ 15F  ║ 0FB  │ 0FC   │     │ 06 │

│ A0  │ 0DE  │ 0C0  │ 0DF  ║ 07B  │ 07C   │     │ 07 │

├─────┼──────┼──────┼──────╫──────┼───────┼─────┼────┤

│ C0  │ 0BF  │ 0A1  │ 0A0  ║ 3DB  │ 3DC   │     │ 08 │

│ E0  │ 03F  │ 021  │ 020  ║ 35B  │ 35C   │ Ш02 │ 09 │

│ 100 │ 3BE  │ 3A0  │ 3BF  ║ 2DB  │ 2DC   │     │ 0A │

│ 120 │ 33E  │ 320  │ 33F  ║ 25B  │ 25C   │     │ 0B │

├─────┼──────┼──────┼──────╫──────┼───────┼─────┼────┤

│ 140 │ 2BE  │ 2A0  │ 2BF  ║ 1DB  │ 1DC   │     │ 0C │

│ 160 │ 23E  │ 220  │ 23F  ║ 15B  │ 15C   │ Ш03 │ 0D │

│ 180 │ 1BE  │ 1A0  │ 1BF  ║ 0DB  │ 0DC   │     │ 0E │

│ 1A0 │ 13E  │ 120  │ 13F  ║ 05B  │ 05C   │     │ 0F │

├─────┼──────┼──────┼──────╫──────┼───────┼─────┼────┤

│ 1C0 │ 09F  │ 081  │ 080  ║ 3BB  │ 3BC   │     │ 10 │

│ 1E0 │ 01F  │ 001  │ 000  ║ 33B  │ 33C   │ Ш04 │ 11 │

│ 200 │ 39E  │ 380  │ 39F  ║ 2BB  │ 2BC   │     │ 12 │

│ 220 │ 31E  │ 300  │ 31F  ║ 23B  │ 23C   │     │ 13 │

├─────┼──────┼──────┼──────╫──────┼───────┼─────┼────┤

│ 240 │ 29E  │ 280  │ 29F  ║ 1BB  │ 1BC   │     │ 14 │

│ 260 │ 21E  │ 200  │ 21F  ║ 13B  │ 13C   │ Ш05 │ 15 │

│ 280 │ 19E  │ 180  │ 19F  ║ 0BB  │ 0BC   │     │ 16 │

│ 2A0 │ 11E  │ 100  │ 11F  ║ 03B  │ 03C   │     │ 17 │

├─────┼──────┼──────┼──────╫──────┼───────┼─────┼────┤

│ 2C0 │ 07F  │ 061  │ 060  ║ 39B  │ 39C   │     │ 18 │

│ 2E0 │ 3FE  │ 3E0  │ 3FF  ║ 31B  │ 31C   │ Ш06 │ 19 │

│ 300 │ 37E  │ 360  │ 37F  ║ 29B  │ 29C   │     │ 1A │

│ 320 │ 2FE  │ 2E0  │ 2FF  ║ 21B  │ 21C   │     │ 1B │

├─────┼──────┼──────┼──────╫──────┼───────┼─────┼────┤

│ 340 │ 27E  │ 260  │ 27F  ║ 19B  │ 19C   │     │ 1C │

│ 360 │ 1FE  │ 1E0  │ 1FF  ║ 11B  │ 11C   │ Ш07 │ 1D │

│ 380 │ 17E  │ 160  │ 17F  ║ 09B  │ 09C   │     │ 1E │

│ 3A0 │ 0FE  │ 0E0  │ 0FF  ║ 01B  │ 01C   │     │ 1F │

└─────┴──────┴──────┴──────╨──────┴───────┴─────┴────┘

ТО 3E,NAKн,Nвых.,Nвх.-   после всех сдвигов сделать

TO 1E,3FF,35E-

-29-

Для БАЛ 128

┌─────┬───────────┬───────────────┬──────────────────┬───────────┐

│     │           │  Для ТО 1А    │     Для ТО 8..   │           │

│     │ БАЛ 128   ├───────────────┼─────────┬────────┤           │

│     │Для ТО 3Е  │      1АК      │  F АК   │ 1F АК  │           │

│     ├─────┬─────┼───────┬───────┼────┬────┼───┬────┤           │

│     │ТГИ+1│ТГВ+2│  ТГИ  │  ТГВ  │ ТГИ│ТГВ │ТГИ│ТГВ │           │

├─────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼──────┬────┤

│ 00  │ 35F │ 2FD │ 35E   │ 2FC   │ 34F│2EE │35F│2FE │  Ш00 │ 02 │

│ 20  │ 2DF │ 27D │ 2DE   │ 27C   │ 2CF│26E │2DF│27E │      │ 03 │

├─────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼──────┼────┤

│ 40  │ 25F │ 1FD │ 25E   │ 1FC   │ 24F│1EE │25F│1FE │      │ 04 │

│ 60  │ 1DF │ 17D │ 1DE   │ 17C   │ 1CF│16E │1DF│17E │  Ш01 │ 05 │

│ 80  │ 15F │ 0FD │ 15E   │ 0FC   │ 14F│0EE │15F│0FE │      │ 06 │

│ A0  │ 0DF │ 07D │ 0DE   │ 07C   │ 0CF│06E │0DF│07E │      │ 07 │

├─────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼──────┼────┤

│ C0  │ 0A0 │ 3DD │ 0BF   │ 3DC   │ 0B0│3CE │0A0│3DE │      │ 08 │

│ E0  │ 020 │ 35D │ 03F   │ 35C   │ 030│34E │020│35E │  Ш02 │ 09 │

│ 100 │ 3BF │ 2DD │ 3BE   │ 2DC   │ 3AF│2CE │3BF│2DE │      │ 0A │

│ 120 │ 33F │ 25D │ 33E   │ 25C   │ 32F│24E │33F│25E │      │ 0B │

├─────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼──────┼────┤

│ 140 │ 2BF │ 1DD │ 2BE   │ 1DC   │ 2AF│1CE │2BF│1DE │      │ 0C │

│ 160 │ 23F │ 15D │ 23E   │ 15C   │ 22F│14E │23F│15E │  Ш03 │ 0D │

│ 180 │ 1BF │ 0DD │ 1BE   │ 0DC   │ 1AF│0CE │1BF│0DE │      │ 0E │

│ 1A0 │ 13F │ 05D │ 13E   │ 05C   │ 12F│04E │13F│05E │      │ 0F │

├─────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼──────┼────┤

│ 1C0 │ 080 │ 3BD │ 09F   │ 3BC   │ 090│3AE │080│3BE │      │ 10 │

│ 1E0 │ 000 │ 33D │ 01F   │ 33C   │ 010│32E │000│33E │  Ш04 │ 11 │

│ 200 │ 39F │ 2BD │ 39E   │ 2BC   │ 38F│2AE │39F│2BE │      │ 12 │

│ 220 │ 31F │ 23D │ 31E   │ 23C   │ 30F│22E │31F│23E │      │ 13 │

├─────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼──────┼────┤

│ 240 │ 29F │ 1BD │ 29E   │ 1BC   │ 28F│1AE │29F│1BE │      │ 14 │

│ 260 │ 21F │ 13D │ 21E   │ 13C   │ 20F│12E │21F│13E │  Ш05 │ 15 │

│ 280 │ 19F │ 0BD │ 19E   │ 0BC   │ 18F│0AE │19F│0BE │      │ 16 │

│ 2A0 │ 11F │ 03D │ 11E   │ 03C   │ 10F│02E │11F│03E │      │ 17 │

├─────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼──────┼────┤

│ 2C0 │ 060 │ 39D │ 07F   │ 39C   │ 070│38E │060│39E │      │ 18 │

│ 2E0 │ 3FF │ 31D │ 3FE   │ 31C   │ 3EF│30E │3FF│31E │  Ш06 │ 19 │

│ 300 │ 37F │ 29D │ 37E   │ 29C   │ 36F│28E │37F│29E │      │ 1A │

│ 320 │ 2FF │ 21D │ 2FE   │ 21C   │ 2EF│20E │2FF│21E │      │ 1B │

├─────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────┼────┼───┼────┼──────┼────┤

│ 340 │ 27F │ 19D │ 27E   │ 19C   │ 26F│18E │27F│19E │      │ 1C │

│ 360 │ 1FF │ 11D │ 1FE   │ 11C   │ 1EF│10E │1FF│11E │  Ш07 │ 1D │

│ 380 │ 17F │ 09D │ 17E   │ 09C   │ 16F│08E │17F│09E │      │ 1E │

│ 3A0 │ 0FF │ 01D │ 0FE   │ 01C   │ 0EF│00E │0FF│01E │      │ 1F │

└─────┴─────┴─────┴───────┴───────┴────┴────┴───┴────┴──────┴────┘

1КИ    1КИ   2КИ     2КИ    11КИ 10КИ 1КИ  0КИ

Примечание: для изменения координат F и 1F АК (БАЛ 128)

необходимо выполнить директивы

ТО 8,N F-го АК,ТГИ,ТГВ-

ТО 8,N 1F АК,ТГИ,ТГВ-

Пример для 14 ГТ    ТО 3E,240,29F,1BD-

ТО 8,24F,28F,1AE-

ТО 8,25F,29F,1BE-

Для исключения запрещенных интервалов

ТО 1E,3FF,35E-            ОБЯЗАТЕЛЬНО

-30-

Для БАЛК,КСЛ КС7

┌─────┬─────────────────────────────┬───────────┐

│     │          БАЛ К, КС7         │           │

│     ├────────────────┬────────────┤           │

│     │     0 АК       │   1 АК     │           │

│     │  Для ТО 3Е     │ Для ТО 1А  │           │

│     ├───────┬────────┼─────┬──────┤           │

│     │ ТГИ+2 │ ТГВ+3  │ ТГИ │ ТГВ  │           │

├─────┼───────┼────────┼─────┼──────┼──────┬────┤

│ 00  │  340  │  2FE   │ 35F │ 2FD  │  Ш00 │ 02 │

│ 20  │  2C0  │  27E   │ 2DF │ 27D  │      │ 03 │

├─────┼───────┼────────┼─────┼──────┼──────┼────┤

│ 40  │  240  │  1FE   │ 25F │ 1FD  │      │ 04 │

│ 60  │  1C0  │  17E   │ 1DF │ 17D  │  Ш01 │ 05 │

│ 80  │  140  │  0FE   │ 15F │ 0FD  │      │ 06 │

│ A0  │  0C0  │  07E   │ 0DF │ 07D  │      │ 07 │

├─────┼───────┼────────┼─────┼──────┼──────┼────┤

│ C0  │  0A1  │  3DE   │ 0A0 │ 3DD  │      │ 08 │

│ E0  │  021  │  35E   │ 020 │ 35D  │  Ш02 │ 09 │

│ 100 │  3A0  │  2DE   │ 3BF │ 2DD  │      │ 0A │

│ 120 │  320  │  25E   │ 33F │ 25D  │      │ 0B │

├─────┼───────┼────────┼─────┼──────┼──────┼────┤

│ 140 │  2A0  │  1DE   │ 2BF │ 1DD  │      │ 0C │

│ 160 │  220  │  15E   │ 23F │ 15D  │  Ш03 │ 0D │

│ 180 │  1A0  │  0DE   │ 1BF │ 0DD  │      │ 0E │

│ 1A0 │  120  │  05E   │ 13F │ 05D  │      │ 0F │

├─────┼───────┼────────┼─────┼──────┼──────┼────┤

│ 1C0 │  081  │  3BE   │ 080 │ 3BD  │      │ 10 │

│ 1E0 │  001  │  33E   │ 000 │ 33D  │  Ш04 │ 11 │

│ 200 │  380  │  2BE   │ 39F │ 2BD  │      │ 12 │

│ 220 │  300  │  23E   │ 31F │ 23D  │      │ 13 │

├─────┼───────┼────────┼─────┼──────┼──────┼────┤

│ 240 │  280  │  1BE   │ 29F │ 1BD  │      │ 14 │

│ 260 │  200  │  13E   │ 21F │ 13D  │  Ш05 │ 15 │

│ 280 │  180  │  0BE   │ 19F │ 0BD  │      │ 16 │

│ 2A0 │  100  │  03E   │ 11F │ 03D  │      │ 17 │

├─────┼───────┼────────┼─────┼──────┼──────┼────┤

│ 2C0 │  061  │  39E   │ 060 │ 39D  │      │ 18 │

│ 2E0 │  3E0  │  31E   │ 3FF │ 31D  │  Ш06 │ 19 │

│ 300 │  360  │  29E   │ 37F │ 29D  │      │ 1A │

│ 320 │  2E0  │  21E   │ 2FF │ 21D  │      │ 1B │

├─────┼───────┼────────┼─────┼──────┼──────┼────┤

│ 340 │  260  │  19E   │ 27F │ 19D  │      │ 1C │

│ 360 │  1E0  │  11E   │ 1FF │ 11D  │  Ш07 │ 1D │

│ 380 │  160  │  09E   │ 17F │ 09D  │      │ 1E │

│ 3A0 │  0E0  │  01E   │ 0FF │ 01D  │      │ 1F │

└─────┴───────┴────────┴─────┴──────┴──────┴────┘

0 КИ     0 КИ    1 КИ  1 КИ

-31-

Данные по новым КCЛ

┌───────┬────────┐

27130-27133  БА УCК УПР ВК 0cтв.    │лин.NN │ поз.NN │

0+ │ 00-1F │  00-1F │

1+ │ 40-5F │  20-3F │

2+ │ 80-9F │  40-5F │

3+ │ C0-DF │  60-7F │

27140-27143                1cтв.    │       │        │

0+ │ 20-3F │  80-9F │

1+ │ 60-7F │  A0-BF │

2+ │ A0-BF │  C0-DF │

3+ │ E0-FF │  E0-FF │

└───────┴────────┘

27138-2713B  БА УCК УПР ИК 0cтв.

27148-2714B                1cтв.

34000-3401F  БА линеек УCК CКАН CК0

271D0+140X0  уcтановка кол-ва лин.cкан.ВК CК0 (заполняется для целой

D1+200X0                               ИК CК0  кассеты,x=нечетное)

┌───────┬──────╥──────────────╥─────────────┐

│       │      ║    ВК CК0    ║    ИК CК0   │

│поз.NN │лин.NN║ Адреc БА УCК ║ Адреc БА УCК│

╞═══════╪══════╬══════════════╬═════════════╡

X=0    │ 00-0F │ 00-0F║ 34000  770X6 ║ 34008  770X6│

=1    │ 10-1F │ 10-1F║     1      7 ║     9      7│ 0

=2    │ 20-2F │ 40-4F║     2      6 ║     A      6│ c

=3    │ 30-3F │ 50-5F║     3      7 ║     B      7│ т

=4    │ 40-4F │ 80-8F║     4      6 ║     C      6│ в

=5    │ 50-5F │ 90-9F║     5      7 ║     D      7│ о

=6    │ 60-6F │ C0-CF║     6      6 ║     E      6│ л

=7    │ 70-7F │ D0-DF║     7      7 ║     F      7│

├───────┼──────╫──────────────╫─────────────┤

X=0    │ 80-8F │ 20-2F║ 34010  771X6 ║ 34018  771X6│

=1    │ 90-9F │ 30-3F║    11      7 ║    19      7│ 1

=2    │ A0-AF │ 60-6F║    12      6 ║    1A      6│ c

=3    │ B0-BF │ 70-7F║    13      7 ║    1B      7│ т

=4    │ C0-CF │ A0-AF║    14      6 ║    1C      6│ в

=5    │ D0-DF │ B0-BF║    15      7 ║    1D      7│ о

=6    │ E0-EF │ E0-EF║    16      6 ║    1E      6│ л

=7    │ F0-FF │ F0-FF║    17      7 ║    1F      7│

└───────┴──────╨──────────────╨─────────────┘

34020-3405F  БА линеек УCК CКАН CК1

271D2+30XX0  уcтановка кол-ва линеек ВК CК1 (заполняется для целой

D3+242X0                          ИК CК1  кассеты,x=нечетное)

-32-

F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

┌─────────────┬─────┬───────────┐

└─────────────┴─────┴───────────┘

NN КCЛ лин.

271D2+30000   271D3+24200   00-0F;20-2F

+30040        +24240   10-1F;30-3F

+30080        +24280   40-4F;60-6F

+300C0        +242C0   50-5F;70-7F

+30100        +24300   80-8F;A0-AF

+30140        +24340   90-9F;B0-BF

+30180        +24380   C0-CF;E0-EF

+301C0        +243C0   D0-DF;F0-FF

Тип приема номера в ХВН  для КСЛ2 Б3  -   шлейфный

КСЛ2 Ш2  -   батарейный

┌───────┬──────╥──────────────╥─────────────┐

│       │      ║    ВК CК1    ║    ИК CК1   │

│поз.NN │лин.NN║ Адреc БА УCК ║ Адреc БА УCК│

╞═══════╪══════╬══════════════╬═════════════╡

271D2+30000 │ 00-0F │ 00-0F║ 34020  770X0 ║ 34040  770X0│

D3+24200 │       │      ║    21      2 ║    41      2│

│       │      ║    22      4 ║    42      4│

│       │      ║              ║             │

271D2+30040 │ 10-1F │ 10-1F║ 34024  770X1 ║ 34044  770X1│ 0

D3+24240 │       │      ║    25      3 ║    45      3│ c

│       │      ║    26      5 ║    46      5│ т

│       │      ║              ║             │ в

XX=08   │ 20-2F │ 40-4F║ 34028-3402A  ║ 34048-3404A │ о

=0C   │ 30-3F │ 50-5F║ 3402C-3402E  ║ 3404C-3404E │ л

=10   │ 40-4F │ 80-8F║ 34030-34032  ║ 34050-34052 │

=14   │ 50-5F │ 90-9F║ 34034-34036  ║ 34054-34056 │

=18   │ 60-6F │ C0-CF║ 34038-3403A  ║ 34058-3405A │

=1C   │ 70-7F │ D0-DF║ 3403C-3403E  ║ 3405C-3405E │

├───────┼──────╫──────────────╫─────────────┤

271D2+30000 │ 80-8F │ 20-2F║ 34060  771X0 ║ 34080  771X0│

D3+24200 │       │      ║    61      2 ║    81      2│

│       │      ║    62      4 ║    82      4│

│       │      ║              ║             │

271D2+30040 │ 90-9F │ 30-3F║ 34064  771X1 ║ 34084  771X1│ 1

D3+24240 │       │      ║    65      3 ║    85      3│ c

│       │      ║    66      5 ║    86      5│ т

│       │      ║              ║             │ в

XX=08   │ A0-AF │ 60-6F║ 34068-3406A  ║ 34088-3408A │ о

=0C   │ B0-BF │ 70-7F║ 3406C-3406E  ║ 3408C-3408E │ л

=10   │ C0-CF │ A0-AF║ 34070-34072  ║ 34090-34092 │

=14   │ D0-DF │ B0-BF║ 34074-34076  ║ 34094-34096 │

=18   │ E0-EF │ E0-EF║ 34078-3407A  ║ 34098-3409A │

=1C   │ F0-FF │ F0-FF║ 3407C-3407E  ║ 3409C-3409E │

└───────┴──────╨──────────────╨─────────────┘

Примечание: 1cтвол КCЛ cканируетcя только

при наличии в таблицах

34000-3409F БА УCК 0cтвола

-33-

14620F-146212 Таблица переcчета типа КCЛ в тип ТРН

(тетрадная)

2452B0-2452BF Таблица const УПР КCЛ импульc/пауза

(2-cловная по типу ТРН)

2562E3-2562F2 Таблица const УПР КCЛ в м/c

(1-cловная по типу КCЛ)

Const УПР КCЛ

F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

┌───────────────┬───────────────┐

│      R        │      S        │

└───────────────┴───────────────┘

S - const вкл. реле

R - const выкл. реле

- 1/3 -

╔═══════════════════════════════╗

║ Структура данных для ЕВРО-БАЛ ║

╚═══════════════════════════════╝

Первый Волгодонск

Для ЕВРО-БАЛ предусмотрены с 4 по 13 ТГ(тракты групповые),

которые могут быть засинхронизованы от 1F ТГ или от 1 ТГ

251357+0007E [0007C]

251207+55320 [55310]

255387+0001F [00021]

ТГ синхр.: 1F     1

┌────────┐

│ ДАННЫЕ │

┌───┐                      └────────┘

│ 1.│ 20018+30200  БА массива данных

└───┘

┌───┐

│ 2.│ 32290-322AF  Табл.const передачи (0 КИ по NТГ)

└───┘

┌───┐

│ 3.│ 322B0-322CF  Табл.const приема (1 КИ по NТГ)

└───┘

F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

┌─┬─┬─────────┬─┬───────────────┐

│0│0│   *     │1│ const приема  │

└─┴─┴─────────┴─┴───────────────┘

* старшие разряды N КСЛ (4-8)

Пример:  32290+00224

322B0+04184  если КСЛ 80-8F

-34-

┌───┐

│ 4.│ 322D0-322EF  заполняется как для связи УКС/УКС

└───┘

┌───┐

│ 5.│ 34100-3411F  Табл. const для синхронизации  трактов  ЕВРО-БАЛ

└───┘              ( информация 204,205, ..., 213 по NТГ).

Если ТГ используется для подключения какого-либо

другого  оборудования (КСЛ, СЦТ, УКС/УКС), соот-

ветствующая  соnst должна быть исключена из этой

таблицы.

┌───┐

│ 6.│ 30200-3021F  Табл.пересчета разр. [4-8] N КСЛ в разр. [7-B] N АК

└───┘

строка  NN КСЛ  F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

┌───────┬─────────┬─────────────┐

00  000-00F │0 0 0 0│  const  │0 0 0 0 0 0 0│

01  010-01F │       │         │             │

02  020-02F │       │         │             │

│       │         │             │

│       │         │             │

1F  1F0-1FF │       │         │             │

└───────┴─────────┴─────────────┘

┌───┐

│ 7.│ 30220-3023F  Табл.пересчета разр. [7-B] N АК в разр. [4-8] N КСЛ

└───┘

строка  NN АК   F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

┌─────────────┬─────────┬───────┐

00  000-07F │0 0 0 0 0 0 0│  const  │0 0 0 0│

01  080-0FF │             │         │       │

02  100-17F │             │         │       │

│             │         │       │

│             │         │       │

0F  780-7FF │             │         │       │

10  800-87F │             │         │       │

│             │         │       │

1F  F80-FFF │             │         │       │

└─────────────┴─────────┴───────┘

┌───┐

│ 8.│ 30240-3025F  Табл.пересчета разр. [7-B] N АК в БА ОКП АК

└───┘              внутри БАЛ, то есть для АК 00-7F

cтрока  NN АК   F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

┌───────────────────────────────┐

00  000-07F │    Б А   О К П                │

01  080-0FF │                               │

02  100-17F │                               │

│                               │

0F  780-7FF │                               │

└───────────────────────────────┘

┌───┐

│ 9.│ 30260+773FF  1 битная табл. признака БАЛ: 0- обычный

└───┘    61+773FF    для директивы ТО 32        1- ЕВРО

-35-

┌───┐

│10.│ 302E0-302EF  Байтная табл. пересчета N БАЛ (разр. [7-B] N АК)

└───┘              в N БАЛ ВБ для ДГН

F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

┌───────────────┬───────────────┐

00 │  N БАЛ ВБ    1│  N БАЛ ВБ    0│

01 │              3│              2│

02 │              5│              4│

│               │               │

0F │             1F│             1E│

└───────────────┴───────────────┘

Пример заполнения для компоновки стативов БАЛ

0 статив        1 статив

╔═══════╤═══════╦═══════╤═══════╗

302E0+00100     ║ 0 ВБ  │ 1 ВБ  ║ 8 ВБ  │ 9 ВБ  ║

1+00100     ╟───────┼───────╫───────┼───────╢

2+00100     ║ 2 БАЛ │ 3 БАЛ ║ A БАЛ │ B БАЛ ║

3+00100     ╟───────┼───────╫───────┼───────╢

4+02108     ║ 4 БАЛ │ 5 БАЛ ║ C БАЛ │ D БАЛ ║

5+02108     ╟───────┼───────╫───────┼───────╢

6+02108     ║ 6 БАЛ │ 7 БАЛ ║ E БАЛ │ F БАЛ ║

7+02108     ╚═══════╧═══════╩═══════╧═══════╝

┌───┐

│11.│ 302FC-302FF  1 битная табл. наличия ИПЛ для ДГН

└───┘

┌───┐

│12.│ 30010-30013  2 битная табл. типа БАЛ по разр. [7-B]

└───┘                    00 - обычный БАЛ

01 - БАЛ 128

02 - БАЛ ВБ

┌───┐

│13.│ 302F0-302F3  Байтная табл. пересчета N ИПЛ в разр.[4-B] АК

└───┘

302F0+02000    Пример заполнения для приведенной выше

F1+22040    компоновки стативов БАЛ

┌───┐

│14.│ 271DE+7507D  бит [7] - признак наличия ЕВРО БАЛ: 0-есть

└───┘                                                  1-нет

┌───┐

│15.│ 263A8-263A9  1 битная табл. типа БАЛ: 0-обычный

└───┘                                       1-ЕВРО

┌───┐

│16.│ 271C0-271C0  1 битная табл. типа скан. ФГС по N БАЛ

└───┘                 0 - на const 05 (КСЛ, СЦТ, БАЛ)

1 - на const D0 (ЕВРО БАЛ)

┌───┐

│17.│ 34120-3412F  Байтная табл. пересчета N БАЛ (ориентирован на

└───┘                N ТГ) в N пакета ОКС

-36-

Пример заполнения для АТС ВОЛГОДОНСКА

┌────────╥──────┐

│   ТГ   ║ пакет│

├────────╫──────┤

34120+00000  │ 3   2  ║  --- │

21+00100  │ 5   4  ║ 1   0│

22+00302  │ 7   6  ║ 3   2│

23+01104  │ 9   8  ║ 5   4│

24+01306  │ B   A  ║ 7   6│

25+02108  │ D   C  ║ 9   8│

26+0230A  │ F   E  ║ B   A│

27+0310С  │11  10  ║ D   C│

28+0330E  │13  12  ║ F   E│

└────────╨──────┘

Соответствие между битами ячеек 27332-27333

и нумерацией ТГ/ФГС/БАЛ

27332+773FC  заполнение ячеек для

27333+00003  max конфигурации ЕВРО БАЛ

27332+   F  E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

┌─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┐

N ФГС  │ F  E│D C│B A│9 8│7 6│5 4│3 2│1 0 │

├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤

N ТГ   │11 10│F E│D C│B A│9 8│7 6│5 4│3 2 │

├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤

N БАЛ  │  7  │ 6 │ 5 │ 4 │ 3 │ 2 │ 1 │ 0  │

└─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┘

27333+                               1  0

┌───────────────────────────┬──────┐

N ФГС  │                           │11 10 │

├───────────────────────────┼──────┤

N ТГ   │                           │13 14 │

├───────────────────────────┼──────┤

N БАЛ  │                           │  8   │

└───────────────────────────┴──────┘

-37-

Заполнение данных для тетрадных позициционных ЦП.

┌────────────────────────┬┬────────────────┬───────┐

│      Тетpадные ЦП      ││ Позиционные ЦП │       │

├───┬────┬───────┬───────┼┼───┬────┬───────┤ Место │

│ N │    │N цикла│       ││ N │    │N цикла│  ТЭЗ  │

│п/п│N КИ│скан-я │Тетрада││п/п│N КИ│скан-я │       │

├───┼────┼───────┼───────┼┼───┼────┼───────┼───────┤

│ 0 │ 07 │   0   │  мл.  ││ 0 │ 1F │   0   │       │

│ 1 │ 17 │   0   │  ст.  ││   │    │       │       │

│ 2 │ 0F │   1   │  мл.  ││ 1 │ 17 │   1   │       │

│ 3 │ 1F │   1   │  ст.  ││   │    │       │   М   │

│   │    │       │       ││   │    │       │       │

│ 4 │ 05 │   2   │  мл.  ││ 2 │ 1D │   2   │   Л   │

│ 5 │ 15 │   2   │  ст.  ││   │    │       │       │

│ 6 │ 0D │   3   │  мл.  ││ 3 │ 15 │   3   │   А   │

│ 7 │ 1D │   3   │  ст.  ││   │    │       │       │

│   │    │       │       ││   │    │       │   Д   │

│ 8 │ 03 │   4   │  мл.  ││ 4 │ 1B │   4   │       │

│ 9 │ 13 │   4   │  ст.  ││   │    │       │   Ш   │

│10 │ 0B │   5   │  мл.  ││ 5 │ 13 │   5   │       │

│11 │ 1B │   5   │  ст.  ││   │    │       │   Е   │

│   │    │       │       ││   │    │       │       │

│12 │ 01 │   6   │  мл.  ││ 6 │ 19 │   6   │   Е   │

│13 │ 11 │   6   │  ст.  ││   │    │       │       │

│14 │ 09 │   7   │  мл.  ││ 7 │ 11 │   7   │       │

│15 │ 19 │   7   │  ст.  ││   │    │       │       │

├───┼────┼───────┼───────┼┼───┼────┼───────┼───────┤

│16 │ 08 │   8   │  мл.  ││ 8 │ 0F │   8   │       │

│17 │ 18 │   8   │  ст.  ││   │    │       │       │

│-- │ 10 │   -   │  --   ││ 9 │ 07 │   9   │       │

│-- │ 00 │   -   │  --   ││   │    │       │   С   │

│   │    │       │       ││   │    │       │       │

│18 │ 06 │   A   │  мл.  ││10 │ 0D │   A   │   Т   │

│19 │ 16 │   A   │  ст.  ││   │    │       │       │

│20 │ 0E │   B   │  мл.  ││11 │ 05 │   B   │   А   │

│21 │ 1E │   B   │  ст.  ││   │    │       │       │

│   │    │       │       ││   │    │       │   Р   │

│22 │ 04 │   C   │  мл.  ││12 │ 0B │   C   │       │

│23 │ 14 │   C   │  ст.  ││   │    │       │   Ш   │

│24 │ 0C │   D   │  мл.  ││13 │ 03 │   D   │       │

│25 │ 1C │   D   │  ст.  ││   │    │       │   Е   │

│   │    │       │       ││   │    │       │       │

│26 │ 02 │   F   │  мл.  ││14 │ 09 │   F   │   Е   │

│27 │ 12 │   F   │  ст.  ││   │    │       │       │

│28 │ 0A │   9   │  мл.  ││   │    │       │       │

│29 │ 1A │   9   │  ст.  ││   │    │       │       │

└───┴────┴───────┴───────┴┴───┴────┴───────┴───────┘

-38-

Необходимые данные.

По адресу 27398 занести максимальный номер ЦП

27398+ 5ХХХХ

─┐

└───> max N ЦП

По адресам 273С0 и 273С1 необходимо  записать  маски

наличия  ЦП. Если N-й бит в этих ячейках равен нулю,

то соответствующий приемник открыт.

В массиве 32270 ... 3228F хранятся  адреса выхода КС

приемников ЦПА.

В массиве 27098 ... 270В7 хранятся адреса сканирова-

ния ЦПА.

По адресу 271DE занести тип ЦП:

271DE+ 740FD     тетрадный ЦП

271DE+ 740FF     позиционный ЦП

По адресу 27175 и 246012 занести  адрес программы скани-

рования:

27175+ 532D0         463C0

246012+ 532D0         463C0

тетрадный ЦП  позиционный ЦП

Для ЦП8 требуется микросхема с программой SS4__, а в программе

сканирования нужно сделать коорекцию:

2532E9+70060

EA+7111C

-39-

┌──────┬──────────────┬─────────────────┬─────────┐

│ N ЦП │  N КИ    ТГИ │ N и адрес цикла │         │

│      │              │  сканирования   │ Тетрада │

│ п/п  │  32270-3228F │  27098 - 270B7  │         │

├──────┼────────┬─────┼───────┬─────────┼─────────┤

│ 00   │   07   │ 3D9 │   0   │   081   │   мл.   │

│ 01   │   17   │ 3C9 │   0   │   081   │   ст.   │

│ 02   │   0F   │ 3D1 │   1   │   0A1   │   мл.   │

│ 03   │   1F   │ 3C1 │   1   │   0A1   │   ст.   │

│      │        │     │       │         │         │

│ 04   │   05   │ 3DB │   2   │   0C1   │   мл.   │

│ 05   │   15   │ 3CB │   2   │   0C1   │   ст.   │

│ 06   │   0D   │ 3D3 │   3   │   0E1   │   мл.   │

│ 07   │   1D   │ 3C3 │   3   │   0E1   │   ст.   │

│      │        │     │       │         │         │

│ 08   │   03   │ 3DD │   4   │   101   │   мл.   │

│ 09   │   13   │ 3CD │   4   │   101   │   ст.   │

│ 0A   │   0B   │ 3D5 │   5   │   121   │   мл.   │

│ 0B   │   1B   │ 3C5 │   5   │   121   │   ст.   │

│      │        │     │       │         │         │

│ 0C   │   01   │ 3DF │   6   │   141   │   мл.   │

│ 0D   │   11   │ 3CF │   6   │   141   │   ст.   │

│ 0E   │   09   │ 3D7 │   7   │   161   │   мл.   │

│ 0F   │   19   │ 3C7 │   7   │   161   │   ст.   │

├──────┼────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┤

│ 10   │   08   │ 3D8 │   8   │   181   │   мл.   │

│ 11   │   18   │ 3C8 │   8   │   181   │   ст.   │

│ --   │   10   │ --- │   -   │   ---   │   --    │

│ --   │   00   │ --- │   -   │   ---   │   --    │

│      │        │     │       │         │         │

│ 12   │   06   │ 3DA │   A   │   1C1   │   мл.   │

│ 13   │   16   │ 3CA │   A   │   1C1   │   ст.   │

│ 14   │   0E   │ 3D2 │   B   │   1E1   │   мл.   │

│ 15   │   1E   │ 3C2 │   B   │   1E1   │   ст.   │

│      │        │     │       │         │         │

│ 16   │   04   │ 3DC │   C   │   001   │   мл.   │

│ 17   │   14   │ 3CC │   C   │   001   │   ст.   │

│ 18   │   0C   │ 3D4 │   D   │   021   │   мл.   │

│ 19   │   1C   │ 3C4 │   D   │   021   │   ст.   │

│      │        │     │       │         │         │

│ 1A   │   02   │ 3DE │   F   │   061   │   мл.   │

│ 1B   │   12   │ 3CE │   F   │   061   │   ст.   │

│ 1C   │   0A   │ 3D6 │   9   │   1A1   │   мл.   │

│ 1D   │   1A   │ 3C6 │   9   │   1A1   │   ст.   │

└──────┴────────┴─────┴───────┴─────────┴─────────┘

Пример для ЦП тетрадного:

27398+ 5001F               271DE+ 740FD

273C0+ 00000               27175+ 532D0

1+ 60000              246012+ 532D0

-40-

Обходные направления.

Структура данных

271F0+57200  БА табл. пересчета N ИХН в N строки

табл. хар-ки обходного направления

271F0+57300  БА табл. хар-ки обходного направления

147345+71197 [7137E] Активизация перехода

3027E-3027F  1битная табл. указателя наличия обходного

направления по Nкас.ВК (разр.4-8)

3027E+77300  для ВК 080-17F (ЕВРО-БАЛ)

7F+000FF

в Nнапр. обходного

При отсутствии обходного напр. Nосн.=Nобх.

30280+00100   30290+10120

1+00302       1+10322

2+01104       2+11124

3+01306       3+11326

4+02108       4+12128

5+0230A       5+1232A

6+0310C       6+1312C

7+0330E       7+1332E

8+04110       8+14130

9+04312       9+14332

A+05114       A+15134

B+05316       B+15336

C+06118       C+16138

D+0631A       D+1633A

E+0711C       E+1713C

F+0731E       F+1733E

457200-4572FF  обнулена для ИХН, у которых нет обходного напр.

или заполняется строкой 4,8,C в зависимости от

N модуля, на который передается данное напр.

Таблицы характеристик обходных направлений

N строки

4      457304+12010   выход на 0 мод.

5+00000

6+00000

7+00000

8      457308+12011   выход на 1 мод.

9+00000

A+00000

B+00001

C      45730C+12012   выход на 2 мод.

D+00000

E+00000

F+00002