# РСП

для УКС128

Методика

наладки ТЭЗ УКС128 в составе стенда УКС128

директивами монитора.

# Подготовка к работе.

Стенд УКС128 должен быть готов к работе согласно инструкции по подготовке стенда УКС128 к работе.

Первым этапом отладки ТЭЗ УКС128 является визуальный осмотр.

- Проверьте наличие заводского номера, даты изготовления ТЭЗ и штампа, свидетельствующего о проверке качества пайки ТЭЗ изготовителем.

- Визуальным осмотром проверьте ТЭЗ на отсутствие коротких замыканий и обрывов проводников (трещин дорожек) печатной платы. При обнаружении устраните дефект.

- Вставьте налаживаемый ТЭЗ на удлинитель в кассету УКС128.

- Выполните кабельные подключения ТЭЗ УКС128 (со стороны лицевой панели ТЭЗ).

- Подключите к ТЭЗ УКС128 кабель синхронизации от УМСЦ (верхний разъем на передней панели ТЭЗ УКС128, разъем на передней панели ТЭЗ УМСЦ – любой из двух).

- Соедините ТЭЗ УКС128 кабелем RS232 с компьютером, на котором установлена коммуникационная программа, например, PROCOMM.

- Включите компьютер с установленной на нем коммуникационной программой.

- Включите тумблерами блок питания БП220-60, затем ПН1 в блоке БСС  и ПНФ (или БПКМ) в блоке УКС128.

# Программирование.

- Запрограммируйте микросхемы ALTERA, установленные на ТЭЗ УКС128, для чего:

- Подключите к ТЭЗ УКС128 кабель для программирования (гнездо Х6).

- Запустите программу MAX2+.

- Запрограммируйте микросхему.

- Отключите кабель для программирования.

- Установите предварительно запрограммированную микросхему контроллера DD7.

# Световая индикация.

На лицевой панели ТЭЗ УКС128 размещены три программно управляемых светодиода: 1 – зеленый, 2 – зеленый, 3 – красный. Их состояние зависит от режима работы блока (см. таблицу):

| Светодиод | Цвет | Состояние светодиода | Отображаемый режим работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | зеленый | мигает (0,5 с) | Работа в рабочей версии ПО |
|  |  | не горит | Ствол не включен. |
| 2 | зеленый | горит | Ствол выключен или нет управления |
|  |  | не горит | Рабочее состояние |
| 3 | красный | горит | Авария по синхронизации |
|  |  | не горит | Рабочее состояние |

После включения электропитания до загрузки версии ПО устанавливается следующая индикация:

- На ТЭЗ МДМ светятся в полнакала красные светодиоды "1" и "3". Зеленые светодиоды "0" и "2" не горят.

- На ТЭЗ УКС128 светится светодиод "2".

Данная индикация свидетельствует о выключенном рабочем стволе блока УКС128.

# Директивы проверки.

- Выполните инициализацию УКС128, для чего в файловом менеджере (FAR) запустите программу init_uks.exe, набрав в командной строке:

init_uks.exe uks.dat

Находясь в программе, выберите ствол работы: 0 или 1.

- После завершения инициализации запустите на компьютере коммуникационную программу (PROCOMM).

- Для формирования рабочего поля страницы выполните рестарт контроллера УКС128 нажатием кнопки RESET на передней панели ТЭЗ.

Последует печать вида:

stend 1 stvol = 0

ТХ=хххх    RX=    ∆TX=00    ∆RX=00    ERR=00

RAM   OK!		прохождение теста памяти контроллера AT89C55

KVV   OK!		прохождение теста ОЗУ КВВ (ALTERA)

SWH 0 OK!		прохождение теста коммутатора DD16

SWH 1 OK!		прохождение теста коммутатора DD17

SWH 2 OK!		прохождение теста коммутатора DD18

SWH 3 OK!		прохождение теста коммутатора DD19

HDLC B TX ... XX	распечатка номеров каналов управления на передачу

HDLC B RX ... YY	распечатка номеров каналов управления на прием

START

=>	trakt = 00 BAD !	состояние 00 тракта (исправен(нагружен)/неисправен

(ненагружен))

. . . . . .

trakt = 5F BAD !	состояние 5F тракта

Для 0-го ствола при управлении от 0УУС2 номера каналов HDLC XX=08,  YY=0А, для 1-го ствола ХХ=09, YY=0В. При управлении от 1УУС2 – для 0-го ствола XX=18, YY=1А, для 1-го ствола - ХХ=19, YY=1В.

Последовательность трактов в распечатке может быть произвольной.

- Включите ствол, выполнив директиву:

wro 28 ff

- Запустите тесты УКС128 , выполнив директиву:

test

На экране монитора последует печать:

test RAM  0001  OK!  - прохождение теста памяти контроллера AT89C55

test KVV0 0001  OK!  - прохождение теста памяти ОЗУ КВВ (ALTERA)

test SWH 0  OK!	   - прохождение теста коммутатора DD16

(проключение координат входа и выхода канальных интервалов цифровых потоков).

test SWH 1  OK!	   - прохождение теста коммутатора DD17

test SWH 2  OK!      - прохождение теста коммутатора DD18

test SWH 3  OK!      - прохождение теста коммутатора DD19

test KVV1   OK!	   - прохождение теста памяти ОЗУ КВВ с проключением

через коммутатор

test FLASH  OK!	   - прохождение теста flash-памяти DD6

test HDLC A OK!	   - тестирование канала HDLC на прием/передачу через

порт LTCI485

test HDLC B OK!	   - тестирование канала HDLC на прием/передачу через

порт LTCI485

RESET (Y/N) ? 	   - запрос на рестарт центрального процессора

УКС128. Нажать Y для приведения центрального

процессора УКС128 в исходное состояние, N – для

сохранения состояния и последующего его анализа

в случае сбоя теста

- После успешного завершения выполнения директивы test выполните рестарт процессора, нажав клавишу "Y".

- Проверьте исправность трактов приема/передачи. Для этого установите кросс-колодку в разъем проверяемого тракта на стыковой плате блока УКС128. Список трактов и соответствующих им разъемов приведен в Таблице трактов блока УКС128. На стыковой плате блока УКС128 установлены 64 разъема, на которые выведены 2 МВ потоки, и 16 разъемов, на каждый из которых выведены по два 8 МВ потока, для которых имеются отдельные разъемы для каждого ствола коммутации.

Для проверки 2 МВ и 8 МВ трактов используются кросс-колодки, схемы которых приведены в приложении.

Переставляя кросс-колодку в разъемы стыковой платы блока УКС128, проверьте все 64 2 МВ тракта и 8 8 МВ трактов, соответствующих одному ТЭЗ УКС128. При правильном прохождении теста для тракта, на котором установлена кросс-колодка, на экране монитора последует печать вида:

trakt = 5E OK!

5E – номер тракта УКС128. При проверке 8 МВ потоков распечатываются сразу 8 трактов в пересчете на 2 МВ потоки (одна кросс-колодка кроссирует 2 8 МВ потока).

Если тракт неисправен, последует печать вида:

trakt = 5E BAD !

В этом случае при помощи осциллографа локализуйте и устраните неисправность. После устранения неисправности и для перепроверки работы тракта выполните директиву

kvv nn

(nn – номер тракта).

В случае исправной работы передающего/приемного тракта последует печать вида (пример для 14-го тракта):

trakt = 14

TX = 00 FF FF FF FF FF FF FF  FF FF FF FF FF FF FF 0B

RX = 0B 00 FF FF FF FF FF FF  FF FF FF FF FF FF FF FF

CA00  23 00 00 00 00 00 00 00  00 10 10 00 00 00 00 00

CA10  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00

CA20  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00

CA30  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00

CA40  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00

CA50  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00

CA60  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00

CA70  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00

В случае неисправной работы тракта последует печать вида (пример для 54-го тракта):

trakt = 54

TX = 00 FF FF FF FF FF FF FF  FF FF FF FF FF FF FF 0B

RX = FF FF FF FF FF FF FF FF  FF FF FF FF FF FF FF FF

EA00  21 00 00 00 00 00 00 00  00 10 10 00 00 00 00 00

EA10  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00

EA20  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00

EA30  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00

EA40  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00

EA50  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00

EA60  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00

EA70  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00

В приведенной распечатке 0В – пример печати в случае исправного тракта,  FF – в случае неисправного тракта.

- После правильного выполнения п.п. 8 ... 16  ТЭЗ УКС128  считается годным к эксплуатации.

- Проделайте описанную выше работу с ТЭЗ УКС128 другого ствола.

Внимание: Для корректного выполнения проверки ТЭЗ УКС128 перед началом работы с ТЭЗ УКС128 другого ствола сделайте рестарт контроллера ТЭЗ УКС128 ствола, на котором работа закончена.

# Приложение

Схема кросс – колодки для проверки 2 МВ потоков.

(разъем RJ6)

| Цепь | Конт. |  |
| --- | --- | --- |
| ТВ2Мх | 1 |  |
| ТВ2Му | 2 |  |
| ТИ2Мх | 3 |  |
| ТИ2Му | 4 |  |

Схема кросс – колодки для проверки 8 МВ потоков.

(разъем RJ45)

| Цепь | Конт. |  |
| --- | --- | --- |
| ТВ8М0х | 1 |  |
| ТВ8М0у | 2 |  |
| ТИ8М0х | 3 |  |
| ТИ8М0у | 4 |  |
| ТВ8М1х | 5 |  |
| ТВ8М1у | 6 |  |
| ТИ8М1х | 7 |  |
| ТИ8М1у | 8 |  |

УКС-128 на FFF КСЛ

СТРУКТУРА ДАННЫХ

1. Генерация абонентских данных

Генерация осуществляется с помощью директивы:

то  1F, лин.№ AKнач, лин.№AKкон, списочный № AKнач, 1 кат. АОН-

Линейные номера АК закрываются в массиве 11050-1108F.

В ячейку 1104F занести номер сотни соответствующий АКнач.

Для фиксации информации в Х – памяти выполнить директиву:

оо С,0,0,F,0-

33210-332AF таблица НС

2. Проключение в поле

Пересчет № КСЛ в № ТГ, 1 ячейка на 16 КСЛ

67300-673FF  ИК     БА 271D4

64100-641FF  ВК     БА 271D5

| F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ГТ | № КИ |

cт.байт                                   мл.байт

3. Пересчет № КСЛ в № пакета, 1 ячейка на 16 КСЛ

67200-672FF          БА 2009F

| F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пакета ИК | № пакета ВК |

ЦСЛ ОКС7 пересчитываются в № пакета ОКС7, ЦСЛ Q, соответствующие 20,21,22,23 ТГ пересчитываются в 20 пакет, 24,25,26,27 ТГ  - в 24 пакет и т.д.

4.  Пересчет № КСЛ в № КСЛ встречный,  1 ячейка на 16 КСЛ (БА 20098)

64300-643FF  ВК

64200-642FF  ИК

| F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | Элемент пересчета по НЭК |

\

тип пакета

F=1  БАЛК, КС8, ЦСЛ Fтип, ЦСЛ Етип, м/м

F=0  ЦСЛ 6тип, ЦСЛ Втип

Элемент пересчета для ЦСЛ ОКС7 равен 0, ЦСЛ Q внутри 8-и мегабитового тракта пересчитываются в № КСЛ встр. 0-7F

5.  Точки включения

66300-663FF  ИК         БА 26328

67000-670FF  ВК         БА 2632С

6.  Пакетные данные, 1 ячейка на 1 пакет

32290-3230F

| F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № КСЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |

рестарты

0 бит=1      ЦСЛ - все типы, ОКС7

1 бит=1      КС8

2 бит=1      ЦСЛ Q

3 бит=1      ЦСЛ 6тип, ЦСЛ Втип

4 бит=1      ЦПГА

8 бит=1      Аб. ОКС

5 бит=1      ДК аб. ОКС

7 бит=1      для совмещенной нумерации

6 бит=1      ВК мл, ИК ст

9-F биты     старшие разряды КСЛ 0-FE

ЦСЛ с совмещенной нумерацией и БАЛ могут иметь нумерацию 0-7FF, (для ЦПГА 9-А биты - N ТЭЗа ЦПГА)

7.  Таблица рестартов для ЦСЛ15. 1 тетрада на 1 пакет

27350-2736F

01 - константа рестарта  ЦСЛЕ (исх. информация)

03 - константа рестарта  ЦСЛ 15Д

8.  Пересчет N КСЛ в тип, 1 ячейка на 16 КСЛ

66200-662FF

9.  Маски включения пакетов, 1 бит на 1 пакет

32310-32317   маска блокировки пакетов (0-вкл.)

32318-3231F   маска включения контроля (1-вкл.)

10. Таблица типов пакетов для печати директивы то 1А,А..., 2 бита на 1 пакет 30000-3000F

00000 -  исх. информация

01 -  м/м

10 - ISDN

11 - ОКС7

| Ячейка | F E | D C | B A | 9 8 | 7 6 | 5 4 | 3 2 | 1 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30000 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 30001 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 |
| 30002 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| 30003 | 1F | 1E | 1D | 1C | 1B | 1A | 19 | 18 |
| 30004 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| 30005 | 2F | 2E | 2D | 2C | 2B | 2A | 29 | 28 |
| 30006 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 |
| 30007 | 3F | 3E | 3D | 3C | 3B | 3A | 39 | 38 |
| 30008 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 |
| 30009 | 4F | 4E | 4D | 4C | 4B | 4A | 49 | 48 |
| 3000A | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 |
| 3000B | 5F | 5E | 5D | 5C | 5B | 5A | 59 | 58 |
| 3000C | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 |
| 3000D | 6F | 6E | 6D | 6C | 6B | 6A | 69 | 68 |
| 3000E | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 |
| 3000F | 7F | 7E | 7D | 7C | 7B | 7A | 79 | 78 |

11. Диагностические таблицы

32200-32207 – однобитовая таблица кодировки оборудования КСЛ внутри пакета (указатель однотипности кассеты КСЛ)

32208-3220F – указатель длины пакета

32210-3222F – кодировка типа КСЛ

32230-3223F – таблица типа кассеты БАЛК по № пакета, 2 бита на 1 пакет

32240-32247 – заказ периодического контроля

27392            – № АКmax

12. Маски признака наличия цифровых блоков, 1 бит на 16 КСЛ

67100-6710F         маски КСЛ от цифровых блоков по № ВК  ОКС7, ISDN

67110-6711F         маски КСЛ к цифровым блокам по № ИК  ОКС7, ISDN, м/м

67120-6712F         цифровые м/м по № ИК

1 тетрада на 1 направление

67130-6714F         пересчет № направления в тип сети

00 - аналоговый абонент

01 - цифровой абонент (на ISDN)

10 - аналоговая сеть

11 - цифровая сеть (на ОКС7)

| Ячейка | F E D C | B A 9 8 | 7 6 5 4 | 3 2 1 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 67130 | 3 | 2 | 1 | №напр. |
| 67131 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| 67132 | B | A | 9 | 8 |
| 67133 | F | E | D | C |
| 67134 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| 67135 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| 67136 | 1B | 1A | 19 | 18 |
| 67137 | 1F | 1E | 1D | 1C |
| 67138 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| 67139 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| 6713A | 2B | 2A | 29 | 28 |
| 6713B | 2F | 2E | 2D | 2C |
| 6713C | 33 | 32 | 31 | 30 |
| 6713D | 37 | 36 | 35 | 34 |
| 6713E | 3B | 3A | 39 | 38 |
| 6713F | 3F | 3E | 3D | 3C |

13. Данные для ЦПГА

273C0-273C7      маски приемников ЦПГА (00001)

27098-2709F      1 слово на F приемников, информация - N ТГ

67170-671FF      1 слово на 1 приемник

| F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ГТ | № КИ |

14. Маска двусторонних БАЛ,  1 бит на 16 КСЛ: 303BC-303СB

15. Блокировка тракта СЦТ в ОЗУ после аварии, 1 ячейка на 1 пакет

641200-64127F    По № пакета мах № КСЛ внутри пакета

Примечание.

Структура таблиц ИХН, расширения ИХН, ХВН, характеристики АТС, СКО пересчета №исх. направлений АШ в №исх. направлений МШ ,ГСИ, № КСЛ в № АК, № АК в № КСЛ

осталась без изменений. Перевод № КСЛ в направление ХВН, № КСЛ в тип осуществляется с помощью директив оо С...

Тестовые директивы:

TK <ствол>              – Тест KVV9 UKS2

TK <ствол> <L>      – Циклический Тест KVV9 UKS2

VV                      -

PP <Рзм> <Сл> <N> <И> <дельта> – установка массива – аналог директивы ОО 8,.

Размерность Р=0 байтовый массив, P=2 1cловн,

P=4 2cловн, Р=8 4словный и т.д.

Cл - номер слова 0 -нулевое cл,2 -первое,

N – кол-во, И – информация нач

дельта – приращение информации

PI <адр.н> <aдр.к> <aдр.н нов> – перенести массив <адр.н><адр.к> на <адр.н>

новый – аналог директивы ПИ

PC <ксл н> <ксл к> <Тип> <Прм> – Установить для группы КСЛ по типу параметры

аналог директивы  ОО   С, КСЛ.н, КСЛ.к, Т, П–

Т=0 – уст. типов ИК,  Т=1 -типов ВК,

Т=2 – привязка ИК-АК,Т=3 - ВК-АК,

Т=4 – уст. направления ИК,  Т=5 - направления ВК

Т=6 – уст. ИК в ИК встр. + номер пакета,

Т=7 –  ВК в ВК встр. + номер пакета

PR <КСЛ н> <КСЛ к> <Тип> <Прм> – Установка для нового формата ППЗУ КСЛ

Т=8 –подмена старого формата АК КСЛ на новый

по НЭК яч. на 16 КСЛ

T=9 – подмена тип КСЛ на новый формат

по 1 яч 000X на 16 ксл

T=A – подмена КСЛ в КСЛ встр. 1 яч. на 16 ксл

PS <адр.н> <адр.к> <кол-во>  – Поиск стопов подряд стоящих в вилке адресов

PV <адр.н> <адр.к>                  – Печать вилки адресов для MV

MV                                             – Move Vilki -перекачать из alt vers PPZU SIS

ME                                              – Move Evro  -перекачать из alt vers PPZU EV

MK                                             – Move KE    -перекачать из alt vers PPZU KE

MZ                                              – Move zon128-перекачать из alt vers PPZU 128

CA  или  CA Z                           – Compare version по всем блокам

ET <адрес> <текст>                 – Занесение текста в ASCII для 740С2

код FE - время на сервере, 07 - звук

PA <индекс>                             – 0-утп квв9, 1-бпк_азу, 2-прд,3-утп_азу, 4-ключи

- 5-прк_0рон,6-печ_0рон,7-прием_пкт,8-зп_чт

- E-ключи м/г ке, F-ключ то_1 ке

OX                                             – Oткрыть X-файл из старой версии

OC <ксл1> <ксл2> <T> <Прм>     – Установка ППЗУ КСЛ для УКС 128 FFF

аналог ОО С,КСЛ1,КСЛ2,Т,параметр-

OO <тип> <адрес> <инф/кол-во> – Чтение/запись/азу/квв9 - тип=0/1/2/3 по адр

PK <номер крв>                              – Печать крв по номеру

Новые версионные директивы:

ОО C,ИК нач.,ИК кон.,0,тип   – Установка для группы ИК типа КСЛ

ОО С,ВК нач,ВК кон,1,тип     –                    для группы ВК типа КСЛ

ОО С,ИК нач.,ИК кон.,2,AK нач.-   – для УКС32 - привязка ИК к АК по +1

ОО С,ВК нач.,ВК кон.,3,AK нач.-   –                                        ВК к АК по +1

Для УКС 128 ,2/3,ТГ КИ привязка ИК/ВК к номеру ТГ и КИ

пример  ОО С,40,4F,2,5040-      40-4F ИК привязаны к 50 ТГ младшим КИ

OO C,50,5F,3,5050-      50-5F ВК ......………..к 50 ТГ старшим КИ

ОО С,ИК нач.,ИК кон.,4,направл.- – Установка для группы ИК номера направления

ОО С,ВК нач.,ВК кон.,5,направл.- –            ---------\\---------   ВК   --------\\--------

ОО С,ИК,ИК встречный,6,пакет-   – Пересчет ИК в ИК встр. и номер пакета

ОО С,ВК,ВК встречный,7,пакет-    –                  ВК в ВК встр. и номер пакета

ОО C,ДКИ1,ДКИ2,9,маршрут-       – Генерация чужих прямых для трн сув

ОО C,ДКИ1,0,9,0-                             – Отключение чужих прямых - ответ -пакет,ДКИ2

ОО С,7FF,0,A,0-                                – Перенос 1,2,3 ступени из 4 бл в Xпам 6 дескр

СНА/ЛНА в 8 дескриптор

OO C,0,0,D,0-                                    – Перенос ИК в номер направления [67000-FF],

ВК в номер напр. [67200-FF] в 9 дескриптор

ОО C,0,0,F,0-                                     – Перенос 6 дскрп. для УКС128 во второй

ОО 6,0,0-   для УКС128                    – Перенос ст. байта=номер ТГ ИК в мл. байт ТГ ВК

тпс 2009F ИК/ВК в номер ТГ сигн.

TO 12,ТГИ нач.,ТГИ кон.-                  – Печать ТГИ упр/синхр/скан/прокл ОКС7 из дубл.

TO 18,ТГИ,ТГВ АЗУ,ТГВ КВВ9-    – Установка ТГИ упр/синхр/скан. в дубле 5 дескр.

ТО 1D,ИК/ВК,0-                                – Вкл/выкл развертки по номеру КСЛ

ТО 1D,пакет,1-                                   –                                    по номеру пакета

TO 1D,сигнал/цифра,3-                     –                                    по сигн/цифре ст. 5 разр.

ТО 1D,,4-                                             –                                    по любому изменению

ТО 1D,АК/ИК/ВК,2/6/7-                    –  вкл./выкл. программографа по номеру комплекта

ТО 26,дескр.,номер эл-та,XY,адр-    –  X=0/1 чт/зап элемента формата Y по номеру

дескриптора в память/из памяти по адресу

Y=0,1,2,...-однословный,двухсловный,4-xсл...

ТО 26,8,60,07,0700--01300-               – пример чтения адресов ДВО в массив 01300-7F

ТО 26,5,0,0B,1400--05000-                – пример чтения дубля азу/квв9 в 05000-063FF

TO 29,ИК/ВК,0-                                  – развертка упр. по номеру КСЛ

TO 29,пакет,1-                                     –  по номеру пакета

TO 29,X,3-

TO 29,0,4-                                             – развертка всех управлений

ТО  33,№АК линейный нач.,№АК линейный кон.,0/1/2/3/4,Y-

где:

0 - ограничение в пользовании основными видами связи;

1 – включение/выключение абонентов (1 - выключение, 0 - включение. При этом абоненту выставляется нулевое СКО);

2 - расширенный класс обслуживания (значения РКО с 0 по F);

3 - сокращенный класс обслуживания (значения СКО с 0 по 7);

4 - категория АОН;

Y - новое значение параметра.

ТО 33,АКнач,ак кон,1,0/1-                  – Вкл./выкл. аб-тов [1 - запись 773FF в 1 ступ]

для УКС128 - р0=0/1 аб-т вкл./выкл.

Для просмотра абонентских характеристик используется директива:

ТО 34,№АК линейный нач.,№АК линейный кон.,0/1/2/3/4,Y-

где:

0 - ОГР;

1 - ТАЛ;

2 - РКО;

3 - СКО;

4 - категория АОН;

Y - значение параметра.

МЛ 1,адрес нач-                                   – адрес нач для ловушки

МЛ 2,адрес конечный-                        –           конечный .....

МЛ 0,10000/20000-                              – вкл. ловушки на чтение/запись

МЛ 10,0C/00-                                        – вкл./выкл. печати упр/приема для укс128

Массивы ППЗУ версий типа Валдай

30070-300AF ТВК чужих прямых аб-тов - укс32

65000-650FF .  .  .  .  .  .  .  .  . УКС 128/план перенос в дескр 8

300F0-3012F ТВК наших прямых аб-тов - укс32

65100-651FF .  .  .  .  .  .  .  .  . УКС128/план перенос в дескр 8

442100-44217F номер маршрута чуж прм в номер КСЛ

442180-4421FF .......................в  маршрут

442000-44203F ТГИ прокл. для чуж. прм и ОКС7

4420C0-4420FF ТГВ прокл. ..................

33210-332AF  нормализованные сотни расширенные до 4х тысяч аб-тов

Распределение дескрипторов X памяти

0 - разговорные КРВ по номеру ВК 16ти словные

1 - разговорные ПТН по номеру ВК 16ти словные

2 - ТГИ/ТГВ по номеру АК 2ух словные / для УКС128 дубль 2 ступени РАХ

3 - телетрафик

4 - тарификация

5 - дубль АЗУ/КВВ9 - 2х словные элементы / для УКС128 -дубль АЗУ -1 словн

6 - третья ступень по номеру АК,а также первая и вторая по 3F слов на аб-та

7 - черные списки

8 - СНА/ЛНА - 1 словный / для УКС32 - дубль 2 ступени /

+ старт адреса дво смещение 3000h

9 - ИК/ВК в номер напр. - 1 словный

A - ОКП АК - 1 словный

для записи/чтения всех дескрипторов в УКС128 по номеру i

WX XDi i / LX xDi i

распределение адресов X-памяти как в версии:

XD0 - КРВ разговорные  – УКС32 - 20   0/173FF

– УКС128  40   0/173FF,20000/373FF

XD1 - ПТН разговорные – УКС32 - 20   20000/373FF

– УКС128  40   040000/0573FF,60000/773FF

XD2 - АК в ТГИ/ТГВ      – УКС32 - 4    040000/0413FF

дубль 2 ступ      – УКС128  40   1доп/2доп

XD3 - утт -                        – УКС32 - 20   042000/0573FF,60000/613FF

– УКС128       ОЗУ

XD4 - тариф                      – УКС32 - 20   62000/773FF,140000/1413FF

– УКС128       ОЗУ

XD5 - дубль АЗУ/КВВ9   – УКС32  -4    142000/1433FF

– УКС128  8    дубль АЗУ 340000/3433FF

XD7 - черные списки       – УКС32  -80   144000/..,2доп-5доп

– УКС128  80   344000/...,4доп-7доп

XD8 - СНА/ЛНА,             – УКС32 - 20   544000/5473FF,

дубль 2 ступ                                    550000/5573FF

– УКС128  20   744000/7573FF,...

XD9 - ИК/ВК в направл.  – УКС32 - 4    644000/6473FF

– УКС128  18   844000/8573FF

XDA - ОКП АК                – УКС32 - 10    650000/6573FF

– УКС128        ОЗУ

Новое ППЗУ

353F8-FB – маски ВК от цифровых блоков 1разряд на 16КСЛ - УКС32

67100-0F  – маски цфр ВК – УКС128

353FC-FF – маски ИК к  цифровым блокам  ................ - УКС32

67110-1F  – маски цфр ИК - УКС128

36000-0F  – тетрадная табл. тип направл.  УКС32

67130-4F  –                                                  УКС128

36010-13  – маски КСЛ м/м цифровые  УКС32

67120-2F  –                                               УКС128

34340-5F   – номер макс в пакете для блк - УКС32

641200-7F –                                                     УКС128

р 3 =1 во втором слове ХВН - вызов от ОКС7 - цифровая сеть

3017С-7F  – маски КСЛ - ДК АОКС=1/0 - обычные

243290-9F – маска КСЛ трн грс цифры в УКС32  версия 3FF

27370-7F   – маска КСЛ трн грс цифры в УКС128 версия 7FF,FFF

Внимание! Данное описание относится к INTX V56.t1.00

Произошли существенные изменения по отношению к V55/V56.t0

Ловушки по директиве МЛ,xxxxx-

**** Ловушки для работы с памятью

мл 0,LUxMd

a)L - три бита - побитовая(комбинационная) активизация ловушек

L=1 обращения к памяти

L=2 запись в память

L=3 запись + обращения к памяти

b)U - три бита - активизация одной из ловушек записи в УКС

U=1 запись в AZU

U=2 запись в KVV

U=3 запись CP

c)M - работа с масками на обращение к памяти.

M=0 ловить все записи в память без учета меняется/не меняется информация

M=1 ловить изменения по mask0 ( изменения отслеживаются только для для

битов установленных в '1' )

M=2 ловить записи информации равной data0 с учетом битов разрешенных

по mask0.

M=4 ловить записи произвольной информации в ячейку содержащую информацию

равную data1.

M=6 одновременно активизированы M=2 и M=4. Приоритет имеет M=2 т.е. при

выполнении двух условий отображено будет только соответствующее M=2.

d)d - номер допблока

мл 1,начальный_адрес_зоны_памяти

мл 2,конечный_адрес_зоны_памяти

мл 3,mask0 для работы с памятью

мл 4,mask1 (резерв)

мл 5,data0 для работы с памятью

мл 6,data1 для работы с памятью

**** Ловушки для работы с периферией (Только для УКС32)

мл 7,начальный_адрес_зоны_аресов_периферийного_оборудования

мл 8,конечный_адрес_зоны_аресов_периферийного_оборудования

мл 9,mask2 для работы с периферией

мл A,data2 для работы  _периферией

Маски работы с периферией активированы всегда -

на записываемое значение накладывается mask2 и полученное значение

сравнивается с data2 - при совпадении значений срабатывает ловушка.

**** Мониторинг за нагрузкой, с остановом в случае недостижения заданного уровня.

мл D, ожидаемый пик нагрузки. При этом обязательно должна быть активизировано слежение за ячейкой 110AA директивой мл F,110AA-

**** Мониторинг за содержимым ячеек памяти

мл E,  ячейка пользователя вместо 4E

мл F, ячейка пользователя вместо 4F

**** Отладочная печать пакетов (Только УКС128).

мл 10,xxxPM

где M - побитовая(комбинационная) активизация распечаток

M=8 Распечатка принимаемых пакетов (без коммутационных пакетов С0 и E0 )

M=4 ... передаваемых пакетов (без коммутационных пакетов С0 и E0 )

M=1     ... Всех передаваемых (без фильтрации сигнализация/коммутация) за исключением тестовых E0.

Если P=1 - Добавляется 6ms штамп времени для передаваемых пакетов

**** Активизация тестов канала (Только УКС128).

мл 12,темп передачи тестовых пакетов в ms

мл 13,размер тестовых пакетов в байтах

Директивы работы с ЧЕРНЫМИ СПИСКАМИ

Дополнение к   TO_2,АКспис нач,АКспис кон,XY-

TO_24,NАКспис,XY-

X=0 изменение

X=1 распечатка

Y   параметр

В параметре Y-два бита, младший бит относится к "черным спискам" по ограничению абоненту А междугородней связи. Старший бит, равный "0",в таком исходном состоянии находится в Х–памяти и говорит о том, что всем абонентам запрещена выдача АОН на их телефонные аппараты. Когда абонент оплатит услугу подключения ТА с АОН – надо распечатать его исходное состояние и старший бит взвести в "1",младший бит при этом не изменяя.

XY

Например     ТО_24,34123,11-  0   -распечатка какой он есть, с ответом

ТО_24,34123,02-  0   -разрешение получения АОН на свой ТА

Y=0(00)-абонента открыть по "черному списку", как аб. А. Выдача АОН на него,

как на абонента Б запрещена.

Y=1(01)-абонента закрыть(занести в "черный список"),как аб. А. Выдача АОН

на него, как на аб. Б запрещена.

Y=2(10)-абонента открыть по "черному списку", как аб. А. Выдача АОН на него,

как на абонента Б разрешена.

Y=3(11)-абонента закрыть(занести в "черный список"),как аб. А. Выдача АОН

на него, как на аб. Б разрешена.

В директиве TO_24,NAKсп.,XY  распечатка состояния абонента идет при  любом значении Y

Организация данных по ДГН для УКC"128".

1. В УКCе"128" реализована ДГН для пакетов c №№(00-7F).   В cвязи c этим изменилиcь диагностические таблицы. Местоположение измененной диагностической таблицы можно определить в ячейке:

(540091+)=32200

!!! В начальных вариантах версий «3FF» таблица размещена

на адресах 67280.

| Новый адрес | Старый аналог | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 32200-32207 | 30000-30001 | указатель однотипности кассеты КСЛ |
| 32208-3220F | 30002-30003 | указатель длины пакета |
| 32210-3222F | 30004-3000B | кодировка типа КСЛ |
| 32230-3223F | 3000C- 3000F | тип оборудования (АК, КСЛ) |
| 32240-32247 | 3001C-3001D | заказ периодического контроля |

Таблица сокращенных классов обслуживания (СКО)

Параметр СКО служит индексом для обращения к 8-словной таблице сокращенных классов обслуживания, структура которой приведена на рис.1. Запись таблицы СКО содержит ряд параметров, значения которых требуют пояснения.

|  | F |  | C | B | A |  | 8 | 7 |  | 5 |  | 3 | 2 | 1 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33200 | ТАЛ |  | пв |  | в | сп |  | нап |  | аон | вед | исх | м/г | 0 СКО |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОГР | : |
| НН | 0- декадный |  |  |  |  |  |  |  | 0- разрешен | : |
|  | 1- частотный |  |  |  |  |  |  |  | 1- запрет | : |
| 33207 | ТАЛ |  | пв |  | в | сп |  | нап |  | аон | вед | исх | м/г | 7 СКО |

Рис.1. Таблица сокращенных классов обслуживания (СКО)

Поле параметра ОГР (ограничения в пользовании основными видами связи, разряды с 0 по 2) содержит указатели разрешенных (значение "0") или запрещенных (значение "1") основных видов связи:

- разряд 0 разрешает исходящую связь на АМТС;

- разряд 1 разрешает исходящую связь на местную телефонную сеть;

- разряд 2 разрешает исходящую связь на  ведомственную сеть.

Следующие разряды записи СКО ( с 3 по B) являются индикаторами, принимающими значение "0", либо "1" (логическое "нет" и "да" соответственно) в зависимости выполнения ниже перечисленных условий для конкретной АЛ, принадлежащей данному СКО:

- разряд 3 (АОН) разрешает прием АОН частотным способом на аппарат с АОН;

- разряд 5 (НАП) разрешает пользование услугой "напоминание ";

- разряд 7 (СП) разрешает услугу "наведение справки из разговора";

- разряд 8 (В) разрешает услугу "передача вызова";

- разряд А (ПВ) бит организации "Совы",

Старшие разряды записи СКО (с С по F), обозначенные как поле параметра ТАЛ, описывают тип АЛ, имеющий данный СКО. Коды типов абонентской линии приведены ниже.

| Код | Тип абонентской линии (ТАЛ) |
| --- | --- |
| 0000 | Индивидуальный и коммунальный пользователь |
| 0001 | Удаленный абонент |
| 0010 | Таксофон местной связи |
| 0011 | Таксофон с входящей связью |
| 0100 | Таксофон м/г связи |

Таблица РКО

Запись таблицы РКО 2-словная. Первое слово (нулевое) записи РКО (разряды 3-9) повторяет значение одноименных разрядов записи СКО. Следующее слово записи РКО содержит индикаторы разрешения использования абонентом данной АЛ различными ДВО, а именно:

- разряд 0 (СНН) разрешает пользование услугами

"сокращенный набор номера" и "прямая связь;

- разряд 1 (ПОВ) разрешает пользование услугой "временный

запрет входящей связи";

- разряд 2 (РВВ) разрешает пользование услугой

"регистрация входящих вызовов";

- разряд 3 (ПАЗ) разрешает пользование услугой

"переадресация при занятости";

- разряд 4 резерв;

- разряд 5 (ПАБ) разрешает пользование услугой "переадресация 	безусловная";

- разряд 6 резерв;

- разряд 7 Ключ-пароль;

- разряд 8 запрет исходящих видов связи;

- разряд 9 (УВВ) уведомляющий входящий вызов;

- разряд А резерв;

- разряд В резерв;

- разряд С резерв;

- разряд D (НАП) разрешает пользование услугой "напоминание";

- разряд Е переадресация при не ответе;

- разряд F резерв.

По этим разрядам разрешение устанавливается записью "1",а запрет-"0".  Информация РКО - полупостоянная, записывается на этапе проектирования АТС, или обслуживающим персоналом при эксплуатации. Всего на станции имеется 16 РКО, и, в соответствии с этим, все абоненты разбиваются на 16 больших групп  в зависимости от их отношения к ДВО.

33360 (243D0)

| F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 РКО |
| : |  |  | : |  |  | : |  |  | : |  |  | : |  |  | : | : |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F РКО |

Рис.2. Структура таблицы расширенных классов обслуживания (РКО).

Характеристика АТС

Структура характеристики АТС показана на рис.10. Поля характеристики АТС предназначены для записи наиболее общих сведений о данной АТС.

|  | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33208 |  | Тип АМТС |  |
| 9 | конечный адрес 4-х словных блоков ДВО (012EF) |
| A | УЗН полн. | УЗН внутр. |  | НТН-8 | М/г индекс |
| B | D | C | B | A (инд.1тысячи) |
| C | ОТН-8 |  | Nнапр.на м/г |  | А | Х |

Рис.10. Структура характеристики АТС.

Нулевое слово содержит следующие параметры.

Тип АМТС (биты 8-В) - указывают тип АМТС, с которой взаимодействует данная АТС (непосредственно или через районную АТС), коды указаны в Таблице 3 .

В первом слове указан конечный адрес массива 4-ех словных блоков ДВО. Типовое значение 012EF.

Во втором слове размещены указатели значности номера при внутристанционной нумерации (биты 8-В) и собственного номера, транслируемого при НСН (биты С-F). Например, если внутристанционная нумерация четырехзначная, то в поле 8-В указывается 0100, а поле C-F - как правило - 0111, за исключением связи с АМТС-1М, когда значность собственного номера может быть равна 5, 6 и 7. В поле 0-3 указывается индекс выхода на  исходящую междугородную связь, а в поле 4-5 - количество гасимых цифр.

Третье слово содержит цифры индекса станции А, В, C, D (включая дополнение, если номер не семизначный). Индекс тысячи (инд.АТС) означает старшие 4 знака полного семизначного номера.

Четвертое слово содержит следующие параметры:

- N - номер направления междугородней связи (биты 2-7),

- А =1 - НСН - необходимость набора собственного номера при     междугородной связи (бит 1),

- Х- ТРН "8" - наличие необходимости трансляции "8" при междугородной связи (бит 0), при включении в АМТС через РАТС.

Х =	1 - необходимость трансляции индекса (ТРН8)

=	0 - отсутствие

ОТН-8 - количество цифр до получения 2-го "СС"

Таблица 3

| Код | Тип АМТС |
| --- | --- |
| 0000 | "КВАРЦ" - импульсный челнок |
| 0001 | АМТС -3, АМТС-2 |
| 0010 | АРМ-20 (АRЕ, "Кварц"-АОН) |
| 0011 | РАТС-АОН без ПР (на АРМ, "Кварц" - АОН) |
| 0100 | РАТС-НСН без ПР |
| 0101 | РАТС-АОН с ПР |
| 0110 | РАТС-НСН с ПР |
| 0111 | РАТС-НСН (АМТС-1М) |
| 1000 |  |
| 1001 |  |
| 1010 |  |
| 1011 |  |
| 1100 | РАТС - АОН без ПР с трансляцией "8" частотным способом |
| 1101 | РАТС - АОН с ПР с трансляцией "8" частотным способом |

Таблица анализа 1-й цифры

|  | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2718E | Ц7 | Ц6 | Ц5 | Ц4 | Ц3 | Ц2 | Ц1 | Ц0 |
| F |  |  |  |  |  |  | Ц9 | Ц8 |

Если содержимое элемента =01, то анализ после первой цифры, если  = 10 -  обычный.